# 建筑工程施工中混凝土浇筑施工技术的应用岳超

关键词：混凝土浇筑施工；施工技术；建筑工程施工；施工应用

1、我国混凝土浇筑施工技术发展现状

建筑行业在我国发展迅速，现已成为我国经济发展的支柱行业，且地位也逐渐得到巩固。在未来的几十年里，建筑行业将作为推动我国经济发展的支柱行业之一，改革开放以来，无论是工业建筑业还是民用建筑业，在建筑技术、工具、施工过程以及人员配置得到了充分的发展。但是我们在享受现代建筑工程技术发展的同时，也要正视现代建筑发展所面临的无序发展、恶意竞争等问题。这当中，混凝土的浇筑施工是建筑工程中最重要的环节，混凝土的浇筑施工技术的现代化应用对一个完整的工程的质量保证有着重要作用。

2、混凝土浇筑施工技术

2.1混凝土浇筑施工技术

混凝土浇筑技术是现代工业建筑实施工程中的主要建筑技术，混凝土浇筑施工技术的水平将对建筑结构的安全性造成直接影响。商用建筑中的商品房、办公楼工业建筑中的厂房、水利工程、桥梁工程等工程建筑物的结构安全和防渗漏材料大多数都是靠混凝土和钢筋混凝土实现的，混凝土浇筑施工技术水平、施工队伍人员素质、原材料的质量等因素是决定混凝土建筑质量的关键。因此，在施工之前，施工人员应该要对混凝土的质量严格把关，施工时应使用先进的施工设备、先进的施工方法，并采用科学的管理手段，严格管理施工程序，仔细守好每道关。只有这样，才能为打造高标准、高质量的工程建筑奠定基础。

2.2混凝土浇筑施工技术工艺流程

混凝土浇筑的流程是在构造柱根部施工缝先铺5～10cm厚的水泥砂浆或碱石子。在浇灌方法方面，使用塔吊吊斗供浆时，可以将吊斗降到铁盘50～60cm处，将混凝土卸在铁盘上，再用铁锹灌入模内，不宜用吊车直接将混凝土浇入模内；再次浇灌混凝土构造柱时，应先将振捣棒插入柱底，减小缝隙，再灌入混凝土。应分层浇灌、振捣，每层厚度不超过60cm，边下料边振捣，不断浇灌到顶部。振捣构造柱时，振捣棒尽量靠近内墙插入。振捣圈梁混凝土时，振捣棒与混凝土面应成斜角斜面振捣。振捣板缝混凝土时，应选用φ30mm的小型振捣棒。

2.3混凝土浇筑施工技术的质量

在混凝土浇筑现场中，施工材料的管理是控制混凝土浇筑质量的基础。在施工现场管理中，可通过对以下施工材料的质量管理:(1)水:水是混凝土工程中最为基本也是最为关键的施工材料。一切可以饮用的水都能够用于混凝土的拌制与养护，因此一定要注重使用质量合格的水，切忌使用未经过处理的工业废水、污水或沼泽水等。预应力是混凝土工程需要考虑的一个重要因素，而海水对预应力造成一定的影响，所以一般不会采用海水作为混凝土工程的用水。(2)水泥:水泥是混凝土工程中另一项非常重要且基础的施工材料。水泥的质量将直接影响混凝土的质量，进而对整个混凝土施工产生影响。目前市面上水泥的种类有很多种，主要可以分为通用水泥、专用水泥和特种水泥。工作人员需要根据施工的要求与混凝土工程的特点选择合适的水泥，尤其是要注意水泥的品种和强度等级。在施工过程中要明确水泥的性能和使用方式，同时还应该根据实际工程的情况制定有效的施工方案，合理水泥使用量，提升施工成本的管理质量。在实际施工中，工作人员应优先使用散装的水泥。当水泥入场时，应按照具体的品种、强度等级、批号和生产厂家进行有规律的摆放。贮存时要注意做好防潮和通风，使用前应再次进行检验，检验合格后才可用于施工。(3)骨料:不同的施工步骤所要使用的骨料也是不同的。在施工中应优先选择优质的江砂或者河砂，而在混凝土工程项目中应使用中粗砂，泵送的混凝土应使用粗砂并将含砂率控制在39～43%。(4)掺合料:混凝土中最常用的掺合料就是粉煤灰，粉煤灰的掺和率一定要低于25%。同时根据混凝土工程的具体情况，可在其中掺入适量的碱水、增塑和混凝作用的掺和剂，提升混凝土拌合物的流动性和保水性，达到降低水热，推迟混凝土热峰。

3、混凝土浇筑施工技术在工程施工中的具体应用

3.1施工前的准备工作

建筑工程中混凝上浇筑施工技术，会对建筑施工的质量与效率造成极大影响。所有在混凝上浇筑施工前，要做好充分的准备工作，提高混凝上浇筑的质量。主要的准备工作有：

（1）施工材料的准备与检查工作

建筑工程混凝土浇筑施工的材料的好坏会直接影响浇筑的质量。将建筑材料运输到施工现场时，严格按照标准的要求，做好材料的检验。对材料的等级、性能、种类、生产日期以及合格情况等，材料检验要以抽样方式为主，进而保证材料的有效性与安全性。除了要对混凝上材料进行基本规格上的检查外，还要按照建筑设计的要求进行材料数量、种类等的检验，使其尽量满足设计的规范要求，加强建筑工程的施工质量管理。对建筑工程所用的混凝土基本材料的规格检查，将砂石以及水泥等，进行抽样检测，确保混凝上材料的质量，保障混凝土浇筑施工的质量。

（2）混凝土制作

对建筑施工所需要的混凝材料检测完毕后，对混凝土进行科学配制，具体包括以下几点:首先，配制混凝土时，根据实际施工的要求与设计标准，控制混凝土中水、水泥、砂石以及外加剂等的配合比例，在配制时还要注意材料添加的顺序；其次，在对混凝土的原材料配制和搅拌时，科学合理的控制混凝土搅拌时间，混凝土的配制完成后，所配制后的成品进行质量检验。主要的检验内容包括：混凝土的成分组成、混凝土的成分配合比例、混凝土搅拌的均匀性、粉煤灰与砂石的质量等。

（3）混凝土的输送

在混凝上输送之前，首先要全面了解输送的设备，制定相应的紧急应对措施，加强混凝土的整体质量控制；其次，在输送泵管的设备安装时，要做好检查工作，避免输送泵的管内砂石、水泥等残留影响到混凝上的输送质量。与此同时，混凝土的输送泵管在连接时，保证连接的稳固性，减少和避免在混凝上的输送时漏浆问题、将输送泵固定在最准确的连接角度上，防止输送过程中意外事件的发生，做好输送泵清理工作，对管内泥浆润滑作业，确保输送泵的流畅。

3.2混凝土浇筑施工技术

在进行混凝土浇筑的过程中，浇筑施工技术要求较高，混凝土浇筑技术主要包含分段分层浇筑技术、全面分层浇筑技术以及余面分层浇筑技术等。全面分层的混凝上浇筑技术，建筑整体结构较小的施工中比较适用，在全面分层的混凝上浇筑过程中，要按照分层浇筑的基木原则进行，从下至上逐一浇筑，只有将下层结构浇筑完毕后，才能对上层结构的混凝土进行浇筑作业。在混凝土浇筑的主要方法与顺序上，以建筑结构的中心位置为坐标，向四周进行浇筑，或是由建筑的四周朝着中心进行浇筑。

混凝土分段分层的浇筑方法，往往适用于长厚度适中以及平面面积较小的建筑结构中。在混凝土浇筑作业中，按照施工顺序以及工程相关要求进行，分阶段分层次的施工。对于浇筑施工的现场，因施工设备不全，或施工进度规划与施工环节要求较高的情况，应采取分段分层的混凝土浇筑方法。

3.3混凝土浇筑施工要点分析

浇筑施工中.要时刻注意浇筑细节以及周遭环境的变化。当施工环境为潮湿的雨天时，要做好施工材料的保存工作，防雨措施要严密，避免水泥等材料受到雨水的破坏致使其变质。在混凝土搅拌与浇筑环节，都需要检测混凝土的含水量，对不符合标准的情况及时调整，符合设计的基本要求。混凝土振捣时还要注意振捣的频率以及时间，漏振或者过振都会给建筑结构埋下巨大安全隐患，进一步导致施工裂缝问题。最后，在浇筑顶板时，要做好加固措施。

4、结语

综上所述，混凝土结构是建筑常用结构之一，混凝土浇筑的施工技术给建筑工程的质量造成巨大应用。在混凝土之上的浇筑作业，要把握好各项注意要点，逐步提高建筑工程的混凝土浇筑质量。

参考文献：

[1]陈华阳.浅谈建筑工程施工中的混凝土浇筑施工技术[J].福建建材,2013,(04).

[2]胡波勇.浅谈建筑工程施工中的混凝土浇筑施工技术技术管理[J].门窗,2013,(09).

[3]王大志.浅析混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用[J].低碳世界,2016,(08).

作者简介：

岳超（1984—），男，汉族，黑龙江哈尔滨人，本科，工程师，研究方向：土木工程管理

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c6232c8b7abf7e27a9b833c2.html