# 强夯法处理湿陷性黄土路基施工工艺

（菏泽市公路工程监理咨询处，山东，菏泽，274000）

【摘要】为了更为有效地提升黄土路基的施工质量，采用强夯法进行处理，能够有效降低土层的压缩性，并且对于湿陷性黄土地基有更好地效果。对于该施工技术来说，其施工十分简便，也快速有效，对于处理湿陷性黄土路基有非常好的效果。本文就对强夯法处理湿陷性黄土路基施工工艺进行探讨。

【关键词】强夯法；湿陷性黄土；路基施工

引言

强夯法能够有效提升地基的承载力，同时也能够有效降低土层的压缩性。在对湿陷性黄土路基进行施工处理时，通过应用强夯法可以有效提升施工的质量，不但能够快速施工，也可以节约施工的成本。在实际应用过程中，应该结合客观实际情况，分析有效的施工方案，有效应用强夯法来进行施工，这样能够有效提升施工质量，本文就对此进行深入研究。

1．强夯法施工的优点

1.1操作简单

相比其他施工手段，强夯法有较好的优点，其不需要非常复杂的设备和工具，工艺操作非常简单，在施工过程中，仅仅需要应用一台起重机和重锤就可以展开施工，操作非常简单，高效。

1.2加固效果好

在应用强夯法的过程中，其能够有效提升地基的稳固性，加固性能非常好。在夯后，地基的强度能够有效提升，甚至能够提升2-5倍，同时也能够有效降低压缩性能，且加固的影响深度达到了6-10m，与此同时，其还能有效防止地震区砂土液化，并且能够有效消除大孔土的湿陷级别。

1.3工效高

强夯法的施工效率高，每台设备每月可处理地基面积5000-10000m2,比桩基可加快工期1-2倍，节约投资。同时，在不同夯击的影响下，在对地基进行处理过程中，比桩基施工的施工成本降低一半。

2．夯实黄土施工的影响因素

2.1含水量对强夯的影响

含水量往往对地基的施工质量有着非常重要的作用，对土壤的强度有直接的影响。对于湿陷性黄土地基来说，其天然含水量较小，通过应用强夯法进行施工，不会引起孔隙的水扩散问题，从而有效提升施工质量。

2.2孔隙比对地基的影响

对于孔隙比来说，其是描述结构性变化的重要参数，因为失陷性黄土地基含水量较小，在强夯的作用下，其土颗粒和孔隙空间就会增加，从而降低孔隙比。然而，无论采用怎样的参数进行强夯施工，都无法排出土壤中的气体和水分，也就是说，孔隙比对地基的夯实变形强度有非常重要的影响，在强夯施工下，空气中的气体和水分被排出，土颗粒进行移动，从而达到密实土质的目标，进而增加土壤的饱和度。

2.3夯锤的影响

由于土质是千差万别的，在这种情况下，夯锤的施工质量无疑也是不同的。如果采用同一种锤形，往往无法取得很好的夯实效果。

2.4强夯机设备性能影响

强夯机是强夯法施工的重要设备，设备性能的好坏对于强夯施工的质量起着直接的作用，在强夯法施工中，强夯机的级别应该较高，适应地形的能力强，且施工稳定性较好，同样的，提升卷扬机构的卷筒应该具有宽幅大容量的特点，弹出率性能较好，同时要具备较高的制动能力。不仅如此，对于强夯机的发动机来说，其功率应该能够满足实际施工的需求，行走机构可以更好地适应不好的沉陷地面，以此来更好地支持施工开展。

3．强夯法在处理湿陷性黄土路基施工中的应用

3.1施工的准备阶段

3.1.1环境调查

在展开施工之前，应该进行必要的环境调查，为施工做必要的准备。应该对施工场地范围的地下构筑物和管线位置及标高等进行掌握，然后采取相应的保护措施，选取一个或几个试验区来开展试验性强夯施工，有效确定强夯的参数，并积极制定相应的试验方案，在施工过程中加强必要的监测，为施工做好充足的准备。

3.1.2清理表土

在施工前要及时清理表土，在预先设计的要求下，对地基表层的草皮以及腐殖土层进行清理，保证其厚度在30cm左右。

3.1.3修建临时排水设施

对于湿陷性土壤来说，其在施工前应该修建相应的临时排水设施，及时排查完善排水设施，在强夯区设置排水沟，有效排出雨水，便于施工开展。

3.2夯点的布置和强夯阶段

有效设置夯点能够更为便于强夯施工，在布置过程中，可以布置成正三角形或者正方形的形状，与此同时，在施工过程中基础英利会出现扩散的作用，这要求强夯处理的范围要略大一些。对于夯点的间距来说，可以充分结合加固的地基土性质，然后有效考虑施工需要的处理深度来进行设置，夯点间距一般情况下采用1.5-2.5倍的夯锤直径，每4000mm2工作面为一个施工单位。对于强夯击打的次数来说，应该结合客观实际情况进行确定。如果地基土的渗透系数较低且有较高的含水量，此时可以用3-4遍的夯击进行处理。反之，则用两遍夯击，最后再进行低能量的搭夯，以便有效夯实表土。

在强夯施工过程中，应该分为三遍进行施工，第一遍和第二遍采用间隔跳夯的施工方法，保证夯锤的中心间距为1.5d-2.5d，此处选锤中心问题(即夯位中心距)为3m,以3m×3m方格网定位,每3m×3m方格网为一夯位,每个夯位连夯。与此同时，当夯击施工完成后，要及时检查夯沉量，最后两击平均夯沉量不得超过5cm,否则加击。

对于饱和细粒土来说，在确定其击打次数时，应该考虑其空隙的水压力的变化情况，如果加固的土层即将出现液化的情况的话，此时即可停止击打。对于第三遍夯击来说，可以应用低能量的满面拍夯施工方式，对于路基表层的松土进行进一步夯实，保证夯位的中心距为1.5m。

3.3强夯法的有效管理

3.3.1有效确定夯点

在确定夯位时，要结合设计图的要求，有效编制相应的夯点，在对夯点定位布置的过程中，要用钢尺根据100%的频率进行丈量，有效提升确定精度。

3.3.2加强人员管理

加强施工人员的管理能够有效提升施工质量，在对人员进行管理时，应要求施工人员对强夯的施工记录做及时必要的整理，记录要真实清楚。与此同时，在施工过程中，应该在施工现场设置相应的施工质检人员，以及施工安全人员，对施工进行指导和监督，保障施工现场的质量，让施工人员可以安全操作。不仅如此，还应该积极制定更为严格的安全管理措施，对于机械操作人员，应严格按照规章制度加以管理，主要人员必须挂牌上岗，以此来有效提升施工的质量。

3.3.3管理垫层高度

有效管理垫层的高度，可以提升强夯的施工质量。在此过程中，可以通过应用水准仪，对垫层铺设前后的对应标高进行测量，对其施工质量的好坏有更直观的认识，要初步确定垫层的厚度，有效保证断面质量，每20米1个断面，同时在每个断面上设置相应的5个规定测点，然后以每个断面为单位挖一处深坑，进一步确定垫层的厚度。

3.3.4加强强夯施工的管控

加强强夯施工的管控，一方面，要对加固顺序进行必要管理，保证先深后浅，先进行土层的加固处理，然后加固中层土，最后加固表土层。另一方面，要对夯点的夯击次数进行有效管理，保证夯击次数满足实际需要。次卧，还要有效把控强夯施工过程中湿陷性黄土地基的含水量，为施工提供最为优化的环境。

3.3.5加强路基基底处理的管理

路基基底处理过程中，一方面，要有效做好排水工作，加快土体的排水固结。另一方，要有效保障基底垫层的厚度。同时要有效保障夯击的质量，保证路基基底的厚实程度。

3.3.6完善防水措施

强夯法施工过程中，要有要完善防水措施，在对路基基底进行处理施工时，应该结合客观实际情况，在设计要求的指导下，同时对湿陷性黄土的类型进行判断，在施工过程中，同时做好两侧的施工排水，设置相应的防水措施，这样才能够有效提升强夯法施工的效率和质量。

4．结语

强夯法施工对于提升路基施工质量有非常重要的作用，对于湿陷性黄土路基来说，其能够提升路基的硬实程度，同时也可以有效提升施工质量和施工效率。当然，该种施工方法也存在不足，这要求在施工过程中要有效管控每一个施工环节，以此有效提升施工质量。

参考文献：

[1]刘恒柱.强夯法处理湿陷性黄土路基施工工艺研究[J].城市建筑,2014-03-26,267

[2]侯小宝.强夯法处理湿陷性黄土路基施工技术探讨[J].山西建筑,2015-06-20,142-143

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c62e81a58beb08c5cee846e8.html