# 高寒地区沥青混凝土路面裂缝形成原因及控制措施安成恩

中交第四公路工程局

摘要：路面裂缝的形成是当前我国混凝土路面施工的通病之一，而高寒地区的沥青混凝土路面往往会因为气候因素而导致裂缝的产生，而如何解决高寒地区沥青混凝土路面的裂缝问题也成为技术人员需要重点考虑的问题。对于高寒地区而言，其裂缝的产生与温度因素、地质条件因素、施工工艺因素有着直接的关系，另外，如果行车荷载为路面施加的拉应力过大，就会导致基层底部的开裂现象，从而产生相应的沥青混凝土路面裂缝。本文作者根据自身研究高寒地区沥青混凝土路面施工多年的实际经验，对高寒地区沥青混凝土路面裂缝形成原因展开了深入的调研和分析，并根据实际情况，提出了沥青混凝土路面裂缝的控制措施，希望能对相关技术人员起到一定的启发作用。

关键词：高寒地区；沥青混凝土路面；裂缝；原因；控制措施

一、沥青混凝土路面容易产生的问题分析

在正常的公路工程建设之中，沥青混凝土的路面一般为柔性路面，这也为其适应多种交通条件带来了较有为利的保障。然而这种路面较为敏感，在温度较高的情况下容易变软，而在冬季则容易变脆，产生一定的裂缝情况。而高寒地区的环境是造成沥青混凝土路面破坏的主要原因。一般来说，高寒地区的温度差值过大，海拔较高，太阳的辐射作用较为强烈，这种情况也会导致沥青的老化速度过快。另一方面，气候环境因素也会导致沥青路面产生严重的低温收缩裂缝和涨缩疲劳裂缝。而如果在施工过程之中，对于施工质量缺乏相应的控制机制，就会导致面层油石比与骨料级配难以达到相关标准要求，从而出现松散和坑槽的病害。而在高寒地区的特殊气候影响之下，整个天气温度较低，存在着雨水雪水较多的客观情况，也会导致沥青混凝土路面问题的出现。而对于路面而言，如何设计出能够适应高原恶劣环境和气候条件的路基与路面也就成为高质量路面建设的重要前提，同时，在高寒地区，也要考虑到沥青的老化问题、混凝土的低温抗裂特性以及路面平整度等多方面问题，这就需要施工人员能够找到当前沥青混凝土路面产生的主要原因，并采取有针对性的施工技术措施进行相应问题的解决，从而使沥青混凝土路面的建设质量得到不断提升。

二、高寒地区沥青混凝土路面裂缝形成的主要原因

我国的高寒地区往往有着夏季凉爽且短促，冬季寒冷且漫长的主要气候特征。而过大的昼夜温差也会导致沥青混凝土路面出现路基冻裂的情况。沥青混凝土自身虽然存在着一定的抗拉强度，然而当拉应力超过强度的极限值时，就会导致沥青路面出现裂缝的情况，而在重力荷载的作用之下，裂缝情况会不断的加剧。在实际施工过程之中，我们也可以发现因为温度因素导致路面裂缝产生的情况。而除了温度因素之外，施工工艺也是裂缝产生的主要原因。如果在沥青混凝土路面的施工之中，其原材料的质量无法达到路面建设的实际需求，就会导致裂缝的形成，另外，如果施工参数设置不够合理，或者施工使用的机械设备存在着缺陷问题，也会导致裂缝的产生。施工工艺因素是导致路面均匀性差、路面结构不够稳定的主要原因，而在施工过程之中，如果对于关键的工序缺乏有效的质量控制措施，在路面整体检测之中缺乏科学的评价方法，也会导致沥青混凝土路面裂缝的形成[2]。

三、高寒地区控制沥青混凝土路面裂缝的对策

（一）沥青面层配合比的合理设计

在高寒地区，冬季与夏季的温度差值较高，冬天最低的温度往往在零下30℃左右，而夏季的最高温度可以达到35℃。也就是说，沥青面层的材料不仅要考虑冬季的房东因素，同时也要进行夏季路面的抗车辙设计。在进行配合比计算时，应该对于混合料的级配和用油量进行优化设计，中下面层的级配控制较粗，下面层的低温弯曲应该高于2800με，中面层的低温弯曲应该大于等于3000με，二者冻融的劈裂都应在百分之80以上，而上层沥青的玛蹄脂段级配设计的断档应该在2.36到4.75毫米之间，混合料的级配应该更细，油石比应该相对适中，从而使上面层的渗水系数能够在60以下，冻融劈裂在百分之80以上，进而确保沥青混合料的面层具有高温抗车辙和低温抗冻融的性能[3]。

（二）改性沥青的质量控制措施

改性沥青本身具有较高的粘稠度，也就是说，在配合比相同的情况下，改性沥青混合料的油石比往往要比普通沥青混合料的油石比要高。然而，改性沥青本身也存在着较多的质量问题，导致沥青混凝土路面施工存在着一定的安全隐患，因此，对于改性沥青进行加工过程的质量控制，以及成品沥青的质量检测是避免沥青混凝土土面出现裂缝的关键环节。

（三）路面施工对下承层的控制

为了防止出现反射裂缝的情况，应该在路面的基层设计一级厚度的顶面标高，另外采用洒水碾压的方式来提升路面施工的密实程度，从而确保整个路面基层平整度能够符合路面的建设要求。另一方面来说，英爱能够做好半刚性基层的养护工作，基层的顶咬进行洒布透层，一般来说，擦布量应该在0.9到1升每平方米之间，而沥青各个面层之间的洒布量应该在0.3到0.5升每平方米。如果沥青的面层是桥涵的订满，则应该对于桥涵顶的水泥浮浆进行全面的清除，做好相应的防水工作，从而降低混凝土路面出现裂缝的几率。

（四）温度的控制措施

在进行高寒地区沥青混凝土路面施工时，要严禁在低温环境下进行沥青施工，尤其是改性沥青的施工，必须要在温度适宜的情况下进行施工，从而确保沥青混凝土路面的施工质量。另外，沥青的拌和到工地的碾压过程之中，都需要进行温度的严格把控，防止因为高寒地区温度的原因造成路面施工质量下降的情况。

（五）路面平整度的控制措施

路面的平整度是沥青混凝土路面的重要评价指标，而所谓的平整度，也就是指路面表面存在的搞成变化。如果路面的平整度不符合相关要求，就会导致车辆的振动提升，车辆磨损的增加，燃油的消耗量增加，进而导致行车舒适度的下降和沥青混凝土路面的损坏。同时，如果路面平整度较低，也会导致路面积水的情况，从而加剧路面裂缝的形成。这就需要相关管理人员能够对于路面平整度进行有效的控制措施，进而确保降低沥青混凝土路面裂缝的形成几率，防止路面裂缝的过早出现[4]。

（六）对于压实度的控制

如果压实施工质量无法得到有效保障，就会导致沥青混凝土路面出现裂缝的情况。路面的压实作业往往是沥青混凝土路面施工的最后一道施工工序，而其主要作用在于提升沥青材料的强度和稳定性，使其能够更好的发挥自身的材料性能。如果路面的压实度没有达到相关要求，就会导致混合料过于松散，出现渗透性较大的情况。而高寒地区的雨雪较为充沛，当雨雪深入到这些松散结构后，就会对沥青的表层造成不同程度的破坏。而随着裂缝的形成，沥青混凝土路面的路基也会受到一定的损坏，从而加速了沥青混凝土材料的老化过程。因此，在进行高寒地区沥青混凝土路面施工时，必须对于压实度进行全面的控制，根据我国现行的相关标准和规范要求，对于压实工序进行全面的设计，同时在压实施工过程之中，建立压实度的检测机制，确保每一次压实过程之中都能够满足高寒地区沥青混凝土路面的具体需求，确保路面裂缝的现象能够得到根本的控制。

四、结束语

综上所述，高寒地区沥青混凝土路面的裂缝种类可分为龟裂裂缝、不均匀裂缝和纵横向裂缝等，而高寒地区的气候特征和沥青混凝土路面施工工艺不够科学合理也是裂缝产生的主要原因。这就需要相应的技术人员能够通过配合比、改性沥青质量、下承层施工质量、施工温度、路面平整度以及压实度等多个因素出发，对于沥青混凝土路面裂缝进行合理的控制，从而降低高寒地区沥青混凝土路面形成的几率，促进我国公路交通建设事业的深入发展。

参考文献:

[1]孔德臣,周丽晓.沥青混凝土路面裂缝防治技术简析[J].建材与装饰,2016,(11):217-218.

[2]林世君.浅谈高寒地区沥青混凝土路面病害分析及防治[J].中国新技术新产品,2013,(9):79.

[3]卢殿卿.沥青混凝土路面裂缝的成因及防治[J].内蒙古科技与经济,2004,(18):76-77.

[4]翟延辉.沥青混凝土路面裂缝产生原因及防治措施[J].交通标准化,2013,(10):135-137.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c6adb5326081af5d31efce11.html