# 变形和塌陷论文-刘钟森,宋勇军,赵文涛,赵康宁,李海燕

导读:本文包含了变形和塌陷论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:采空区,地质灾害,地面塌陷,变形控制

### 变形和塌陷论文文献综述

刘钟森,宋勇军,赵文涛,赵康宁,李海燕[1]（2019）在《基于地基变形控制的采空区地面塌陷地质灾害防治》一文中研究指出为有效进行采空区地面塌陷灾害防治,通过运用概率积分法对采空塌陷区地面残余变形进行科学预测,结合建设工程自身对地基变形要求,进行地质灾害危险性定量评价方法研究,并提出针对性防治措施。结果表明:可以有效解决地质灾害危险性评价过于保守和地质灾害过度治理的问题,同时可合理缩短建设工期,大幅降低工程造价,使采空地面塌陷区的土地作为建设用地得到高效利用。经过大量工程实践,地质灾害危险性得到有效控制,工程自身安全和使用功能得到可靠保障,社会经济效益显着。可见该方法切实可行,对采空地面塌陷区的土地利用和工程建设具有借鉴意义。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年26期）

姜灿强[2]（2019）在《关于矿山采空区变形、塌陷的原因分析》一文中研究指出针对某矿山采空区变形与塌陷形成原因,进行全面的分析,并结合具体的工程实例,简要介绍了研究矿山采空区变形、塌陷原因的重要意义,制定良好的应对措施,能够保证矿山采空区变形与塌陷得到更好预测,减小采空区变形、塌陷对工程项目产生的影响,希望能够为类似工程提供一定的借鉴与帮助。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年08期）

高成虎[3]（2019）在《榆神矿区某煤矿条带开采引发地面塌陷变形程度简析》一文中研究指出煤炭资源的开发利用会造成含水层结构破坏导致地下水渗漏、诱发地面塌陷破坏土地资源等一系列地质环境问题。根据榆神矿区某煤矿通过条带垮落法开采3号煤层实现保水采煤这一特性,通过多种方法综合确定了3号煤层采动影响下的地表移动与变形各主要参数数值。然后运用概率积分法,对条带垮落法开采后引起的地表移动与变形程度最大值进行了预测分析,为矿山实施地质环境保护与土地复垦等提供参考和依据。(本文来源于《能源研究与管理》期刊2019年02期）

张聚贤,刘伟[4]（2019）在《BP神经网络算法考虑激活函数后对强震路基塌陷变形预测研究》一文中研究指出当前强震后铁路路基变形预测中,相关算法未能考虑激活函数的非线性属性,造成非线性变形特征数据提取不完整,且其特征数据存在偏差,陷入局部最优解。文章提出BP神经网络算法考虑激活函数后对强震路基塌陷变形预测方法,采用双极S因子补偿ReLU非线性激活函数,优化BP神经网络算法,解决非线性路基变形特征数提取问题。利用数据标准化归一方法,对已修正提取的全部变形特征数据进行偏差数据归一,得到路基变形特征数据集合,结合强震后路基变形连接权值计算路基变形预测值,完成强震路基塌陷变形预测。结合实测结果,在matlab下进行预测实验,结果表明所提混合方法可以有效地对水平地震作用下铁路路基塌陷变形程度进行预测,且预测值在误差允许范围内,为铁路的安全运行以及实时维护提供重要依据。(本文来源于《地震工程学报》期刊2019年02期）

魏海红[5]（2019）在《济南某边坡变形塌陷的原因分析及思考》一文中研究指出济南某基坑工程出现坍塌事故,在妥善处理后,查看资料和分析出现事故的原因发现,出现事故的主要原因除去人的因素,水及其场地地质条件的复杂变化和出现事故前的各种不正常的现象没有引起有关人员的重视也是关键,要求作为工程地质工作的技术人员更应该尽职尽责,精细施工,做好基础工作。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2019年04期）

侯福江,吴杰,马栋和,陈娟[6]（2019）在《工程软土地基段路面塌陷变形分析及预测》一文中研究指出针对某Ⅱ级堤防工程软基段堤顶路面部分区段出现裂缝、塌陷变形等情况展开了调查,计算了堤防不均匀沉降量值,并采用固结计算原理对堤防沉降进行了预测。研究成果表明,该段堤防沉降已基本趋稳定,为路面修补施工设计提供了合理依据。(本文来源于《东北水利水电》期刊2019年02期）

尚彦军,庞文利,王开洋,李坤,褚建国[7]（2018）在《太古代片麻状花岗岩浅埋隧道变形破坏及地面塌陷分析——以集宁隧道为例》一文中研究指出浅表古老花岗中浅埋隧道常处于拉张应力状态而拱顶下沉,波及地表产生地面塌陷,影响工程稳定及人员安全。以集宁隧道为例,采用工程地质调查、室内力学试验、围岩稳定计算相结合的方法,从太古代集宁片麻状花岗岩风化壳分带、岩体结构控制和岩体质量分级方面研究围岩变形破坏特征。花岗岩中-微风化特性、大部分隧道位于地下水位以下,节理裂隙夹泥,变形破坏以多组节理切割下块体掉落和塌方为主要形式。在花岗岩古风化壳与上第叁系泥岩交界处出现差异变形和不均匀沉降。浅埋隧道段塌方发展到地表形成4个长轴与隧道轴线一致的椭圆形塌陷坑。现场应力监测结果显示顶拱接触压力小于自重应力,侧压力更小,对顶拱稳定不利。为保证施工人员和机械设备安全,在此区段采取针对块体稳定和塌方的加强支护措施,取得较好效果。(本文来源于《工程地质学报》期刊2018年06期）

卢毅,于军,龚绪龙,施斌,王宝军[8]（2018）在《基于BOFDA的地面塌陷变形分布式监测模型试验研究》一文中研究指出地面塌陷变形作为一种分布广泛的地质灾害已成为目前城市发展中亟待解决的一个问题。文章使用布里渊光频域分析(BOFDA)技术对地面塌陷变形进行分布式监测模型实验研究。利用自制的地面塌陷物理模型,对不同类型、不同厚度土体在塌陷过程中的变形进行分布式光纤监测,并对其试验结果进行对比分析。结果表明:基于BOFDA分布式光纤传感技术可有效捕捉到地面塌陷变形的发生和发展过程,并较为准确地反映出地面的塌陷变形规律。研究结果为该技术在地面塌陷变形监测的推广应用提供一定的参考依据。(本文来源于《高校地质学报》期刊2018年05期）

宋许根,刘秀敏,陈从新,郑先伟,夏开宗[9]（2018）在《程潮铁矿西区采空区地表塌陷机制与变形规律初探》一文中研究指出以程潮铁矿西区为例,依据地质调查分析与地表水平位移和垂直位移监测成果,结合采空区顶板崩落钻孔监测和崩落区高密度电法勘探等手段,分析程潮铁矿西区顶板崩落特征和在2006年采矿初期地表塌陷机制,探讨地面塌陷以后地表变形规律。研究结果表明:采空区顶板崩落呈间断的、不连续的特点,当顶板崩落传递到石膏岩时,石膏岩呈整体向下垮落的特点;石膏岩作为岩溶地下水隔水层的存在,对采矿初期地表塌陷起重要作用;电法探测的结果表明,采矿初期阶段地表塌陷不是由于顶板崩落传递到地表引起,塌陷的根本原因,是由于岩溶中的地下水迅速排泄引起的岩溶塌陷;这种塌陷机制作用下地表塌陷的位置有可能是在采空区正上方,也可能在采空区边缘;塌陷发生以后,地表变形呈漏斗状不断向外扩展,测点加速时间与地下采矿推进有很好的对应关系,表明地下采矿引起的岩层扰动已经传递到地表,地表变形受地下采矿的控制。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2018年S2期）

郑均艾[10]（2018）在《浅析塌陷区对建筑物地基变形影响及特征》一文中研究指出地下空间失稳造成不同程度的塌陷变形是当前社会面临的主要地质灾害问题之一,导致发生塌陷的原因是多方面的,总体来说是由于地下深部应力场平衡被打破,导致上覆岩层产生不同程度的变形、裂缝、断裂、塌陷,形成规模较大的塌陷区,对地表建筑物有着严重的破坏作用。基于此,本文以此为研究对象,分析了塌陷区对建筑物地基变形影响。(本文来源于《农家参谋》期刊2018年19期）

### 变形和塌陷论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对某矿山采空区变形与塌陷形成原因,进行全面的分析,并结合具体的工程实例,简要介绍了研究矿山采空区变形、塌陷原因的重要意义,制定良好的应对措施,能够保证矿山采空区变形与塌陷得到更好预测,减小采空区变形、塌陷对工程项目产生的影响,希望能够为类似工程提供一定的借鉴与帮助。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 变形和塌陷论文参考文献

[1].刘钟森,宋勇军,赵文涛,赵康宁,李海燕.基于地基变形控制的采空区地面塌陷地质灾害防治[J].科学技术与工程.2019

[2].姜灿强.关于矿山采空区变形、塌陷的原因分析[J].世界有色金属.2019

[3].高成虎.榆神矿区某煤矿条带开采引发地面塌陷变形程度简析[J].能源研究与管理.2019

[4].张聚贤,刘伟.BP神经网络算法考虑激活函数后对强震路基塌陷变形预测研究[J].地震工程学报.2019

[5].魏海红.济南某边坡变形塌陷的原因分析及思考[J].西部探矿工程.2019

[6].侯福江,吴杰,马栋和,陈娟.工程软土地基段路面塌陷变形分析及预测[J].东北水利水电.2019

[7].尚彦军,庞文利,王开洋,李坤,褚建国.太古代片麻状花岗岩浅埋隧道变形破坏及地面塌陷分析——以集宁隧道为例[J].工程地质学报.2018

[8].卢毅,于军,龚绪龙,施斌,王宝军.基于BOFDA的地面塌陷变形分布式监测模型试验研究[J].高校地质学报.2018

[9].宋许根,刘秀敏,陈从新,郑先伟,夏开宗.程潮铁矿西区采空区地表塌陷机制与变形规律初探[J].岩石力学与工程学报.2018

[10].郑均艾.浅析塌陷区对建筑物地基变形影响及特征[J].农家参谋.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c6cea1716be8789256e52b28.html