# 园林工程施工技术的难点问题及处理策略探讨

惠州市水木生态园林有限公司516255

摘要：随着城市建设水平的不断提高，园林工程成为丰富城市元素、美化城市环境的重要组成，但在园林工程施工作业中也存在一定的技术应用难点，本文首先对园林工程施工技术应用的难点问题进行探讨，进而研究园林工程施工技术应用问题的有效处理策略，以期为强化园林工程施工效果提供参考与借鉴。

关键词：园林工程；施工技术；植物修剪

1园林工程施工技术的应用难点

1.1园林地形处理问题

通常来说，园林工程首先需要利用土方工程进行原场地地形的整理工作，以充分满足园林景观设计效果的需要，基于不同地形地貌及体现的景观特征，在园林工程中体现不同程度的景观效果。园林工程的施工作业，受到地形地质条件的影响，需要采取合理的园林工程施工方案及施工技术。园林景观规划与设计工作的前期，需要强化地形地质的测量及勘察工作，但某些情况下，前期勘察及测量工作的准确性对工程的实施会受到影响，对于工程土壤地质未能充分了解。园林地形设计不能受限于现有状况，需要明确工程规划设计意图，采取必要的工程施工措施。场地施工的地质条件，会对苗木生长造成影响，在选用苗木品种时，应当结合当地土壤地质，确保园林项目苗木的成活及绿化生态效益。

1.2植物修剪技术问题

园林工程的施工作业，出于美观的考量，会对绿化植物进行修整。并且由于工程施工条件及施工环境的限制，植物经过修剪才可更有利于施工挖掘、植物运输及成长成活，对于园林工程施工建设而言，植物修剪是其中不可或缺的重要组成。但现阶段，个别园林施工人员在进行植物修剪时，未能充分明确植物自身情况，随意修剪，导致植物形象被破坏，并且影响园林工程施工质量。园林工程施工建设过程中，植物修剪需要根据不同植物类型、植物种植方式、植物习性及气候条件等情况，运用适宜的修剪程度加以修整，但修剪技术的应用过程中，由于技工技能或经验水平不同，对于植物修剪处理手法也不一样，间接影响植物综合效果。苗木的栽植与修剪，应当确保工程整体的艺术效果及协调性，从整体层面入手，考量苗木体型、轮廓及植物形态。

2园林工程施工技术的优化措施

2.1优化场地地形处理

针对园林工程施工地形处理过程中存在的缺陷与不足，应当采取科学合理的园林地形结构处理办法。为了强化园林工程的建设水平与施工效果，应当做好地形处理工作，做好实地测量及勘探，保证地形勘探数据的精准性，明确场地地形结构，做好场地平整及处理工作，并根据场地条件及土壤土质进行苗木栽种。园林工程地形处理过程中，应当强化对于周边植物的保护工作，避免由于工程施工作业对于场地生态系统的影响，处理场地污染物质，避免化境污染问题。确定土壤pH值，检测土壤有机质含量，进行人为干预，调节土壤质量，满足苗木生长需求[1]。

园林场地应当利用其既有地形及地貌开展整体规划，调整并优化地质结构，体现园林工程的整体规划意图。园林工程场地处理时，需要进行一定程度挖湖堆山处理，避免存在高度过高或过于陡峭的山体。山体过高或过于陡峭，会导致土壤休止角超过合理范畴，高于地面承载力，导致土壤易被冲刷，造成土壤坍塌，影响土壤结构的稳定性。进行园林地形塑造时，应当对小气候环境加以塑造与调整，比如在地势平缓的向阳面栽植苗木，提高绿化效果。场地地形的塑造，应当充分契合自然条件及自然规律，以充分体现山水意趣，在有限条件内使地形地势合理舒展，形成多种形态及多元层次。进行场地处理时，还应该充分考量经济因素，因地制宜，尽量减少土方量的内外运输，保证土方平衡，合理利用河塘腐泥。

2.2做好植物修剪栽植

园林工程应当具备观赏效果，因此需要打造四季常青的绿化环境，可采用多种绿化植物，避免绿化植物的品种及色调过于单一，就需要采取多种植物进行栽植，营造良好的景观环境。因此，需要针对不同植物采取不同的修剪技术。施工单位应当加强植物修剪技术管理，对于某些发枝力不足的植物，可以尽量避免修剪，或者减少修剪工作。在植物修剪过程中，如果出现剪口过大的现象，则可在剪口位置涂抹树木梳理剂加以处理，尽量避免出现植物虫害问题，减少植物流胶现象。

在苗木栽植之前，就需要对苗木根系加以修剪，剪除苗木根系中出现劈裂、虫病及长度过长的部分，修剪苗木树冠。苗木修剪时，主干明显的高大落叶乔木，应当对其原有形态加以保持，进行适当疏枝处理，保留的主侧枝可以在健壮芽进行短截修剪，将枝条修剪三分之一左右。对于主干不明显，枝叶茂密的落叶乔木，如果干径超过10厘米，可以进行疏枝并使其保留原本树形；如果苗木干径在5~10厘米之间，则对苗木中几个侧枝加以选取，在保留原本树形的情况下进行短截处理。如果常绿乔木为圆头型树冠且枝条茂密，可进行适当疏枝处理，树木顶部枝叶可不加以修剪；常绿乔木且具备轮生侧枝的情况下，可将其作为行道树，对其基部2~3层轮生侧枝加以剪除。带有土球或者带宿土裸根苗木不宜加以修剪，这些苗木存在枯枝及病虫害等情况时，则应当及时加以剪除，枝叶茂密的高大灌木，可尽量进行疏枝处理。

2.3做好场地土壤处理

如上所述，根据园林施工及苗木栽植的实际需要，应当对其场地土壤加以处理。在苗木栽植及播种之前，应当分析土壤理化性质，加以化验，进行消毒、施肥或采用客土，如果土壤中存在建筑废土、强碱性土、强酸性土、盐碱土及沙土等土壤，可进行土壤改良及客土处理。园林绿地应该按照具体的设计与规划要求，进行地形构筑，针对草坪、花卉、乔灌木及播种地，应当做好基肥施肥工作，经过25~30厘米左右的土壤翻耕，去除土壤杂物及场地平整。土壤物理性能包括土壤质地、土壤结构及孔隙率等内容，对于土壤条件的改良，可通过掺入黏土、河泥、塘泥，并采用腐熟的有机肥及泥炭材料进行施肥。如上述，园林工程施工作业及苗木栽植，可对土壤条件加以改善，比如对酸性土壤的改良，可在土壤中加入生石灰以中和土壤酸性，施加绿肥以增加土壤中的有机质；针对盐碱土，可通过建立完善的排灌系统，强化灌水冲洗、引洪放淤工作，采用石膏及黑矾等材料进行土壤改良，降低土壤减分，改良土壤性质，并栽植适宜盐碱土的苗木。

苗木栽植槽穴挖掘施工之前，应当对地下管线及隐蔽物的具体情况加以了解，做好定点放线工作，采用白粉划线加以标志，苗木栽植穴槽的中心点位置应当加以标注，标志苗木名称及规格。种植苗木时，所采用的苗木应当根据园林场地的实际情况确定栽植数量，将苗木运输至施工现场之后，及时进行栽植。在苗木运输及起吊时，应当保证轻吊轻放，避免对苗木根系造成损伤，或者出现散球问题[2]。

结语

园林工程施工作业中，园林技术应用的是否合理，会对园林工程质量及效果造成直接影响。针对园林工程施工技术中存在的问题，可以从场地地形处理、植物修剪栽植及场地土壤处理等方面入手，保证园林施工技术水平及应用效果。

参考文献

[1]吴杰.园林工程施工技术面临的挑战及其优化措施[J].现代园艺,2018(24):163.

[2]张永波,刘海燕,梁初杰等.浅谈园林工程施工技术中存在的难点问题及处理[J].农民致富之友,2015(07):56.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c72601f6121baf6e9e83106c.html