# 发泡液论文-王庆群

导读:本文包含了发泡液论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:发泡液-水泥浆混合器,射流泵原理,混合效果,设计理论

### 发泡液论文文献综述

王庆群[1]（2018）在《基于射流泵原理的发泡液-水泥浆混合器设计》一文中研究指出在采用化学发气法生产泡沫水泥的流程中,发泡液-水泥浆混合器是一种重要的设备。基于射流泵基本原理,推导了发泡液-水泥浆混合器基本性能方程、气蚀性能方程以及最优参数方程,编制了设计软件,完成了发泡液-水泥浆混合器的结构设计,混合器利用2股具有速度差的流体通过强剪切进行混合,在结构和设计相关理论方面与射流泵类似。由Fluent流场仿真分析可知,此种结构的混合器在喉管前段混合最为剧烈,在出口处水泥浆与发泡液基本呈现均匀分布状态,混合效果达到设计要求。所得结果为进一步实施工程制造和现场应用提供了必要条件。(本文来源于《石油机械》期刊2018年06期）

孙世高[2]（2013）在《空气泡沫驱动高温高盐油藏》一文中研究指出6月17日，中原油田采油叁厂明19号空气泡沫驱注入站内一片繁忙。该厂工艺研究所调剖室主任吝拥军猫着腰，仔细查看明15块明486井空气和发泡液的注入量、注入压力等工艺参数。 “注入井明486井只对应明408井一口油井。明408井2009年底见效，(本文来源于《中国石化报》期刊2013-09-02）

袁艳红,霍冀川,雷永林,王程,刘佳奇[3]（2011）在《一种角蛋白发泡液的制备》一文中研究指出以猪蹄甲为原料制备发泡液。采用响应面法对影响猪蹄甲角蛋白发泡液泡沫稳泡时间的4个主要影响因素(亚硫酸氢钠质量浓度、反应温度、反应时间、反应体系pH)进行优化,结果表明,当亚硫酸氢钠质量浓度37.06 g/L、水解温度75.4℃、水解时间6.06 h、反应体系pH=5.54时,稳泡时间最大,最大预测值32.18 h,实际测得平均稳泡时间为32 h,与模型理论预测值相比相对误差在0.57%,所以采用响应面法优化得到的参数准确可靠,具有实用价值。(本文来源于《精细化工》期刊2011年05期）

相玉琳[4]（2011）在《~60Coγ-ray/H_2O_2法与化学法对污泥蛋白发泡液性能的改善研究》一文中研究指出污泥中含有大量可回收利用物质,其中含量较高的蛋白质经过水解、过滤、浓缩等过程可以得到蛋白浓缩液,获得的蛋白液可以取代动植物蛋白作为泡沫混凝土、泡沫灭火剂的发泡剂,但由于得到的蛋白液具有色深、味臭、泡沫性能较差等缺点,除了价格优势外,还难与动植物蛋白发泡剂相媲美。为了改善污泥蛋白液这些缺陷,本文应用化学法与~(60)Coγ-ray/H_2O_2法对污泥蛋白液的性能进行改善研究,主要研究内容如下:在化学法中,以污泥蛋白液的泡沫性能和感官品质为目标,通过单因素试验重点考察蛋白液的浓度、温度、pH值和不同添加剂对各目标值的影响,通过正交试验分析了各因素对蛋白液性能的影响显着性,对工艺条件进行了优化。结果表明,当污泥蛋白液的浓度为25% (300mL)、温度50℃、pH 12、茶多酚0.4g、β-环糊精0.8g、蔗糖0.5g、作用时间为40min时,污泥蛋白发泡液的性能较理想,此时发泡性为22.7cm,稳泡性22.2cm,脱色率43.1%,感官评价分数4.19。在~(60)Coγ-ray/H_2O_2法中,通过与单独~(60)Coγ-ray及单独H_2O_2处理工艺相比,~(60)Coγ-ray/H_2O_2法对污泥蛋白发泡液功能特性的改善更具可行性。采用正交试验考察了蛋白液浓度、pH值、过氧化氢添加量和辐照剂量等因素对污泥蛋白液各目标值的影响显着性。结果发现,H_2O_2对发泡性的影响较显着,pH值对于稳泡性、脱色率及感官品质的影响较明显,而四因素中蛋白液浓度对各目标的影响均不显着。应用多目标优化,确定了最优工艺条件:pH 8.7,过氧化氢浓度0.4% (体积比),辐照剂量2.0kGy,此时脱色率为64.1401%,发泡性22.1520cm,稳泡性20.5116cm,感官测评分数为3.2070。对~(60)Coγ-ray、H_2O_2及~(60)Coγ-ray/H_2O_2作用过程的反应机理进行了分析,推导了过程中有色物质降解动力学模型。结果显示~(60)Coγ-ray/H_2O_2法中存在协同效应,强化因子达14.29。最后对化学法与~(60)Coγ-ray/H_2O_2法处理的污泥蛋白发泡液进行了可行性研究,结果表明化学法与~(60)Coγ-ray/H_2O_2法在改善污泥蛋白液功能特性方面均是可行的,但化学法的经济成本较高,而~(60)Coγ-ray/H_2O_2法无论从经济效益、社会效益、环保效益还是工艺上考虑都具有显着的优势。(本文来源于《天津大学》期刊2011-05-01）

邹晓军,刘惠萍,程涛,施理,祖萍[5]（2007）在《流式细胞术检测斑蝥酊剂发泡液中的成分研究》一文中研究指出目的:斑蝥酊剂可以引起皮肤产生水泡,通过检测发泡液中的成分从而研究斑蝥的发泡作用对机体免疫调节的影响。方法:斑蝥酊剂作用于皮肤后8-12 h产生水泡,48 h后抽取发泡液,并用流工细胞术分析发泡液中的细胞组分。结果:发泡液大约有1×106-1×107/ml的细胞。其中大部分是中性粒细胞,巨噬细胞,还有树突状细胞(DC),而且发泡液的DC是外周血DC的3-10倍,并且还有Th1细胞因子IL-12的分泌。结论:通过斑蝥的发泡作用可以局部富集DC并促进DC的成熟和分化,诱导Th1细胞因子的分泌,活化T细胞,并从局部到全身,激发人体机能的自身调节,提高机体的免疫功能,并为通过发泡疗法治疗传染性疾病提供新的实验依据。(本文来源于《中药材》期刊2007年07期）

崔友芬,方治齐,曹素文[6]（1992）在《芳族聚酯多元醇应用研究——冰箱发泡液的研制》一文中研究指出本文分析了我国聚氨酯硬泡原料现状,在用涤纶废次品成功地合成了聚酯多元醇——DP-360的基础上,对冰箱保温层用发泡液进行了系统研究。为保温材料提供了性能优良、价格低廉的新原料。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊1992年02期）

沈元珊,钱芳,祝念林,赵慧敏[7]（1980）在《食管癌病人斑蝥发泡液白细胞贴壁抑制试验初步报告》一文中研究指出肿瘤病人的细胞免疫体外检测法虽有多种,但多因技术繁杂、用血量大、不特异或费时间而不易广泛应用。1972年W.J.Haliday等人根据白细胞有贴附玻璃的性质,而在免疫机体中白细胞的这种性质可被相应特异抗原所抑制,提出了白细胞贴壁抑制试验(以下简称LAI试验)。并发现(本文来源于《河南医学院学报》期刊1980年01期）

### 发泡液论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

6月17日，中原油田采油叁厂明19号空气泡沫驱注入站内一片繁忙。该厂工艺研究所调剖室主任吝拥军猫着腰，仔细查看明15块明486井空气和发泡液的注入量、注入压力等工艺参数。 “注入井明486井只对应明408井一口油井。明408井2009年底见效，

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 发泡液论文参考文献

[1].王庆群.基于射流泵原理的发泡液-水泥浆混合器设计[J].石油机械.2018

[2].孙世高.空气泡沫驱动高温高盐油藏[N].中国石化报.2013

[3].袁艳红,霍冀川,雷永林,王程,刘佳奇.一种角蛋白发泡液的制备[J].精细化工.2011

[4].相玉琳.~60Coγ-ray/H_2O_2法与化学法对污泥蛋白发泡液性能的改善研究[D].天津大学.2011

[5].邹晓军,刘惠萍,程涛,施理,祖萍.流式细胞术检测斑蝥酊剂发泡液中的成分研究[J].中药材.2007

[6].崔友芬,方治齐,曹素文.芳族聚酯多元醇应用研究——冰箱发泡液的研制[J].合肥工业大学学报(自然科学版).1992

[7].沈元珊,钱芳,祝念林,赵慧敏.食管癌病人斑蝥发泡液白细胞贴壁抑制试验初步报告[J].河南医学院学报.1980

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c76797d358c05b89c293a5cf.html