# 台背水平冻胀力论文-陈震

导读:本文包含了台背水平冻胀力论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:拉格朗日元,温度场,水平冻胀力,数值计算

### 台背水平冻胀力论文文献综述

陈震[1]（2017）在《季节性冻土区刚性挡土墙背水平冻胀力数值模拟分析》一文中研究指出对于挡土墙的土压力计算,经典的土压力理论被广泛接受并应用在工程实践当中,但其只适用于融土的土压力计算,且有着一定的局限性。我国北方分布着广阔的季节性冻土区,各项挡土工程在越冬过程中均会受到不同程度土体冻胀的影响,冻害现象多有发生,对挡土墙背水平冻胀力进行研究具有极强的工程意义。在挡土工程越冬过程中,回填土体同时受到地表及挡土墙两个方向的负温作用,其冻结情况不同于天然的单向冻结状态。本文利用采用了显式拉格朗日算法和混合-离散分区技术的FLAC3D软件对多种工况下的季节性冻土区全约束刚性挡土墙的冻胀过程温度场及水平冻胀力进行了研究。首先,系统的总结了冻胀机理、水平冻胀力及冻土数值模拟的国内外研究现状。然后,详细地分析了冻胀力及水平冻胀力的影响因素、挡土墙的受冻胀破坏形式及受力特征,并对现有水平冻胀力半经验半理论的计算方法进行了介绍、比较和评价。接着,利用FLAC3D建立了双向冻结挡土墙温度场模型,分析了双向冻结情况下不同回填高度挡土墙的温度场分布特征,并根据约束形式对典型的冻结区域进行了划分。根据文献中全约束层迭式对顶试验,建立了全约束刚性挡土墙热力耦合模型,并进行了水平冻胀力的模拟研究和对比验证。最后,对不同高度挡土墙的水平冻胀力了进行数值模拟研究,分析了不同回填空间下的水平冻胀力分布规律和形成机理,对不同计算方法的水平冻胀力在不同挡土墙高度下的分布规律进行了对比和分析。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2017-05-10）

张子白[2]（2014）在《L型挡土墙墙背水平冻胀力特性研究》一文中研究指出摘要：本文综合考虑影响冻胀的各内、外部因素,进行了对L型挡土墙墙背水平冻胀力特性的试验研究,其中包括根据相倒原理进行的室内试验监测和以室内试验为前提的数值模拟计算。通过室内试验监测了墙背水平冻胀力的大小和分布,过程中研究了决定冻胀情况的土体热物理性质；通过有限元数值模拟软件计算了冻胀试验中的温度场和水平冻胀力,过程中对参数选取进行了讨论。数值模拟相比室内试验来说更具可操控性,对采用不同参数的计算结果对比更容易实现,但是室内试验是更接近真实情况、更准确可信的。本论文的研究内容主要包括：1)开发了一种可以从四个方向降温的多功能冻土试验箱,设计了一套用于室内测试水平冻胀力的方法。在进行L型挡土墙墙背水平冻胀力特性的研究时,可分别控制路基顶面、挡土墙背面、路基底面温度变化。2)在冻土试验箱内监测了不同含水率时温度场的变化规律,归纳了影响冻结深度的因素,绘制了双向冻结时冻结锋面发展变化的图形。在冻土试验箱内监测了不同含水率时水平冻胀力的大小与分布,总结了不同高度处水平冻胀力的发展规律,并从力学角度推导了水平冻胀力公式。3)用abaqus数值模拟软件模拟了不同含水率时的温度场的变化规律。选取不同含水率的细砂土体,利用其温度场的改变模拟了水平冻胀力的大小与分布,得到含水率与水平冻胀力的对应关系；再通过不停改变墙体对土体的约束条件,得到墙体转角与水平冻胀力的对应关系。4)对比总结了实测和模拟的结果,分析了水平冻胀力产生条件与削弱措施,对L型挡土墙的设计提出了一些建议,推广数学上的因素分析理论。(本文来源于《北京交通大学》期刊2014-05-15）

### 台背水平冻胀力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

摘要：本文综合考虑影响冻胀的各内、外部因素,进行了对L型挡土墙墙背水平冻胀力特性的试验研究,其中包括根据相倒原理进行的室内试验监测和以室内试验为前提的数值模拟计算。通过室内试验监测了墙背水平冻胀力的大小和分布,过程中研究了决定冻胀情况的土体热物理性质；通过有限元数值模拟软件计算了冻胀试验中的温度场和水平冻胀力,过程中对参数选取进行了讨论。数值模拟相比室内试验来说更具可操控性,对采用不同参数的计算结果对比更容易实现,但是室内试验是更接近真实情况、更准确可信的。本论文的研究内容主要包括：1)开发了一种可以从四个方向降温的多功能冻土试验箱,设计了一套用于室内测试水平冻胀力的方法。在进行L型挡土墙墙背水平冻胀力特性的研究时,可分别控制路基顶面、挡土墙背面、路基底面温度变化。2)在冻土试验箱内监测了不同含水率时温度场的变化规律,归纳了影响冻结深度的因素,绘制了双向冻结时冻结锋面发展变化的图形。在冻土试验箱内监测了不同含水率时水平冻胀力的大小与分布,总结了不同高度处水平冻胀力的发展规律,并从力学角度推导了水平冻胀力公式。3)用abaqus数值模拟软件模拟了不同含水率时的温度场的变化规律。选取不同含水率的细砂土体,利用其温度场的改变模拟了水平冻胀力的大小与分布,得到含水率与水平冻胀力的对应关系；再通过不停改变墙体对土体的约束条件,得到墙体转角与水平冻胀力的对应关系。4)对比总结了实测和模拟的结果,分析了水平冻胀力产生条件与削弱措施,对L型挡土墙的设计提出了一些建议,推广数学上的因素分析理论。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 台背水平冻胀力论文参考文献

[1].陈震.季节性冻土区刚性挡土墙背水平冻胀力数值模拟分析[D].哈尔滨工程大学.2017

[2].张子白.L型挡土墙墙背水平冻胀力特性研究[D].北京交通大学.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c8481bba2cfe20ad9096c419.html