# 建筑结构加固设计与施工技术的应用

关键词：建筑结构；加固设计；施工技术；应用

进入新世纪以来，我国的社会主义市场经济持续繁荣，给建筑行业带来了前所未有的发展机遇和挑战。我国的建筑工程项目具有规模大、资金投入多的特点，一旦建筑工程项目出现质量问题，将给建筑企业带来难以估计的经济损失。近几年来我国的“豆腐渣工程”屡见不鲜，在很大程度上打击了消费者的信心。为了提高建筑工程项目的整体水平，促进我国建筑行业的可持续发展，应用建筑结构加固设计与施工技术势在必行。

1、建筑结构加固概述

1.建筑结构

我国的经济社会不断发展，建筑工程项目数量不断增多，建筑结构也呈现出多元化的特征。

就目前来看，我国的建筑结构主要分为钢筋混凝土结构、钢结构、砖混结构和砖结构等。就第一种建筑结构类型来看，钢筋混凝土结构最为常见，其物理性质相对较好，抗压能力较强，因此被广泛应用在建筑工程中。在很多自然灾害频发地区都采用了钢筋混凝土建筑结构，一些高层建筑也采用了这种结构形式。就第二种建筑结构类型来看，钢结构建筑以轻型钢作为基础，可以被应用在高空建筑中。在大规模的建筑工程中，钢建筑结构较为常见。就第三种建筑结构类型来看，砖混结构主要是由混凝土材料、砖墙材料等共同组成的，这种建筑结构既具有良好的抗压性，有具有较好的弹性特征。就第四种建筑结构类型来看，砖结构主要是由砖墙、木质材料构成的。砖建筑结构广泛应用于落后区域，如农村民房建筑等［1］。

1.2建筑结构加固设计

所谓的建筑结构加固设计，就是对建筑结构进行加固处理，保证建筑结构的整体稳定性。在进行加固设计时，一方面要考虑建筑结构承受的外力，另一方面要考虑建筑结构的外界环境。

在形成基础的设计图纸之后，可以将加固结构和建筑结构连接起来。按照加固类型的不同，可以将建筑结构加固分为整体性加固、分层次加固等等。所谓的整体性加固，就是着眼于建筑结构整体，以提高建筑结构整体稳固性作为目标。所谓的层次性加固，就是把建筑结构分为若干构件，分层次提高建筑结构的承载能力。虽然整体性加固和分层次加固的立足点有所区别，但二者都需要对建筑结构进行计算，优化建筑结构体系。

2我国建筑结构的加固技术

2.1截面增加技术

截面增加技术是我国建筑结构中的常用加固技术之一。截面增加技术在建筑结构加固中最为常见，因为该技术使用成本较小，加固效果较好。在墙体、梁体等建筑结构的加固中，加大截面可以增加建筑结构的承载力和抗压力。截面增加技术借助于小型构件，在应用该技术时

需要将构件附着在建筑结构的表面，增加截面的面积。以压弯构件为例，在建筑结构中应用压弯构件，可以提高建筑结构的抗弯性，提升建筑结构的物理性能。为了突出建筑结构的硬性特征，还需要在混凝土结构的表面添加构件。叠合构件可以集成不同构件的优势，增加建筑结构的截面积。很多建筑结构外部有隔离墙，在进行加固时应该卸载隔离墙，在建筑结构的下方搭建一个支架。一般来说，建筑结构多由混凝土材料制成，为了对混凝土建筑结构进行加固，需要应用五个以上的部件，将建筑结构环绕起来。在建筑结构的表面，应该应用粘结剂，增加新旧混凝土的粘合度。加固之后的建筑结构较之前强度高，需要采用喷射浇筑的方式。

2.2粘贴钢板技术

粘贴钢板技术是我国建筑结构中的常用加固技术之一。粘贴钢板技术是以钢板作为材料，在建筑结构的外部粘结一层钢板，加大建筑结构的承载力。粘贴钢板技术在钢建筑结构和混凝土建筑结构的加固中较为常见，可以提升建筑结构的抗压能力。与其他加固技术相比，粘贴钢板技术的应用较为简单，耗费的材料较少，可以压缩施工范围的经济成本［2］。值得注意的是，粘贴钢板技术对外界环境的要求较高，如果建筑工程处在湿度较大的环境中，则不能应用这种加固技术。在进行钢板加固之前，需要卸载建筑结构外部的隔离墙。在处理建筑结构时，需要对结构表面进行打磨，露出建筑结构的基层，同时用砂浆等材料保证表面光滑平整。在建筑结构修复完毕之后，可以在建筑结构的表面涂抹粘结剂，和钢板进行粘合。钢板的厚度应该限制在一到三毫米之间，在粘合之后，应该敲击钢板表面，如果声音厚重，这说明粘合紧密。如果声音空乏，则应该拆下钢板进行二次粘合。

2.3复合材料技术

复合材料技术是我国建筑结构中的常用加固技术之一。复合材料技术以碳纤维、玻璃纤维等作为加固材料，也可以小范围提高建筑结构的承载力。复合材料的自重比较轻，物理性能相对较好，粘合工作非常便捷。值得注意的是，符合材料在高温下会发生变形，如果建筑工程处在高温环境下，符合材料很容易诱发火灾。在应用复合材料进行加固时，需要对建筑结构的截面、剪应力等进行计算，以此为依据调整加固构建的位置。在粘合复合材料时，应该对复合材料的受力方式进行设计，并对复合材料进行高温防护处理。在复合材料表面应该增加一层胶黏材料，对外界自然光产生隔离作用。

3建筑结构加固设计与施工技术的应用

3.1地下室底板加固

建筑结构加固技术可以被应用在地下室底板加固中。很多建筑工程都有地下室建筑结构，如果地下室承载力较小，就会出现渗漏水等问题，增加漂浮风险。为了对其进行加固处理，需要在采用底板加固的方法，对建筑结构进行粘结。一般来说，可以采用厚度为二百毫米，面积为四平方米左右的底板作为锚固体，以此提高地下室的抗浮能力［3］。在进行底板加固的过程中，应该对建筑楼层进行测量，保证底板有一定的使用空间。同时，应该控制锚杆击打的力度，如果力度过大，就会加大地下室的渗漏隐患。

3.2结构挑板加固

建筑结构加固技术可以被应用在结构挑板的加固中。建筑工程中有大量的梁体结构，为了对这些建筑结构进行加固，需要应用挑板加固技术。挑板加固技术的常用材料为植筋，将其附着在梁体的表面，可以提高建筑结构的承载力。在进行挑板加固的过程中，应该根据梁体受力方向的不同，调整植筋的受力方式。同时，应该合理控制植筋与建筑结构之间的距离，如果二者的距离过大，加固效果会受到削弱;如果二者的距离过小，钢筋锚固的难度将大大增加。在进行植筋防护时，应该加强负筋受力，在梁顶固定负筋，保障建筑结构的安全性能。

4结论

综上所述，我国的经济社会不断发展，建筑行业也进入了快速发展阶段。我国的建筑工程项目具有规模大、资金投入多的特点，一旦建筑工程项目出现质量问题，将给建筑企业带来难以估计的经济损失。为了保障建筑工程项目的质量，经常需要对建筑结构进行加固。随着科学技术水平的提高，我国的建筑结构加固技术越来越多。为了发挥现代技术的实用价值，将建筑结构加固技术应用在建筑工程中势在必行。

参考文献

［1］韩涛．房屋建筑施工中运用结构加固技术的探讨［A］．《智能城市》杂志社、美中期刊学术交流协会．2016智能城市与信息化建设国际学术交流研讨会论文集I［C］．《智能城市》杂志社、美中期刊学术交流协会，2016:1．

［2］张婕．现代建筑结构加固存在问题及技术分析［A］．《建筑科技与管理》组委会．2015年7月建筑科技与管理学术交流会论文集［C］．《建筑科技与管理》组委会，2015:2．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c8666b40efad772dde57c351.html