# 试论选煤厂选煤机械设备的维护管理张慧鹏

(中煤平朔集团有限公司山西省朔州市038500)

摘要：选煤厂在选择机械时应根据生产需求来选择合适的机械设备，完善选煤机械的维护维修管理制度，并遵守规章制度，确保选煤机械生产过程的稳定安全运行。选煤厂选煤机械设备能否安全、稳定运行，在一定程度上决定选煤厂的经济效益，因此，选煤厂必须高度重视选煤机械的维护管理，保证选煤设备在工作中正常运转，提升企业的经济效益。鉴于此，本文主要分析选煤厂选煤机械设备的维护管理。

关键词：选煤厂；选煤机械；维护管理

1、机械设备的主要种类

选煤厂机械设备是煤矿生产企业的重要资产，主要包括重介旋流器、浓缩机、浮选机、压缩机等，在企业的生产运行中，不同的机械设备在功能、性能以及型号等方面都存在较大差异。为了充分保证机械的安全运行，选煤厂一定要提高维护工作的质量，根据机械的作用和性能的不同，开展分类管理。一般情况下，选煤厂机械种类主要包括以下几方面。

1）生产中常用的机械主要有脱水设备、浓缩设备、介质系统、分选设备、破碎设备以及筛选设备等。其中筛选设备是洗煤厂的主要机械设备，其主要功能是完善流程、促进生产，提高产品质量。2）辅助生产设备主要包括各类泵、风机以及输送设备等，其主要功能是加工以及洗选煤炭。3）电气设备功能是保证煤场生产中用电的安全性以及稳定性。4）实验设备主要包括密度检测、电子秤以及测灰仪等设备，其功能是对产品的质量和数量进行检测，进而保证生产的效率和质量。

2、选煤厂选煤机械特点分析

1）连续性特点。选煤厂的洗煤加工是一个需要且不间断持续高效的过程，受煤、筛分、人工分拣、破碎、跳汰、离心脱水煤泥、浮选、压滤、浓缩等加工流程都是不可中断的，因此，连续性是选煤机械的基本特点，也是选煤厂在选择选煤机械时的基本考虑因素之一。2）自动化特点。选煤厂洗煤加工过程中煤炭量大，煤炭还需分层、分量的分工步骤。选煤机械的自动化可有效提高产品质量，降低生产成本，减少人工需求，提升生产效率的多种优势。3）高速化特点。经济的快速发展，能源需求量的不断增大，行业竞争压力蓄势爆发并逐步加剧，产品的高产、优产成为选煤厂的生产追求，使选煤机械必需具备高速化的特点。4）精密化特点。选煤厂顺遂市场的需求，需将产品优化优量，但其加工过程繁杂多样，因此需要选煤机械科学精分，细密优良。

3、选煤厂选煤机械设备的维护管理分析

3.1、选煤机械的日常维护

做好日常设备的保养工作是非常重要的，这对于选煤厂机械设备的正常使用和安全运行有着基础的作用，而该部分工作立足于班组和检修人员，完全可以实现。而对于润滑油脂的检查等等，都是日常对机械设备的维护所做的工作。与此同时对于日常维护工作的内容，可以根据选煤厂机械设备的种类不同而进行有针对性的日常维护工作，一些维护工作对于选煤厂机械设备的正常运行有着重要的作用。

一些维护工作对于选煤厂机械设备的安全运行工作有着重要的作用，对于机械设备的维护工作要以保养为主，除此之外还有配备专业的人员，全面对机械设备的各个系统进行维护。

例如：对于选煤机械，可以在符合规定的前提下，安排工作人员每天2h对机械进行检查，开展清洁脏乱部分，润滑滑动部分，更换易损零件，加固螺栓等各种相关维护工作；对于电器机械、传感器及集中通知系统，设置专职人员，实行定人、定机来进行维护管理。日常维护的实质就是以预防为主，预防事故的发生，工作人员需熟悉设备，并遵守操作规程合理使用，达到安全无事故。选煤机械每日的日常维护情况还需进行分类记录并存档，同时应设定专职人员每周对选煤机械的日常维护情况进行检查和记录，发现问题立即做出相关处理。

3.2、选煤机械的定期维修

对于选煤厂机械设备的定期维护管理而言，所参照的依据主要是固定选煤设备的运行时间，结合机械设备的运行，合理安排设备的中、大修工作。为了确保整个选煤机械设备的工作能够得以正常的运行，就需要全面地分析并且做好选煤机械设备运行状态的检查工作，并及时做好相关的记录工作，而针对于运行过程中所出现的零件损坏，要及时更换那些较为容易出现损坏的零件，这些设备主要包括筛篮和三角带等，损坏零件的更换工作一定要及时进行，影响设备的工艺性能或造成事故在经过一个长时间的运行之后，选煤机械的性能和结构很容易就会受到急速下降或者是破坏，就很容易出现机械设备停机的情况，因此在对选煤厂机械设备进行维护的过程中，根据设备及其主要部件的使用寿命，合理安排大修或者更换是非常有帮助的。

3.3、选煤机械的状态维修

所谓的状态维修并不是对维修周期的预先制定，其主要是在将选煤机械的运行状态作为一个参考，从而进行接下来的一系列维修过程。在确保维修的经济有效上，能够最大化地将选煤机械的寿命发挥出来，缩减维修所用的工作量。

主要程序有两种方式，分别是离线监测和在线监测。随着科学技术的不断进步，各类温度、湿度、振动传感技术可靠性不断提高，利用在线监测获得的大数据，给在线监测提供了有效技术支撑。二是状态管理。要加强对选煤机械所发生的故障、在线收集的其他状态和选煤机械设备的短暂状态进一步的分析，诊断选煤机出现故障的原因，并及时存档诊断资源和运行。与此同时要做好培训维护人员的相关工作，保证对其的维护工作能够在机械设备状态下顺利的进行。三是判断维修的临界状态，让机械设备机组的整体运行能力得到淋漓尽致的发挥，使其能够正常地停止和运行。选择合理的状态维修方式，先要分析和研究故障表现出的各种信息，简单举个例子，统计出停机故障发生频率，停机故障带来了那些不良结果，然后对这些数据进行分析。像停机时间长，并且停机频率高，

必须实施检查和维修；如果停机时间不长，频率也不高，就应该对设备实施状态检修。在实施状态检修中，从故障具体情况出发，看看选择哪种维修模式，是小型、还是中型、或者是大型。如果是磨损的零件换成新的零件，失效零件更换，则应该选用小型模式；如果是设备中的主要构件需要维修和更换，或者加固部分零件，就应该采用中型模式；设备主要部件维修和更换，为了要提升设备质量和生产精度时，应该选择大型模式，这种具体情况，具体分析状态检修，可以在最大程度上，确保选煤设备运行正常。

总之，我国部分选煤厂中，在选煤机械设备的维护管理工作中存在一些问题，表现为维护管理制度不够完善，日常检修维护工作达不到标准。如果持续这样的状态，非常不利于选煤厂整体利益的提升。所以，抓住选煤厂维护管理选煤机械设备工作的要点，切实做好这项工作，对于提升选煤厂的经济效益有着重要的作用，进而促使选煤厂持续健康地向前发展。

参考文献：

[1]任学彬.选煤厂选煤机械的维护[J].机械管理开发,2018,33(04):184-185.

[2]何龙.选煤厂选煤机械设备的维护管理[J].机械管理开发,2017,32(06):193-194.

[3]马俊龙.浅析我国选煤机械装备的现状及发展方向[J].机械管理开发,2016,31(04):117-118+146.

[4]张钰.选煤厂选煤机械设备的维护管理与探究[J].黑龙江科技信息,2014(29):173.

[5]孔李伟,黄东福.选煤厂选煤机械的维护管理探究[J].科技与企业,2013(01):38.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c86c68e3a5ceab18408b64a4.html