# 刍议电力系统规划设计在电力工程设计中的应用武威

(国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司湖南郴州423000)

摘要：近几年，随着时代的发展，电网系统变得更加完善，电网结构变得更加合理，随之电力工程设计也更为重要。科学的电力工程设计可以使电力建设工程的整体质量得到显著提升，可以实现电网结构的再次优化，确保电力工程的整体安全性、成效性能够得到最大提升，使电网建设的成效更加突出。在电力工程设计过程中对电力系统规划设计进行合理应用，可以提高设计效率和成效，提高设计整体质量，这也是电力工程设计过程中比较就具有代表性的一项环节。在电力工程快速发展的今天，对于电力工程设计应用效率的分析应当从电力系统规划设计角度出发，做好相应的研究，促进电力的行业的发展。

关键词：电力系统；规划设计；电力工程设计

引言

随着我国电力事业的不断发展，电力工程设计水平也在不断提高，电力工程设计是为了保证电力工程成果能够安全稳定的运行的前提，是工程建设成效实现的前提。因此，为了保证电力工程设计的成效，需要加强电力系统规划设计在电力工程设计中的应用，进一步提高电力工程的设计水平，保证整个电力系统的合理，高效运行。

1电力系统规划设计原则

为了切实保证电力系统能够充分的发挥电能调配、输送的效果，在开展电力系统规划设计工作的时候，一定要遵循相应的原则，主要包括三个，分别是：周期性原则、安全性原则以及成本原则。（1）周期性原则：应该保证电力系统规划设计工作在相应的周期之内完成，对于那些大型的电力系统规划必须要制定出一个完善而全面的规划设计方案，在设定的期限之内完成规划设计工作，从而切实有效的避免对用户正常用电带来一些不良影响。（2）安全性原则：在电力系统之中，安全性是十分重要的，在开展电力系统规划设计工作的时候，应该尽可能避免安全隐患问题的出现，在必要的情况下应该具备长期性的系统检测功能，从而保证工程的质量水平。（3）成本原则：工程规划设计师在开展规划设计工作的时候，为了切实保证电力系统功能的有效实现，需要采取有效的措施，在具体实施的时候一定要考虑系统设计的成本问题，找出系统功能效应以及成本投入的平衡点，从而切实做好成本的节约与控制工作。

2电力系统规划在电力工程设计中重要性

（1）电力系统规划设计为电力工程建设的顺利进行提供了一个相对较为可靠的依据。现阶段，社会经济发展对于电力有着较高的要求，电力工程的实际建设情况与电力需求两者之间并不适应。但是，电力工程建设与社会的整体发展趋势是相一致的，因此，在具体建设过程中，应当对电力的具体需求情况进行深入调查，并且要做好相应的预测工作，从而为电力工程建设提供相应的依据，确保电力工程建设的顺利进行。

（2）电力系统规划设计可以提高电力企业在发展过程中获取的经济利益。电力企业在运营过程中，除了要获取一定的经济利益之外，还需要担负人民生和生产的基础能源任务，其作为市场发展过程中的主体，其需要达到经济和社会效益两者协同发展。做好电力系统规划设计，可以实现对资源的合理优化配置，获取更好的效益。

（3）电力系统规划设计促进整个电力行业的发展。目前，我国在电力的需求和输出方面存在较为严重的矛盾，这也是我国电力事业在发展过程中面临的一项困境。同时，经济的快速发展，电力资源在人们生活与生产中扮演更加重要的角色，因此电力事业的持续性发展必须进行合理规划，才能更好的促进国民经济发展。

3电力系统规划设计在电力工程设计中的具体应用

3.1电源工程规划设计

电源规划是电力系统规划设计过程中核心内容。在对电源进行设计时，对于问题的考虑必须要全面，熟悉掌握周围电源的具体规划情况，同时要分析好电源的出力情况。一般来说，电力电源分为以下两种：（1）地方电源。大小水电站，以及企业事业单位私有的发电机组。（2）统调电源。电网系统规划内要对各类大型发电厂进行统一调度。出现新电源机组前，要全面统计各个电源的具体应用情况，同时，还要做好相应的分析工作，只有这样才能为电力系统的设计提供相应的支持，保证设计的合理性。

3.2电气的合理计算

（1）潮流计算。进行潮流计算可以为稳定计算和继电保护提供有效依据，保证系统的顺利运行。潮流计算是针对电网电压和功率进行计算，从计算中可以了解电力系统的整体运行状况，并分析电网接入方案是否适应。（2）稳定计算。稳定计算是一种设想计算，是计算电力系统中可能存在的隐患，应避免在实际运行中出现故障。（3）短路计算。进行短路电流计算的最重要目的就实现对电力系统运行过程中存在的故障的检测，计算电力系统运行期间，因为短路原因，对电气元件产生的不定性影响的具体电流值，通过计算，可以为电力工程在具体建设过程中的选择打下坚实的基础，同时，能够更加准确的完成对电力器材的选择。（4）将无功补偿应用到电力系统中，可以更好的为电力系统中的感应负荷进行无功功率补充，能够将网络元件传输过程中电能消耗。通常来说，可以将无功补偿应用到电力系统中，同时该方式达到维持平衡的作用。在具体工作中，涉及到无功补偿的总容量和分组容量时，要对单组低压电容器进行合理投切，同时，还要校核电压发生的波动，做好近区无功平衡分析工作，以及调相调压计算。

3.3电力负荷预测与分析

电力负荷是电力系统在实际发展过程中一项重要重要内容，同时，也要做好该项内容的分析工作。电力负荷预测首先要对现阶段经济的具体发展情况进行详细分析，以保证与时代发展相符合。在预测电力时，通常应当对5~15年的情况进行预测，这样才能够满足预测需求。依据短期预测可以掌握电力工程中的一项不良应因素，在实际作业过程中，通过合理的方式，对这些不良影响因素进行妥善处理，最终确定电力系统的具体规划方案。在中短期电流负荷与分析过程中，通过对多年工作获取的数据信息进行合理分析，同时，充分结合现阶段社会经济的整体发展情况，逐步预测中短期相应区域的电力负荷。

3.4平衡电力电量

由于平衡电力对电力系统规划设计有限制作用，因此，在进行基本的电源规划和电力负荷预测后，设计单位要对电力进行平衡工作。进行平衡电力电量时，首先要通过预测该项目的电力负荷确定平均每

年电力系统的电力负荷承受的最大值；其次，根据电源的输出情况确定具体的电力电量；最后，根据电力电量选择出与电力系统相适应的电力设备。

4电力系统规划设计中的注意事项

4.1准备阶段

在进行设计之前，要求设计人员注意的事项就有很多，做好相应的准备工作是对工作人员的基本要求。首先，工作人员应该结合附近电力系统运行的实际情况，掌握网区基本的特点，然后进行整理，做出科学系统的分析。另外，工作人员还应该收集好有关现有变电站以及线路、电源等资料，将这些数据都保存好，以此作为基础数据。同时工作人员还需要针对电网主网规划最新资料进行收集整理，这样才能有助于工作人员技术了解电网的发展趋势与变化特征，同时有利于后期更好的进行规划分析。

4.2开展工作

对各类系统电气计算，配合项目工程的设计工作也是具体的要求。此外，基础数据的不断更新和完善将是电力系统规划设计的长期工作，以此体现出电力规划设计的科学性和合理性。

5结束语

电力企业供电质量与电力工程的设计是分不开的，只有对电力系统进行科学详细的规划设计，才能确保电力系统的可靠性、安全性等，这样也能有助于发挥电力工程的真正作用，实现电力企业又好又快的发展，而电力系统的规划设计难度也越来越高，这就需要有关工作人员能够抓住设计的关键点，考虑好设计的关键因素，进而有效的开展设计工作，加快我国电力工程的建设步伐。

参考文献:

[1]吴晓梅王丹.浅析电力规划设计在电力工程设计中的应用[J].工程技术:全文版，2016(12)

[2]解云兴潘霄金瑶.浅析电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].中国科技纵横，2016(14)

[3]杨飞.关于电力规划设计在电力工程设计中的应用[J].工程技术:全文版，2016(05)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c88056d8930ec56c72b44075.html