# 探讨市政工程排水管道的施工技术郭洪祥

青岛盛迪大地建筑工程有限公司山东青岛266000

摘要：在市政工程建设中，排水管道设计合理性:和施工质量，直接关系到城市绿化、防洪防灾及配合其他管道设施运行等，对保障居民出行安全和促进社会和谐发展具有重要意义，需要政府规划部门和市场部门高度重视其施工建设。为了有效保障市政工程充分发挥作用，有必要深入分析市政工程排水管道施工中常见的质量通病，并针对性地探究相应预防措施，以有效保障排水管道施工质量可靠。

关键词：市政工程；排水管道；施工技术

1引言

市政工程排水管道施工与市民生活息息相关，如果工程质量不达标，不仅会增加后期维护成本，还会因管道维修给居民生活带来不便。因此，必须对市政工程排水管道施工加以重视。通过采取合理的施工技术，做好施工技术要点控制，确保管道施工质量。

2市政工程排水管道施工的常见问题

2.1管道漏水

在排水管道施工中出现漏水、渗水以及变形问题危害严重，不仅会对管道正常使用造成影响，还可能破坏周边建筑物。在该市政工程中出现排水管道漏水问题，主要原因是在铺设排水管道过程中发生了局部沉降现象，或者排水管道接口以及其整体材料不合格等。管道槽底土长期被水浸泡，造成土体变形，使管道与连接部位的接触面发生脱空问题，部分管道位置还会在应力集中作用下，出现接口开裂或者管道拉裂问题，进而引发漏水以及渗水等病害。

2.2管道错位

在进行具体的市政工程道路排水管道的施工时，因为操作人员的操作不当或者出现较大的测量误差，进而使得安装的排水管道出现错位的现象，一旦排水管道发生错位，就会出现十分严重的积水现象或者倒坡现象；另外，如果我们对施工现场的地形地貌不能充分的进行了解，或者相关单位的勘测不到位，那么可能制定出来的施工方案就会出现偏差，进而使得施工人员在施工时出现错误，导致管道错位现象。还有一种可能就是城市的排水管道的工作时间过长，导致管道逐步的发生腐蚀，管道就会发生错位，从根本上威胁了排水管道的使用寿命。

2.3回填土沉陷问题

排水管道施工中出现回填土沉陷问题，主要是因为没有合理控制含水量，或者沟槽填料质量较差，还可能是施工中没有严格依据规范进行夯实作业。发生回填土沉陷问题将会直接导致路面发生积水，甚至造成路面凹凸不平，严重影响来往车辆驾驶安全。回填土沉陷还可能造成管道柔性变形，严重的将导致管道无法使用。

3市政工程排水管道的施工技术

3.1施工准备阶段的技术要点

3.1.1施工材料与设备

在工程准备阶段，首先需要做的就是要将所用到的施工设备和原材料等准备好，并对其入场、检验等工作进行严格把控。在没有接收之前，相关人员必须要对其型号、质量以及规格等进行仔细的检验，严禁有不达标材料进入到施工现场当中。再者还要有效确保所选择的机械设备都是严格按照设计标准和国家要求来进行的，并且还需要进行严格的检验与验收处理和检查三证是否有效，唯有将这些准备工作做好，方可使最终的施工效果达到最佳。

3.1.2施工图纸的解读

在进行市政工程排水管道施工图纸解读的过程之中，为了保证解读的全面性、准确性，建设单位、设计单位、施工单位以及监理单位等施工单位应当根据设计图纸的要求进行全面审核以及技术交底。同时结合施工现场的实际情况，对排水管道的长度、基本走向以及管道直径进行确定，并对排水管道的中心线进行必要的保护以及评估监测，确保其误差处于合理的范围之内，切实保证施工图纸作用的有效发挥。

3.1.3公共设施保护

在市政工程排水管道施工过程中，应当保证公共设施的正常有序使用，例如在施工区域开挖之前，工作人员应当综合考量排水管道走向以及管道直径，以保证管道施工活动不会影响正常的公共设施使用。除此之外，在施工准备阶段，工作人员应当进入施工现场，对公共设施的布局以及使用情况进行记录，结合市政工程排水管道施工的实际，采取必要的措施，开展相应的公共设施保护操作施工阶段的技术要点简析。

3.2施工阶段的技术要点

3.2.1基坑开挖施工技术

市政工程排水管管道施工技术人员应在掌握市政给排水管道铺设路径的地质环境、地形以及其他管理布置其情况，来为后续的施工操作提供条件。具体来说，在对施工现场附近临时的给排水沟进行设计时，应保证其施工质量不受地下水或是雨水浸泡影响，即在给排水沟两侧筑小水堤，用以阻挡地表水对基坑结构作用稳定性带来影响。基坑开挖的雨水管的深度应控制在3.5m以内，并确定放坡开挖的比例为1∶1。对基坑进行验收检查，以将误差控制在施工允许的范围内。值得注意的是，在具体开挖施工时，应在掌握管道铺设路线的情况下，对重要位置设立标志。这里的重要位置是指，光缆以及其他重要地下线路等。

3.2.2施工放线技术

施工放线技术是排水管道施工技术中一项十分基础的技术，通常要在确定图纸之后进行放线，在开挖施工时，需要确保图纸与放线的位置的统一。另外，相关的工作人员要保证对各个不同情况下的放线技术都要进行掌握，掌握不同坡度、不同深度的放线方式，在进行渠道的开挖时，还要加强相关的安全管理，保证施工人员的人身安全，对此我们可以运用支撑技术来提高施工的安全性。

3.2.3排水管道安装与铺设

在土方开挖完成之后，还要对整个沟槽进行平整夯实处理，之后再开展管道安装和辅设工作。在管道施工前，需要对施工材料、设备进行检查。同时，施工人员还需要对模板位置、标高、强度进行检查。例如要检查接缝平整度、管材是否有出厂合格证明等。同时，还要检查管道外观是否有磕碰、变形，严格控制管材质量。管道铺设当中，不能直接将管道扔到沟槽内，可能会导致管材被摔坏。在安装完毕后，按照原有设计位置、高程，做好管道的稳固工作，清洗管道管口，填抹缝位置，将封口的橡胶圈压实，在能够保障湿度的前提下，采用水泥砂浆做好管道衔接工作。抹带施工完毕后，要展开保湿等保养工作。在管道质量控制当中，确保接口位置不会出现裂缝、空鼓现象，确保整个接口的平整度。还需要将沟槽内积水排除干净才可以进行管道安装，在下雨时要确保排水沟的顺畅性。

3.3竣工阶段的技术要点

3.3.1管道闭水试验

完成管道安装施工后，需要对管道施工质量和井盖施工质量等进行检查，并进行闭水实验，确保管道无漏水问题。其中，控制井盖高程的目的是提高行车舒适性，使其与混凝土路面良好衔接，保持路面平整。可以通过对市政道路横纵断面进行分析，实现井盖高程的有效规划和控制，将误差控制在允许范围内。在市政道路排水管道施工的后期，要将排水管道封闭，进行闭水实验，检验管道安装施工是否存在漏水现象。首先应对管道外观、沟槽等部位进行全面检查，然后检查两端封堵板的承载情况。在满足闭水实验条件后，按从上游到下游的顺序进行闭水实验，从而达到节约试验用水的目的。管道闭水实验装置如图1所示。

3.3.2土方处理回填

在进行回填的过程中，要合理控制细节方面的问题，尤其是回填施工的质量问题更要给予充分的重视。首先清理干净沟槽当中的垃圾，保证没有积水出现在沟槽当中。其次不管是用素土还是砂作为回填材料，都必须要做到分层对称回填，从而有效避免土体或者是砂侧压力出现不均匀的情况挤压到管道，进而导致其与中线偏离。

4结束语

总之，排水管道的施工对于整个城市来说都是十分关键的，而施工前的准备工作是十分关键的，只有做好了施工前的准备工作，减少相关的误差，才能保证后续工作的顺利进行，而且要对于出现的问题进行及时的解决，及时的总结经验并进行记录，保证整个工程的顺利进行。

参考文献

[1]徐沪阳.市政工程中道路排水管道施工技术要点的研究[J].科技风,2018,34:119+123.

[2]孙闯,张文斌,魏思思.市政道路排水管道施工技术要点分析[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2018,02:180-181.

[3]张华.市政工程施工中道路排水管道施工技术研究探讨[J].居业,2018,06:119-121.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c8844149953a77d3a1c0c5b3.html