# 稳态热晕论文-凡顺利

导读:本文包含了稳态热晕论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:热晕效应,相干合成,非相干合成,数值模拟

### 稳态热晕论文文献综述

凡顺利[1]（2018）在《大气中阵列合成光束稳态热晕的数值模拟》一文中研究指出高能激光在大气中传输时会产生非线性热晕效应,造成激光束的偏转、扩展、畸变等现象,降低远场光束质量,限制高能激光的发展和应用。目前热晕效应的研究多集中在存在横向风时的稳态热晕效应,对有风、无风等不同传输环境下稳态热晕效应的整体分析较少,本文分别利用基于解析理论的微扰法及基于数值模拟的相位屏法系统分析了无风和存在横向风时的稳态热晕效应。单一孔径高能激光器的输出功率有限,难以满足人们对大功率激光器日益增长的需求,远场阵列光束合成技术是获得高功率激光器的有效方法之一,但目前针对大气中阵列合成光束稳态热晕效应的仿真研究还比较少,本文重点开展了大气中阵列合成光束稳态热晕效应的数值仿真研究。本文从傍轴标量波动方程、流体力学方程组及Lorentz-Lorenz关系式出发,系统介绍了研究热晕效应常用的两种分析方法:基于几何光学的微扰法和基于波动光学的相位屏法,给出不同传输环境下热晕效应的算例及各自的适用范围。利用微扰法和相位屏法分别对无风时和有横向风存在时稳态热晕效应进行了数值模拟,分析了传输距离、吸收系数、初始功率、风速等因素对稳态热晕效应的影响,为阵列合成光束的稳态热晕效应仿真提供了理论指导。本文基于傅里叶变换的相位屏法研究了相干合成与非相干合成方式下径向分布阵列合成光束传输过程中的稳态热晕效应,利用远场合束光斑的质心偏离量、桶中功率占比和峰值功率密度等评价参数,分析了传输距离、吸收系数、初始功率、风速对径向分布阵列合成高功率激光束在远场光束质量的影响。本论文还开展了子光束数目和子光束孔径大小对大气热晕效应下阵列合成光束远场光束质量的影响。结果表明:在相同出射总功率条件下,对于在传输距离近、吸收系数小和风速较大等传输环境较好的情况下,相干阵列合成光束在远场的光束质量要优于非相干阵列合成光束,但随着传输环境的变差,两者的远场光束质量逐渐趋于一致;对于非相干阵列合成光束,增加子孔径光束数目,可以提高远非相干阵列合成光束的场峰值功率密度,增大子光束的孔径,可以提高非相干阵列合成光束的远场峰值功率密度及峰值功率阈值;对于相干阵列合成光束,在传输距离近、吸收系数小和风速较大等传输环境较好时,增加子孔径光束数目,减小子光束的孔径,可以提高相干阵列合成光束的远场峰值功率密度。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2018-06-01）

陈小威,李学彬,魏合理,戴聪明,罗涛[2]（2018）在《准直光束上行传输稳态热晕的全局敏感性分析》一文中研究指出引入全局敏感性分析方法,研究典型传输场景下113个输入参数的不确定性对热畸变参数(ND)数值模型的影响。通过主效应检测将输入参数分为对ND影响重要的参数和不重要的参数;把主效应检测筛选出的不重要参数固定后,采用基于方差的敏感性分析方法定量评估20个重要输入参数对ND的影响。结果表明,低空大气参数的影响较大,它们既可以直接对ND产生影响,也可以通过和其他参数相互作用对ND产生影响;对ND影响最重要的参数是低空大气吸收系数。所得结果能够指导实际工作中大气参数的测量和模式的构建。(本文来源于《光学学报》期刊2018年10期）

吴书云,李新阳,罗曦[3]（2018）在《不同强度分布激光水平传输稳态热晕效应的数值模拟》一文中研究指出采用数值模拟的方法,以高斯光束、平顶光束、有中心遮拦的平顶光束为例,研究了激光在均匀大气传输过程中产生的稳态热晕效应。详细分析了发射功率、传输距离、光束直径、横向风速四种参数对热晕效应的影响,得到了以上叁种光束的斯特列尔比和峰值偏移量随广义热畸变参数N的变化关系。数值仿真结果表明,在其他参数一致的情况下,发射功率越大、传输距离越长,热晕效应越强;而光束直径和横向风速的增加会减小热晕效应;不同激光强度分布对热晕效应的影响不同。在同样广义热畸变参数N的条件下,高斯光束的热晕效应最严重,平顶光束次之,空心光束的热晕效应最小。(本文来源于《光电工程》期刊2018年02期）

姬妍[4]（2011）在《小畸变参数情况下稳态热晕效应数值分析》一文中研究指出根据几何光学近似和小扰动理论,推导了高斯光束热晕效应的解析公式,据此解析公式对准直高斯波束的热晕效应进行了计算。结果表明,热畸变参数越大,热晕效应越强,但是,随着热畸变参数的增大,上述解析公式不再适用。(本文来源于《榆林学院学报》期刊2011年04期）

马春林,程菊,杨瑞科[5]（2010）在《气溶胶所致稳态热晕效应的数值计算》一文中研究指出热晕效应是影响强激光大气传输的最严重的非线性问题之一,开展热晕效应研究,可有效地应用高能激光.依据激光在大气中传输时由气溶胶引起的衰减与能见度的经验模型,对气溶胶的等效吸收系数进行了计算,并就大气能见度对强激光水平传输稳态热晕效应的影响进行了数值计算.结果表明:能见度越小,吸收系数越大,热畸变效应越强.(本文来源于《徐州工程学院学报(自然科学版)》期刊2010年04期）

白改朝,司磊[6]（2010）在《基于Matlab的稳态热晕数值模拟》一文中研究指出使用一阶微扰法研究了连续激光束在横向移动介质中产生的稳态热晕效应,利用Matlab编写了程序进行了数值模拟,并且对一阶微扰法的适用范围做了讨论。(本文来源于《电脑编程技巧与维护》期刊2010年24期）

孙运强,许晓军,习锋杰,陆启生,吴武明[7]（2010）在《稳态热晕非等晕效应的数值分析》一文中研究指出运用高斯光束展开的方法,分析圆对称平顶光束在大气传输中的热晕及其非等晕效应。通过对热晕及非等晕效应引起的波前畸变作泽尼克多项式展开,得到了各阶泽尼克系数,进而求得热晕校正残差,数值计算得到的热晕拟合校正残差与现有理论公式得到的结果基本一致。对非等晕效应的数值模拟结果表明:在热畸变参数较小,且给定口径尺寸的情况下,热晕角度非等晕校正残差与非等晕角θ的平方成正比,热晕聚焦非等晕校正残差与信标高度的1.71次幂成反比。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2010年02期）

任宏岩,李刚,沈洪斌,王元铂,姜楠[8]（2010）在《稳态热晕对激光束大气传输特性的影响》一文中研究指出利用稳态热晕条件下的高斯光束的光强分布模型,数值分析了无风和有风两种情况下稳态热晕效应引起的光束畸变。在无风情况下,分析了热晕对不同传输距离、不同初始功率的激光束能量分布的影响;在有风情况下,分析了热晕对近场和远场激光束的影响,分析了不同横向风速对光束畸变的影响。(本文来源于《激光与红外》期刊2010年01期）

张洪江[9]（2009）在《聚集高斯波束稳态热晕效应的解析解》一文中研究指出在几何光学近似下,利用Helmholze方程,推导了小扰动情况下热晕效应的一般性解析表达式,在近场情况下,得出了聚焦高斯波束稳态热晕效应的解析表达式,并取不同畸变参数进行了计算,结果表明,热畸变参数越大,热晕效应越强。(本文来源于《甘肃科技》期刊2009年24期）

杨瑞科,王新宽,姚友群,吴健[10]（2009）在《强激光大气传输稳态热晕效应研究》一文中研究指出基于积分法研究了有风时强激光大气传输稳态热晕效应.推导了稳态热晕积分方程,分析并改进了高斯-勒让德积分法,使收敛速度提高近两倍,且畸变越大改进效果越显着.应用该算法计算了10.6μm激光的稳态热晕对远场光斑能量分布的影响,得到了较理想的结果.然后应用该算法对3.8μm激光的热晕效应进行了分析.结果表明,在其他参数不变情况下,发射功率越大,传输距离越远,光束畸变和波束扩展越大;而孔径的增加,会使热畸变效应减小,但孔径太大或太小均会导致到达目标的功率密度下降,有效光斑面积减小,且孔径的增大会增加系统实现的难度和成本.因此,合理选择发射孔径是系统设计的重要因素.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2009年04期）

### 稳态热晕论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

引入全局敏感性分析方法,研究典型传输场景下113个输入参数的不确定性对热畸变参数(ND)数值模型的影响。通过主效应检测将输入参数分为对ND影响重要的参数和不重要的参数;把主效应检测筛选出的不重要参数固定后,采用基于方差的敏感性分析方法定量评估20个重要输入参数对ND的影响。结果表明,低空大气参数的影响较大,它们既可以直接对ND产生影响,也可以通过和其他参数相互作用对ND产生影响;对ND影响最重要的参数是低空大气吸收系数。所得结果能够指导实际工作中大气参数的测量和模式的构建。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 稳态热晕论文参考文献

[1].凡顺利.大气中阵列合成光束稳态热晕的数值模拟[D].西安电子科技大学.2018

[2].陈小威,李学彬,魏合理,戴聪明,罗涛.准直光束上行传输稳态热晕的全局敏感性分析[J].光学学报.2018

[3].吴书云,李新阳,罗曦.不同强度分布激光水平传输稳态热晕效应的数值模拟[J].光电工程.2018

[4].姬妍.小畸变参数情况下稳态热晕效应数值分析[J].榆林学院学报.2011

[5].马春林,程菊,杨瑞科.气溶胶所致稳态热晕效应的数值计算[J].徐州工程学院学报(自然科学版).2010

[6].白改朝,司磊.基于Matlab的稳态热晕数值模拟[J].电脑编程技巧与维护.2010

[7].孙运强,许晓军,习锋杰,陆启生,吴武明.稳态热晕非等晕效应的数值分析[J].强激光与粒子束.2010

[8].任宏岩,李刚,沈洪斌,王元铂,姜楠.稳态热晕对激光束大气传输特性的影响[J].激光与红外.2010

[9].张洪江.聚集高斯波束稳态热晕效应的解析解[J].甘肃科技.2009

[10].杨瑞科,王新宽,姚友群,吴健.强激光大气传输稳态热晕效应研究[J].西安电子科技大学学报.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c898fbbcc07e671f138d5e89.html