# 建筑工程桩基检测技术实践与探析韦超林

中山鸿运建设工程质量检测有限公司528447

摘要：伴随着经济的发展和进步，我国的高层建筑工程获得了非常大的发展空间，建筑不断向着高层方向发展，因而建筑工程中所应用到的桩基数量也有所增加，对于高层建筑来说，桩基的稳定性和安全性需要进行相应的检测，作为建筑物中的主要基础工程，桩基一旦出现任何质量方面的问题，将会导致整个建筑质量受到严重影响，桩基础施工过程具备一定隐蔽性，如果对问题进行处理，这个过程是非常困难的，文章将会针对此方面的问题进行简要分析，以供参考。

关键词：建筑工程；桩基检测；实际应用

在目前的动工项目中，高层建筑的建设主要用于桩基施工，是重要的建设实质之一。质量是建设项目的生命，基础决定上层建筑。为确保桩基施工技术标准，必须从桩质检测入手，特别加强桩基力学动态试验。工作主要涉及土木工力学、物理学、土木工程施工技术和施工软件等学科知识与技艺，它与普通建筑物检测技术有着相似之处，也有较大不同。在动工活动中，桩基施工品质是否径直影响到全部工程的品质，桩基施工品质不仅取决于动工企业的完善程度，而且还取决于桩基品质检测。只有自然确凿的桩检测技术才能有效地找到各种施工品质问题，给施工单位的桩基施工方法给予有价值的辅导意见，以推动总体动工品质改善。提高施工品质检测技术是施工品质掌控的主要手段之一，具有非常重要的现实意义。

1桩基工程检测的重要性

桩基础的施工是整个建筑工程建设过程中的一个基础性的组成部分。桩基础可以实现对建筑物结构荷载的有效传递，从而更好地保证了建筑物结构的稳定性。桩基础是建筑的基础部分，施工质量与施工安全的保障，一旦桩基出现了任何问题，必然会严重影响整个建筑的整体质量。因此，桩基础作为建筑物组成的关键部位必须高度重视其设计、施工以及检测工作的有效实施，更好地保证桩的安全可靠性能。桩基检测是全面评价桩基承载力和质量的重要手段。这也是评价桩基质量和及时规范非标准桩基及时补救措施的依据。此外，我国目前桩基检测人员的构成也相对比较复杂，他们的专业水平差距很大，检测设备也在很大程度上影响着建筑工程桩基检测的质量。中国现在存在着非常严重的材料以及设备浪费现象、严重缺乏专业且素质较高的设计人员、也没有很好地实现各种资源的优化配置。所以桩基检测技术在我国建筑工程中的应用过程还需要不断地进行提升与完善。

2建筑桩基在检测过程中存在的问题

2.1检测工作人员的技术水平较低

由于桩基在施工的过程中具有一定的复杂性和隐蔽性，并且任何一种方法都不能对桩基的问题全部都检测出来，也就是说，即使采用非常缜密的检测技术对桩基进行检测，都不能够完全将其存在的问题完全检测出来，而目前我国基桩检测人员的技术水平还处于较低的状态，这就使对桩基的检测更加困难。

2.2桩基工程检测报告的编写存在缺陷

这种缺陷主要表现为编写的检测报告不够准确，并且缺乏相应的规范性和专业性，整体内容不够细致，看起来非常笼统，和国家规定的检测标准和要求存在较大差距。

2.3检测机构缺乏有效的管理

目前建筑基桩的检测机构的内部管理还不够规范，并且有些管理内容存在严重的缺失，基桩的检测工作人员的专业性不强，且检测技术水平欠佳，出具的检测报告不准确、不规范，对这些存在的问题，检测机构未能有效的对其进行管理，导致基桩检测存在严重的问题。

3建筑工程桩基检测规范化的措施

3.1建立行之有效的监管机制和体系

政府建设行政主管部门要切实加强质量检测体系监督管理,特别是加强对强制性标准执行情况的检查,制定切实有效的管理办法,特别是完善检测方法。建筑工程桩基均必须按国家现行规范规程进行检测,否则不予验收;严禁进行后工序施工。

3.2提高检测人员的业务素质和道德素质

提高建筑工程检测从业人员整体技术素质和职业道德素质。对上岗的检测人员定期进行技术培训,进一步对技术负责人及上岗人员就有关的法律法规、建设行政主管部门有关桩基管理方面的文件及行业规范、规程进行培训,提高工作人员的质量意识、责任意识和道德意识。因为要求出具的报告的数据正确,关键是要求检测人员对输入数据的正确,分析、判断、判断处理的正确。

3.3强化管理体系模式化管理

管理体系要达到规范,就必须形成一种科学管理模式,有了科学的管理模式才能克服长官意识、随意裁量、任意践踏规范的不良行为。在加强检测单位的内部管理工作的同时,积极鼓励桩基检测单位进行计量认证和ISO质量体系的贯标,建立健全行之有效的检测质量保证体系。将各项管理工作落实到检测工作的每个环节。

4桩基检测技术要点

4.1低应变检测技术

对于桩基桩直径是1.2m和1.5m的这两种桩基，则选择采用低应变测试技术。在采用这项检测技术时工作人员需要按照工作要求来进行施工，对于直径大于100cm的桩基，工作人员需要打磨直径约是10cm的4个点，一个点在中心位置，其余的三个点在侧斜对称的位置上。打磨的点和钢筋笼主筋之间应该保持一定的距离，并且需要对需要检测的桩头进行处理，使其达到检测的要求，从而方便检测工作。

4.2超声波检测法

这种方法应用较早，在实践中也得到了充分的检验，并且在实践中不断得到改进，在混凝土灌注前就可以实施检测。检测一般都是提前埋好声测管，根据主体工程规模和质量要求来确定需要埋设的测声管数量，借助超声波检测仪来对超声脉冲进行测量，以此来判断桩基在浇筑过程中是否存在一定的缺陷。还能对桩基混凝土的均匀程度进行全面检测，从而对其稳定与可靠性进行综合检测。但是，由于埋设需要较强的技术，还要做到严格按照技术标准进行操作，声管在埋设过程中容易出现问题，影响实际检测的效果。声管在检测过程中很容易受到电极的影响，会对检测造成一定的干扰，影响最终的检测效果。同时，桩体在施工过程需要植入更多的钢筋，尤其是钢笼在焊接过程中难免会留下沉积物，堵塞声管的现象也时有发生，在应用过程中容易造成较大干扰，甚至无法检测。所以，为了保障检测需要，在吊装施工过程一定要注意超声管，防止堵塞，不能让建筑异物混入超声管。

4.3钻孔抽芯检测技术

在项目的具体要求下，如果直径大于1.6m，应钻3孔；如果桩径在1.2m到1.6m的范围内，应该是2个孔。应该在孔中对称排列，均匀开孔位置应位于桩距离中心的0.15D至0.25D范围内。在钻桩强度方面，每个需要测试的孔应大于1，应大于2m桩且大于1D。

4.4静荷载试验检侧技术

静荷载试验检侧技术在以下西方国家非常受欢迎，因为相对于其他的动态检测技术而言，这种静态的检测技术在施加载荷的时候速率非常之慢，是所有检测技术当中速率最慢的一种检测方法，这也就使得其在检测过程中的受力情况更加接近于桩基的真实受力情况。其主要被应用于对建筑工程桩基水平承载力以及纵向承载力的检测，这种检测技术的最大优势便是所检测的误差非常的小，甚至可以控制在百分之十以内，因此对于一些要求非常高的桩基检测就可以选择使用静荷载试验检侧技术。

5总结

综上所述，建筑工程桩基检测工作是一项较为复杂的工程，工作人员在施工时，要根据现场的实际施工情况对检测技术做到准确的选择，明确施工中的要点，在检测工作中不断的总结和积累经验，对桩基作为科学合理的评价，从而逐步完善桩基检测技术。通过这样的发展，建筑质量势必会得到更好的保障。

参考文献：

[1]于建峰.如何规范建筑桩基的工程质量检测方法[J].中国高新区,2018(07):165.

[2]尚颖贵.关于房屋建筑桩基工程施工质量检测技术的探析[J].居业,2018(01):115+117.

[3]谭晓帆.建筑桩基工程质量检测方法的研究[J].江西建材,2017(12):231+237.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c8ee545a35461a99df1cae99.html