# 可佩戴式论文-严岳文,万相奎,李风从,魏佳昕,刘翔宇

导读:本文包含了可佩戴式论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:采集终端,心电滤波,远程传输,心率检测

### 可佩戴式论文文献综述

严岳文,万相奎,李风从,魏佳昕,刘翔宇[1]（2019）在《可佩戴式远程心电采集终端的设计与实现》一文中研究指出心电数据是诊断人体心脏状态的重要指标,在互联网大数据时代,远程医疗已成为一种趋势;为解决传统心电采集移动性和远程传输问题,而研制出一款可佩戴式远程心电采集终端;它由心电采集模块ADS1198、中央处理模块STM32、显示OLED液晶模块、USB模块、4G模块构成;能实时采集人体心电信号,并进行滤波处理,再通过OLED液晶模块大致显示心电波形;该设备具有通过USB模块传输数据至电脑实行近程心电数据管理或4G模块传输数据至医院监听端实现远程心电接收的功能。其体积为81mm×54mm×30mm,重量仅为50g,工作电流仅为12.8mA;设备体积小巧,功耗低,便于佩戴,能采集医院分析病理的标准12导联心电数据,适用于在家庭中使用。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2019年01期）

林楠森,王力,王蜜霞,徐声伟,禹卫东[2]（2015）在《用于在体神经递质检测的可佩戴式无线电化学检测仪》一文中研究指出为了实现对微弱神经递质信号的在体实时检测,设计并实现了一种无线电化学检测仪器。系统硬件以低功耗微控制器MSP430为主控制器,包括了微弱电流检测模块、波形产生模块以及数据收发模块,具有尺寸小(2.3 cm×1.8 cm×0.6 cm),功耗低的特点。基于u C/OS操作系统设计了系统的下位机程序,结合上位机软件实现了检测数据的实时显示与分析。针对神经递质的实际检测需求,系统集成了计时电流法与快速循环伏安法两种电化学检测分析方法。利用快速循环伏安法对不同浓度的多巴胺标准溶液进行了测试,在浓度范围5.0×10#7~7.0×10#5mol/L内,系统检测的响应电流与多巴胺浓度之间线性相关系数R=0.99。在此基础上,开展了大鼠在体多巴胺检测的实验,并成功检测到大鼠尾状壳核脑区的电诱发多巴胺释放信号。实验结果表明,此仪器具有检测灵敏度高的优点,能够实现对大脑内神经递质信号的定性及定量分析,在神经科学研究领域具有广阔的应用前景。(本文来源于《分析化学》期刊2015年01期）

殷罡,吴平东,彭军强,黄漫玲,汪东[3]（2009）在《可佩戴式无线脑电监护仪》一文中研究指出为了对患者脑电信号便捷地进行监护,采用精密生物放大器和无线传感器网络技术,设计实现了一种可佩戴式无线脑电监护仪。经测试共模抑制比可以达到113dB,等效输入噪声电压为1.62Vp-p.可佩戴式无线脑电监护仪可以用来对患者EEG信号进行远程监护,也可以应用在脑机接口系统中作为信号采集装置。(本文来源于《微计算机信息》期刊2009年11期）

许勇,陈建峰[4]（2006）在《一种弧形可佩戴式麦克风阵列系统的设计和实现》一文中研究指出1引言近年来,可穿戴式计算机(Wearable Computer)逐渐成为国内外研究领域的热点,人机界面的研究, 是可穿戴计算机研究中的一个重要分支。除去传统的功能要求外,可穿戴计算机人机界面还应满足以下两点:第一,以人为本,人机交互应让计算机来适应人,而不是人去适应机器;第二,人机界面的输入输出设备,应该尽量做到小巧隐蔽,既便于携带,又不能影响使用者的外观形象。(本文来源于《中国声学学会2006年全国声学学术会议论文集》期刊2006-10-01）

### 可佩戴式论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了实现对微弱神经递质信号的在体实时检测,设计并实现了一种无线电化学检测仪器。系统硬件以低功耗微控制器MSP430为主控制器,包括了微弱电流检测模块、波形产生模块以及数据收发模块,具有尺寸小(2.3 cm×1.8 cm×0.6 cm),功耗低的特点。基于u C/OS操作系统设计了系统的下位机程序,结合上位机软件实现了检测数据的实时显示与分析。针对神经递质的实际检测需求,系统集成了计时电流法与快速循环伏安法两种电化学检测分析方法。利用快速循环伏安法对不同浓度的多巴胺标准溶液进行了测试,在浓度范围5.0×10#7~7.0×10#5mol/L内,系统检测的响应电流与多巴胺浓度之间线性相关系数R=0.99。在此基础上,开展了大鼠在体多巴胺检测的实验,并成功检测到大鼠尾状壳核脑区的电诱发多巴胺释放信号。实验结果表明,此仪器具有检测灵敏度高的优点,能够实现对大脑内神经递质信号的定性及定量分析,在神经科学研究领域具有广阔的应用前景。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 可佩戴式论文参考文献

[1].严岳文,万相奎,李风从,魏佳昕,刘翔宇.可佩戴式远程心电采集终端的设计与实现[J].计算机测量与控制.2019

[2].林楠森,王力,王蜜霞,徐声伟,禹卫东.用于在体神经递质检测的可佩戴式无线电化学检测仪[J].分析化学.2015

[3].殷罡,吴平东,彭军强,黄漫玲,汪东.可佩戴式无线脑电监护仪[J].微计算机信息.2009

[4].许勇,陈建峰.一种弧形可佩戴式麦克风阵列系统的设计和实现[C].中国声学学会2006年全国声学学术会议论文集.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c92d64c0f5b868cdb8c2e2d5.html