# 镉的吸收论文-乔娜,包毓含,杨丽,刘桂青,郭超

导读:本文包含了镉的吸收论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:铅,镉,石墨炉原子吸收光谱法(GF-AAS),土壤

### 镉的吸收论文文献综述

乔娜,包毓含,杨丽,刘桂青,郭超[1]（2019）在《基体稀释或基体匹配石墨炉原子吸收光谱法测定土壤样品中铅和镉》一文中研究指出用石墨炉原子吸收光谱法测定土壤样品中Pb和Cd时,有时候直接按照方法标准GB/T 17141—1997操作,测定结果不能满足质控要求。研究结果表明,目标元素系列标准溶液中,分别含和不含土壤基体元素Na、Mg、Al、Si、Fe、Ca等元素混合成分时,校准曲线斜率明显不同。为减小基体效应的影响,基于文献调研和实验结果,对上述方法标准实验步骤进行了下列改进:(1)取相同体积实际样品消解液混合后,定量加入到用于建立校准曲线的系列标准溶液中,用于基体匹配;(2)对消解液进行适度稀释,仍采用标准溶液建立校准曲线。用4个土壤标样和土壤样品加标测定结果对改进后的方法进行了验证,结果表明,基体稀释法测定Pb的回收率范围分别为90.4%～114%;测定低含量Cd时,回收率范围为84.1%～125%。基体匹配法测定Pb和Cd的回收率范围分别为93.0%～105%和102%～119%,基本满足土壤样品中重金属回收率为80%～120%的质控要求。样品中痕量镉在测定下限附近时,应严格控制稀释倍数,或采用基体匹配法测定。改进后的操作步骤适合日常检测工作中大批量土壤样品中Pb和Cd的准确测定。(本文来源于《冶金分析》期刊2019年11期）

吴倩,王蕾,方敏,吴永宁,宫智勇[2]（2019）在《氯化镉与镉污染大米中镉在大鼠体内吸收和分布比较》一文中研究指出目的:本研究旨在探讨氯化镉和镉污染大米中镉在体内吸收和分布的差异,为阐明大米中镉可能存在的健康风险提供依据。方法:采用SD大鼠模型,研究镉在镉污染大米和氯化镉(CdCl_2)中的代谢、吸收和分布。研究比较了Cd～(2+)和大米中Cd的积累情况。结果:CdCl_2组和Cd大米组的大鼠分别单次灌胃氯化镉和镉污染大米浑浊悬液(Cd的摄入量均为10μg/kg bw),CdCl_2组和Cd大米组的大鼠血液中Cd浓度在2 h达到最高值,16 h后下降到与空白对照组相同的浓度。经过21天的持续灌胃后,每组动物的血、心、脾、肺中Cd含量无明显差异。与对照组相比,镉大米组大鼠肝脏和肾脏中镉的累积量显着增加118.78%和192.90%。与CdCl_2组相比,Cd大米组大鼠肝脏和肾脏的Cd含量分别比CdCl_2组高31.69%和42.91%。结论:CdCl_2组与Cd大米组的大鼠血液中Cd代谢规律基本一致。低剂量Cd摄入21 d后,Cd在水稻中主要积聚在实验大鼠的肾脏和肝脏中,而在血液、心脏、脾脏和肺中仅略有积聚。大米中福在大鼠体内的累积量大于无机镉(CdCl_2)。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集》期刊2019-11-13）

范才银,陈世宝,单雪华,盛丰,段淑辉[3]（2019）在《降镉技术对烤烟品质和烟叶镉吸收的影响》一文中研究指出[目的]研究不同降镉技术对烟叶镉吸收及烤烟品质的影响。[方法]研究了不同处理对烟株生长发育、烟株主要农艺性状、烟叶主要经济性状、烟叶镉含量和化学品质的影响。[结果]不同降镉技术处理对烟叶生长发育和生育期无明显影响,但是对烟草产量有一定影响。各处理间的产值和上中等烟比例无显着差异。不同处理均可有效降低各部位烟叶的镉含量,但降镉效果有较大差异,其中施调理剂+叶面阻控剂处理的降镉效果最好。各处理对烟叶中烟碱与钾含量均有增加效果,但对烟叶总氮、还原糖、糖碱比、氮碱比等有降低作用。各处理均可改善烟叶化学成分的协调性,其中施调理剂+叶面阻控剂处理和施腐殖酸络合钾处理较协调。[结论]施调理剂+叶面阻控剂处理的效果总体较好。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2019年21期）

曹雯婷,刘川,卢思环,曾辉,胡婷舒[4]（2019）在《石墨炉原子吸收法测定食品中镉含量的不确定度评定》一文中研究指出镉广泛存在于生产和生活环境中,是一种对动物和人类健康危害严重的重金属。本文参照GB 5009.15-2014《食品中镉的测定》中石墨炉原子吸收法测定食品中的镉,找出影响测定结果的主要因素,根据JJF 1059-2012《测量不确定度评定与表示》、CNAL/AG06《测量不确定度政策实施指南》技术规范的要求,建立测定镉不确定度分析方法。通过计算得出,当镉的含量为0.19、0.095、0.045mg/kg时,扩展不确定度分别为0.01、0.011、0.005mg/kg,包含因子为k=2,影响测定结果不确定度的主要因素有样品称量、定容、消化回收率、标准溶液的配制、标准曲线校准、测量重复性等,其中消化回收率对测量不确定度评定结果的影响最大。(本文来源于《食品安全导刊》期刊2019年31期）

刘家豪[5]（2019）在《叶面阻隔剂对水稻镉吸收及转运的影响机制》一文中研究指出尽管近些年国内外在污染土壤修复技术方面取得了迅速而实质性的进展,但如何降低从植物中摄入Cd对人慢性中毒的风险仍然是大面积污染的耕地土壤修复面临的巨大挑战。叶面喷施技术应用于农业增产已经有上百年的历史,叶面喷施可以有效调控植物营养状况,但将该技术应用于阻隔农产品中重金属的含量是近些年的新应用。尽管叶面喷施易受天气因素制约,不适用于高污染区,但因成本低、环境友好、无二次污染、高效增产,有大面积应用于中轻度重金属污染稻田的潜力。矿质元素在能量储存、植物结构、作为酶的辅助因子和电子转移反应中都起着重要作用。在重金属污染的土壤中,叶面喷施矿质元素可能会通过提高水稻抗氧化系统的能力来降低Cd向可食部位的转运,有关叶面喷施调控农作物可食部位重金属积累的研究多偏重于效果研究,而叶面阻隔剂对重金属胁迫下植物细胞水平、代谢水平、生长发育的机理研究较少。因此,本研究在探索叶面阻隔剂的有效成分、喷施浓度、喷施时间、喷施方法的基础上,筛选高效的叶面阻隔剂,再结合光合-荧光系统、傅里叶红外光谱技术、透射电镜技术等技术,从抗氧化作用、区隔作用、螯合作用角度揭示解毒机制,为叶面阻隔技术的优化和应用提供科学依据。本研究取得的主要研究结果如下:1、采用盆栽试验,研究比较了叶面喷施不同阻隔剂和不同浓度处理对Cd胁迫下水稻Cd含量、生长性状、光合系统、脂质过氧化、抗氧化酶、抗氧化剂的影响。实验结果表明:水稻Cd的吸收及转运涉及复杂的生化过程。与常见的阳离子型矿质元素叶面阻隔剂(Si、Se、Mg)相比,首次提出的阴离子型矿质元素叶面阻隔剂(S、P)对水稻生长性状的提高,与常见的叶面阻隔剂相比无显着差异;但对抑制Cd在水稻体内的吸收及转运效果更好。2、选取中国南方典型中轻度Cd污染稻田,进行两年四季的田间试验,研究了田间应用效果与实验室内试验结果的可比性,筛选出适合中轻度Cd污染稻田修复的技术:叶面阻隔剂(S、P)、喷施浓度(0.5 g/L,约为120 g/hm~2)、喷施时间(分蘖期),水稻产量最高增加31%,水稻籽粒Cd含量最高降低69%。叶面喷施S、P降低了Cd胁迫下的丙二醛含量,增加了抗氧化酶活性,减轻了Cd对水稻的氧化胁迫。叶面喷施S、P能够提高水稻根伸长、穗长、千粒重、株高、产量,促进养分运输与吸收,显着提高了水稻产量。叶面喷施S和P可通过增加植物叶片非蛋白巯基、谷胱甘肽以及抗坏血酸-谷胱甘肽循环关键酶的活性,来清除自由基,提高水稻的抗胁迫能力以降低Cd向可食部位的转运。经过2年的修复,Cd的输入输出平衡计算得出Cd的净量减少,表明叶面喷施技术可以减少Cd的积累和生态风险。3、根据盆栽试验、田间试验的结果,筛选出叶面喷施S、P是降低水稻籽粒中Cd浓度、提高籽粒产量的有效方法。进而设计水培试验探究机制。叶面喷施S、P通过降低ROS的积累,改变GSH代谢等机制来防止脂质过氧化,从而保持植株的正常生长;叶面喷施S、P能够增加水稻叶片的捕光能力和电子传递速率,提升实际光化学效率,也可在一定程度上减缓光合系统结构和功能受到的损伤,同时提高光合作用碳同化的效率,提高水稻产量。傅立叶变换红外光谱的结果表明,叶面喷施刺激了木质素、脂质、脂肪酸、多糖、羧酸盐和蛋白质的合成。如透射电子显微镜显微照片所示,诱导的化合物提供许多潜在的配体以将Cd螯合到细胞器中,主要在液泡和细胞壁,从而降低细胞中的Cd迁移。这项研究的观察将有助于理解叶面喷施机制,叶面施用S、P在Cd胁迫水稻中积极参与生化过程的特定光合作用和蛋白质合成的调节,通过在结构上增强植物细胞并有效调节蛋白质表达,减轻水稻Cd胁迫。4、Cd污染稻田已成为影响全球耕地土壤环境安全的重要问题,叶面喷施矿质元素可以提高水稻对Cd的抗性,减少其对Cd的累积,保证农产品质量安全、维护土壤生态功能、防范环境和人体健康风险。(本文来源于《山西大学》期刊2019-11-01）

李志,冉茂乾,陈露,徐孟怀,游元丁[6]（2019）在《微波消解-石墨炉原子吸收光谱法测定刺梨中镉的不确定度评定》一文中研究指出根据GB 5009.15-2014《食品安全国家标准食品中镉的测定》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》中的有关规定,建立了微波消解-石墨炉原子吸收光谱法测定刺梨中镉元素含量的不确定度数学模型,分析不确定度来源及其量化各因素不确定度并进行合成。结果表明,样品上机测定过程引入的不确定度贡献最大,贡献率为84.1%;其次为标准溶液配制,贡献率为13.4%。当刺梨中镉元素含量为0.0138mg/kg,其扩展不确定为0.0014mg/kg(P=95%,k=2)。(本文来源于《饮料工业》期刊2019年05期）

杨杰,王霞,仓龙[7]（2019）在《叶面喷施纳米羟基磷灰石对苗期小麦生长和镉吸收的影响》一文中研究指出纳米羟基磷灰石(NHP,Nano-hydroxyapatite)具有较强的吸附和固定重金属的能力,近年来在重金属污染土壤的钝化修复领域得到重视和应用,但叶面喷施NHP对作物重金属吸收和积累的影响并不清楚,也未见相关报道。通过水培试验对小麦幼苗叶面喷施不同质量分数的NHP(0. 123%、0. 369%、0. 615%),同时与喷施不同质量浓度的KH_2PO_4溶液和去离子水的处理进行对比,研究其对于小麦生长和Cd吸收积累的影响。结果表明,喷施NHP和KH_2PO_4没有显着影响小麦的生长速率和生物量;喷施处理显着降低了新叶中的Cd质量比和Cd向新叶的转移系数,NHP处理要明显优于KH_2PO_4处理,这与叶片中P质量比的增加密切相关。结果表明,NHP有望成为一种新型的叶面阻隔剂,但其对小麦全生育期Cd的吸收和积累影响仍需进一步研究。(本文来源于《安全与环境学报》期刊2019年05期）

陈晋莹,秦静雯,许锡炎,熊升伟,李远新[8]（2019）在《石墨炉原子吸收光谱法测定稻谷中镉含量的不确定度评价》一文中研究指出对石墨炉原子吸收光谱法测定稻谷中镉含量进行不确定度评价。稻谷镉含量不确定度的评估最终结果为:镉含量为0.18 mg/kg的样品中,扩展不确定度为0.0036 mg/kg。实验所引入的不确定度各分量中,标准曲线拟合所引入的不确定度对最终结果的不确定度影响最大,其次是重复性实验所引入的不确定度分量,称量和样品溶液定容所引入的不确定度分量非常小。(本文来源于《粮食储藏》期刊2019年05期）

何凤芹,刘汉彬,林庆昶,杨嘉莹,何国成[9]（2019）在《石墨消解器加热法消解—石墨炉原子吸收光谱法测定火龙果中的铅、镉》一文中研究指出建立了用石墨消解器消解样品,石墨炉原子吸收光谱法测定火龙果中铅、镉含量的分析方法。铅、镉相对偏差为1.43%～8.86%和1.35%～9.14%,回收率为113.1%和94.8%;检出限为0.004 2 mg/kg和0.000 25 mg/kg。该方法简便、快速、准确度高,适合测定火龙果中的铅和镉。(本文来源于《安徽化工》期刊2019年05期）

周强英,黄泽梅,陈瑶[10]（2019）在《铅镉复合胁迫下黄葛树和女贞的生长生理及吸收特性研究》一文中研究指出以黄葛树、女贞为试验材料,通过盆栽试验研究不同浓度铅镉复合胁迫下黄葛树、女贞的生长生理变化及吸收积累铅镉特性,采用主成分分析和隶属函数法综合评价2个树种对铅镉复合污染土壤的适应性,旨在探究2个树种对铅镉污染土壤的修复潜力。结果表明:铅镉复合胁迫下2个树种株高、地径增长受抑制,生物量下降,总叶绿素降低,丙二醛含量增加;耐铅镉性综合得分值表明黄葛树耐性更强。黄葛树根部铅积累量更大,地上部和根部镉积累量均为女贞更大。复合污染中镉促进女贞对铅的吸收,抑制黄葛树对铅的积累,铅促进重度镉水平下2个树种对镉的累积。可见,黄葛树对铅镉复合胁迫的耐性强于女贞,用于修复铅镉复合污染土壤具有一定潜力,女贞则不适用于复合污染土壤中镉浓度较高的区域。(本文来源于《西南林业大学学报(自然科学)》期刊2019年06期）

### 镉的吸收论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:本研究旨在探讨氯化镉和镉污染大米中镉在体内吸收和分布的差异,为阐明大米中镉可能存在的健康风险提供依据。方法:采用SD大鼠模型,研究镉在镉污染大米和氯化镉(CdCl_2)中的代谢、吸收和分布。研究比较了Cd～(2+)和大米中Cd的积累情况。结果:CdCl_2组和Cd大米组的大鼠分别单次灌胃氯化镉和镉污染大米浑浊悬液(Cd的摄入量均为10μg/kg bw),CdCl_2组和Cd大米组的大鼠血液中Cd浓度在2 h达到最高值,16 h后下降到与空白对照组相同的浓度。经过21天的持续灌胃后,每组动物的血、心、脾、肺中Cd含量无明显差异。与对照组相比,镉大米组大鼠肝脏和肾脏中镉的累积量显着增加118.78%和192.90%。与CdCl_2组相比,Cd大米组大鼠肝脏和肾脏的Cd含量分别比CdCl_2组高31.69%和42.91%。结论:CdCl_2组与Cd大米组的大鼠血液中Cd代谢规律基本一致。低剂量Cd摄入21 d后,Cd在水稻中主要积聚在实验大鼠的肾脏和肝脏中,而在血液、心脏、脾脏和肺中仅略有积聚。大米中福在大鼠体内的累积量大于无机镉(CdCl_2)。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 镉的吸收论文参考文献

[1].乔娜,包毓含,杨丽,刘桂青,郭超.基体稀释或基体匹配石墨炉原子吸收光谱法测定土壤样品中铅和镉[J].冶金分析.2019

[2].吴倩,王蕾,方敏,吴永宁,宫智勇.氯化镉与镉污染大米中镉在大鼠体内吸收和分布比较[C].中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集.2019

[3].范才银,陈世宝,单雪华,盛丰,段淑辉.降镉技术对烤烟品质和烟叶镉吸收的影响[J].安徽农业科学.2019

[4].曹雯婷,刘川,卢思环,曾辉,胡婷舒.石墨炉原子吸收法测定食品中镉含量的不确定度评定[J].食品安全导刊.2019

[5].刘家豪.叶面阻隔剂对水稻镉吸收及转运的影响机制[D].山西大学.2019

[6].李志,冉茂乾,陈露,徐孟怀,游元丁.微波消解-石墨炉原子吸收光谱法测定刺梨中镉的不确定度评定[J].饮料工业.2019

[7].杨杰,王霞,仓龙.叶面喷施纳米羟基磷灰石对苗期小麦生长和镉吸收的影响[J].安全与环境学报.2019

[8].陈晋莹,秦静雯,许锡炎,熊升伟,李远新.石墨炉原子吸收光谱法测定稻谷中镉含量的不确定度评价[J].粮食储藏.2019

[9].何凤芹,刘汉彬,林庆昶,杨嘉莹,何国成.石墨消解器加热法消解—石墨炉原子吸收光谱法测定火龙果中的铅、镉[J].安徽化工.2019

[10].周强英,黄泽梅,陈瑶.铅镉复合胁迫下黄葛树和女贞的生长生理及吸收特性研究[J].西南林业大学学报(自然科学).2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c96b912f7084ae90fb1e5019.html