# 录井仪论文-杨猛

导读:本文包含了录井仪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:综合录井仪,现场工程监测,钻井参数,钻井液循环系统

### 录井仪论文文献综述

杨猛[1]（2019）在《综合录井仪在现场工程监测方面的应用研究》一文中研究指出综合录井仪作为钻井施工中的重要组成部分,可以针对现场施工常见工程事故进行全面勘探,不仅能进行连续监测与量化分析,而且可以保障现场施工安全。该文在了解综合录井仪国内外发展情况的基础上,明确了新时代发展对现场工程监测工作提出的要求,分析如何在现场工程监测中正确应用综合录井仪,以此为油田开发工作提供有效依据。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年21期）

唐诚,王志战,刘长富,廖震,施强[2]（2019）在《X射线荧光元素录井仪测量精度分析效果比对》一文中研究指出X射线荧光元素录井技术已经得到了广泛的应用,但由于仪器的型号多,不同型号仪器的测量结果有一定差异,导致油田建设方对分析结果产生质疑,故以实验室级别的波长色散型仪器分析结果为标准,对比4种能量色散型仪器的分析效果。仪器对比表明,不同仪器的测量结果有差异,但对主要元素而言,Mg、Al、Ca、Si等元素的测量误差相对较低或误差具有明显的一致性,测量误差变化趋势一致,测量结果能反映地层的真实变化趋势。根据对比情况,分析出现测量误差的原因主要有低原子序数元素测量精度不高,低含量元素的测量误差较大等,因而有必要开展针对性的装备技术研发,同时建议根据不同地层的测量需求,制定具有针对性的精细标定与校准规范,进一步发挥好元素录井的作用。(本文来源于《录井工程》期刊2019年03期）

郭海红[3]（2019）在《综合录井仪气体分析单元进样改进》一文中研究指出论文提出了应用理论及技术方法,气体分析单元进样是由样品泵供给,因为现在在非目的层都是使用PDC型号的钻头,这种钻头进尺快,一个单根只打10分钟左右,钻时都在1分钟以内。改进以后记录仪曲线规整化,记录准确、及时。在黑8#井试验成功后,又先后选择不同井型、不同区域、不同气候条件、不同井深,长达1年左右试验改进,技术成熟后,取得了较理想的效果。(本文来源于《信息系统工程》期刊2019年09期）

郭海红[4]（2019）在《综合录井仪传感器冬季维护及保养》一文中研究指出北方冬季气候寒冷,给现场综合录井带来很多问题,加强设备防寒保暖及维护保养就显得尤为重要,是确保冬季现场综合录井仪设备正常运转、性能稳定及测量精度的前提。不同型号的综合录井仪,其传感器及信号线、综合录井仪辅助设备、现场总线等大同小异,冬季在野外露天环境下,施工设备设施极易冻坏变形、信号失真。针对北方冬季气候寒冷的特点,选择最佳可行的防寒保暖、维护保养方案,如采用棉毡包裹与锅炉蒸汽保暖相结合等方法,可做到"防"重于"治",对在北方冬季施工的综合录井队伍是一个良好的建议。(本文来源于《录井工程》期刊2019年02期）

王克源[5]（2019）在《提升综合录井仪管理及运行效率的措施探讨》一文中研究指出综合录井仪是录井现场最重要的装备之一,其组成部件多、结构复杂,受录井现场工作条件限制,仪器故障率偏高,为了提升综合录井仪的运行效率,总结了常见的故障形式,并分析了导致故障的原因,给出了加强设备管理的意见和建议。(本文来源于《信息系统工程》期刊2019年06期）

何军[6]（2019）在《论综合录井仪色谱单元维护与保养》一文中研究指出综合录井仪色谱单元分析速度快、精度高,对工作环境要求较高,受录井野外工作条件限制,综合录井仪色谱单元易出现故障,由于故障类型多样,给设备维护保养带来了难题。为此,系统总结了综合录井仪色谱单元常见故障及维护保养方法,具有一定借鉴意义。(本文来源于《信息系统工程》期刊2019年04期）

杨玉朋[7]（2019）在《综合录井仪技术面临的问题及发展现状分析》一文中研究指出综合录井仪是录井现场最核心的装备,集成了传感器技术、色谱分析技术、电子信息技术、计算机技术等,是获取井场原始数据的重要手段,在烃类气体检测及工程异常监测方面发挥重要作用。目前国内外拥有超过几十种不同型号的综合录井仪,所涉及技术应用内容复杂且系统结构繁琐,这就为综合录井仪技术应用提出了极高要求。论文简单剖析了综合录井仪的国内外发展现状和所面临的技术问题,并对其未来的技术应用和发展趋势进行了展望。(本文来源于《信息系统工程》期刊2019年03期）

徐岚峰[8]（2019）在《综合录井仪常见故障及维护方法探讨》一文中研究指出综合录井仪是录井现场最核心的设备,受到录井现场恶劣工作环境影响,设备故障率偏高,为了提高设备的维护效率,总结分析了综合录井仪传感器单元和计算机系统常见故障类型及维护方法,对及时解决各种故障具有一定借鉴意义。(本文来源于《信息系统工程》期刊2019年03期）

刘英峰[9]（2019）在《综合录井仪空气泵干燥筒使用方法改进》一文中研究指出综合录井仪空气压缩机干燥筒更换硅胶不及时,空气湿度过大,会导致色谱仪在分析过程中色谱曲线值出现抖动,出毛刺,甚至频繁灭火现象,影响气测数据采集。为了解决空气压缩机干燥筒密封盖拆卸的不便,消除空气湿度过大对色谱仪设备及气测数据采集的影响,降低工作强度,提高录井质量,经过深入研究,反复进行现场试验,改进了原有的空气压缩机干燥筒使用方法,把干燥筒与气管线连接的固定接头改成活动接头。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年05期）

吴发平,肖胜,任万江[10]（2019）在《强化质量管理,提升雪狼录井仪产品质量》一文中研究指出雪狼综合录井仪做为西部钻探公司的自主高新技术产品和中国石油集团公司的产业化项目,在生产制造过程中实施了全面质量管理,确保了出厂产品的质量,本文结合综合录井仪制造过程,阐述了全面质量管理在实际工作中的应用,在提升产品品质方面取得的一些经验和体会。(本文来源于《化工管理》期刊2019年06期）

### 录井仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

X射线荧光元素录井技术已经得到了广泛的应用,但由于仪器的型号多,不同型号仪器的测量结果有一定差异,导致油田建设方对分析结果产生质疑,故以实验室级别的波长色散型仪器分析结果为标准,对比4种能量色散型仪器的分析效果。仪器对比表明,不同仪器的测量结果有差异,但对主要元素而言,Mg、Al、Ca、Si等元素的测量误差相对较低或误差具有明显的一致性,测量误差变化趋势一致,测量结果能反映地层的真实变化趋势。根据对比情况,分析出现测量误差的原因主要有低原子序数元素测量精度不高,低含量元素的测量误差较大等,因而有必要开展针对性的装备技术研发,同时建议根据不同地层的测量需求,制定具有针对性的精细标定与校准规范,进一步发挥好元素录井的作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 录井仪论文参考文献

[1].杨猛.综合录井仪在现场工程监测方面的应用研究[J].中国新技术新产品.2019

[2].唐诚,王志战,刘长富,廖震,施强.X射线荧光元素录井仪测量精度分析效果比对[J].录井工程.2019

[3].郭海红.综合录井仪气体分析单元进样改进[J].信息系统工程.2019

[4].郭海红.综合录井仪传感器冬季维护及保养[J].录井工程.2019

[5].王克源.提升综合录井仪管理及运行效率的措施探讨[J].信息系统工程.2019

[6].何军.论综合录井仪色谱单元维护与保养[J].信息系统工程.2019

[7].杨玉朋.综合录井仪技术面临的问题及发展现状分析[J].信息系统工程.2019

[8].徐岚峰.综合录井仪常见故障及维护方法探讨[J].信息系统工程.2019

[9].刘英峰.综合录井仪空气泵干燥筒使用方法改进[J].中国新技术新产品.2019

[10].吴发平,肖胜,任万江.强化质量管理,提升雪狼录井仪产品质量[J].化工管理.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c9aae62fb33991a73cea1063.html