# 探析电力系统配电设备维护要点欧泗章

（广东电网有限责任公司汕尾海丰供电局516400）

摘要：随着时代和社会的进步，个会各方面对电力的需求在逐步增多。电力行业必须加强电力设施管理和维护工作，对电力设备的维护和故障维修工作必须落实，保证电力设备和电网系统的安全稳定运行。

关键词：电力系统；配电设备；维护要点

引言

电力系统日益庞大和复杂的发展趋势，保障电气资产健康，同时简化运维操作并持续优化，已成为众多电力企业运维普遍需求。电力企业需要针对用电客户需求，也需不断创新工作方法，降低配电设备故障率，提高设备运行效率，更好的服务于电力系统长期、安全运行。本文从电力系统变压器、电容器、互感器三个重要设备，展开探讨电力系统配电设备维护工作。

1配电设备系统维护的重要性

对于配电设备的系统来说指的是建筑物和相关附属建筑物中各种电气系统的设计和技术材料生产开发的总和。同时压配电设备的系统在进行工作的时候是以技术、电气设备、以及电气系统作为主要的支撑点，来满足民用建筑物和工业生产的具体需求。值得注意的是配电设备系统是以10kV为界点进行定义的，在10kV以上就是高压，而在10kV以下就是低压，这样方便对生活和生产进行电源提供。对于高低压配电设备的系统来说有一个非常重要的组成部分那就是变电站，这部分能将相关的电力设备进行组装、接通、切断、调整或者改变电压，所以对于整个高低压配电设备系统来说变电站就是一个集结点。同时高低压配电系统在功能上就是对电能进行分配和接收，以及对电压进行改变，还有就是用电的流向进行调整和控制。在变压器的帮助下可以让各个电网电压科学合理的工作。

配电设备由于其运行的环境比较差，往往处于高温、高压的工作环境，而且设备的表面容易受到磨损和变形，造成设备内部的构造出现结渣和腐蚀等损坏严重影响了电力运行的稳定性。我国的地域面积比较大，工作人员在对配电网的部署过程中需要进行大量的筹划工作，就造成一些区域的配电运行状态被遗漏，设备的运行状态没有得到及时的检查，甚至一些区域在电网建设完成之后就再也没有对设备进行相应的检查，造成在配电运行中设备频频发生问题，严重影响了配电运行的安全性和稳定性，同时对电力企业的经济利益造成严重的损害。加强配电运行中设备的检查和维护，不但能够保证配电运行线路的稳定运行，同时可以提高线路运行系统化的程度。只有对配电运行中的设备进行定期的检查和维护，才能做到及时发现问题解决问题，避免一些故障的发生，进而保证配电设备的稳定工作。综上可知，加强对配电运行设备的检查和维护，是保障电力企业和社会经济利益的重要举措。

2高低压配电设备常见故障及处理措施

2.1直流系统的检修和维护

充电器以及蓄电柜是直流系统中的两个重要组分，直流系统的首要作用是给配电器相关的装置供应操控所需要的电源，包括继电器和信号母线等，把主、被动的2个开关整流器进行并联处理，就可以得到一个直流供电系统的充电设备，这样的方法能够保证在一个系统出现问题的时候，另外一个系统依旧能够正常的运转，进而保障系统运行的安全稳定。在实际应用中，通常将铅酸电池用于直流系统供电，因为该种电池的成本比较低、容量比较大、能够使用的时间比较长，因此得到了广泛使用。通常情况下，2个装置可以进行交替使用。如果是蓄电池的电量不够的情况下，整流装置能够对其进行供电，一直到蓄电池的电量充满。如果交流供电出现问题，变压器就会把铅酸电池里的电压转换到加控母线，然后给母线进行供电。铅酸电池的缺点是随着充电的次数增加，性能就会越来越差，电池的容量会随着使用的次数增多而降低，造成充电装置中的直流供电系统出现问题的次数增加。如果直流供电系统的内部参数的数值不稳定的时候，很可能会造成环流的出现，铅酸电池的充电运行状态都会受到影响。因此，相关工作人员要加强对直流装置的维护工作，配电技术人员也要对高频开关整流器的输入、输出电压进行检测，从而保障电压的稳定性，一旦电压的数值出现异常就可能导致高压断路器出现问题，阻碍机电装置和断路器等设备的安全运行，一般情况下对蓄电池的检修通常是一年两次。

2.2电力电容器维护要点

在电力系统中，电容器是稳定电压、改善电能质量重要设备，其主要作用是对无功功率进行补偿，提高配电系统功率因数，对电力电容器开展定期检修与维护，也是保证系统稳定运行必要条件。在电力电容器运行维护中，应优先考虑电容器运行的安全性与经济性。第一，定期对电容器外观进行检查。检查电容器外壳各部位是否渗漏；查看电容器壳体有无鼓肚，其膨胀量是否属于正常弹性许可度以内；套管有无破损、污垢，是否有裂纹和放电现象；针对室外电容器组如果属于未涂冷锌的，需要对其外壳油漆脱落、壳体是否出现锈蚀，必要时可以对壳体进行涂冷锌解决。对电容器引线进行检查，并对其连接部位是否出现脱落、不紧固、发挥导致变色等情况。同时，检查电容器容量与其熔断器是否匹配等，发现问题，应及时处理。第二，在维护过程中，如发现力电容器在运行时有不正常异响，应及时停止运行，查找异响产生根源，防止电容器运行故障进行一步扩大。在维护时，如果发现运行电容器套管放电闪络严重、接头部位过热发烫、或者有油类溢出时，应立即将电容器停运检查。第三，电压值检查。我们都知道电力电容器运行过程中，随着供电负荷不断变化，电容器工作电压也随之出现波动，在维护工作中，为了保证电容器运行的安全的应采用自动投切装置。如果在运行过程中，自动投切装置出现故障需要通过手动完成投切时，应认真检查负荷变化和电压值变化，避免出现过补偿和无功倒送等情况发生。第四，电流值检测。电容器工作电流超过额定电流值1.3倍时，必须停止运行，防止因为电流过大导致电容器烧坏。第五，电力电容器停电操作要点：应首先断开开关然后拉开两侧刀闸；经放电后，并验明无电后，才可以推上接地刀闸。

2.3配电运行中互感器的检修与维护技巧

互感器根据配电系统中的应用不同，可以分为两种，一种是电流互感器。一种是电压互感器。互感器在整个配电网中的主要作用就是改变电压或者电流的幅值，从而促进电力在运输中的正常进行。互感器在配电运行中进行设备的检修和维护时，重要要注意的是互感器本身的线路中有无绝缘外皮的损坏，比如裂隙、烧焦，互感器是否在进行的正常工作。工作运行中的互感器有无特殊的气味等，而且作为互感器的接头，也要注意查看，有无局部温度过高的问题，接头是否正常的在进行工作。在进行互感器的检查和维修上，一定要注意细节，注意工作中的互感器有无异味，如果发现问题要及时进行处理，以免拖延引起不必要的损失。

结语

经济水平不断提升的现代化社会，人们对相关的电力要求也逐渐增高，加强对电力配送系统的维护检修以及相关设备的运行维护，这对实际的电力配送系统正常运行具有至关重要的作用。多方面考虑，逐渐缩小检修的实际范围，不断提高相关配电的检修效率，从而将配电输送维护工作真正落到实处，使配电系统得到安全平稳运行。

参考文献：

[1]周喆.高低压配电设备常见故障分析[J].中国设备工程，2018（23）：52-53.

[2]刘伟，倪志良，许国飞.高低压配电设备常见故障的分析与处理[J].化工设计通讯，2018，44（02）：106.

[3]范明建，辛国，刘晨光.浅析高低压配电设备常见故障的分析与处理[J].科技与创新，2016（09）：159.

[4]罗叔林．解析电力系统中配电线路检修技术［J］．农家参谋，2017（14）：203.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ca3bd8800001f3dbe74f0375.html