# 浅析暖通设备及管道安装技术的应用

哈尔滨三建工程有限责任公司

摘要：在社会经济快速发展的背景下，人们生活水平与质量也随之提高，特别是对于生活环境的舒适度。要强化暖通设备与管道安装工艺的水平，并且对相关的工艺予以全面完善，以更好地满足社会发展需求。本文针对暖通设备与管道安装技术进行了深入探讨。

关键词：暖通设备；管道安装；材料

在建筑工程项目施工当中，暖通设备安装十分关键，所以，施工工作人员一定要在施工的时候严谨且细心。而在安装暖通设备方面，施工工作人员应当根据具体规定开展施工作业，确保施工材料质量。除此之外，施工工作人员自身也应当具备一定的技术能力和综合素质。只有强化工程项目施工管理工作，才能够确保安装的质量，确保建筑工程实际使用功能更好地发挥作用。所以，一定要重视暖通设备管道安装技术的应用，并且采取积极的措施完善暖通设备管道工程的施工，全面推动建筑工程的顺利开展。

1合理选择使用暖通设备与管道材料

1.1严禁使用不符合要求的材料

在选择材料方面，一定要在安装暖通设备以及管道方面给予关注，坚决不允许使用弯曲或者是已经锈蚀的钢管。与此同时，在选择管道零件方面也应当予以重视，确保计算的严密性，保证角度准确，且始终根据选择管道的标准开展工作。在此基础上，在选择阀门材料的时候，一定要确保其完整，坚决不允许存在缺口与损伤[1]。在安装的时候，一定要严格检查安装材料，具备合格证，从根本上确保施工质量。

1.2重视清洁工作

当完成地沟安装之前，一定要及时清理杂物，保证施工环境清洁。与此同时，一定要在地沟施工完成前安装拖吊卡架，而且，在安装楼板下层或者是顶层的时候，应当全面清理墙面灰尘，积极开展清洁工作，确保工程项目施工质量，进而更好地为施工工作人员营造理想的施工环境。

2暖通设备及管道安装技术的应用

2.1在暖通管道设备中的应用

在安装新风机与新空调机方面，这是安装暖通设备的重点，其中，在安装的过程中，一定要使用弹簧阻尼减震器工艺技术。不同于传统工艺的就是在风机和风管连接方面需要采用软连接工艺。而在风机盘管和水道间所使用的是弹簧吊钩施工工艺，这在风机和风管连接方面所使用的工艺十分相似，而这也是软管方式。在运用这一工艺的过程中，能够有效地减小施工噪声。而要想获得理想的施工效果，则应当尽可能减少安装门窗的数量，便于降低施工噪声[2]。图1所体现的就是传统暖通空调的设计图。

2.2在管道干管中的应用

在暖通管道干管安装工艺程序当中，主要包括了断管、套丝与诸多零件等多方面内容，在安装的过程中，应当根据施工图纸内容开展施工，而对卡架进行安装的时候，应当在允许间距范围之内，对设计图纸加大设计力度。对托架安装的时候，需要根据具体的顺序摆放，并且按照顺序进行安装，最关键的是要对分路点和分路闸门距离予以灵活地掌握，不允许过长也不能够过短。若分路处于系统最低点，一定要在分路闸门之前合理地安装泄水丝堵。与此同时，在安装吊棚或者是非采暖房间管道干管的时候，一定要积极采取相应的保暖措施。

2.3在管道立管中的应用

安装管道立管的时候，审核孔洞位置十分重要，一定要保证孔洞处于垂直状态，且吊线与卡子安装是完整的，只有管道的检查合格才能够应用在安装当中。其中，具体的安装程序就是要将阀门盖子拆卸掉，详细编号并安装。在具体安装的过程中，一定要对立管预留口的平整度进行详细地检查，若方向与标高或者是预留口不平整，那么安装工作就无法继续进行。另外，需要把管卡子松开并且放入到卡内，利用螺栓拧紧并固定，在对其进行安装的时候，要确保钢管套平正。最后，需要对孔洞进行填堵，在填堵的时候一定要及时封住预留口。一旦在施工中，暖通立管和直管之间出现冲突，一定要确保支管位置，通过相应措施确保立管能够绕过支管。

2.4在管道支管中的应用

通常情况下，在完成管道立管安装以后，就可以安装管道支管。而在支管安装前，一定要确保对立管安装的准确程度进行严格地检查，特别是立管预留口的准确性等等。除此之外，要想保证暖通管道安装更加美观，一定要使得散热器灯叉弯以及炉片槽墙角能够更好地适应[3]。而在安装能够管道的时候，一定要根据施工图纸开展施工，一旦在施工当中发现图纸中的不合理之处，需要进行深入探讨，全面改善设计图纸，坚决不允许随意对设计图纸进行更改。

3全面改善暖通管道问题的具体措施

3.1注重材料的质量

针对现阶段暖通管道安装的实际情况，可以发现，暖通管道的材料质量很普通，而且供应商发展的状况也不同。目前，国内市场安装材料种类诸多，即便规格相同，那么在质量方面也存在极大差异，很多产品都是假冒伪劣的。为此，在对安装设备材料的选择方面一定要严禁，并且在同类产品当中进行全面比较，不允许使用不符合要求的材料。对于建筑行业发展来讲，也同样需要打击以次充好这种情况的出现。与此同时，质监部门需要对于生产商的违反行为予以严格查处，从根本上确保施工材料质量，使得工程项目能够按期完成，规避返工现象的发生，同样增强暖通管道的安装质量。

3.2严格控制施工工程项目

在开展暖通管道施工的时候，会受到诸多因素的影响，所以，在安装方面一定要站在多个角度控制并监督施工工程项目。而在安装过程中，应当根据标准与规范开展工作，保证安装的工具与安装工艺的合理性。在实际施工中，也必须要遵循具体原则，尽可能规避管道交叉或者是堵塞的问题出现[4]。对施工工程项目加大控制力度，积极开展质量监督工作。而所有的施工单位都具备质量监督部门，而委托单位则应当安排部分技术工作人员严格监督施工单位实际进度与质量。与此同时，一定要以委托方角度，对施工漏洞以及管道铺设问题予以严格检查，积极提出可行性的建议，更好地为暖通系统安全和稳定提供有力地保障。

3.3强化专业工作人员配合

要想实现施工的顺利开展，就一定要重视专业工作人员的配合工作。若工作人员间的交流和沟通不顺畅，就无法实现理想的配合效果，最终严重影响暖通管道工程项目的施工。强化专业工作人员的交流和沟通，而最关键的就是表现在施工图纸的设计阶段，还有就是施工之前的技术交底阶段，深入沟通并讨论施工项目的目标与意图。与此同时，应当针对施工过程中存在的困难与难点予以及时发现并予以解决，针对突发事件进行严格地防范。只有把在根本上控制问题，才能够确保暖通管道工程项目的施工实现顺利开展。

4结语

在建筑工程项目当中，最关键的基础设施就是暖通设备。而安装暖通设备不仅可以对生活环境予以有效改善，而且与建筑物功能的发挥具有直接关系。其中，在安装暖通设备的过程中，管道安装十分关键，而且，实际的安装质量也同样与暖通设备安装质量存在紧密关系。在开展暖通设备与管道安装的施工过程中，应当针对其中的变动因素予以合理地控制，并且始终遵循设计图纸的具体要求，不断完善暖通管道安装技术，针对其中存在的问题予以及时发现并及时解决，使得建筑物实际的使用性能得以提高。本文针对目前暖通设备与管道材料选择的问题进行了分析，并且重点阐述了暖通设备及管道安装技术的具体应用，积极采取相应的措施完善暖通管道存在的问题，促进暖通管道工程项目的顺利开展。

参考文献：

[1]李理权，马龙.暖通设备及管道安装技术的应用分析[J].企业文化（中旬刊），2014（1）：187-187.

[2]葛婧.关于暖通设备及管道安装技术的应用分析[J].决策与信息（中旬刊），2014（5）：131-131.

[3]陈晓娥.浅谈暖通空调设备安装中的有关问题探讨[J].建筑工程技术与设计，2014（9）：465-465.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ca71dff5c9b2460560fc98e7.html