# 市政道路给排水管道施工的常见问题研究许鹤林

身份证号码：13012319910814XXXX河北石家庄050000

摘要：市政道路给排水管道工程属于城市的基础建设之一，其对于城市建设有着积极意义，重点体现在给排水、污水排放以及环境保护。给排水管道工程施工技术的高低很大程度上直接关系到整个工程质量，如果出现问题将直接影响到工程的后期正常投入与运用。本文重点围绕市政道路排水管道施工技术要点作为核心进行分析，主要从准备阶段、具体施工两个方面进行深入分析，最后分析在市政道路给排水管道施工中最常见的问题提出了针对性的解决措施，希望能够为市政道路建设提供技术参考。

关键词：市政道路；给排水；管道施工；常见问题

引言

城市化建设与发展中，水利工程建设是城市发展的基础，做好给排水管道工作是保证城市水循环系统正常运行的保证。合理设计给排水管道，提升给排水管道施工质量，对废水进行二次处理，实现循环运用，提高水资源的利用率，加快我国城市化建设与发展。

1市政道路排水管道施工技术要点

土质对开挖管沟是非常重要的，只有了解了土质才能够顺利进行边坡放坡。在开挖的裹层汇总，要对槽底高程进行测量控制，一定要避免出现超挖的情况。如果出现超挖最好高质量的回填夯实工作。在施工测量中，一定要选用技术过硬的人才进行作业，确保施工测量的效率。最好能够进行复核。在进行管基施工的过程中，一定要严格按照设计图纸中标注的尺寸、中心线等进行施工。在安装管材时，为了能够节省工期，最好能够在开挖管沟的这个时间段同时进行管材的准备工作，一旦管沟的开挖工作完成立即将管材运进工地，在确保管材质量符合工程要求的基础上进行管材的安装。需要注意的是，在安装之前还需要结合设计图纸对条基中心线、边线等进行再一次的检查。在砌井开挖沟槽的过程中同时进行砌井中心桩的检查，只有高程检测合格之后才能够与条基相连，然后进行浇筑制作。砌井工作的开展应该在管材放稳之后以及符合设计图纸要求之后进行，最后进行通水检查，确保整个管道工程不会出现积水、漏水等现象。

2给排水管道施工中所存在的问题

2.1管道基础平顺度存在误差

从我国市政道路排水管道施工具体情况来看，管道基础平顺度存在一定的误差，具体表现如下：①开挖沟槽基底时，标准高度难以控制。对沟槽基地进行开挖时，所运用的挖机需依靠人工对其进行操作，沟槽都低的标准高度主要依靠挖机手的实战经验对其进行控制，因此，导致沟槽基地的实际深度与预期计划深度存在一定的误差。为保证沟槽基地深度能够符合排水管道施工质量要求，沟槽基地后期需人工对其进行二次清楚处理，以此保证沟槽基地深度符合管道施工要求。②管道基础建设人工支模时，支模顶面的实际高度和平顺度与预期计划值之间存在一定的误差。一旦支模顶面的实际高度和平顺度与排水管道施工要求不符，之间影响到排水管道后期施工中混凝土管道的平顺度与平整度，金地市政排水管道的施工质量。

2.2管道错位

市政道路排水管道实际施工中，因测量、施工中出现失误，导致排水管道发生错位现象。市政道路排水管道出现错位现象，会依法城市积水、倒坡等现象。导致排水管道发生错位，主要由以下几个原因造成：①市政道路排水管道设计人员在设计排水管道施工图纸前没有到实际施工地点进行勘察，对施工地的地理环境、气候环境、人文环境与历史环境了解的不够全面、具体，导致所设计的施工图纸与实际管道施工之间存在一定的误差，使管道在施工时发生错位现象，降低管道施工质量；②市政道路排水管道施工人员在实际施工时没有严格按照管道设计方案开展相应的施工工作，施工技术不符合专业施工要求，施工人员缺乏社会责任感与道路施工管道的安全意识，排水管道在施工中因数据误差、施工技术不规范导致排水管道发生错位现象，降低排水管道工程的施工质量。

2.3闭水试验的问题

有些施工单位为了赶工期不耽误交工时间，在进行土的回填之前省略了闭水试验步骤，而给排水管道未经闭水试验就不可能及时的了解安装好的管道是否有密闭性不够的问题，很容易在使用时出现管道的渗漏。另外有些施工企业虽然进行了相关的闭水试验，但其采用的相关试验标准并不符合要求，造成管道在实际使用过程中并不具有良好的密闭性，其实验的可参考性不大，为今后的使用阶段埋下了质量和安全隐患。

3排水管道施工技术要点分析

3.1施工准备工作

排水管道施工前准备工作应从以下几方面入手：①排水管道设计人员。排水管道设计人员应到排水管道施工地点进行实地考察，全面了解施工地点的地理环境、人文环境、历史环境和气候环境，根据我国城市道路排水的相关要求与排水管道施工目的，结合排水管道施工地的实际情况，科学合理的设计出具有实用性、可行性的排水管道施工方案。②材料采购人员。施工单位应对材料采购人员的采购工作进行监督与管理，保证采购人员所采购的施工材料和施工设备均符合排水管道施工要求，确保施工材料的质量，对不合格产品进行严格查处。③排水管道施工人员。施工单位应在施工前对施工人员进行综合培训，提升施工人员的施工技能与专业素养，使施工人员能够对施工图纸熟练掌握，提高施工人员的安全意识与社会责任感，端正施工人员的工作态度与工作意识。

3.2开挖沟槽

土方施工在市政给排水工程中占有重要位置，开展土方施工前应全面了解施工地地下电缆、管道等设施的设置情况，与相关负责单位进行协商处理；开展土方施工时，应对地下电缆、管道等设施进行迁移、保护，若地下水位较高，或者是雨季施工，需对其实做好排水措施，保证水位位于施工面2m以下的位置，防止沟槽应长期积水，产生浮管现象；土方施工后，施工单位应及时了解天气情况，防止基槽泡水，若所开挖的沟槽底部为岩石，应增加30cm开挖深度，若开挖沟槽遇到软土地基或者是其他埋置物时，施工单位应尽快与相关单位进行协商处理。

3.3给排水管道铺设技术要点

管道开挖工作完成后，应对沟槽进行平整处理，保证沟槽深度符合市政道路给排水管道的施工要求，然后才可开展后续的管道安全工作。开展给排水管道铺设工作前，应先将管道安装所需的施工材料、施工设备、施工人员准备妥当。施工人员对模板的位置、强度和标高进行详细检查，确保施工管道的质量，保证接缝平整度与严密性。给排水管道铺设完成后，应根据管道设计方案对实际管道的铺设位置进行检查，并将管道口处理干净，填抹缝位，将橡胶圈压实封口，在保证给排水管道湿度基础上，利用水泥砂浆将管道进行连接；抹带施工内容完成后，应利用湿麻袋对其进行淋水处理，做好养护工作。为提升给排水管道质量，应确保管道结构不存在空鼓和裂缝现象，保证接口平整度。确保将沟槽中积水清理干净后，才可开展其他安装工作。尤其是在雨天施工时，一定要做好沟槽处理工作，保证给排水管道能够畅通无阻。

结语

对于市政工程而言，其道路给排水管道的施工是非常重要的。在施工过程中前期的准备工作是保证工程顺利开展的开始，中间的施工阶段是确保整个排水管道能够发挥出其作用的关键。针对施工中存在的问题一定要积极查找原因，解决问题，并总结经验避免再次出现类似问题。因此在整个过程中需要总结以往施工经验，抓住施工技术要点，针对出现的问题积极进行解决，有效确保整个工程质量，做好城市基础建设工作。

参考文献：

[1]刘宏伟.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].科技资讯，2016，01：45-47.

[2]曹庆.关于市政工程道路排水管道施工技术要点的探讨[J].建材与装饰，2016，24：221-223.

[3]刘玲.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].智能城市，2016，11：158-160.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cb6c04f57384804ebcc38aa3.html