# 土木工程施工技术中存在的问题与创新探讨郑炳有

郑炳有

身份证号码;36232319640808XXXXX深圳市金建建筑工程劳务有限公司广东深圳518000

摘要：随着我国社会经济的高速发展，建筑行业的竞争日益加剧，为了在激烈的市场竞争中占得一席之地，土木工程施工企业一定要不断创新施工技术。唯有确保施工技术的科学性、规范性，才能够有效减少建筑施工中事故与质量问题的发展，以完好的土木工程质量去提升企业的经济效益，促进土木工程行业的健康发展。

关键词：土木工程；施工技术；混凝土

1土木工程施工技术要点

1.1混凝土施工技术

在土木工程中，混凝土施工技术是一种非常常见也非常重要的施工技术，混凝土施工技术具有非常明显的优点，可以有有效的提高建筑物的稳定性，而且可以极大的节约施工成本，提高工程的施工进度。在混凝土施工过程中，需要做好以下几点，以保证混凝土施工的质量：首先，严格选择混凝土的原材料，只有材料的质量达标才能够保证土木工程的施工质量，这也是保证工程施工安全和施工进度的前提条件。其次，在混凝土搅拌过程中，要保证搅拌的科学性，做好混凝土材料的配合比，并对砂石料的含泥量以及级配做好质量检查和试验工作，并严格控制混凝土外加剂的使用量。另外在混凝土振捣过程中，要保证充分振捣，以提高混凝土材料之间的密实性，还要注意不能混入其他的杂质，以免影响到工程的整体质量；最后，当混凝土浇筑完成后，要注意做好混凝土的养护工作，定时记录混凝土的水分以及温度的变化，防止混凝土出现裂缝。

1.2地下防水施工技术

1.2.1施工准备

在防水施工准备中，材料质量的重要性不言而喻，因此，应增加防水材料的投入，提升防水材料质量，在合理控制成本的前提下，购置质量好的水泥、橡胶条、防水卷材、防水涂料、塑料薄膜等材料，以消除质量和安全隐患。对原材料和施工设备质量进行严格监控，按照检测标准对其进行严格检测，如发现以次充好，应及时将材料供应厂家列入采购黑名单。建筑物地下防水施工务必由具有技术资格证书的防水专业队进行，没有上岗证书不得进行。

1.2.2桩头施工技术要点

1）桩头施工工艺。土木工程地下防水桩头施工过程中，在桩四周30cm以内的垫层内进行麻面预处理，并去掉厚度为15mm的垫层，桩侧位置预先留出必要位置以便于膨胀橡胶条安装，利用无齿锯对凹槽外侧予以切割，并将清水喷洒其表面进行灰尘、杂物的清理工作。在结晶型防水涂料渗透水泥基施工过程中，务必按照合适的材料配合比搅拌涂料，直到搅拌至糊状，方能停止搅拌，并尽量在1h内使用完毕，避免搅拌过多形成浪费。若涂料逐渐变硬，应适量提高搅拌频率且添加清水继续搅拌。在涂料涂刷施工中，不可采用抹子、滚筒等工具进行涂刷，而应该选用尼龙刷进行涂刷，且要保证均匀涂刷涂料，防止不平位置涂抹不均现象。在涂抹进行中途应该及时、反复调整对涂层的涂刷方向，同层涂料先后搭茬宽度为3~5cm，且务必控制好搭茬先后顺序。第一层涂料初凝、湿润时，可以进行第二层涂刷施工，如首层涂料表层过干时，可进行必要的洒水湿润。通常情况下，应该在温度适宜的环境下进行施工,避免由于天气过热造成出现起皮、龟裂的现象，从而有效提升抗渗能力。

2）防水层橡胶条施工。通常情况下，缓膨型雨水膨胀橡胶条主要在桩头底部,必须将30mm×20mm的凹槽预先剔凿好（密实混凝土周围3cm），并涂抹水泥砂浆，然后进行垫层麻面处理。防水层橡胶条施工安装时，要确保凹槽内部不能有浮渣、尘土粗线，槽内务必保持干燥。在桩侧与钢筋根部等部位进行铺设过程中，应保证橡胶条的完整性，避免间断，闭合位置以45°斜角切割，确保橡胶条衔接的稳定性。橡胶条施工结束后，应立即做好聚合物水泥防水砂浆的涂抹工作，涂抹前保证基面无杂物，将聚合物加入砂浆搅拌机内拌和，然后进行压实抹平施工，待防水砂浆终凝后，应至少养护一周以上，可将防水布覆盖在其表面。

1.3预制桩施工技术

进行土木工程工程的桩基础施工当中，施工人员首先通过认真参考施工设计方案，了解桩基要求，随后以此为基础进行提前预制状结构，进而使得在后续的实际桩基础施工当中，通过在土木工程工程内部结构当中将预制桩打入进去，进而使得土木工程能够拥有良好的支撑体系。一般在预制桩施工技术当中会使用两种预制桩，即混凝土和钢管预制桩。在此次土木工程工程当中则使用的是混凝土预制桩，在打桩时可以采用的打桩方式众多，包括振动打桩、水冲打桩等等，而施工人员通过对现有的预制桩打桩技术进行依次比较，发现振动打桩和锤击打桩虽然工作效率比较快，但因具有较大的振动所以会随之产生较大的施工噪音。而水冲打桩虽然相比之下更为安静，但其施工效率也要慢的多。故而在结合具体工况之后，此次土木工程桩基础施工当中选择使用了静力压桩施工技术，即通过运用静力设备本身重量所带有的重力和桩架配重基本相同，从而对预制桩产生一种反作用力，进而在土层当中将桩基完全打入进去。静力压桩的噪音相对较小，且具有良好的压桩效果。对于减少混凝土和钢筋使用量也具有积极的帮助作用，因此采用静力压桩的方式一方面可以有效完成预制桩压桩工作，另一方面也有利于对土木工程成本进行有效控制。

2土木工程施工技术存在问题及创新

2.1体制方面

当前土木工程施工技术管理制度还不够完善，导致施工单位对于土木工程施工过程监管力度不足，针对现场施工人员的现场督导不到位，很容易在其施工过程中出现操作失误的情况，直接影响其施工进度，而现场的土木工程施工技术人员自身专业技能和综合素质水平偏低，现场管理不够规范，对土木工程施工工作了解和研究得不够透彻，都是造成土木工程施工技术不能有效应用的重要原因。因此，土木工程施工单位要充分结合工程建设的现场情况和本单位实际情况，制定完善的土木工程施工管理制度，以严格有效的制度为依托，细致规范土木工程施工技术操作，加强对施工过程中人员、设备、工艺等方面的监管力度，定期检查土木工程施工现场，及时纠正和解决人员、设备、工艺、操作等方面出现的毛病与问题，确保施工技术的有效运用。

2.2材料方面的创新

在开展土木工程作业过程中会有许多的建材被用到，选择的施工材料是影响到施工质量的一个重要因素。因此，土木工程在施工的过程中采取先进且环保的材料能够进一步保障工程的质量。现阶段在施工行业中，想到施工中所用的材料可能对环境造成一定的影响，大多数施工单位均对施工材料积极创新，尤其是对于环保方面，选择无甲醛等有毒气体的材料，另外石膏粉、混凝土墙体砖等材料的选择均对是否对环境造成污染所起到的作用也很大。在不同工程的施工中，在达到硬度及强度达到要求的前提下选择合适的创新材料进行施工，进一步在各方面达到施工的要求。

结束语

在土木工程快速发展的今天，提高建筑质量的关键就是提高施工技术的水平，由于施工技术难度越来越大，给土木工程的质量造成很大的影响，而且存在其他隐患。在实际施工过程中要详细根据实际情况，选择合理的施工技术，对高层施工技术要点进行科学分析，从而提高施工的质量和工作的效率，促进施工作业的快速完成，从而保障土木工程的快速发展。

参考文献：

[1]张迎春,潘捷.BIM技术在装配式建筑全寿命周期中的应用研究[J].中国住宅设施,2017,03:47-49.

[2]火映霞.深基坑支护施工技术在土木工程中的应用分析[J].中国住宅设施,2017,02:111-112.

[3]郭磊,张垚,程怀颖,殷晓轩.土木工程施工质量管理问题的分析与对策[J].煤矿现代化,2017,01:33-36.

[4]郭远方,余宗夏.土木工程建筑施工技术创新研究[J].工程技术研究,2017,02:234-235.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cb94305ff9482831aa0ccb7c.html