# 论桥梁施工技术及其质量问题和措施

邓礼成(新疆北新路桥集团股份有限公司乌鲁木齐市830011)

摘要：随着改革开放的不断深入，在经济快速发展的同时，我国的桥梁建设工程也越来越多，且面临着日益激烈的市场竞争。桥梁工程项目的逐年增多，使得桥梁施工技术以及施工质量在一定程度上得不到有效的保障，这不仅对正常的交通运营造成了较大的影响，阻碍了交通事业的稳步发展，同时也对人们的生命财产安全造成了一定的威胁。因此，对桥梁施工技术及其施工质量进行讨论，分析桥梁建设工程施工中的质量问题，并结合实际情况，采取有效的措施和对策，对于提高桥梁施工质量，保证人们的生命财产安全，具有十分重要的现实意义。

关键词：桥梁工程；施工技术；质量问题及措施

1.引言随着社会经济的发展以及科学技术水平的提高，桥梁项目施工发展到今天，外部因素对其质量造成的影响越来越小，对桥梁质量造成影响的因素越来越多的体现在技术的运用以及施工工艺的选择上。对桥梁工程质量进行控制的一项最基本的原则，就是对应工程结构选择相应的施工方法。我国的桥梁项目施工经过多年的探索，已经总结出了一套相对完整的施工工艺以及设备的选择体系，同时，为了实现对桥梁施工质量的全过程管理，采用了对施工组织进行设计编制的方法。但是，桥梁工程项目的质量仍然会受到一些不完备技术的影响。

当前，因桥梁工程项目施工的周围环境不同，水文条件不一，因此，其面对的施工技术问题极具多样性。由于桥梁工程的质量与施工技术、施工的整体质量息息相关，因而，在新形势下，桥梁施工企业要想在激烈的市场竞争中得以生存和发展，必须对桥梁工程建设中存在的问题进行认真地分析，力求施工技术精益求精。本文主要对桥梁工程的主要施工技术进行了讨论，并对其质量问题以及其解决办法进行了探讨。如图1所示：

图1桥梁工程施工技术及其质量问题2.桥梁施工的主要技术近年来，随着科学技术的不断提高，在桥梁工程建设中越来越广泛地应用预应力砼施工技术等先进的桥梁施工技术，桥梁工程的质量也得到了一定程度的提高。随着时代的发展，桥梁工程的类型越来越多样，同时，也使得桥梁工程的跨度不断增大。因此，为了更好地与桥梁工程的特点相适应，需要对桥梁工程的施工技术进行不断地改进，并引进现代化的专业技术人才，对桥梁施工技术体系进行建立、健全，只有做好了这些方面的工作，桥梁工程的质量才能得到更大的提高，企业才能更好地实现可持续发展。以下主要对目前桥梁施工的主要技术进行讨论。

2.1预应力混凝土桥梁工程预应力混凝土桥梁工程，主要是从受力角度出发，严格要求和控制张拉的多个预应力筋，从而使得构建的核心截面能够有效地受到张拉合力的作用，对于因构件截面太大而导致的边缘拉力过大以及偏心受压力等情况出现的概率，起到了很好的降低作用。经大量实践表明，分批分阶段地实行对称张拉法，对于桥梁施工质量的提高具有十分积极的作用，而且还能够很好的防止偏心力过大等情况的发生。

2.2临时支座的有效控制在桥梁工程建设的施工过程中，经常会选用预制的混凝土构件作为临时支座，工程的施工要在混凝土达到规定的强度要求之后才可着手进行，否则将难以保证桥梁工程的施工安全。桥梁工程实际的施工过程中，经常会出现梁板偏离的情况，这是由于梁体自身会存在一定的误差，再加上预制混凝土有摆放错位以及厚薄不均的情况，再就是某些人为方面的原因等而造成的，这些问题都会增加桥梁项目工程的施工难度，在施工过程中，必须加以有效控制。

2.3桥梁承台施工技术使用井点降水的方法，在桥台基坑开挖时降水效果最为明显。大量实践表明，轻型井点降水方式是目前最为经济实用的方法。在实际的操作过程中，井点的布设需要分级进行，因此，相关参数要进行严密的计算，与此同时，具有一套完善的后备辅助方案也十分必要，辅助方案要在第一套方案实行出现一定难度时再使用，这对于工程施工效率的提高，施工进程的有效保障具有十分重要的作用。承台的施工过程中，要按照相关程序要求进行，先开挖基坑、浇筑垫层，再进行承台钢筋和模板制作，最后浇筑混凝土。

3.桥梁工程的质量问题以及其质量管理措施探究一般来说，在桥梁工程的施工过程中，对其质量造成影响的主要因素有：材料管理技术、设备操作、施工人员对相关技术掌握的熟练程度，以及其操作技术水平的高低等。对桥梁工程的整体质量造成直接影响的因素，当属材料的质量以及对其保管的是否妥善。例如，在进行钻孔时，钻孔设备的使用要严格遵守相关的规范，如果钻孔速度太快或者是钻头在升降过程中碰触到孔壁等，就有可能会发生孔壁坍塌的问题。在对桥梁的施工技术以及质量问题进行控制的过程中，要对影响其质量的各种因素进行深入的管理和控制，从而使得桥梁工程的整体质量得到很好地保证。以下主要对桥梁工程的主要质量问题进行了分析，并对其质量管理的措施进行了探讨。

3.1桥体裂缝通常来说，桥梁工程中最为常见的一种质量问题就是桥体裂缝的问题。如果不能有效地控制桥体裂缝，不仅仅对桥梁的美观造成不良的影响，而且其也会影响到桥梁的整体质量，情况严重时，还会降低桥梁的安全度，给人们的生命财产安全造成一定的威胁。目前，在桥梁工程的施工建设中，已经广泛运用钢筋砼，这种材料虽然有许多的优点，但是其也存在抗弯性能差的问题，时间一长，就容易出现裂缝，因此，桥梁施工企业应高度重视这些问题。

梁体裂缝的施工技术及其质量管理措施：首先，对于施工中使用的混凝土的质量，尤其是水泥的质量要进行严格的质量审查，保证其在具有良好质量的基础下使用，同时，使用的水泥必须要保证是低热水泥；其次，混凝土的强度等级以及其抗渗的等级要进行精心的设计，同时还要结合桥梁工程施工实际，科学的调整已经设计出的相关参数；再就是混凝土浇筑要尽量保证一次成型，并做好对混凝土的养护工作，及时地采取相关措施防止裂缝问题的出现；最后，对于已经出现的裂缝，要结合桥梁工程的实际，采取切实有效的措施对其进行修补。

3.2桥梁结构的质量问题设计不当是桥梁结构出现质量问题的主要原因，例如，设计不当，桥梁结构的强度往往过低，对于一些较大的压力根本无法承受，因此会发生垮塌。有时候，桥梁尺寸的设计不合理会影响到桥梁在轴向压力作用下的稳定性。

桥梁结构方面的技术及其质量管理措施：针对桥梁结构出现质量问题的主要原因，对桥梁结构质量问题进行改善，相关的施工企业要对桥梁结构以及各种施工图设计的科学性，可操作性进行验证，在对其进行设计时，最好是聘请具有专业资质的机构进行，同时还要与其加强沟通和交流，一起研究解决出现的问题，使得桥梁结构在施工的过程中有先进的技术做支撑，施工时要严格按照设计的要求进行施工。

3.3桥梁接缝在对桥梁进行接缝的施工过程中，如果没有及时地对裂缝进行处理或者接缝不当，往往会导致跳车的问题出现，时间一长，就会使桥梁出现严重的沉降，给交通安全造成极大的安全隐患。

接缝方面的施工技术及其质量管理措施：第一，对伸缩装置进行改进并应用一些先进的装置；第二，尽量减少接缝，在施工设计时要多采用连续性的结构；第三，铺装防水层以做好相关的防排水工作；第四，为了从根本上解决其带来的安全隐患，可以采用整体式无伸缩缝装置桥梁结构。

4.结语随着我国桥梁工程建设项目的不断增多，在技术手段以及质量要求不断提高的过程中，桥梁施工技术以及其施工质量的控制还需要经历一个漫长的过程。桥梁施工项目的工作人员要结合工程的实际情况，对桥梁质量问题采取针对性的措施予以解决，加大工程的施工质量管理，同时，要加强桥梁工程施工技术的规范性控制，从而最大程度地提高桥梁工程的质量，保证广大人民群众的生命财产安全。

【参考文献】[1].闫福云.桥梁施工技术及其质量问题研究[J].黑龙江交通科技，2012（09）.[2].邓荣光.桥梁施工管理质量控制研究[J].现代商贸工业，2010（11）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cc8d569584dc92783040e6bd.html