# 微波滤波器综合论文-徐晨阳,肖中银

导读:本文包含了微波滤波器综合论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:切比雪夫,滤波器,耦合矩阵,优化

### 微波滤波器综合论文文献综述

徐晨阳,肖中银[1]（2018）在《微波滤波器耦合矩阵综合方法改进》一文中研究指出该文分析了现有的通过广义切比雪夫滤波器的特征多项式优化滤波器耦合矩阵的方法及其目标函数,对优化旋转角度的优化方法提出了一种改进方案。首先对耦合矩阵做预处理,缩短优化时间。再对优化旋转消元角度的方法进行改进,通过调整选择消元的顺序和旋转点,使优化更加快速有效,提高了优化效率和优化效果。用这种改进的方法设计了2种滤波器,并分别与电路仿真软件仿真结果和实际样品的测试结果进行对比,证明了这种方法的可行性。(本文来源于《电子设计工程》期刊2018年20期）

徐照旭[2]（2016）在《微波滤波器综合诊断及其小型化研究》一文中研究指出在现代通信系统中,滤波器是一个核心器件,常被用于接收机和发射机中。随着现代无线通信系统的快速发展,滤波器在许多微波电路中都扮演着日益重要的角色,对滤波器小型化和高性能方面的要求也日益迫切。本文主要从理论上解决一些特殊滤波器的综合问题,比如超宽带滤波器的综合和多通带滤波器的综合,以及融合器件的综合,并在滤波器小型化技术方面做一些探索和研究。本文的主要工作如下:首先,详细研究了遗传算法和粒子群算法。本文提出了一种由遗传算法和粒子群算法构成的混合算法,并提出了新的误差判别函数,可以自适应的调整误差判别函数值,加速优化值的收敛速度,可以快速得到合适的耦合矩阵。在一些特殊的情况下,综合技术不能得到一个合适的解,就可以通过优化算法快速得到符合设计指标的耦合矩阵,从而加快滤波器的设计速度,节约更多的时间。第二,对超宽带滤波器综合,提出了基于新型管状滤波器的超宽带滤波器综合方法。突破传统管状滤波器的相对带宽不能超过40%的局限,实现了相对带宽超过110%的超宽带滤波器的性能。此外,根据位置的不同,有两种方法可以在此滤波器中添加传输零点。对于滤波器的上阻带,可以采用添加交叉耦合电容的方式产生传输零点,当电容值变大,传输零点将会向通带移动。对于下阻带和通带,采用引入谐振网络的方式添加传输零点。这样在任意位置都可以添加传输零点,增强滤波器的带外选择特性或者对通带内干扰信号的抑制能力,极大地提高了超宽带滤波器的设计自由度。第叁,对多通带滤波器综合,本文提出了采用多项式综合方法,结合最小二乘法极值点迭代技术,可以分两个步骤实现多通带滤波器的综合。首先采用最小二乘法,对滤波器特征多项式的极值点进行迭代,最后得到滤波器的特征多项式的系数。然后根据得到滤波器的特征多项式,计算得到多通带滤波器相应的耦合矩阵,从而完成多通带滤波器的综合。此外,本文将多通带滤波器综合技术与多工器综合技术结合,首次完成了多通带多工器的综合。第四,本文首次提出了两种采用混合传输线的阶梯阻抗谐振器,该谐振器的混合传输线由悬置带线和微带线组成。混合传输线的小型化特性不是由电容加载产生的而是通过改变传输线的特征阻抗产生的。本文分别对它们的谐振条件,控制谐振频率的参数做了详细的理论分析。相对于传统的悬置带线谐振器,它在小型化方面具有非常明显的优势,可用于各种平面电路中。第五,详细研究了非谐振节点技术,阐述了非谐振节点技术的基本原理和元件提取过程。提出了两种基于非谐振节点技术的耦合结构。第一种耦合结构可以在不增加滤波器面积的情况下,产生一个可控传输零点。第二种耦合结构是一个双模非谐振节点,在不增加滤波器面积的情况下,可以在通带的两侧各产生一个可控的传输零点,增强滤波器的带外抑制特性。此新型耦合结构,结合本文提出的新型谐振器,可以设计出性能优异的小型化滤波器。最后,对本论文的研究工作进行总结,并展望今后的研究工作。(本文来源于《电子科技大学》期刊2016-03-28）

刘衬衬[3]（2015）在《微波滤波器的综合设计和诊断》一文中研究指出滤波器综合技术是设计高性能指标微波滤波器的重要方法,但是利用该方法设计滤波器周期长,调试过程复杂,增加了滤波器研究和生产成本,滤波器诊断技术作为解决这一问题的关键技术得到大家的关注。本文系统的研究了广义切比雪夫交叉耦合滤波器综合理论和诊断技术,具体内容如下:1.给出了有耗单通带滤波器的诊断方法,包括单通带滤波器散射参数多项式的提取,耦合矩阵的诊断,以及无载Q值的移除和获取方法。综合设计并诊断了一个叁阶(单零点)微带滤波器,一个叁阶(无零点)腔体滤波器,一个四阶(双零点)微带滤波器,验证了有耗滤波器诊断方法的正确性。最后利用给出的诊断方法指导调试了一个四阶微带滤波器。2.给出双通带滤波器综合设计理论,并利用该理论指导设计了一个八阶双通带滤波器。给出双通带滤波器诊断方法,利用双通带滤波器诊断方法对该八阶双通带滤波器进行诊断,得到双通带滤波器的散射多项式和无载Q值,验证了此双通带滤波器诊断方法的正确性。3.提出一种带阻滤波器的诊断方法,包括带阻滤波器散射参数多项式的提取,耦合矩阵的诊断,以及无载Q值的移除和获得方法。利用该方法对六阶带阻滤波器电路模型和二阶腔体带阻滤波器进行诊断,验证了该诊断方法的正确性。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2015-03-01）

王瑶[4]（2013）在《多通带微波滤波器耦合矩阵综合方法的研究》一文中研究指出随着通信技术的发展，多带通系统的应用越来越受到人们的关注。为了迎合现代通信系统的需求，针对多通带微波滤波器的研究变得及其重要。耦合理论作为滤波器设计的一种方法也逐渐被人们所关注。多耦合滤波器综合理论目前也是探讨的焦点。本文以广义切比雪夫滤波器为主，从特征多项式入手，利用数值解析方法对多通带滤波器（双通带和叁通带）的耦合矩阵综合理论进行了相关研究。主要完成以下工作：一、首先给出了耦合滤波器的基本综合理论和传统单个通带滤波器的耦合矩阵综合的基本方法，为本文的研究内容奠定了理论基础。二、提出了一种双通带滤波器的耦合矩阵综合方法，该方法以单通带滤波器耦合矩阵综合方法为基础，通过将两个单通带滤波器的特征函数进行正确组合获得双通带滤波器频率响应。该方法对于频率特性对称的和非对称的滤波器均适用，同时也适用于偶数阶和奇数阶的双通带滤波器。叁、提出了一种多通带滤波器的耦合矩阵综合方法。结合上述双通带滤波器特征多项式的综合步骤，利用迭代技术优化带内非等波纹反射零点，最终获取满足多通带滤波器设计要求的初始理论耦合矩阵。根据所提出的耦合矩阵的综合理论，本文给出了相关的数值综合实例和实际的微波滤波器仿真实例，很好的证明了所提出的耦合矩阵综合理论的正确性以及在滤波器设计中的有效性。(本文来源于《华东交通大学》期刊2013-06-30）

邱勇[5]（2012）在《多频带及宽带微波滤波器综合技术研究》一文中研究指出随着多频带滤波器和宽带滤波器在通信系统中的应用越来越广泛,所以基于此两者类型滤波器的综合设计方法变得非常重要。本文主要对多频带和宽带滤波器的综合方法进行了深入的研究。首先,对广义切比雪夫型滤波器的综合理论进行深入分析,针对耦合矩阵的消元变换方法,提出一种基于遗传算法和梯度算法的混合优化算法；其次,给出了常用的双通带滤波器综合方法。在双通带综合的基础上对多频带滤波器的综合理论进行了仔细的分析,给出了两种多频带滤波器的综合方法：解析方法和迭代计算法,并分别用实例验证了方法的有效性；将单通带和多通带的综合理论进行了整理归纳,在MATLAB平台上开发了完整的滤波器综合软件'Qsfilter',并用该软件进行了综合设计。最后,针对宽带滤波器的特点,提出一种基于简单微带单元的模块化设计方法；并对几种常用的提高宽带滤波器的带外抑制水平的结构进行了介绍,结合上述方法给出了一款含陷波特性的谐波抑制超宽带滤波器设计实例。(本文来源于《电子科技大学》期刊2012-04-01）

玉海燕[6]（2012）在《微波滤波器的综合与设计》一文中研究指出现代通信技术的发展,要求微波滤波器有更好的频率选择性能包括:带内插损尽可能的低、带外抑制尽可能的陡峭、通带相位特性更趋近于线性等等。广义的切比雪夫函数为传输函数的滤波器具有了切比雪夫函数滤波器和椭圆函数滤波器的优点,能够达到限定的指标要求,同时交叉耦合滤波器引入了有限频率处的传输零点,在改善了滤波器的性能的同时没有增加滤波器的体积,从而以切比雪夫函数为传输函数的交叉耦合滤波器在通信网络中广泛应用。本文综合研究了广义切比雪夫函数滤波器的设计理论及其在滤波器设计中的实现。首先是根据等效电路模型得出其对应的网络特征函数,计算得到对应的导纳函数,根据导纳函数和广义切比雪夫函数的传输函数得到归一化的耦合矩阵;然后根据滤波器的传输零点和传输极点之间的关系,确定广义切比雪夫函数滤波器的传输零点的位置。同时,本文还进行了耦合矩阵的综合,对可实现的拓扑结构的耦合矩阵进行相似变换消元。接着给出了从实际微波电路中提取耦合系数的方法,给出具体的设计实例进行验证。最后给出了交叉耦合滤波器的设计流程,并在同轴腔体和基片集成波导中实现了交叉耦合滤波器的设计,验证了前面理论可行性。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2012-02-01）

张宛路[7]（2011）在《微波滤波器的综合与设计》一文中研究指出在频率资源日益紧张的今天,滤波器作为现代通信系统必不可少的选频器件,其作用日益突出,其性能的优劣直接影响整个通信系统的质量。现代微波滤波器大体来讲有两种结构:单通路和多通路结构。单通路结构简单,多通路结构可以引入交叉耦合产生传输零点,单通路结构可以通过K或J变换、Richard变换以及直接耦合的方式来综合实现,而广义切雪夫综合可以实现这两种结构。本文主要研究了微带和腔体滤波器的设计思路和方法,对广义切比雪夫滤波器的理论进行了探讨,并总结了微波滤波器的设计思想。基于这些理论,本文利用HFSS软件仿真,设计了几款满足要求的微波滤波器,同时通过在发夹滤波器中引入交指电容对其进行了改进,得到了新结构的发夹滤波器。最后,本文探讨了利用仿真软件ADS和HFSS对腔体滤波器进行联合仿真,实现滤波器的快速调谐,以减少调节时间。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2011-01-01）

任志鹏[8]（2010）在《微波滤波器综合设计及调试研究》一文中研究指出随着现代无线通信技术的飞速发展,微波滤波器作为缓解频谱紧张的选频器件也有了长足的进步。借助强大的EDA电磁仿真工具,并将新材料新工艺融入其中,各种形式的微波滤波器的设计手段都已愈加成熟。然而,微波滤波器的全波仿真或手工调试往往费时费力,制约了整个设计周期,计算机辅助诊断和调试也成为近年来的热门课题。现存的计算机诊断技术主要基于非线性优化技术进行滤波器参数提取,这些方法要么需要复杂的优化算法,要么对初始值非常敏感。柯西法对相位影响估计不足,对有耗滤波器参数提取困难。本文研究了滤波器综合理论,对Gerneral Chebyshev函数综合的特点进行了分析,结合工程实际需求,提出了“工程最简”的设计原则;综合分析了滤波器设计和调试中常用的方法,并对其进行了简单的说明。利用矢量拟合法对滤波器进行参数提取,对关键的导纳参数Y曲线拟合准确性进行研究。从而提取出滤波器的耦合矩阵和无载品质因数,通过这些参数可以指导全波仿真和滤波器调试,从而实现微波滤波器的快速设计。在交叉耦合滤波器的调试方面,提出了吸收交叉的混合调试方案。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2010-12-01）

底浩[9]（2010）在《基于频率变换法的多通带微波滤波器综合方法研究》一文中研究指出为了满足无线通信向着多频段、多模式方向发展的需要,并简化多频段通信系统的结构,减小其体积和重量,降低生产成本,对多通带微波滤波器的综合方法的研究有着至关重要的意义。本文以频率变换法为切入点,研究了多通带微波滤波器的解析综合理论,主要完成了以下几项工作:一、将频率变换法应用于带有交叉耦合的双通带滤波器的设计中,提出了交叉耦合型双通带滤波器综合方法,并给出了耦合系数及外部Q值的解析计算公式。二、将双模方波导谐振腔应用于双通带微波滤波器的设计中,简化了滤波器的结构。叁、提出了叁通带滤波器到归一化低通原型滤波器的频率变换公式,建立了级联型和交叉耦合型叁通带滤波器的综合理论。综合理论中给出了叁通带滤波器的电路拓扑结构以及计算耦合系数和外部Q值的解析公式。基于所建立的综合理论,文中给出了若干滤波器原理电路综合实例和实际微波滤波器设计实例,充分证明了所建立的综合理论的正确性以及在微波滤波器设计中的有效性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2010-01-01）

李刚[10]（2009）在《微波滤波器的综合、仿真和计算机辅助调试研究》一文中研究指出在电磁环境日益复杂和频谱范围日益拥挤的今天,实现选频和去噪等重要功能的微波滤波器有时会成为无线通信发展的瓶颈。随着军用无线通信和民用移动通信的快速发展,滤波器的结构形式日益复杂,性能要求也日益提高,在此情况下,传统的切比雪夫滤波器综合理论和结构优化算法的适用范围已经很难满足设计要求,因此有必要研究具有有限传输零点的广义切比雪夫滤波器的综合理论与广义优化算法。此外,复杂结构滤波器的计算机仿真与人工调试往往费时费力,工程中亟需有效提高滤波器仿真优化与后期调试的效率。针对上述问题,本文在微波滤波器综合理论、电磁仿真优化算法和计算机辅助调试等叁个方面进行了深入的理论与应用研究,主要工作体现在以下几个方面:1.在滤波器综合理论方面广义切比雪夫滤波器是基于一种全耦合的等效电路模型,必须提取物理上可实现的耦合矩阵来应用于器件的设计。首先,针对现有耦合矩阵优化过程中目标函数比较依赖于初始值的情况,提出了一种新的目标函数,为加快目标函数的收敛,推导了其梯度运算公式。数值仿真结果显示该函数对初始值不敏感而且优化时间很短。为了方便工程应用,开发了完整的滤波器综合软件,该软件不仅包含了滤波器的理论综合,还包含了常用拓扑结构的相似变换和拓扑结构的多种优化方法。其次,提出了一种新的非对称双通带滤波器的频率变换公式,该变换公式可以随意地在通带间引入有限传输零点,解决了现有非对称频率变换中不能够灵活控制通带间阻带隔离的问题,完善了双通带滤波器的频率变换综合理论。最后,将公共腔结构的双工器综合理论推广到叁工器甚至多工器,并且给出了详细的综合步骤。具有公共腔结构的双工器,无论是在结构的稳定性还是调试的方便性上都明显优于传统星型抽头结构的双工器。该理论的推广,也使得工程中设计叁工器甚至多工器有了更好的选择。2.在电磁仿真优化算法方面针对渐进空间映射算法参数抽取过程中缓慢和不唯一的缺点,提出了一种改进型渐进空间映射算法,该方法在参数抽取过程中采用统一的有理函数模型,最终参数都是通过综合得到,避免了参数拟合过程中时间漫长和提取模型不一致带来的参数不唯一的缺点。同轴腔体滤波器的设计实例也验证了该算法的有效性。系统地研究了商用仿真软件的自动建模技术和场与路的协同仿真技术,开发了H面膜片滤波器、缝隙相控阵天线等结构的自动建模程序,总结了自动建模程序开发的一般步骤和一些重要参数的设置。场与路协同仿真技术在H面膜片滤波器和小孔定向耦合器的成功应用,也为以后更加复杂结构甚至系统的仿真提供了有价值的借鉴案例。3.在计算机辅助调试方面目前工程中大量滤波器的调试还是凭借人工手动调试,难以做到快速准确的调试,这就限制了生产产量,增加了生产成本。发展计算机辅助调试是提高微波滤波器生产效率和降低人力成本的一条捷径。本文结合矢量网络分析仪的自动测量技术和基于输入反射系数零极点的计算机辅助调试技术,开发了计算机辅助调试软件。该软件成功地指导了调试人员对机械调谐滤波器的调试。目前国内尚无相关计算机辅助调试软件的公开报道,该软件的成功开发也是国内在该领域的首次尝试。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2009-09-01）

### 微波滤波器综合论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在现代通信系统中,滤波器是一个核心器件,常被用于接收机和发射机中。随着现代无线通信系统的快速发展,滤波器在许多微波电路中都扮演着日益重要的角色,对滤波器小型化和高性能方面的要求也日益迫切。本文主要从理论上解决一些特殊滤波器的综合问题,比如超宽带滤波器的综合和多通带滤波器的综合,以及融合器件的综合,并在滤波器小型化技术方面做一些探索和研究。本文的主要工作如下:首先,详细研究了遗传算法和粒子群算法。本文提出了一种由遗传算法和粒子群算法构成的混合算法,并提出了新的误差判别函数,可以自适应的调整误差判别函数值,加速优化值的收敛速度,可以快速得到合适的耦合矩阵。在一些特殊的情况下,综合技术不能得到一个合适的解,就可以通过优化算法快速得到符合设计指标的耦合矩阵,从而加快滤波器的设计速度,节约更多的时间。第二,对超宽带滤波器综合,提出了基于新型管状滤波器的超宽带滤波器综合方法。突破传统管状滤波器的相对带宽不能超过40%的局限,实现了相对带宽超过110%的超宽带滤波器的性能。此外,根据位置的不同,有两种方法可以在此滤波器中添加传输零点。对于滤波器的上阻带,可以采用添加交叉耦合电容的方式产生传输零点,当电容值变大,传输零点将会向通带移动。对于下阻带和通带,采用引入谐振网络的方式添加传输零点。这样在任意位置都可以添加传输零点,增强滤波器的带外选择特性或者对通带内干扰信号的抑制能力,极大地提高了超宽带滤波器的设计自由度。第叁,对多通带滤波器综合,本文提出了采用多项式综合方法,结合最小二乘法极值点迭代技术,可以分两个步骤实现多通带滤波器的综合。首先采用最小二乘法,对滤波器特征多项式的极值点进行迭代,最后得到滤波器的特征多项式的系数。然后根据得到滤波器的特征多项式,计算得到多通带滤波器相应的耦合矩阵,从而完成多通带滤波器的综合。此外,本文将多通带滤波器综合技术与多工器综合技术结合,首次完成了多通带多工器的综合。第四,本文首次提出了两种采用混合传输线的阶梯阻抗谐振器,该谐振器的混合传输线由悬置带线和微带线组成。混合传输线的小型化特性不是由电容加载产生的而是通过改变传输线的特征阻抗产生的。本文分别对它们的谐振条件,控制谐振频率的参数做了详细的理论分析。相对于传统的悬置带线谐振器,它在小型化方面具有非常明显的优势,可用于各种平面电路中。第五,详细研究了非谐振节点技术,阐述了非谐振节点技术的基本原理和元件提取过程。提出了两种基于非谐振节点技术的耦合结构。第一种耦合结构可以在不增加滤波器面积的情况下,产生一个可控传输零点。第二种耦合结构是一个双模非谐振节点,在不增加滤波器面积的情况下,可以在通带的两侧各产生一个可控的传输零点,增强滤波器的带外抑制特性。此新型耦合结构,结合本文提出的新型谐振器,可以设计出性能优异的小型化滤波器。最后,对本论文的研究工作进行总结,并展望今后的研究工作。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 微波滤波器综合论文参考文献

[1].徐晨阳,肖中银.微波滤波器耦合矩阵综合方法改进[J].电子设计工程.2018

[2].徐照旭.微波滤波器综合诊断及其小型化研究[D].电子科技大学.2016

[3].刘衬衬.微波滤波器的综合设计和诊断[D].南京邮电大学.2015

[4].王瑶.多通带微波滤波器耦合矩阵综合方法的研究[D].华东交通大学.2013

[5].邱勇.多频带及宽带微波滤波器综合技术研究[D].电子科技大学.2012

[6].玉海燕.微波滤波器的综合与设计[D].南京邮电大学.2012

[7].张宛路.微波滤波器的综合与设计[D].西安电子科技大学.2011

[8].任志鹏.微波滤波器综合设计及调试研究[D].西安电子科技大学.2010

[9].底浩.基于频率变换法的多通带微波滤波器综合方法研究[D].西安电子科技大学.2010

[10].李刚.微波滤波器的综合、仿真和计算机辅助调试研究[D].西安电子科技大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ccb53edc825c5b9acfb63566.html