# 桥梁水下承台施工中钢套箱围堰的应用剖析

靳林健

（江苏苏州215300）

摘要：随着我国社会的发展和现代化的建设，在各地的跨江、跨河桥梁工程越来越多，人们在桥梁工程质量的关注上也越加重视。在桥梁施工时，必须做好水下承台施工作业，在实际的施工中，经常会受到各种因素的影响，对其进度进行限制，这使得水下承台施工较为困难。钢围堰技术的应用可以针对其中存在的问题进行有效的解决，使施工作业顺利进行，并取得了良好的施工效果。本文通过阐述芜湖循环经济产业园荻浦二桥水下承台施工，对水下承台施工中钢套箱围堰的应用进行分析，为从事该施工项目的施工人员提供一些参考性意见。

关键词：桥梁水下承台施工；钢套箱围堰；应用；分析

前言

在我国桥梁工程施工作业中，一般都会采用钢套箱围堰的作业方式来加强水下承台的质量。其作为基础性的施工环节，对后期桥梁工程的质量有直接性的影响。同时，因为处在水位线下面，经过水流作用的侵蚀，使得在损耗的程度上与桥梁的其他部位相比有很多的别区，也重要得多。在实际的施工中，水下承台的施工质量就能够直接决定整个桥梁的施工质量。在现代的桥梁工程建设中，水下承台施工应用钢围堰的施工方法较为普遍，但在实际的施工中，对于钢套箱围堰施工处理不当不仅会拖慢工程的施工进度，还会对工程的施工质量造成严重的影响。施工单位必须要加强钢套箱围堰施工的技术方法和理论指导，对存在的问题进行有效的分析和研究，注重每个施工的细节，确保其在施工中不会存在质量问题。

1桥梁工程概述

1.1桥型的布置情况

芜湖循环经济产业园荻浦二桥位于芜湖市繁昌县荻港镇纬五路附近，桥梁跨越长江支流黄浒河，在规划上，桥梁跨越黄浒河处为V级航道，两岸防汛大堤之间的距离在180m左右。

1.2主桥的结构

在主桥的上部结构中为混凝土变截面连续箱梁，在其组成部分上，分成上下两个单箱单室的箱型截面。另外，根据单个箱体顶板的设置规定，使其能够符合工程的要求。在箱梁根部的位置中，要对梁高、宽中梁高、以及腹板的厚度进行准确的设置，使工程在施工环节中能够按照规定进行，在主桥的结构中，设置一道厚在3m的横隔梁，在边跨的部位上设置厚为2m的横隔梁，保障各项设置的数据能够符合工程设计的要求，使其科学合理，工程施工作业能够顺利进行。

1.3主桥下部

在主桥墩的结构设计上，采用钢筋混凝土实体墩，降低桩承台，基础为群体。其中，在墩身的厚度上可以采用300cm，承台的厚度采用350cm，承台的下方在布置时，双排6根180钻孔灌注桩。主桥边跨过度墩P6、P9墩型式为5根桩柱接盖梁，桩柱直径为160cm。

1.4引桥结构

（1）引桥上部结构。在引桥的上部结构采用连续的组合箱梁，设置其跨径为30m，在各箱梁之间设置横向湿接缝。同时，确保端横梁与箱梁同时预制，中间墩顶横梁采用现浇。

（2）引桥下部结构。结构的类型为带盖梁的4柱式桥墩，采用以钻孔桩为基础的扶壁式桥台。

2钢套箱围堰的施工工艺研究

2.1钢套箱的加工及试拼

在进行水下承台施工时，钢套箱围堰施工技术，一般要在场外进行钢围堰套箱加工作业，为了使拆装便捷，在钢套箱的制作上可以分块分节进行，在其制作流程上，要严格的按照钢结构的加工要求。在具体的套箱加工完成之后，由相关的负责人员做好验收工作，确保合格，方可进行试拼。确保其不会出现问题时，便可使用。

2.2做好钢套箱的拼装、内支撑体系的安装工作

在钢套箱达到要求时，进行验收作业，通过起重设备将其拖吊到施工场地内拼接，节点之间的接口位置可以使用3mm厚的橡胶板作为垫片，确保接口的密封性。同时，在承台施工时，为了确保四周空间的均衡，需要提前在按照承台的位置和尺寸做好相应的标示，工作人员针对现场的施工情况，做好建筑垃圾的清理工作。按照相关的规定，套箱可以采用两节拼装，在第一节拼装时，可以在承台的现场进行，其四周使用手拉葫芦的形式进行平稳固定，对第二节的套箱进行拼装时，做好与之前节点的连接工作，用螺栓对接口的位置进行固定。在完成后，相关人员要认真的检测两节套箱间的牢固程度。在套箱内的支撑体系中，一定要按照相关要求进行，完成之后，在套箱的内外可以呈现出完整的框架体系。

2.3套箱的下沉作业

施工人员在进行套箱的下沉时，对其顶口的高程进行严格的调整，做好平台的清理工作，并进行钢套箱的限位装置焊接工作，确保套箱在逐渐下沉时，其位置上不会出现严重的偏差。在下沉的过程中，可以在套箱的四周利用手拉葫芦作为牵拉，根据其产生的重力在下沉时能够趋于平缓，在到达河床的位置时，工作人员要适当的减慢下沉的速度。另外，当出现套箱在河床的位置不再下沉时，对其顶口的高程进行测量，并且和之后的设计进行比较，当相差较大时，可以借助振动锤设备对其施加合理的力度使套箱渐渐下沉，在该过程中，一定要缓慢的进行，防止发生故障。同时，工作人员要时刻控制手拉葫芦的链条长度对钢套箱的位置进行有效的调节，防止发生偏斜的现象，确保在承台周围的操作空间能够平衡，要做到套箱顶口的高程完全的符合设计的相关规定。

2.4钢套箱的封底作业

在进行无底钢套箱围堰的施工中，钢套箱封底作业是其中最后的施工流程，在整个施工环节中占据着重要的位置，工作人员只有完成封底，确保其质量，才算做好了整个的钢套箱围堰施工。在实际的操作中，钢围堰套箱安置位置完善之后，工作人员要采用探测杆对河床面的平整度进行有效的探测，利用粉质黏土将其施工平整，严格要求施工的步骤，确保厚度在20cm，在填筑完成后，利用插杆进行振捣，适当的进行控制，增加密实度。同时，工作人员利用碎砾石进行垫层，使其能够均匀分布，一般确保其厚度在30cm左右，在完成填筑作业时，要对其垫层的表面进行严格的检验，在出现较大的凹凸时要采取相应的补平措施，保障垫层表面的平整度。

在进行封底混凝土时，必须使其能够按照建筑混凝土的标准实施，同时，在封底混凝土的设计规定上，可以要求其厚度在50cm，在实施的过程中，必须要确保连续不间断的进行。可以根据套箱平面尺寸适当的选择多根导管，在混凝土的浇筑过程中，要从第一根开始，当混凝土能够埋住另一个导管时，工作人员就可开展另一个导管的混凝土浇筑作业，在实施时，要确保第一根导管的位置处在一个固定的状态，使两根导管都能够符合混凝土标高的设计规定。并且按照该施工流程进行下去，直到混凝土浇筑作业的完成。同时，在设计时，为了能够使混凝土的强度达到设计的要求，工作人员要适当的添加早强剂，在灌注混凝土的过程中同步进行振捣作业，钢套箱壁四周要进行适当的振捣，工作人员要随时的对水位差进行观察，在作业中随时进行抽水，确保在实施中箱体内外的水位能够符合规定的要求，防止内外压力不完善导致产生变形的问题。在水下封底混凝土浇筑成功后，另外，在混凝土的强度达到规定的要求时，方可开始抽水，在抽水时，要低至承台底部30～50cm，得到验收合格之后，工作人员要根据实际情况做好承台底模、钢筋及侧模安装等相关工作。

3钢套箱的拆除工作

承台施工浇筑结束后，按照环境气温的变化使承台的承载力能够符合规定的要求，在施工作业完善之后，做好相应的拆卸工作，为了防止受摩擦力的影响，在实际的操作过程中，可以采用高压泵将围堰内外侧土冲刷，进行工具吊装，随后移出施工的现场便可。

4钢套箱围堰施工中关键点的控制

（1）钢套箱在施工过程中，工作人员一定要严格的按照施工的设计图进行，同时要完全的符合钢结构的设计规范，确保不会产生任何的问题。在套箱的拼装结构尺寸上能够符合规定的要求，使其受力能够达到设计的规范。

（2）为了能够确保钢套箱在施工中的下沉安全以及在下沉的过程中不会出现偏差，这需要工作人员做好相应的施工准备，手拉葫芦在操作的过程中必须保证能够协调一致，由专业的人员进行统一的指挥。

（3）混凝土在进行封底时，工作人员要做好杂物的清理工作，使垫层能够平整，确保混凝土的厚度和在封底时的密实度。

（4）在抽水过程中，工作人员一定要确保钢套箱内外压力处在一个平衡的范围中，防止因压力过大出现变形的现象。

5结语

在芜湖循环经济产业园荻浦二桥水下承台无底钢套箱围堰的施工案例中，工作人员要根据施工现场的环境以及施工技术的特点，选取合理的施工作业方式。同时，通过该工程对钢套箱围堰设计进行了详细的介绍，认真的分析了其施工的全过程，在应用时，阐述了钢套箱围堰在水下承台施工中的工艺方法，施工方案简单且实用，缩短了施工的工期，有效的保障了工程的施工质量，是一种可行的技术方法，也为在桥梁水下承台施工中工作的人员提供了一些参考性意见。

参考文献：

[1]张晋春．桥梁水下承台施工中钢围堰的应用[J]．中华建设，2011（12）

[2]秦军，张晋春．桥梁水下承台施工中钢围堰的应用[J]．中华建设，2011（20）

[3]信小龙．路桥施工中混凝土施工技术[J]．交通世界（建养、机械），2012（12）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ccfa2c91d44ee26e6b7919de.html