# 火电厂热控自动化控制设备的调试与安装马宝华

（天津军粮城发电有限公司天津300300）

摘要：随着信息技术的不断进步与发展，热控自动化控制设备得到使用与推广。在火电厂工程建设过程中，热控自动化控制设备，能够在很大程度上减少人力、物力、财力的消耗，大大增加火电厂企业的经济效益，同时大大提升企业的生产效益。本文主要分析探讨了火电厂热控自动化控制设备的调试与安装，以供参阅。

关键词：火电厂；热控自动化；控制设备；调试；安装

1分析热控自动化控制设备

热控自动化控制设备在火电厂中发挥的作用很大，其对配电网络的稳定运行、操作人员的作业安全和发电机组的正常运行都有一定的影响力，是一种人性化的保护装置。对热控自动化控制设备进行安装调试，能够对设备的使用质量起到一定的积极作用，对火电厂的稳定运行有着直接的影响力。与一般的报警系统和控制系统不同，热控自动化控制设备主要是对火电厂其他系统进行保护，从而确保火电厂相关人员的生命安全和系统的稳定运行。在进行热控自动化控制设备应用时，主要是通过远控监督、热工保护系统和控制系统为主，进行设备功能的发挥。当智能化控制技术应用到热控自动化控制设备之后，火电厂的运行质量也能得到很大的保障随着电力供电量的不断增长，火电厂的运行问题逐渐凸显出来，能安全可靠的发电是发电企业的基础问题，而热控自动化的投入不仅提高了运行人员的工作效率，也提高了设备使用的安全性及经济性，发挥着巨大的作用。因此，相关火电厂部门应加强热控自动化控制设备的安装调试应用和研究，从而确保火电厂的稳定运行。

2火电厂热控自动化控制设备的作用

如果把整个火电厂当做一个人体的话，那么，热控自动化控制设备DCS系统就是人的大脑与神经系统，是火电厂正常运营的灵魂。火电厂热控自动化控制设备不仅能够有效保证火电厂工作人员的生命安全，还能维持火电厂发电系统正常运行，为社会提供稳定的电力供应。因此，火电厂必须对热控自动化控制设备的安装与调试给予足够的重视，保证安装和调试的正确性。

3火电厂热控自动化控制设备的调试与安装

3.1控制设备质量与运行环境

在进行火电厂施工的整个过程中，涉及到的内容较多，工种较为复杂，并且施工现场存在的问题多样化，在这种情况下，为了保证火电厂的施工安全，首先需要加大对设备的管理力度，因为设备的质量直接影响着火电厂工程的施工质量。在火电厂行业中，将热控自动化控制设备进行了合理使用，能够保证工程的顺利进行。与此同时，还可以保证各个施工环节之间得到有效的衔接，避免出现问题及事故。除此之外，进行具体施工时，如果出现了安全问题，可以及时、有效的将其中存在的危险点识别并判断出来，并且在极短的时间内作出预警制动方案，有效避免损失问题，再保证设备正常运行的基础上防止出现人员伤亡，提高工程的安全性。另外，由于热控自动化控制设备对于环境的要求较高，所以需要对环境的湿度以及温度进行严格控制。一旦适度与温度不达标，都会对设备的正常运行造成不良影响。

3.2火电厂分散控制系统设备的安装分析

在对当前火电厂热控自动化控制设备进行安装的过程中，主要需要满足环境要求与接地的要求。1）注重安装的环境要求。应当重点关注火电厂生产运行的环境，这对火电厂的热控自动化控制设备的安全性和可靠性影响较大，因此在施工安装中应当结合施工运行环境来展开分析。第一，在进行火电厂热控自动化控制设备安装的时候需要保证所有的土建工程项目已经施工完成，火电厂热控自动化控制设备对于空气中的粉尘含量有着较高的要求，如果安装完成之后还有土建工程施工将会影响到火电厂热控自动化控制设备的安装质量。第二，在火电厂热控自动化控制设备安装的过程中，应当开启相关的空气处理设备，降低空气中粉尘的含量，提升火电厂热控自动化控制设备的安装质量。第三，在火电厂热控自动化控制设备安装位置的附近区域不能够存在较为大型的电磁设备，由于大型电磁设备会对自动化控制设备的运行效果带来较大的影响，影响到最终的安装质量。2）注重安装的接地设计要求。在许多的火电厂热控自动化控制设备安装过程中都要求采用单独形式的接地设计方式，通过这种接地方式能够有效的控制设备运行过程中的电流，当出现过载的电流时能够将其顺利的传导到地面上，从而有效避免热控自动化设备受到损伤。另外利用这种接地方式还能够实现对周边干扰信号的屏蔽作用，减少区域内的其它信号干扰到火电厂热控自动化控制设备工作的可靠性。

3.3火电厂热控自动化控制设备的调试分析

就DCS控制系统而言，受电启动是重中之重，也是调试过程中最难的环节。受电启动前，要先对系统安装情况进行全面详细检测，特别是要对测试电缆、盘柜等与系统受电较为密切的设施进行全面检测，且进行绝缘电阻测试、接地电阻测试、电源开关位置和状态等进行测试时要更加科学。任何一个环节发生问题，都会对DCS控制系统运行的稳定性和安全性造成严重后果。DCS控制系统受电过程中，操作对象是总电源柜。如果一条回路中包含5～8个供电电源，则进行3～5次试验才能确保调试的准确性和权威性。具体供电操作过程中，如果某一环节受电发生问题，必须立即停止供电，且在问题没有彻底解决前严禁供电。在进行DCS控制系统受电调试过程中，经常会发生断电现象。此时，需要对自动化控制模件进行科学合理保护，避免烧坏模件，并切实做好以下几项工作。第一，检测DCS控制系统的输出线路和输入线路，确保每根组线芯都连接正确；第二，当确认输出线路和输入线路无误后，才能插入模件进行传动试验；第三，研究测试模件时带电测试，避免烧坏模件。

3.4设备维修与防护

分散控制系设备维修与防护工作，主要是对设备进行检查与监管，一般可以分为以下几点：（1）对设备软件进行运用时，必须要备份，即便是极其微小的改动也要记录。若数据库需要进行比较大的修改，那么则要将数据库的有关数据在工程站中进行备份。（2）对设备软件功能进行试验的过程中，不能出现遗漏，必须要全方位检查被试验软件，特别是软件功能以及各级权限的检查。除此之外，也要对热控自动化设备软件管理进行规定，针对一些更新和升级必须要有责任人的授权，并且对其进行备份。其中需要注意的是，针对一些未测试的软件，是不能私下下载或是在热控自动化设备中进行使用的。（3）针对热工保护投退环节的维修与防护，务必要将工作票制度作为核心制度，并且严格落实。若要对处于运行状态下的设备进行检修，则需要采用有效的隔离措施，以免设备出现连锁效应。（4）针对热控自动化设备的运行质量与效果，其影响因素有很多，例如运行环境温度、湿度以及灰尘等。所以，为了保证热控自动化设备的良好运行，首先要控制设备运行环境，以此延长设备的使用年限，提升设备运行的可靠性和安全性。由此可知，针对热控自动化设备中存在的故障，必须要及时发现，及时解决，不断提升设备安全隐患排查水平，从而使热控自动化设备始终保持高效的运行状态。

结束语

综上所述，火电厂热控自动化控制设备对于当前的火电厂生产运行十分的重要，其运行的可靠性和稳定性直接影响到火电厂生产经营的效率。因此，在对火电厂热控自动化控制设备进行安装和调试的时候，应当注重安装调试的科学性和合理性，保证安装调试的质量，从而有效提升火电厂热控自动化控制设备的质量。

参考文献：

[1]常晓莉.火电厂中热控自动化控制设备的调试与安装[J].南方农机.2018（06）

[2]岳远忠.火电厂热控保护工作的有效实施探讨[J].民营科技.2018（06）

[3]季磊.探究火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装[J].科技创新与应用.2017（12）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cda12511c50f79daa2027090.html