# 浅谈市政给水管网设计中的要点

天津城建设计院有限公司第六分公司安徽合肥230000

摘要：市政给水工程的管网设计工作，最重要的就是要严格遵循规范要求与手册内容展开设计。与此同时，应将实际情况作为出发点，与本地区地理位置、气候与温度等多种因素相结合，将经济科学性以及技术可靠性当做切入点，充分考虑市政给水网，以保证更好地达到城市对于水质要求，为水需求量的充足性提供有力的保障。基于此，将市政给水管网及设计方面的重点内容进行分析，以期有所帮助。

关键词：市政给水工程管网设计要点分析

市政给水工程对于每一个城市的发展都具有重要的作用和意义，不仅需要确保水质的质量和安全，还需要满足居民日常生活中的需求。另外，依照我国未来的发展前景看，水资源在日常生活中具有重要的作用，并且我国当前大部分城市用水量较高，造成水资源短缺问题愈加严重。所以，在这样的情况下，完善市政给排水设计工程工作具有重要作用和意义，还会对我国整体社会经济的发展造成严重的影响。但由于我国现阶段城市发展速度较快，各行业发展规模逐渐扩大，从而导致用水量逐渐增加。因此，市政在对给排水系统设计的过程中，需要将当地城市实际用水状况进行考虑和了解，并采取科学合理的措施，确保现有水资源能够得到充分运用，而在实际设计的过程中，还要提高对供水自身安全性的重视程度。

1市政给水管网设计要点分析

1.1科学合理地选择管材

根据实际情况分析与研究，在市政给水管网当中，常见的管材主要包括五种类型：第一，复合管。钢丝网骨架塑料复合管与钢塑复合管是复合管的重要组成部分，能够有机结合塑料产品与钢管优势，不仅能够弥补塑料产品的不足之处，同样还能够对钢管自身缺陷予以有效克服；第二，塑料管。一般情况下，塑料管也被称之为PE管，其本身的柔韧性、耐腐蚀性、密封性等都较为理想，而且实际使用的时间也相对较长，在抗震与抗内冲击方面的能力极强，为此在市政给水管道安装过程中被广泛应用，属于聚乙烯管材中的以后总类型；第三，预应力钢铜混凝土管。这种类型管材的构成部分就是高强度钢丝、混凝土与薄钢板，而且自身的抗拉性与抗压抗渗性都十分理想，具有较强的密封性与耐腐蚀性能；第四，预应力混凝土管。所谓的预应力混凝土管主要是针对制作过程而言，需事先针对受拉区域施加应压力，进而构成人为应力状态。这种管材的明显优势就是对裂缝所引发的内压缺陷进行弥补；第五，承插式给水铸铁管。这种类型管材本身的强度较高，而且具有明显的承压能力，接口作业便利且施工方便。但需要注意的是，其材质较为脆弱且难以承受较大的负荷量。

1.2科学合理地确定管径

在管径设计过程中，如果管径设计合理，那么在确保其水压满足标准要求的基础上也能够降低损耗，一定程度上还能够节省资金支出。在确定管径的过程中，需充分考虑水管的输水量进行设计。通常情况下，确定管径的情形有四种：首先，生活用水。公共建筑用水与居民生活用水是组成生活用水的重要部分，所以，必须要对生活用水量与最高日时变化的系数进行充分地分析；其次，管道漏水量与未预见水量。通常情况下，管网的漏水量与未预见水量都需要按照日用量的最高百分比进行计算并确定亦或是按照《城市给水工程规划规范》中的详细内容估算并确定用水量；再次，洒路与绿地用水。通常，洒路与绿地用水都需要考虑气候、绿化以及气候与土壤等多种因素存在紧密的联系；最后，工业用水。在工业产业发展的过程中，工业用水所指代的就是包含生产的用水量与工作人员的生活用水。为此，会将生产工艺的基本要求以及车间性质作为重要参考依据进行确定。

1.3科学合理地开展管道平面布置工作

合理布置管道平面的目的就是确保给水管位置设计的合理性，因给水管道水流的方向会直接影响供水、施工作业与工程造价，所以，在对管道平面布置进行设计的过程中必须要对诸多因素进行考虑，采用灵活的技术手段选择使用相对应的给水管线路，进一步增强给水管道工程项目的安全程度与适用性。而在设计给水管网的时候，应综合考虑当地地形与地理位置完成管线定位的目标，尽可能不在建筑物的下方穿越亦或是架设管线，进而为后期的管线维修与维护工作开展提供便利。

1.4管道深埋作业

在管道埋深方面，应充分考虑管材本身性能与抗冻的情况完成设计任务。在实践过程中，因给水管线会始终穿越其他管线，使得管线复杂性不断提高。这样一来，管道就会出现起伏的情况，增加了管道本身的安全隐患。为此，必须要严格遵循多顺直与少曲折的基本原则，尽量降低水头的损失。

2市政给水管网设计的具体应用

2.1市政给水管网设计案例概述

某城市由两个区域构成，即甲与乙。两个区域的人口数量分别是100000与220000，该区域土壤是粘士，且每年的平均降水量是800mm，而且地下水的水位是510m，而平均的气温处于20摄氏度。其中，将水泵房的水量设计成每小时5200立方米。

2.2合理布置给水管道

第一，线路布置。在布置线路的过程中，尽量缩短线路并且避免陡峭问题的发生，不断增强工程项目造价的经济性。与此同时，将既有规划路或者是道路作为参考开展施工作业，为后期线路维修与维护工作的开展奠定坚实的基础。与此同时，应尽可能规避选择易引发地质灾害的区域。可以对水位高差的现象进行合理地运用，对重力运输水进行优先考虑，还且也需要有机结合分期施工与近远期施工的方式。第二，管网布置。其中，应保证给水管网呈现出环球状，而且给水管网布置过程中，需选择与主要用水地区域距离最佳的位置进行设计。另外，干管最好布置在道路当中。在此基础上，应将连接管应用在配水干管问。最后，配水支管的管径应控制在150—200mm之间，承担超过150mm的消防任务，向用户与消防栓配给水资源。

2.3给水管网水利的计算

第一，计算给水管网。在计算给水管网的过程中，应将最高用水消防的情况以及最高用水时当做重要的参考依据。其中，生活用水管网水压的设计需充分考虑建筑物的楼层。在此工程项目中，管网节点30作为控制点，而层数为7，所以，水压的设计应当是30m。另外，应充分考虑具体状况，严格校核最不利管段的事故与消防。具体的事故内容如下：水压与其设计要求相适应，且下水流量在设计中占据75％的比重，而主要的目标则是对管径与水头损失进行确定，因而在二级泵站方面是较为有利的。在实际消防职工，应采用低压消防系统，保证控制点被控制于9米，对三个不同地方火灾发生作用重要的参考依据。第二，计算比流量。比流量的计算公式如下：qs=(Q一∑q)／∑L。在公式中，qs代表的是比流量，而其中的Q所代表的是管网整体流量，∑q则是大规模用户集中的用水量，∑L则代表的是干管整体长度。

2.4管网平差计算

首先要确定管段的管径，最大的供水时间应控制在7—9小时之内，而且所设计的用水量比则是2100．102L／s，需充分考虑节点流量相对于流量的初期分配，进而对管径予以确定。另外，需开展电算平差工作。完成流量初步分配以后，充分结合普罗夫斯基的公式，可以发现，各管段水头损失而致使闭合差始终存在。要想解决这一闭合差的问题，就必须要落实电算评查，而且在最大的用水条件之下，获取水头损失的相关信息，最终对泵站扬程进行合理地确定。

3结束语

综上所述，市政给水管网在城市建设当中占据基础性地位，并且密切关联人们的日常生活。因而，要想实现城市现代化的建设与经济发展，需要将其作为重要的保障。由此可见，在国内针对市政给水管网设计方面，应高度重视其设计的要点，进而在实践工作过中更好地被应用，满足城市对于用水量的具体要求。确保所提供的水资源质量符合要求。

参考文献

[1]上海市水利工程设计研究院有限公司[J].上海建设科技,2014(03):88.

[2]李红梅,李勇虎.浅谈市政给水排水工程设计主要技术措施[J].科技创新导报,2012(33):116.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cda6f0c499f6e8a0fe890403.html