# 浅谈市政管廊施工中常见的质量管理要点刘海军

中建二局第二建筑工程有限公司河南郑州450000

摘要：随着我国城市化进程的发展，市政综合管廊得到了普遍的应用。综合管廊在进行施工的过程中，应当结合区域的实际情况，因地制宜，做好质量管理，促进城市经济的进一步发展，对城市空间进行合理的利用。本文进一步分析了市政管廊施工中常见的质量管理要点，以供同仁参考借鉴。

关键词：市政；管廊施工；质量管理

1市政综合管廊的概述

市政综合管廊，又可以称之为共同沟或者共同管道，主要是指建设与城市地下环境中的，具有容纳两种或两种以上城市市政公用管线的构筑物及其相应附属设施的总称。市政综合管廊能够确保城市能够正常运行，是集统一规划、设计、施工与维护为一身的的重要基础性公共设施，是现代化城市发展的必然要求。城市市政综合管廊的主要结构组成部分包括有，标准断面、廊道主体结构、廊道支线结构、管线接头井、附属物件及设施、专门的检修口，吊装口以及检测控制系统、换气口、有害气体排出口、防灾安全设施等等。市政综合管廊的建设类型主要可分为，干线综合管廊、支线综合管廊以及缆线综合管廊三种形式。市政综合管廊的建设不仅能够有效缓解目前城市交通出行难的问题，同时也为市政综合管线的维护和检修工作提供了极大的便利，因此对于促进我国城市建设的现代化发展，意义重大。

近年来，我国大力推进城市基础设施建设，同时，对地下管线管理和地下综合管廊的建设越来越重视。2014年6月、2015年8月，国务院先后发布《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》和《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，前者了明确“先地下、后地上，先规划、后建设”的基本原则；后者提出了地下综合管廊建设的工作目标，即到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。2016年5月，财政部确定石家庄、四平、杭州、合肥等15个城市成为中央财政支持地下综合管廊试点城市。2017年3月，住建部在杭州召开全国城市地下综合管廊、黑臭水体整治工作推进会。根据住建部估算，未来3年，城市新区、各类园区、旧城改造需同步建设的地下综合管廊建设将以每年4000公里的速度递增。目前，全国各大中型城市以政府为主导，以企业为主体，金融机构、研究机构积极参与，正全面推进城市地下综合管廊的规划、投资、建设、运营和研究。

2市政管廊施工中常见的质量管理要点

2.1做好综合管廊的标准断面设计

基于当前城市综合管廊内部管线布局情况得知，整个管线分为干线综合管廊、支线综合管廊、电缆沟三种常用形式。在对工程项目进行设计时，可根据不同工程的实际情况，选用不同断面形式，一般情况下，圆形断面适用于非开挖施工工程；矩形断面适用于明开施工条件的工程项目，而马蹄形断面可具体因地质条件而定。

2.2中管线的布置

在设计过程中对综合管廊中线进行布置时，要满足以下条件：①为了满足城市长期发展的需要，需将其与各种专业管线协调进行，满足专项规划的不同要求；②对于地势相对比较平坦的区域，不适宜布置重力流管道，此外，电力、给水管、通讯管道可以同室布置，高压管线单独布置；③综合管廊的两侧分别设置铜线电缆和高压电缆；④管道外部顶距离管廊内顶之间的距离要大于0.8m，对封闭式电缆通道进行布置时，不适宜布置热力管道，避免出现安全事故；

2.3做好其他配套设计

关于消防系统、供电系统、通风系统等，要依情况而定，确保这些系统能够与城市综合管廊相协调。消防系统：综合管廊承重结构和防火墙应为不燃烧体，内部材料也不能为燃烧材料，要保证其耐火极限大于3.0h；供电系统，该系统中，应用于管廊内的消防设备、监控设备及应急照明按照二级负荷供电，其他相关设备按照三级负荷供电，此外，除火灾时需要采用耐火电缆外，其余在城市综合管廊应用的设备都选用阻燃电缆。对管廊做好供电系统设计后，需要在管廊出口、入口上方做好安全标志灯，以备应急；通风系统，于城市综合管廊设计时，其通风系统建议选用自然通风和机械通风相结合的方式，一旦管廊内部温度大于40℃时，需要技术人员及时对整个线路进行检修，并开启机械排风机，保证通风系统的使用效率。

2.4测量控制

在进行市政综合管廊施工的过程中，结合相关部门提供的控制点，进行临时的加密和布置处理，并且进行闭合检查，在经过检查验收合格之后才能够使用。在施工的过程中，应当根据设计图纸的要求，对施工现场进行测量放线，并且验收合格之后才能够进行下一道工序的施工。

2.5钢筋的施工

在钢筋进行施工的过程中，应当按照图纸中钢筋的要求和规格进行焊接以及绑扎处理。在绑扎工作开始前，需要对绑扎的位置进行确定，同时做好钢筋的保护以及防腐工作。在主体结构底板和顶板底层钢筋进行施工的过程中，应当按照设计的保护层厚度使用混凝土同标号垫块，在底板双层钢筋的上层钢筋使用相应规格的钢筋制作铁马脚进行支撑固定，按照0.6m×0.6m的间距，以梅花形进行布置，在混凝土浇筑时做好马脚的固定处理工作。地下室、水池侧墙板的保护层采用带铅丝的水泥砂浆垫块垫开，垫块的铅丝与钢筋绑扎牢固。混凝土侧墙板的竖向主钢筋伸入底板并与钢筋绑扎牢固并加以固定，主筋固定点不少于2点，在浇捣混凝土时要及时进行校正，以免偏位。

2.6模板施工

在进行模板施工的过程中，应当按照主体结构现浇混凝土的工艺标准进行，在侧墙和顶板使用相应规格和标准的竹胶板，次梁和主梁使用符合标准的木枋。在木板进行制作之前应当按照图纸的要求进行下料。

2.7混凝土施工

在混凝土施工的过程中，需要对混凝土的供应商进行选择，按照设计的标准对主体结构的混凝土配合比进行实验，最终确定混凝土的配合比。混凝土在浇捣前施工人员需要对混凝土需求量、施工时间表以及需要的人员进行准确计算，和相关的材料供应商联系，做好相应的准备工作。在浇捣混凝土时做好施工道，并且对模板内的杂物进行清理，对模板、钢筋的数量以及位置进行检查，符合要求后开展混凝土浇捣工作。主体结构混凝土可以分为底板、侧墙和顶板两个区块进行施工。混凝土浇筑的工程量大，必须得到重视，做好内外部的工作，保证主体结构混凝土浇筑的质量。混凝土在浇捣工作开始前，需要对钢筋、预埋以及预留构件进行检查，是否按照图纸的要求进行设置。预埋的伸缩缝、施工缝止水带是否存在刺破和破坏的现象，如果发现应当及时的修补。在混凝土施工阶段需要对天气进行充分的考虑，在雷雨台风以及寒流季节注意混凝土浇筑的顺序，保证混凝土质量。混凝土在浇筑前按照相关的要求对防水涂料进行涂刷。在底板和顶板混凝土浇捣完成后，等待混凝土初凝前，使用木锲进行二次抹平，最好相关的防止水分蒸发措施，水分蒸发过快会导致干裂现象出现。铺盖草袋能够保持混凝土表面温度，减少混凝土的内外温差。在拆模的过程中，需要严格按照时间的要求，通常情况下爱混凝土的强度达到2.5MPa可以进行拆模工作，拆模过早会造成混凝土表面出现裂缝，影响混凝土整体强度，拆模过晚会造成模板和混凝土粘连，影响混凝土结构的外观，同时也影响模板的使用。

结束语

在市政综合管廊进行施工的过程中，需要对内部管线布置的要求进行明确，对外部各方面施工的要点进行注意，保证管廊施工的质量，保证管廊能够安全、稳定的运行。

参考文献

[1]李艺兴.城市地下综合管廊结构施工[J].建材发展导向，2012（19）：10~11.

[2]夏天.城市地下综合管廊规划探讨[J].科技风，2013（16）：55.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cdb31e96d50ef9d2ccd61b88.html