# 高层建筑工程中高大模板施工技术的研究应用王安民

泰安市岱岳区住房和城乡建设局山东泰安271000

摘要：在现阶段的社会发展形势下，我国城市化建设稳步推进，建筑施工行业得到了良好的便利发展条件，逐渐形成较为激烈的市场竞争形势。对于一些占有用地较小的城市来说，其在发展建设过程中需要应用纵形建筑结构，也就是我们常说的高层建筑，在施工过程中需要采用高大模板进行支撑，为保障建筑施工人员的人身安全和建筑工程质量，建筑施工企业需要对该项施工技术进行深入探究，以便更好的保障建筑安全施工，实现经济效益和社会效益的增长。

关键词：高层建筑；高大模板；施工技术

1建筑工程中高大模版施工技术的概念

在我国的建筑工程的建设过程当中，我们为了保证建筑的稳定性和施工人员的安全性，往往需要采取一些措施来对建筑进行支撑。这种支撑会用到各种各样的设备和技术，如果建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超8m，或搭设跨度超过18m或施工总荷载大于15kN/m2或集中线荷载大于20kN/m，那么这种技术就算是高大模板支撑技术了。这种技术在我们的现代高层建筑过程当中，发挥出了巨大的作用。经济社会的飞速发展使得建筑空间的价格越来越高，因此我们就需要建设更高层的建筑来缓解经济的压力。这种情况下如果不能对建筑进行有力的支撑，我们的建筑工程自然很难顺利的进行下去。

2工程概况

本文以某建筑建设项目为例进行高大模板施工技术的分析。该建筑平面厂103.8m，最宽46.8m，地下两层，地上5层，地上在7#~8#轴处设缝断开。其中中庭为地上8#~12#轴，采用的是钢空腹网架采光顶为屋盖；两层地下室为全埋形式，高度共计-7.8m；地上为28.90m的檐口，屋盖呈正方四角锥形状，高度为35.8m。一层及以下梁板结构为楼盖，上部为大跨度框架结构体系，采用空腹夹层板，一层以上在7#~8#轴处设缝将结构断为A、B两个计算单元。

3高大模板施工技术应用

3.1模板设计

在铺设梁底模板前要做好梁底标高的控制，根据梁两端拉线设计标高，然后依次为基础对支架立杆进行调整，之后再安装梁底模板。通过设置梁侧模斜撑有助于提高模板工程施工质量，可以设置对拉螺栓加固腰楞，做好水平、垂直间距的控制。可在支托之间进行水平撑或者剪刀撑的设置，从而稳定支托。为提高梁柱接头模板支撑强度，可以在梁柱接头处设置对拉螺栓。在安装梁模板过程中必须坚持带线原则，符合梁端之间的距离情况、梁中相对距离是否满足要求，从而准确地完成梁的安装，提高安装安全性。在安装完成后还要进行进一步的检查。在高大模板施工技术应用前，设计工作至关重要，相关设计人员和管理人员要加强对设计图纸的审核，确保设计图纸的可行性和科学性，为后期模板施工奠定良好的基础。

3.2主要搭设方法

3.2.1满堂架搭设施工

（1）搭设工艺：熟悉撑握搭设方案—→摆放扫地杆—→逐根竖立杆—→随即与扫地杆扣紧—→装扫地横向水平杆与立杆或扫地杆扣紧—→安装第一步纵向水平杆与各立杆扣紧—→安第一步横向水平杆—→加设临时斜撑杆—→安第二步纵向水平杆—→安第二步横向水平杆—→安第三、四步纵、横向水平杆—→连墙加固件—→接立杆—→加设剪刀撑——→检查验收（撑架安装完成后，进行模板安装）。（2）定位放线，选料摆料，然后搭设立杆，在搭设过程中要严格按照支撑立杆平面图操作。沿着纵横方向在立柱底部距离地面20cm得未知按照纵下横上的方式进行扫地杆的设置，并且保证操作连续性。（3）搭设立杆，每次脚手架搭设完成后都要检查其步距、横距、纵距、垂直度、水平度等是否合格。（4）对接立杆接头，严禁出现搭接情况，确保相邻立杆的对接扣件高度一致。尽量采用长钢管立杆，从而将竖向接头使用量减少，将整体的稳定性提升。

3.2.2满堂架构造施工

3.2.2.1水平拉杆

水平拉杆的长度不能小于4跨，应当交错布置水平杆的对接扣件，搭接长度应当至少为50cm，加强固定，保证固定的等间距两个旋转扣件距离杆端至少10cm。水拉杆末端伸出扣件长度大于10cm。

3.2.2.2剪刀撑

首先，根据剪刀撑搭设布置图部位搭设竖向、水平剪刀撑。其次，随立杆、纵向、横向水平杆同步搭设剪刀撑。然后搭接剪刀撑斜杆，保证搭接长度至少为1m，固定好等间距的三个旋转扣件。最后，用旋转扣件将竖向剪刀撑斜杆和与之相交的水平杆伸出端或者立杆相固定连接，用旋转扣件将水平剪刀撑斜杆和与之相交的立杆或者水平杆固定。

3.2.2.3可调式顶托

可调式顶托的外伸出长不能大于200㎜，顶托支撑的受力杆应居中，用木楔卡保证支撑杆居中。

3.2.2.4扣件

要保证扣件连接了所有节点，避免发生遗漏问题。将拧紧的扣件扭力矩控制在大约45-60N•m范围中。完成支撑体系搭设之后检查扣件螺栓的拧紧力矩是否合格，并且做好详细的记录。

3.2.2.5满堂架搭设允许偏差

（1）立杆的垂直度：立杆垂直度偏差应不大于1/500H（H为架体总高度），且最大偏差不大于±50mm。（2）水平杆搭设间距允许偏差+50㎜，水平杆的高低差（水平度）±50mm。（3）立杆搭设间距允许偏差+50㎜。

3.3混凝土浇筑工作

施工监管部门和施工人员应在混凝土浇筑工作之前对高大模板和支撑架进行全面的检测工作，完成高大模板专项验收，在确认模板质量符合设计要求时，经建筑监管部门审批通过后，才能对其进行混凝土浇筑施工。为了减少浇筑过程中产生的振动影响模板，混凝土的上料方式应选择振动幅度较小的塔吊上料。同时，在混凝土浇筑过程中，浇筑速度应该受到严格的监测，防止出料速度过快产生影响模板稳定性的振动。浇筑工作的顺序应为先对模板两侧大梁进行浇筑工作，之后对次梁进行浇筑工作，最后是对楼板混凝土的浇筑工作。在对模板浇筑时，浇筑手段应采用分层浇筑法，控制混凝土浇筑和摊铺速度，防止出现局部区域荷载过大。

3.4施工监测工作

浇筑过程中，施工人员应对支架的承受力的情况进行随时观察，当支架出现不合理位移和形变情况时，施工应立即停止，当解决相应问题之后，施工人员才能继续进行施工工作，对同一个支架观测点设置时，应不少于2个。观测频率应为20min一次，浇筑完成后的观测频率应为2h一次。

3.5拆模作业

拆除梁侧板时，混凝土强度应达到施工方案设计情况。经过施工企业向监理部门申请拆除模板工作，监理部门检测混凝土强度合格后才可以进行拆除工作。拆除工作进行时，拆模区域需要设置相应的警戒标志，施工人员在工作进行时在施工区域进行看护，禁止非施工人员进入拆模工作区，避免安全事故的发生。拆下的模板严禁抛投，应对其进行接应传递，堆放在指定位置。

结束语

我国城市化建设发展过程中，建筑施工行业得到了快速的发展，但在发展过程中相关的施工技术人存在一定的不足，有待于建筑施工企业的深入探究和优化。对于高大模板施工技术来说，其施工工艺直接关系到建筑工程的质量和相关结构构造的舒适性，因此，建筑施工企业应当确保该项施工内容的科学有序，切实保障建筑工程整体质量，促进我国建筑施工行业的健康稳定发展。

参考文献：

[1]崔瑞祥，韩己莲.浅析高大模板支撑工程施工技术在城市综合体建筑中的应用[J].城市建设理论研究：电子版，2015，5（12）.

[2]王宇浩.浅谈插槽式钢管支撑体系在建筑施工中的应用[J].城市建设理论研究：电子版，2015，5（33）.

[3]王华军.浅谈高大模板钢管扣件式支撑施工搭设[J].城市建设理论研究：电子版，2014（4）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ce2c549eb59ff8625dc041cb.html