# 浅谈公路桥梁、桩基础施工的技术要点

福建华东岩土工程有限公司福建福州350000

摘要：公路桥梁、桩基础施工技术主要应用钻孔灌注桩施工技术，在实际应用过程中，工作人员在遵循钻孔灌注桩施工工艺规范和标准的基础上，严格各个环节工艺应用标准化的实现，并且从施工准备阶段、施工过程阶段以及质量检验阶段等实现质量控制，整体提升公路桥梁、桩基础的施工质量。

关键词：公路桥梁；桩基础施工；技术要点

1公路桥梁、桩基础施工技术应用的工艺分析

1.1泥浆制备

在开展桩基础施工作业时，施工人员处理保障护筒的科学安装之后，还需要进一步把控泥浆的制备工作。泥浆的合理配置能够在护筒内部形成一定的水头高度，并以此为基础对孔壁施加静水压力，保障成孔的质量。此外，泥浆在使用的过程中往往处于不断循环的状况，而其在流动作业时往往会带动破击碎石的流动，并将其形成石渣带出孔外，进入沉淀池。目前，主要利用膨润土进行泥浆的制备工作。该泥土的运用能够在最大程度上降低泥浆的冲孔阻力。此外，在泥浆制备作业时，需要依据实际的状况调整，并且保障泥浆的性能。可采用拌和机对泥浆进行搅拌，且先加入一定量的水再加入土进行拌和。

1.2有效控制钻进速度

公路桥梁、桩基础钻孔的施工技术在实际应用过程中，有效控制钻机的钻进速度，避免钻进过程中出现坍塌或者淤积的现象，妨碍了工程的正常施工建设。钻机钻进中，必须要保证钻机垂直钻进，但是影响垂直钻进的因素较多，钻机进入岩层，如果面临桩孔深度大、桩径大、岩石强度高、岩面无风化层、软岩分布较少、无软岩过渡、岩面倾斜等情况，将会造成钻机在钻进过程中出现明显的倾斜现象。此外，在钻机钻进过程中，泥浆护壁速度与钻机钻进速度未能有效搭配协调，钻进速度过快，容易导致泥浆孔壁出现坍塌的问题，钻机速度过快一般容易发生以上问题。而钻进速度过慢，能够有效保证护壁效果，但是容易在钻进过程中出现旋转阻隔的问题，出现淤积的现象。所以，为了有效控制钻进成孔的效果，工作人员要及时将孔壁保护好，施工的整体效果都较为理想。在面对钻机垂直进入影响因素分析基础上，合理掌握钻进速度是一项非常困难的工作，需要工作人员多次试验，才能够基本预测钻进速度。针对当前公路桥梁、桩基础施工中，灌注桩钻孔施工中，钻机需要面对水头压力，如果能够有效控制水头压力，则有效避免桩孔上部出现坍塌的现象。而且钻进过程中，水位必须保证超过护筒底部，明确钻进过程中各个地质层岩层的分布状况，当明显感觉钻机进入到砂层和软弱岩层的时候，可以适当降低钻机钻进速度，以此避免钻进过程中出现坍塌问题。

1.3冲孔施工准备

在桥梁桩基础施工作业之前，施工人员需要依据桥梁桩基础施工建设的设计图进行桩基的尺寸选择，并科学地开展水电线路布置工作。在项目建设过程中，桩基础施工普遍遭遇到河流湖泊等自然环境的影响，故而需要调整操作平台，确保其高度高出河流水位1m左右。在冲孔施工作业时，需要全面分析调查施工现场的地质、环境、水文等状况。一般而言，若施工场地为旱地，需要清表工作，保障施工区域的整洁与平整，并对局部土层进行夯实。若施工场地为水面，施工人员则需要维持操作平台的稳定性，并适当布置4个控制点，实现对于桩基平面位置的复核。

1.4钢筋笼制作

桩基础在施工作业之前，需要对进场钢筋开展抽样检查工作，着重分析其抗拉、抗弯能力。此外，钢筋笼在制作过程中需要依据设计图纸开展工作，并依据设计要求把控钢筋直径、数量、位置，由此确保钢筋笼整体不变形。在完成钢筋骨架制作流程后，需要将其安放在平整干燥环境中，并对其与地面接触部分安置高木条，实现作业效率的提升。

2公路桥梁、桩基础施工技术的控制分析

2.1前期准备工作到位

公路桥梁、桩基础施工技术在实际应用的过程中，为了有效控制技术应用，保证桥桩基础的施工质量，工作人员做好前期准备工作非常必要。首先，工作人员需要在强化桥桩基础施工的现状下，形成系统化的施工图纸和施工方案，并且严格每个技术人员做好技术交底工作。其次，施工方案编制过程中，关于各个阶段施工工艺衡量标准的确定，需要在明确符合施工管理标准、规范的基础上进行，保证施工技术应用科学、合理。此外，针对钢筋笼材料的选择，合理选择钢材材料，保证钢材材料进入到施工现场，并且结合孔洞下放的标准确定制作钢筋笼的宽度、长度和结构构成形式。最后，严格施工安全管理、质量监督管理等工作准备到位，提升施工质量，同时保证工程正常化、高效施工。施工方案编制合理并符合国家标准，应采用国家先进的施工技术，严格控制施工质量，科学管理。

2.2加强施工现场管理力度

加强公路桥梁工程施工现场管理力度，必须做好三方面的工作：第一，禁止施工材料任意堆放，搭建优质临时仓储，确保仓储内部温度与湿度适宜，继而为保管施工材料创造良好的环境。第二，处理好各种施工污染问题，对于水污染，应安置临时性排水管道，及时将施工污染排放出去，避免污染乱流。对于空气污染，应采用空气净化器和栽种绿色植被的方式来降低空气中的有害物质，并借助先进的仪器随时监测空气中的粉尘含量，确保污染系数不超过标准要求。对于噪音污染，应采用安置消音器的方式来降低噪音指数。对于垃圾污染问题，应及时清除施工垃圾，提升施工材料的再次利用率，避免垃圾堆放。第三，要全面加强施工现场安全监督管理，并通过有效的培训工作来提高施工技术人员与管理人员的安全防患意识。

2.3优化施工技术

全面优化公路桥梁施工技术，首先要重视完善结构设计，根据具体施工环境和质量要求，设计精准的图纸，细化设计内容，做好施工交底工作。其次，对于钢筋处理问题，必须事先做好钢筋质检工作，对钢筋的防护层与柔韧性质量进行严格控制，切忌使用不达标的钢筋。再次，要注意提高桥墩质量，根据桥墩所处地形地貌特征，精选桥墩结构填筑材料，注意优化材料配合比，以此提升桥墩结构的抗压抗裂性能，维护桥墩的稳定性。另一方面，要从多重角度延长公路桥梁的使用寿命，做好后期养护工作，及时修复公路桥梁病害。在公路桥梁竣工初期，应避免超负荷的车辆碾压，等混凝土凝固时限结束后再正式启用新修公路，以此增强公路桥梁的耐磨性与抗压能力，延长其使用寿命。

2.4质量检验阶段控制

质量检验阶段控制需要组织专业的项目管理人员、质检人员和监理人员等多方面人员，深入到桥桩钻孔灌注桩施工成果中，结合规范和标准针对钢筋笼下放、混凝土浇筑、成孔质量等方面进行有效分析，精确计算，强化各种探测设备应用，对质量进行科学评估和管控。

结束语

当前，公路桥梁、桩基础施工技术应用过程中，主要使用的是钻孔灌注桩施工技术，此种技术在长时间应用中，技术应用基本上已经成熟，该技术应用极大提升了公路基础结构的稳定性、牢固性和可靠性，提升了结构的耐久性，延长了结构使用寿命，是当前公路桥梁、桩结构建设中普遍采用的技术之一。公路桥梁、桩基础灌注桩施工技术在实际应用中，必须在遵循桥涵设计规范和设计标准上进行，在有效满足规定标准的前提下，保证钻孔灌注桩施工的合理性，合理选择钻机设备机械，如采用循环钻机，做好各项准备工作，严格按照施工工艺和施工操作方式进行，以此整体上提升公路桥梁、桩基础建设的质量。综上所述，以上内容就是对公路桥梁、桩基础施工的技术要点的论述。

参考文献：

[1]李玉根，钟智华.高速公路桥梁桩基础施工方法[J].交通世界，2017（32）：106-108.

[2]李浩.公路桥梁工程设计中桩基沉降问题分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（30）：164.

[3]徐列彬.公路桥梁桩基础常见事故分析及控制措施[J].住宅与房地产，2017（24）：199

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ce300e7bb938aa13949335c6.html