# 混凝土回收论文-张召学,姚跃初,陈典军

导读:本文包含了混凝土回收论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:混凝土拌和,分离机,项目投资方,罗振宇,零排放,罐车,桥梁设计,清洗过程,七纵,施工管理

### 混凝土回收论文文献综述

张召学,姚跃初,陈典军[1]（2019）在《平益高速混凝土拌和站废水废渣全回收》一文中研究指出近日，在湖南平（江）益（阳）高速公路第十合同段拌和站现场，一台设备正在对一辆混凝土罐车进行清洗。清洗过程中，罐车内残留的混凝土被分离成砂、石两部分，清洗罐车的污水进入污水池后，被过滤成清水。“这个就是砼清洗分离机系统，包括砂石分离机和污水处理器，(本文来源于《中国交通报》期刊2019-11-22）

[2]（2019）在《《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》行业标准及《预拌混凝土企业实验室管理规程》团标标准编制工作会议成功召开》一文中研究指出为了贯彻落实标准制定工作,促进预拌混凝土行业的规范发展,10月18日下午建筑材料工业技术情报研究所在青岛华韵美爵大酒店组织召开了《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》行业标准第二次编制工作会议及《预拌混凝土企业实验室管理规程》团标第叁次编(本文来源于《商品混凝土》期刊2019年11期）

韩孟君[3]（2019）在《高层建筑混凝土泵管余料回收再利用施工技术》一文中研究指出马鞍山市汇金国际金融中心工程,总建筑面积89688m2,工程项目受场地限制,现场规划布局变化频繁。文章介绍了一种高层建筑混凝土泵管余料回收再利用施工技术,采用在建筑物外边缘安装垂直于地面的波纹管道,及时将楼层润泵砂浆和混凝土余料有组织排放到叁级沉淀池,沉淀后的余料可用于制作混凝土预制块、场地硬化等原材料,提高材料利用率,降低施工成本,废水用于现场绿化和除尘,符合绿色建筑理念。(本文来源于《安徽建筑》期刊2019年08期）

甘彬霖,林忠财,施敏蛟,谯钰,吴浩泽[4]（2019）在《长沙市废弃混凝土处理及回收利用现状分析与研究展望》一文中研究指出废弃混凝土作为城市建筑垃圾的重要组成部分,其处理和资源化利用等问题备受关注。通过走访长沙市废弃混凝土处理和资源化利用的相关政府部门、企业和社会组织,了解了长沙市废弃混凝土的来源、处理方法和资源化利用现状以及相关政策。预估了长沙市从2009～2015年和未来叁年废弃混凝土的年产生量,分析了废弃混凝土在资源化利用的过程中存在的问题,并结合国内外先进的方法进一步探讨合理的废弃混凝土资源化利用方案。(本文来源于《混凝土》期刊2019年06期）

于洪斌,李妍[5]（2019）在《工业回收钢纤维加固混凝土柱轴心受压试验研究》一文中研究指出本文对采用工业回收钢纤维缠绕加固的钢筋混凝土矩形截面柱进行了轴心受压试验研究.本试验设计制作了6根矩形截面柱,其中2根分别为未加固柱和侧向粘贴钢板条未加固柱、4根均在侧向粘贴钢板条基础上缠绕钢纤维丝即分别为以10 mm间距的水平方式绕丝柱、以5 mm间距的水平方式绕丝柱、以20 mm间距的螺旋方式绕丝柱和以10 mm间距的螺旋方式绕丝柱.本文分析了钢筋混凝土矩形柱在轴心受压情况下,不同加固方式承载能力以及混凝土表面、纵筋和箍筋处应变的变化,比较了不同绕丝方式、不同绕丝间距对构件承载能力和延性性能的影响.结果表明,钢纤维绕丝加固可提高钢筋混凝土柱轴心受压承载力和延性性能,且绕丝间距越小,钢筋混凝土柱承载能力和延性提高的幅度越大.相同绕丝间距下,螺旋绕丝加固的钢筋混凝土柱承载能力及延性均优于水平绕丝加固.(本文来源于《吉林建筑大学学报》期刊2019年03期）

王康虎[6]（2019）在《商品混凝土搅拌站废水回收利用》一文中研究指出新形势下,建筑行业不断发展,建筑工程施工建设过程中需要耗费大量的原材料,其中,使用最多的就是混凝土。混凝土作为建筑工程使用最多的原材料,对建筑工程的发展具有重要意义。商品混凝土搅拌站在进行混凝土的搅拌过程中,会产生大量的污水和废水,传统意义上针对废水的处理是较为粗放型的直接排放或自然处理,容易造成自然环境的破坏。随着国家和政府对生态环境保护的重视,传统意义上的污水处理方式必然要进行优化革新,文章主要根据商品混凝土搅拌站废水回收利用展开了研究分析。(本文来源于《智能城市》期刊2019年10期）

张雨[7]（2019）在《正时皮带回收纤维对高性能混凝土性能的影响》一文中研究指出讨论了在高性能混凝土中添加废旧纤维以改良其性能的可能性。所用的废旧纤维来自于汽车发动机的正时皮带。运用破坏性和非破坏性试验方法对混凝土样本的不同性质如:抗压强度,抗折强度,内部声波传输速度和电阻率进行测试。另外,进行了新拌混凝土坍落度测试。试验结果表明,废旧纤维的添加量在低百分比(推荐不超过0.5%)时,混凝土样本的抗压强度和抗折强度得以改善。超声声波速度传输和电导率测试表明随着纤维掺入量增多,纤维强化混凝土内部的孔隙体积和它的电阻率都增大。(本文来源于《混凝土》期刊2019年05期）

杨永俊,徐勤畅,施妙泉,杨莉,李海亮[8]（2019）在《特别策划:混凝土废浆水回收利用问题探讨》一文中研究指出由于近期环保要求越来越高,部分城市要求搅拌站进行环保升级改造,对企业产生的大量废浆水要求回收利用。废浆水的回收利用有哪些用途?当采用废浆水生产混凝土时,需要注意哪些细节?需对废浆水的哪些技术指标进行控制?如何实现废浆水零排放?本期特别策划邀请混凝土企业技术人员探讨该问题。希望对混凝土企业真正做到节约资源、减少排放方面提供有益参考。(本文来源于《商品混凝土》期刊2019年05期）

宁兆魁[9]（2019）在《混凝土生产企业回收水利用的试验与应用》一文中研究指出混凝土生产过程中容易造成一部分水资源和材料的浪费,如果对废水废渣进行处理则还需投入一定的资金。针对这一问题的有效解决,许多企业开始采用了废水回收利用技术,对废水进行回收利用于生产,可以有效降低企业生产成本,并使资源合理再利用,减少对周围环境的污染。本文结合生产企业的具体情况针对废水回收技术,进行废水回收利用试验,和实践应用的效果,进行分析与研究。(本文来源于《绿色环保建材》期刊2019年04期）

刘华良,石建军,屈慧琼,丁德馨[10]（2019）在《回收CRT锥玻璃部分替代高密度磁铁矿砂在防辐射混凝土中应用的可行性（英文）》一文中研究指出将回收的阴极射线管(CRT)锥玻璃作为辐射屏蔽混凝土中磁铁矿砂的替代材料,其质量替代率分别为0、20%、40%和60%。研究此防辐射混凝土的流动性、表观密度和力学性能,同时采用实验、理论计算和蒙特卡洛粒子(MCNP)模拟程序等方法研究混凝土γ射线的线性衰减系数(μ),质量衰减系数(μ_m)、半值层厚度(h_(HVL))和十分之一层厚度(h_(TVL))等辐射屏蔽参数。实验结果表明,混凝土的流动性显着提高,而表观密度、抗压强度和静弹性模量均略微下降。在相同的γ射线光子能量条件下,μ_m、μ、h_(HVL)和h_(TVL)等参数的计算、模拟和实验结果吻合较好,这表明用MCNP代码模拟材料的γ射线辐射屏蔽参数是可行的。计算结果表明,用CRT锥玻璃部分代替磁铁矿砂制作的混凝土可以在广泛的γ射线光子能量范围内有效地提高μm值,与对照混凝土(M-1)相比,这种混凝土具有几乎相同的辐射屏蔽性能。对流动性能、力学性能和γ射线辐射屏蔽性能的综合比较发现,锥玻璃细骨料替代率为20%-40%的混凝土具有良好的性能。(本文来源于《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》期刊2019年04期）

### 混凝土回收论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了贯彻落实标准制定工作,促进预拌混凝土行业的规范发展,10月18日下午建筑材料工业技术情报研究所在青岛华韵美爵大酒店组织召开了《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》行业标准第二次编制工作会议及《预拌混凝土企业实验室管理规程》团标第叁次编

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 混凝土回收论文参考文献

[1].张召学,姚跃初,陈典军.平益高速混凝土拌和站废水废渣全回收[N].中国交通报.2019

[2]..《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》行业标准及《预拌混凝土企业实验室管理规程》团标标准编制工作会议成功召开[J].商品混凝土.2019

[3].韩孟君.高层建筑混凝土泵管余料回收再利用施工技术[J].安徽建筑.2019

[4].甘彬霖,林忠财,施敏蛟,谯钰,吴浩泽.长沙市废弃混凝土处理及回收利用现状分析与研究展望[J].混凝土.2019

[5].于洪斌,李妍.工业回收钢纤维加固混凝土柱轴心受压试验研究[J].吉林建筑大学学报.2019

[6].王康虎.商品混凝土搅拌站废水回收利用[J].智能城市.2019

[7].张雨.正时皮带回收纤维对高性能混凝土性能的影响[J].混凝土.2019

[8].杨永俊,徐勤畅,施妙泉,杨莉,李海亮.特别策划:混凝土废浆水回收利用问题探讨[J].商品混凝土.2019

[9].宁兆魁.混凝土生产企业回收水利用的试验与应用[J].绿色环保建材.2019

[10].刘华良,石建军,屈慧琼,丁德馨.回收CRT锥玻璃部分替代高密度磁铁矿砂在防辐射混凝土中应用的可行性（英文）[J].TransactionsofNonferrousMetalsSocietyofChina.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ce58b9b027ef90d092f7908a.html