# 集装箱板论文-含爽

导读:本文包含了集装箱板论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:环比,产销率,月份,特厚板,中厚板轧机,造船板,电工钢板,带材轧机,热连轧机,钢铁工业

### 集装箱板论文文献综述

含爽[1]（2019）在《集装箱板产量大幅下降》一文中研究指出据中国钢铁工业协会统计，7月份，中厚板轧机、热连轧机和冷连轧机日产量环比均有不同程度的下降，热轧产品和冷轧产品价格呈下跌走势。在重点品种中，集装箱板产量降幅较大，造船板产量增幅较大。板带材轧机生产情况7月份，中厚板轧机生产特厚板、中厚板4(本文来源于《中国冶金报》期刊2019-09-04）

熊涛涛[2]（2019）在《集装箱板SPA-H降Ni研究与应用》一文中研究指出文章综合分析了Ni对含Cu钢的影响,研究了不同Ni/Cu对集装箱板SPA-H力学性能、表面质量和微观组织的影响,采取提高加热温度、降低氧化性气体等措施减少了冷弯裂纹,将Ni/Cu稳定地控制在0.4。对其进行推广应用,降低了SPA-H的生产成本。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年07期）

李靖,万军,任新意,齐海峰,王硕[3]（2018）在《高强集装箱板平整轧制研究与实践》一文中研究指出针对高强集装箱板在平整轧制过程中出现的轧制力大、边浪、翘曲等问题,分析了原因,提出采用2 500～3 500kN恒轧制力模式平整高强集装箱板、修改板形目标曲线避免边浪、提高防皱辊高度并采用上小下大轧辊直径配置形式等措施,保证了产品质量,满足了客户要求。(本文来源于《轧钢》期刊2018年06期）

邱锋,梁武叁,余志军[4]（2018）在《薄规格集装箱板高效轧制攻关实践》一文中研究指出阐述柳钢1 450 mm热连轧线生产薄规格集装箱板存在的轧制难点和高效轧制改进措施及其效果。(本文来源于《柳钢科技》期刊2018年05期）

李靖,万军,唐伟,张晓峰,任志超[5]（2018）在《高强集装箱板冷连轧轧制研究与应用》一文中研究指出高强集装箱钢板是指屈服强度在700 MPa以上、抗拉强度在800 MPa以上的集装箱用钢板,一般为冷轧产品。此种高强钢在冷连轧时频繁出现带尾边裂、跑偏断带、板形突变等问题,轧制稳定性差、轧制难度极大。对上述轧制过程中出现的问题进行了深入系统分析,提出了热轧生产线采用带钢全长U型分布卷取、冷连轧跑偏自动调整倾斜控制技术、带钢头尾弯辊自动补偿功能等技术措施,有效解决了高强集装箱板轧制过程中的边裂、断带、板形不良的问题,取得了良好的实际效果。(本文来源于《中国冶金》期刊2018年10期）

王建功,周旬,张弛[6]（2016）在《薄规格耐腐蚀集装箱板轧制技术研究》一文中研究指出以首钢某热轧生产线为研究对象,为提高生产线的制造能力,分析了薄规格集装箱板轧制过程中的技术难点。运用PDA等数据分析工具,分析了生产过程中各类影响薄规格轧制稳定性的问题,如过程温度控制、速度控制、板形控制等关键参数,同时提出了解决方案。该生产线实现了薄规格集装箱板的批量稳定生产。(本文来源于《河北冶金》期刊2016年04期）

郑忠福,林上禄[7]（2016）在《中小径竹生产竹木复合集装箱板的工艺探讨》一文中研究指出介绍了利用中小径竹生产竹木复合集装箱板的生产工艺,通过试验确认了热压压力、热压时间、辗压帘片数、浸胶胶水波美度(浓度)4个因素对竹木复合板性能的影响,确定了最佳工艺参数。(本文来源于《林业机械与木工设备》期刊2016年01期）

李宗强,李源源,宁子识,邓深,吴海林[8]（2015）在《SPA-H集装箱板切割分层分析与改进试验》一文中研究指出试验分析认为SPA-H集装箱钢铸坯中心P偏析、伴随有Mn S夹杂是引起钢板切割分层的主要原因,介绍实施的改进试验及效果。(本文来源于《柳钢科技》期刊2015年05期）

杨英,孔超,林大帅,李娜[9]（2015）在《板坯连铸生产SPH-A集装箱板生产实践》一文中研究指出耐候SPA-H集装箱板是新开发品种,根据该钢种的成分和性能要求,通过优化结晶器锥度、二冷水控制和保护渣理化指标等工艺参数,使此次生产SPA-H耐候钢各项指标均达到使用要求。(本文来源于《北方钒钛》期刊2015年03期）

吴腾志[10]（2015）在《集装箱板热轧过程氧化铁皮演变规律及控制技术研究》一文中研究指出随着物流业的快速发展,集装箱用热轧板带钢的市场份额也随之扩大。然而热轧SPA-H钢板表面频繁出现红色氧化铁皮和氧化铁皮压入等缺陷,严重影响其表面质量,降低了产品的市场竞争力。为了改善SPA-H热轧钢板的表面质量,针对热轧现场工况特点,本文利用高温差热分析仪、场发射电子探针、扫描电子显微镜等设备系统的研究了不同气氛对钢板表面氧化铁皮结构的影响规律,探究了不同表面粗糙度和不同晶粒尺寸对钢板表面氧化铁皮生长的影响规律,对不同热轧工艺参数以及卷取温度和卷后冷速对氧化铁皮结构的影响进行了规律性的探索,并根据实验室理论研究结果,在工业现场进行了试制。得出如下结论:(1)通过干燥空气下的恒温氧化实验研究了 SPA-H的高温氧化行为,计算得到SPA-H在干燥空气中的氧化激活能,温度低于800℃时氧化激活能Q1为60.7 kJ/mol,高于800℃时氧化激活能Q2为193.1 kJ/mol。800℃以上温度氧化时,Si、Cr等合金元素的氧化产物会在氧化铁皮内侧富集,这是氧化激活能产生差异的原因。(2)通过水蒸气条件下恒温氧化实验研究了 SPA-H在潮湿空气中的高温氧化行为,通过计算获得目标钢种在相对湿度30%的水蒸气中的氧化激活能Q为116.26 kJ/mol,低于干燥空气下高温段的氧化激活能。相同温度下,随着相对湿度的增加,实验用钢单位面积氧化增重增加。水蒸气条件下氧化会生成气体和挥发性氢氧化物,导致氧化铁皮疏松多孔,从而加速氧化,湿度越大加速氧化的效果越明显。(3)系统研究了不同表面粗糙度对目标钢种氧化铁皮生长的影响规律,结果表明,相同温度下氧化后,目标钢种单位面积氧化增重随着表面粗糙度增大而减少。表面粗糙度越大越有利于氧化初期Si、Cr元素的选择性氧化,形成保护性氧化膜,抑制氧化。随着氧化温度的升高,试样的表面缺陷被厚的氧化铁皮侵蚀,导致表面粗糙度对氧化的影响减弱。(4)研究了晶粒尺寸对实验用钢氧化铁皮生长的影响规律,结果表明,随着晶粒尺寸的降低,目标钢种单位面积氧化增重减少。晶界是Fe、Si、Cr等离子向表面扩散的快速通道,晶粒尺寸越小,晶体中晶界所占比例越高,越有利于离子的扩散,由于Si、Cr元素的选择性氧化,试样表面会形成保护性氧化膜抑制氧化,导致氧化增重减小。(5)通过模拟精轧过程探究精轧开轧温度和终轧温度对氧化铁皮结构的影响,结果表明,精轧终轧温度对氧化铁皮结构没有太大影响,而随着精轧开轧温度的升高,氧化铁皮中FeO的百分含量增加,Fe3O4的百分含量减少。(6)通过模拟卷取过程探究卷取温度和卷后冷速对氧化铁皮结构的影响,结果表明,在连续冷却条件下,氧化铁皮中FeO会发生先共析和共析反应,其转变遵循“C”曲线规律,共析鼻尖温度约为450℃。在鼻尖温度下,控制冷速大于20℃/min可基本避免共析组织的形成。卷取温度为350℃时,由于离子扩散能力弱,无法发生共析反应;卷取温度大于550℃时,只有在较低冷速下才会发生共析反应,冷却速度越小,氧化铁皮中的共析组织越多。(7)结合实验室研究成果对热轧全流程工艺参数进行优化,通过“高温快轧”工艺思路有效地解决了 SPA-H带钢表面缺陷,改善了带钢的表面质量。(本文来源于《东北大学》期刊2015-06-01）

### 集装箱板论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章综合分析了Ni对含Cu钢的影响,研究了不同Ni/Cu对集装箱板SPA-H力学性能、表面质量和微观组织的影响,采取提高加热温度、降低氧化性气体等措施减少了冷弯裂纹,将Ni/Cu稳定地控制在0.4。对其进行推广应用,降低了SPA-H的生产成本。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 集装箱板论文参考文献

[1].含爽.集装箱板产量大幅下降[N].中国冶金报.2019

[2].熊涛涛.集装箱板SPA-H降Ni研究与应用[J].工程技术研究.2019

[3].李靖,万军,任新意,齐海峰,王硕.高强集装箱板平整轧制研究与实践[J].轧钢.2018

[4].邱锋,梁武叁,余志军.薄规格集装箱板高效轧制攻关实践[J].柳钢科技.2018

[5].李靖,万军,唐伟,张晓峰,任志超.高强集装箱板冷连轧轧制研究与应用[J].中国冶金.2018

[6].王建功,周旬,张弛.薄规格耐腐蚀集装箱板轧制技术研究[J].河北冶金.2016

[7].郑忠福,林上禄.中小径竹生产竹木复合集装箱板的工艺探讨[J].林业机械与木工设备.2016

[8].李宗强,李源源,宁子识,邓深,吴海林.SPA-H集装箱板切割分层分析与改进试验[J].柳钢科技.2015

[9].杨英,孔超,林大帅,李娜.板坯连铸生产SPH-A集装箱板生产实践[J].北方钒钛.2015

[10].吴腾志.集装箱板热轧过程氧化铁皮演变规律及控制技术研究[D].东北大学.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ce6a7f9713138a85696bc507.html