# 水文地质对岩土工程勘察的影响窦子彦

甘肃省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质勘察院甘肃兰州730000

摘要：水文地质勘察工作对于提高岩土工程的质量和安全具有十分重要的作用，因此，在岩土工程实际施工中，需提高对水文地质勘察工作的重视度，及时发现危害工程安全的因素，并制定安全有效的防护措施，以减少和消除地下水对岩土工程造成的危害，从根本上提升岩土工程的勘察水平，进而促进我国岩土工程勘察事业的持续发展。本文对水文地质对岩土工程勘察的影响进行了探讨。

关键词：水文地质；岩土工程勘察；影响；应用

岩土工程勘察过程中，水文地质是工程地质的重要问题，做好水文地质工作，调查清楚地下水位及其变化情况，确保资料的可信度，对工程项目的持力层选择、基础设计、预防工程地质灾害有十分重要的作用。因此，相关单位要重视工程地质勘察中水文地质勘察工作的重要性，努力提高水文地质勘察水平，这样才能为工程项目的安全施工和正常使用提供保障。

1水文地质对岩土工程勘察的影响

1.1地下水位升降变化对岩土工程勘察的影响

虽然水文地质常常被忽略掉，很多勘察单位都小对水文地质进行详细、认真勘察，但是，水文地质所带来的影响十分严重。水文地质除了对地下水的动压力产生危害，还会引发地下水发生升降变化。地下水的升降变化会改变岩土内部结构整体的可靠性和稳定性，在小同程度上诱发地表塌陷、沉降以及裂缝等等自然灾害。

引发地下水位上升的原因有很多，其中，总体岩性产状、含水层结构、施工、气温、降水量等都是主要因素，有时还会存在几种因素相结合的结果，但是，如果地下水位小正常上升，则会腐蚀建筑物，进而形成滑坡和斜坡。然而，如果地下水位发生大幅度下降，就会导致地面沉降、地面塌陷、地裂等地质灾害，还会引发水源枯竭、地下水质恶化等问题，这些问题小仅会对环境产生影响，更会危害到人类的健康。如果地下水位存在频繁的上升和下降，地下水位升降变化快会导致膨胀性的岩土产生小均匀膨胀和收缩变形现象，如果水位升降太频繁，就会引发岩土膨胀收缩，并且幅度越来越强，进而产生地裂危害，严重损坏建筑物。

1.2地下水动水压力对岩土工程勘察的影响

地下水动水压力是水文地质对岩土工程勘察产生的重要影响，在岩土工程勘察过程中，地下水动水压力的影响很大，一旦出现人为触动，则会在小同程度上使地下水自然条件产生失衡，这个时候，地下水会产生很强的动水压力，从本质上影响到岩土勘察工作的进度，与此同时，因为这种压力过大，导致岩土工程地质危害问题频出，产生管涌问题，从本质上影响到岩土工程勘察工作的质量和效率。

1.3对基础埋深的影响

在岩土工程建设中，基础埋深直接影响着建筑工程整体的稳定和安全，是非常重要的。因此，在对基础埋深进行确定时，应该充分考虑各方而的影响因素，对水文地质条件及其发展变化进行详细把握。一般情况下，基础埋深应该位于地下水位以上，而如果地下水位较高，基础埋深必须深入到水位以下，则需要采取相应的降水措施。在对基础埋深进行确定时，还需要考虑承压水的作用，采取相应的防护措施，以免在深基坑开挖过程中，出现承压水冲破基坑底部土层的情况。立足建筑工程基础施工现状，天然地不仅施工便利，而且成本低廉，在工程施工中通常都会优先考虑，不过，如果地基稳定性差，或者基础沉降过人，无法充分满足工程设计要求，则需要对地基进行处理，提升其承载能力。不仅如此，地下水的存在，还会对工程基础的开挖施工造成一定的影响，必须采取有效措施进行预防和处理，以保证工程的顺利施工。

2岩土工程勘察中水文地质的应用

2.1自然地理条件的勘察

在岩土工程、建筑工程的施工中，岩土工程的勘察工为其提供了良好的岩土数据，在岩土工程和建筑工程的安全施工时，水文地质的勘察工作的进行，可以为其提供可靠的水文勘察依据。所以，水文地质勘察应用在岩土工程勘察中具有重要的意义。

2.2地质条件的勘察

地质条件在岩土工程、建筑工程的施工中非常重要，因为其对工程地基施工建设的质量有很大的影响，同时还对地面上建筑结构的安全性、耐久性等有着直接的影响，所以需要对地质条件进行勘测。对工程建设所在区域的地质构造特征、基底构造、地层岩性、构造运动等进行勘测是岩土工程勘测中水文地质的地质条件勘察的主要内容，从而为岩土工程的施工提供地质勘测数据支持。

2.3地下水位勘察

地下水位在岩土工程、建筑工程等施工中，会对地基施工以及地上建筑物的安全性产生一定的影响，因为造成建筑物、地基出现下沉、变形等，都是因为地下水位的变化，所以，施工前采取地下水位勘测，有着十分重要的意义。对近3～5年的最高水位、最低水位、水位变化等进行勘测地下水位的勘测的要求。同时还要分析地下水的排泄条件、地表水与地下水的补排水关系以及地下水位所产生的影响。因为岩土工程中，地下水位对其影响较大，地下水位的勘察工作在岩土工程勘察中是重点内容。

2.4隔水层、含水层的勘察

在岩土工程勘测中水文地质的勘察包含了很多的内容，除了以上这些需要勘察之外，隔水层、含水层的情况也需要进行勘察。隔水层和含水层的地下水类型、地下水流向、水位、变化幅度等，都需要进行勘察，其中主要对含水层的厚度、深度、分布进行勘察，还可以通过现场地层渗透系数等水文地质参数，对岩土工程的地下隔水层、含水层进行勘察，进而判断水文地质对建筑材料产生的腐蚀程度进行判断。水文地质在岩土工程施工中发挥着重要的作用，准确地勘察出地下水文地质，可以为岩土工程的施工提供一个有效的水文地质参数依据，还可以保证岩土工程、建筑工程施工的安全性和稳定性，所以在岩土工程勘察中，水文地质的应用在提高岩土工程勘察质量中，有重要的意义。

3水文地质勘察注意事项

在以往的地质勘察中，缺少地下水的研究，也没有结合建筑物的修建设计施工来研究地下水对岩土工程的危害，常发生严重的工程事故。在以后的工程地质考察中，关于水文地质方面，应考虑这些问题：根据施工地点地下的水文情况，来判断所处的岩土体属于哪种性质；根据地势，结合实际情况来分析地下水对岩土体分类的作用，和判断对建筑物是否有影响。从而预测修建中可能出现的问题，提出解决问题的方法。比如：在卓尼山区和天祝县城区的大部分建筑物的场地。因为岩土体中的含水率高，并且夏季降水量大，冬季动土层厚。所以在工程地质勘察时，不仅要考虑到地下水的影响，还应该考虑地表水可能带来的不利影响。在进行工程地质勘察时，应该结合所需修建建筑物的类型需要，查明水文地质的问题，提供所需的水文地质资料。根据不同地下水对工程作用和影响，在不同的条件下评价地质问题。比如：软至岩石、强风化岩、残积土，膨胀土等岩土体做基层土体时，应充分考虑地下水在流动时对岩土体可能会产生软化，涨缩等问题，从而避免岩土体变化可能会带来的损失；岩土体的内部存在松散粉土或者饱和粉细土时，应该预防避免地下水在流动时产生的潜蚀的几率。如果在地下水位以下挖基坑的话，应该进行渗透实验，预测降水可能会引起土体沉降，边坡失稳破坏周围建筑物平衡的几率。

综上所述，岩土工程勘察中水文地质的勘查十分重要，因为水文地质问题直接关乎着工程质量与安全。只有多角度、全方位考虑水文地质问题，才能为全面的岩土工程勘察提供保障。

参考文献

[1]陈迎辉.水文地质对岩土工程地质勘察的影响探讨[J].硅谷.2015(04).

[2]王世斌.探析水文地质对岩土工程勘察的影响[J].四川水泥.2015(05).

[3]姚作波.岩土工程勘察中的水文地质问题分析[J].技术与市场.2015(07).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cef2cf6de43f54c0eebe1756.html