# 浮筒液位计论文-阳帆

导读:本文包含了浮筒液位计论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:工艺,自动化控制,拉绳式液位计,设计

### 浮筒液位计论文文献综述

阳帆[1]（2019）在《拉绳式浮筒液位计在南桐洗选厂精煤压滤自动化中的设计与应用》一文中研究指出随着洗选生产加工自动化、智能化的发展要求,液位控制作为选煤厂自动化、智能化控制系统中的一个关键环节,液位的测量就是一项重要的工作。压滤是洗选加工中煤泥回收工艺重要的一个环节,在南桐洗选厂精煤压滤机自动化改造中,为实现压滤机给料泵自动运行,就必须对浮选精矿池液位数据进行精准的采集。现有液位计种类较多,通过对液位计的对比选择与改进,实现了液位计液位数据的准确、及时采集,为实现压滤机系统自动化设计与改造打下坚实的基础。(本文来源于《电子元器件与信息技术》期刊2019年06期）

韩彦龙[2]（2018）在《电浮筒液位计扭力管强度设计》一文中研究指出扭力管作为电浮筒液位计的关键零部件,须具备足够强度和扭转弹性,以保证液位计具有较高的测量精度和较长使用寿命。扭力管选用外径6 mm,长度286 mm,壁厚1.2 mm的inconel625等径圆管,理论求解得到扭力管正常工作时最大切应力和单位长度扭转角为73.17 MPa和0.309 rad/m,分别低于inconel625材料许用值;运用有限元分析软件ANSYS对扭力管进行静力学分析,得到扭力管最大切应力和单位长度扭转角为74.6 MPa和0.311 rad/m,与理论计算值误差分别为1.95%和0.65%。论文研究结论与方法为电浮筒液位计关键零部件强度设计提供参考和依据。(本文来源于《承德石油高等专科学校学报》期刊2018年01期）

崔盟军[3]（2017）在《基于HART总线技术的电浮筒液位计的研究》一文中研究指出工业生产过程中的塔设备、反应釜、过程罐等的液位测量,要求在400℃以上环境下满足高准确度、大量程、多参数测量,传统位移式浮筒液位计,由于其弹簧元件对温度易敏感,高温环境会发生蠕变、失效,不能满足测量要求,而且也无法实现数据的远传,另外其它一些高精度、高技术含量的电磁式液位计由于仪表本身供电的原因,对油气产品等易燃易爆的介质进行测量时会加大燃爆的风险。因此,研究适用于高温易燃情况下电浮筒液位计的液位测量,具有很高的实用价值。本论文根据阿基米德原理,利用霍尔效应元件测量扭力管弹性变形的技术,已达到衡量液位值的目标;采用了电子模块单独分离模块化的设计方法,解决了高温环境下的易燃液体液位测量问题;对扭力管材料设计了新的热处理方案,提高了仪表的可靠性和精度;设计了圆柱形缓冲调节器的扭力管安装结构,优化了扭力管受力状况,保证了仪表的稳定性;对霍尔效应元件设计了温度补偿电路,解决了由于环境温度变化造成的仪表测量问题;同时对仪表零部件进行了优化设计,形成了能够适用于高温易燃环境下现场测量液位的电浮筒液位计。通过实验达到了1%FS的测量精度,实现了高温环境下液位的精确测量和数据远传。论文主要工作如下:(1)设计了电浮筒液位计的总体测量方案,利用叁维软件对仪表的整体结构进行虚拟设计,并对其力学性能进行推演论证,优化设计出各部分的结构尺寸;(2)对电浮筒液位计的核心元件扭力管传感器在高温条件下进行了力学性能试验,同时对其加工和热处理方法进行了优化设计;(3)试验分析了霍尔效应传感器特性,设计了对称结构的磁场发生器,从而为霍尔效应传感器获得线性的磁场环境;(4)实现了HART远传,仪表本质安全防爆,解决了很多高温易燃环境下的液位测量问题。(5)试制了样机,并对其进行了实验校核,精度可达到1%FS,适用于-40~400℃的环境温度。(本文来源于《天津大学》期刊2017-05-01）

崔盟军,杨洋,杨华丽,李巍杭[4]（2016）在《基于HART协议的电浮筒液位计的开发与应用》一文中研究指出阐述基于HART协议的电浮筒液位计的设计原理、性能;阐明了该产品所采用的HART通信器的优缺点以及标校装置的设计原理;介绍电浮筒液位计的多种安装方法。(本文来源于《中国仪器仪表》期刊2016年10期）

龙茜茜,李小平[5]（2015）在《高温高压浮筒液位计在锅炉汽包液位测量方面的应用探讨》一文中研究指出在石化行业中,汽包水位是一个非常重要的测量参数,本文着力分析高温高压电浮筒液位计在锅炉汽包液位测量方面的优势,继而分析将现有汽包液位测量仪表进行改造的可行性。(本文来源于《石化技术》期刊2015年03期）

刘子云[6]（2015）在《双法兰差压液位变送器与浮筒液位计的比较》一文中研究指出从测量原理、零点与量程的计算方法、测量精度、测量稳定性、价格及维护成本等方面对双法兰差压液位变送器与浮筒液位计进行了比较。结果表明:除了双法兰差压液位变送器的适用介质温度范围小于浮筒液位计外,在测量精度、测量范围、稳定性、调校方法及价格等方面均优于浮筒液位计。而且,在一定的测量范围内,可以用双法兰差压液位变送器替代浮筒液位计获得被测容器的真实液位。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2015年01期）

孙智军,王燕玲[7]（2014）在《聚丙烯装置中浮筒液位计选用与调试》一文中研究指出针对浮筒液位计测量精度高、性能可靠、稳定性好、使用方便、不受介质密度影响的优点,介绍了浮筒液位计的适用场所及选用情况,以某新建聚丙烯装置中安装外浮筒液位计为例,讨论了浮筒液位计在装置施工过程中的调试、安装、投用操作。详细说明了水校法浮筒液位计调试的加水高度计算以及具体操作步骤,为现场施工提供借鉴和参考。(本文来源于《石油化工自动化》期刊2014年06期）

王鑫民,朱文秀[8]（2014）在《浮筒液位计误差分析及处理》一文中研究指出本文简单介绍了浮筒液位计的分类、测量原理及安装规范,对其各种测量误差的来源作出了详细的分析,并针对各种测量误差的特性,指出了它们的作用方式、影响范围及程度,在此基础上提出相应的抑制及消除方法。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2014年06期）

金瑟[9]（2014）在《浮筒液位计校验仪的设计开发》一文中研究指出浮筒液位计作为一种液位测量仪表,在油气的生产过程中得到了极其广泛的应用。浮筒液位计主要应用于敞口或者压力容器的液位测量和界面测量。本文通过对于油气生产中广泛使用的浮筒液位计的相关原理和开发目的进行的详细的分析。(本文来源于《计算机光盘软件与应用》期刊2014年22期）

闫涛,田乐,梁燕飞,李基成[10]（2014）在《浮筒液位计扭力管改进研究》一文中研究指出浮筒液位计是一种常见的液位检测装置,广泛应用于石油、化工、冶金、生物、化工等行业,不但可以远程传输数据监控也可以现场观测数据。为使浮筒液位计检测数据更可靠精确,对浮筒液位计核心部件扭力管进行研究。本文对扭力管的选材、结构、和受力进行分析,发现扭力管现存的问题,为使扭力管工作更稳定、增大工作转角、尽量减小标定零点的漂移。进行对比分析实验得出结果:扭力管体不进行冷加工(设计尺寸为毛坯尺寸)与其他零部件进行焊接后进行热处理对比其他加工形式有较好的转角输出,零点偏移现象不明显。(本文来源于《中国仪器仪表》期刊2014年S1期）

### 浮筒液位计论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

扭力管作为电浮筒液位计的关键零部件,须具备足够强度和扭转弹性,以保证液位计具有较高的测量精度和较长使用寿命。扭力管选用外径6 mm,长度286 mm,壁厚1.2 mm的inconel625等径圆管,理论求解得到扭力管正常工作时最大切应力和单位长度扭转角为73.17 MPa和0.309 rad/m,分别低于inconel625材料许用值;运用有限元分析软件ANSYS对扭力管进行静力学分析,得到扭力管最大切应力和单位长度扭转角为74.6 MPa和0.311 rad/m,与理论计算值误差分别为1.95%和0.65%。论文研究结论与方法为电浮筒液位计关键零部件强度设计提供参考和依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 浮筒液位计论文参考文献

[1].阳帆.拉绳式浮筒液位计在南桐洗选厂精煤压滤自动化中的设计与应用[J].电子元器件与信息技术.2019

[2].韩彦龙.电浮筒液位计扭力管强度设计[J].承德石油高等专科学校学报.2018

[3].崔盟军.基于HART总线技术的电浮筒液位计的研究[D].天津大学.2017

[4].崔盟军,杨洋,杨华丽,李巍杭.基于HART协议的电浮筒液位计的开发与应用[J].中国仪器仪表.2016

[5].龙茜茜,李小平.高温高压浮筒液位计在锅炉汽包液位测量方面的应用探讨[J].石化技术.2015

[6].刘子云.双法兰差压液位变送器与浮筒液位计的比较[J].化工自动化及仪表.2015

[7].孙智军,王燕玲.聚丙烯装置中浮筒液位计选用与调试[J].石油化工自动化.2014

[8].王鑫民,朱文秀.浮筒液位计误差分析及处理[J].仪器仪表用户.2014

[9].金瑟.浮筒液位计校验仪的设计开发[J].计算机光盘软件与应用.2014

[10].闫涛,田乐,梁燕飞,李基成.浮筒液位计扭力管改进研究[J].中国仪器仪表.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cef68afe2c3bed1c694d5415.html