# 大地水准面差距论文-徐新强,赵德军,楼楠

导读:本文包含了大地水准面差距论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:大地水准面,似大地水准面,空间异常,布格异常

### 大地水准面差距论文文献综述

徐新强,赵德军,楼楠[1]（2013）在《顾及高程二次项的大地水准面与似大地水准面之差距》一文中研究指出用中国青藏高原某地区实测重力数据和SRTM3地形数据计算了该地区大地水准面与似大地水准面的差距。理论分析和数值计算表明,二者的差距与高程有很大的相关性,高程一次项在该地区的均值达到1.76 m,高程二次项的最大值达到0.03 m。(本文来源于《大地测量与地球动力学》期刊2013年05期）

王建强,李建成,赵国强,朱广彬[2]（2010）在《利用Clenshaw求和计算大地水准面差距》一文中研究指出引入非正规化的球谐函数,使用Clenshaw求和法不需要计算单个球谐函数值而直接计算级数和。将Clenshaw求和算法和标准向前列递推算法在计算时间上进行比较,并对两种方法计算的稳定性进行了数值分析,给出了数值模拟结果。通过数值计算得出了Clenshaw求和计算全球大地水准面差距的适用范围,为实现高精度大地水准面的计算提供借鉴。(本文来源于《武汉大学学报(信息科学版)》期刊2010年03期）

Mooketsi,Segobye,胡友健[3]（2006）在《距离加权算法在大地水准面差距内插中的应用(英文)》一文中研究指出当GPS(Global Positioning System)高程不能用于工程目的时,需要进行高程转换。研究了用于将GPS高程转换为正高的一种简单算法———基于示例的学习方法。结果表明,该法能够给出优于30mm的高程转换精度,但距离的较高次方也会降低算法的质量。此外,提出了改进算法的一些建议。(本文来源于《工程地球物理学报》期刊2006年06期）

田晋,暴景阳,刘雁春[4]（2005）在《顾及垂线偏差的重力大地水准面差距内插法》一文中研究指出指出传统距离加权内插法的不足,推导了垂线偏差同大地水准面差距偏导数的转换公式,在此基础上利用间接平差模型得到了顾及垂线偏差的重力大地水准面差距内插法,改进了传统距离加权平均法。(本文来源于《海洋测绘》期刊2005年02期）

边少锋,张赤军[5]（1999）在《论大地水准面与似大地水准面的差距》一文中研究指出本文导出了关于大地水准面和似大地水准面一个新的公式.它顾及了高程的二次项改正.(1)正高和正常高是常用的两种高程系统,与两种高程相对应的高程基准面是大地水准面和似大地水准面.但似大地水准面缺乏一定的物理意义,因此在有些情况下需要将似大地水准面转换至大地水准面.并且从某种意义上来说,具有物理意义的大地水准面在经典大地测量、地球物理以及水利工程等方面仍不能用似大地水准面来替代,它具有十分广泛的用途,这在山区尤为明显.(本文来源于《1999年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十五届年会论文集》期刊1999-10-01）

李晓桓[6]（1996）在《GPS高程测量中大地水准面差距的计算》一文中研究指出本文介绍了研究大地水准面的叁种主要方法，及利用ＧＰＳ高程测量成果结合地表拟合技术求正高高程应用的情况。(本文来源于《测绘科技动态》期刊1996年02期）

李金文[7]（1995）在《任意形状远区域对大地水准面差距和垂线偏差影响的通用公式》一文中研究指出根据地面重力资料计算大地水准面差距和垂线偏差时，通常是将计算区域当做圆形域来处理并由此估算与之对应的远区域对大地水准面差距和垂线偏差的影响。目前计算大地水准面差距或垂线偏差常用ＦＦＴ技术或ＦＨＴ技术，它们要求计算区域为球面梯形而不是圆。为此，本文将目前常用的圆边界条件下的估算公式推广到可计算任意形状的远区域影响，并介绍了计算这种影响的方法。作为算例，最后给出了计算区域为球面梯形时的数值结果。(本文来源于《测绘学报》期刊1995年01期）

A,H,W,KEARSLEY,王志同[8]（1988）在《用于GPS水准测量的大地水准面差距的确定》一文中研究指出由GPS测得的高程是相对于地球质心椭球的高程,这种高程对于测量和工程一般是没有用处的。只有将其转换成正高或相对于其它实际参考水准面的高程,才能使其有用。该项转换的转换参数为N,即大地水准面高或大地水准面差距。本文介绍了用重力方法估算N值的各种方法,探讨了这些方法在与GPS高程测量有关的各种不同应用中的适用性。(本文来源于《测绘科技动态》期刊1988年06期）

邱卫根[9]（1987）在《大地水准面差距计算方法的研究》一文中研究指出本文首先证明了叁种大地水准面差距计算方法(迈塞尔方法、文策尔方法、最小二乘配置法)之间的关系。通过对某盆地的大地水准面差距的计算及和多普勒结果的比较,得到了一些对计算我国大地水准面差距有益的结论。(本文来源于《武汉测绘科技大学学报》期刊1987年03期）

管泽霖,鄂栋臣[10]（1986）在《按克林索求和计算大地水准面差距垂线偏差及重力异常》一文中研究指出本文采用克林索求和的方法,应用叁个重力模型计算了东经80°～120°和北纬20°～40°之间的大地水准面差距、垂线偏差和重力异常。各模型截取到22阶次为止,并且将各模型计算的5°×5°大地水准面差距和垂线偏差平均值进行了比较。另外还对模型计算的平均重力异常与实测的平均重力异常进行了比较。(本文来源于《武汉测绘科技大学学报》期刊1986年04期）

### 大地水准面差距论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

引入非正规化的球谐函数,使用Clenshaw求和法不需要计算单个球谐函数值而直接计算级数和。将Clenshaw求和算法和标准向前列递推算法在计算时间上进行比较,并对两种方法计算的稳定性进行了数值分析,给出了数值模拟结果。通过数值计算得出了Clenshaw求和计算全球大地水准面差距的适用范围,为实现高精度大地水准面的计算提供借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大地水准面差距论文参考文献

[1].徐新强,赵德军,楼楠.顾及高程二次项的大地水准面与似大地水准面之差距[J].大地测量与地球动力学.2013

[2].王建强,李建成,赵国强,朱广彬.利用Clenshaw求和计算大地水准面差距[J].武汉大学学报(信息科学版).2010

[3].Mooketsi,Segobye,胡友健.距离加权算法在大地水准面差距内插中的应用(英文)[J].工程地球物理学报.2006

[4].田晋,暴景阳,刘雁春.顾及垂线偏差的重力大地水准面差距内插法[J].海洋测绘.2005

[5].边少锋,张赤军.论大地水准面与似大地水准面的差距[C].1999年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十五届年会论文集.1999

[6].李晓桓.GPS高程测量中大地水准面差距的计算[J].测绘科技动态.1996

[7].李金文.任意形状远区域对大地水准面差距和垂线偏差影响的通用公式[J].测绘学报.1995

[8].A,H,W,KEARSLEY,王志同.用于GPS水准测量的大地水准面差距的确定[J].测绘科技动态.1988

[9].邱卫根.大地水准面差距计算方法的研究[J].武汉测绘科技大学学报.1987

[10].管泽霖,鄂栋臣.按克林索求和计算大地水准面差距垂线偏差及重力异常[J].武汉测绘科技大学学报.1986

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cf07547b252ffb0e666ce54b.html