# 粉末活性炭净水技术在水处理中的应用

北方工程设计研究院有限公司河北石家庄050000

摘要：由于水资源被污染问题的复杂性，传统的净水技术无法达到完全清除水资源中污染物质的目的。因此，我们应不断的对净水技术进行有效的创新，以此来提高对水资源的净化质量。其中，粉末活性碳净水技术的应用，可以有效的减少工业水中的有害成分。对某些污染物，甚至可以完全对其进行清除。

关键词：粉末活性炭；净水技术；水处理

引言

粉末性活性碳净水技术运用在水处理中，对于有效的吸附水中的杂质以及提高水的使用质量都具有至关重要的作用。粉末活性碳净水技术在水处理中的应用，不仅可以有效的进行深度清洁生活用水，而且还有助于的降低水资源的浪费。

1.粉末活性炭的性质与净水原理

通过对粉末活性碳性质与净水原理的分析与了解，可更好的将其运用在给水处理中，这样就能有效的促进对水中有害物质的吸附，以此来不断的达到净化水资源的目的。下面，就针对粉末活性碳的性质与净水原理展开具体的分析与讨论。

1.1粉末活性碳的性质

粉末活性碳是一种吸附能力较强的吸附剂，其整个微孔结构较为发达，这也是其吸附性能较强的主要原因。活性碳还主要由许多石墨型层状结构的微晶不规则集合而成的。由于整个活性碳的颗粒较小，且具有较多的微孔结构，使活性碳具有较大的比表面积，具备有效的吸附化学物质特有的优势。粉末活性碳的使用，不仅可以有效的降低水体中溶解性的有机物含量，而且还能去除水中的异味，从而能有效的提高整个水的使用质量。

1.2粉末活性碳的净水原理

粉末活性碳的净水主要就是通过分子间的相互作用而形成的。由物理学可得，分子之间具有一定的相互作用力，即范德华力。因此，物质中的一个分子被活性碳吸附以后，其他的分子都有被活性碳吸附到其分子空隙中的可能性。这是活性炭粉末实现对污染物质的有效吸附的基础。此外，粉末活性碳的吸附还包括两个过程，即：缓慢扩散过程和迅速扩散过程。其中，缓慢扩散过程就是指：碳粒孔隙较大，当溶质分子向活性碳微孔中运动时，就会产生一定的扩散阻力，从而就会导致整个扩散过程变得缓慢。同时，由于粉末状活性炭与块状活性炭相比，具有更大的比表面积。故单位重量的活性炭具有更大的吸附效能，可以处理更多的待处理水资源。

1.3粉末活性炭应用注意要点

其一，应当充分确保粉末活性炭与需要处理的水质之间能够充分的融合。

其二，活性炭对于有害物质的吸附不是一蹴而就的，而是需要一定的时间。

其三，污染水体当中的一些化学成分，可能会对于粉末活性炭的吸附作用造成影响。

其四，在给水处理中，粉末活性炭可能会与其他混凝剂之间出现吸附竞争，造成粉末活性炭吸附作用的下降。

其五，粉末活性炭的投入量、投加地点以及干式或湿式投加方式的选取应当立足于实际情况来进行。

2.粉末活性炭净水技术在给水处理中的应用

在给水处理中，利用粉末活性炭去除水中三卤甲烷、致嗅味物质、农药和除草剂及合成有机物已经取得了成功的经验与较高的去除效果。

2.1去除三卤甲烷

三卤甲烷是导致饮用水污染中的一种重要污染因素。运用粉末活性炭吸附技术去除三卤甲烷是当前降低水资源污染所使用的主要方式。在饮用水氯化消毒过程中，氯与水中的有机物所反应生成的主要挥发性卤代烃类化合物，包括氯仿、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷和溴仿，此四者合成总三卤甲烷。三卤甲烷在动物试验中，已被证明具有致突变性和致癌性，有的还有致畸性和神经性毒性，而活性碳对三卤甲烷具有较强的吸附作用。

粉末活性炭对三卤甲烷虽然具有较强的吸附作用，但是其吸附能力并不能保证足以处理含有高浓度三卤甲烷的饮用水。在对饮用水使用氯化物进行消毒处理时，应该合理使用氯化物，避免因氯化物过量产生的三卤甲烷浓度过高，对净水技术的使用产生一定的反作用。此外，还要合理的降低余氯的浓度，以此来不断的避免产生较多的三卤甲烷，从而达到对三卤甲烷的有效的吸附效果。

2.2去除致嗅味物质

水体的嗅味通常是由于水中某些无机离子和溶解总固体的浓度较高、有机物分解、水体污染及富营养化等因素而造成的，常规净水处理技术主要是通过去除藻类和絮凝体来去除致嗅味物质，对于溶解于水中的致嗅味物质去除率很低，而粉末活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积，对于水中溶解的有机物，如苯类化合物、酚类化合物等具有很强的吸附作用，而且对一些常规净水处理技术难以去除的致嗅味物质以及许多人工合成的有机化合物都有很好的去除效果。

2.3去除农药和除草剂

水污染不仅由工业废水和生活污染所造成的，而且农业生产也会给水的使用质量产生一定的影响。其中，农业生产中的农药是导致水污染的主要因素。因此，我们在进行相应的水处理操作时，就可在水中投放一定量的粉末活性炭，这样就能有效的吸附水中的杂质，从而达到净化水资源的效果。

2.4去除合成有机物

水中的有机物一般是由工业生产而造成的，虽然并不是所有的有机物都会对人体造成危害，但是工业生产中所产生的合成有机物会对人、动物以及植物的生长产生不同程度的影响。采用传统的净化处理方法，只能降低水中化合物的浓度，要想达到去除的目的，使用传统的净水处理方法是远远不够的。因此，可在水中加入适量的粉末活性炭，以此来高效的吸附水中的杂质，进而不断的提高水的使用质量。

结语

简而言之，随着工业的不断快速发展，对水环境造成了一定的污染。水对保障人的身体健康具有至关重要的作用。粉末活性碳净水技术在给水处理中的应用，不仅可以有效的进行深度清洁生活用水，而且还有助于的降低水资源的浪费。文章针对粉末活性碳净水技术在水处理中的应用展开了具体的分析与讨论。

参考文献：

[1]匡加才，张长瑞，周新贵，王思青，易万达.不同铝源对碳热还原法合成氮化铝粉末的影响[J].宇航材料工艺，2003（05）：44-47.

[2]赵启耀，吴浩汀.粉末活性炭—生物处理技术及工程应用[J].环境污染与防治，2003（06）：384.

[3]王绍斌，王宝贞.活性炭联用在饮用水深度处理的试验研究[J].广州环境科学，2003（02）：11-13+27.

[4]毕顺利，李慧.制约粉末活性炭吸附技术应用的相应解决办法[J].黑龙江科技信息，2010（09）：56.

[5]秦静，文德伟，张慧，赵云霄.粉末活性炭吸附水中高氯酸盐的性能和机理[J].净水技术，2017，36（09）：43-48.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cf3da2e5743b09bdf12fab28.html