# 电晕等离子体论文-李佳奇,程晨,薛宇,陈鹏,马懿星

导读:本文包含了电晕等离子体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:等离子体,电晕放电,二硫化碳(CS2)

### 电晕等离子体论文文献综述

李佳奇,程晨,薛宇,陈鹏,马懿星[1]（2019）在《直流电晕放电等离子体分解转化CS_2》一文中研究指出CS_2气体是一种有毒恶臭气体,常存在于煤气、碳一化工等化工行业废气中,对环境和人体健康造成危害。实验采用筒式直流电晕放电反应器,对CS_2气体进行转化脱除研究。探究不同初始浓度、O_2含量、湿度条件下电晕放电对CS_2的去除效果,分析能量利用效率和CS_2转化机理。实验中,电晕放电等离子体可以将CS_2转化为CO、CO_2、COS、SO_2、硫酸盐等物质。CS_2的进口浓度增加时,相同的能量输入比条件下,CS_2的去除效率减小,但CS_2的能量产率提高。O_2浓度越高,CS_2的去除效率越低。此外。湿度对CS_2的去除效率影响较小,但湿度对电晕放电的稳定性有较大影响,湿度低有利于稳定放电。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集（中册）》期刊2019-08-30）

姜媛媛,梁美生,陈扬,王俊峰,魏石豪[2]（2019）在《脉冲电晕等离子体降解二恶英前驱物叁氯苯的影响因素分析》一文中研究指出氯苯是产生二恶英的主要前驱物。利用脉冲电晕等离子去除叁氯苯,从电源参数电压、频率、脉宽、上升沿几个方面探讨了其对叁氯苯去除效果及作用机理。结果表明:1)在输入电压16 k V,频率300 Hz,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns的条件下,叁氯苯去除率最高可达70%左右。2)当输入频率500 Hz,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns时,叁氯苯去除率随着电压升高增大;当输入电压分别为14,16 k V,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns时,调节频率为100～800 Hz,随着频率升高,叁氯苯去除率增大,继续增加频率,叁氯苯去除率不变。3)脉宽和上升沿对叁氯苯的处理效果影响不大。同时对脉冲电晕等离子体降解叁氯苯的机理进行探讨,认为其降解主要是通过巨大能量引起断键脱氯脱氢,其次是氧化。(本文来源于《环境工程》期刊2019年07期）

姜媛媛[3]（2019）在《脉冲电晕等离子体同时去除汞和叁氯苯的机制研究》一文中研究指出焚烧是世界各国广泛采用的一种垃圾处理技术。垃圾焚烧过程会排放一些污染物,特别是医疗垃圾焚烧极易产生汞和二恶英等非常难处理的有毒有害物质。对于医疗垃圾焚烧烟气中的汞和二恶英,通常采用组合式烟气净化技术“旋转喷雾式半干法洗涤+脱酸吸收塔+活性炭喷射+布袋除尘器”对其进行去除。但是该技术需要消耗大量的活性炭,再加上其失活后的处理和再生问题增大了处理成本,使得企业不堪重负。也有学者致力于开发新技术去除汞和二恶英,如催化氧化法、电子束技术、等离子体技术等。其中低温等离子体处理污染物效率高,占地面积小,单位体积处理成本低,是一种高性价比的处理方法。因此,本文采用低温等离子体技术同时去除汞和二恶英模拟物1,2,4-叁氯苯,同时探讨该技术对二者的去除机制,以期为工业化应用提供理论依据。本文自行搭建了一套脉冲电晕放电低温等离子体实验平台,以产生二恶英的主要前驱物之一的氯苯类物质1,2,4-叁氯苯(TCB)作为二恶英模拟物,将TCB和Hg0作为研究对象。对脉冲电晕放电低温等离子体分别去除Hg0、TCB和联合去除“TCB+Hg0”烟气进行了考察,并对过程中的各种参数如电压、频率、脉宽、上升沿参数等对其去除性能的影响也进行了系统研究。得到的结果与结论如下:1.当输入频率200 Hz,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns时,调节脉冲电压在12 kV～15.3 kV的范围内变化,随着电压升高,Hg0氧化率增大,电压大于13.3 kV,Hg0氧化效率基本上都稳定的维持在90%～94%;当输入频率500 Hz,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns时,脉冲电压在12 kV～16 kV的范围内叁氯苯去除效率随电压升高增大。在脉冲电压16 kV,频率300 Hz,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns的条件下,TCB去除效率最高可达70%左右。2.当脉冲电压为12.7 kV,脉宽50 ns,上升/下降沿100 ns时,调节频率100～800 Hz,随频率升高,Hg0氧化效率增大。从频率为400 Hz,继续增大频率,Hg0氧化率维持在87～90%,即存在最适宜频率;当脉冲电压分别为14 kV和16 kV,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns时,调节频率100～800 Hz,TCB的去除规律类似Hg0氧化,频率大于300 Hz后继续增大频率,去除率稳定在75%～78%。3.当脉宽和上升沿在一定范围(100～600 ns)内变化时,脉宽和上升沿对Hg0和TCB的处理效果影响不大。但在脉宽大范围(0～900000 ns)可调时,随着脉宽呈数量级增加,Hg0氧化率有较大提升,可从60%提高至98%左右。4.在利用脉冲电晕等离子体去除Hg0的过程中,气氛对其去除效果有很大的影响。本文探讨了烟气中的NO、HC1、O2、SO2、H2O(g)等成分对其去除效果的影响。随着体系中O2的增加,Hg0氧化率增大,其含量达到5%时,Hg0氧化率为92.31%。继续增大O2,Hg0氧化率维持在92～95%;H2O(g)和HCI均对汞氧化起促进作用。H2O(g)的比例在4%～10%范围内,随着其含量的增加Hg0氧化率有所下降;NO和SO2均对Hg0氧化有抑制作用,其反应机理也不尽相同。5.脉冲电晕低温等离子体降解叁氯苯主要是通过巨大能量引发断键,实现苯环断裂脱氯及脱氢,其次是羟基等自由基的氧化作用,最终使其得到完全降解。6.同时去除Hg0和TCB时,在17 kV下,最高可达到汞氧化效果约为60%,叁氯苯去除效果约为70%。利用脉冲电晕等离子体去除“TCB+Hg0”烟气中,TCB降解去除率较单独处理变化不大,但Hg0的氧化率改变较大。Hg0氧化机制对TCB消除特性改变影响不大。同时,通过低温等离子体同时控制TCB和Hg0的过程进行探讨及对生成产物进行分析,认为同时处理时二者主要发生能量竞争,自由基竞争对同时处理的影响不大。另外,反应体系内基元反应复杂,各种反应相互制约。(本文来源于《太原理工大学》期刊2019-06-01）

周本宽[4]（2019）在《大气压便携式电晕和电火花空气等离子体射流的装置研究》一文中研究指出大气压等离子体射流是当前国内外的热点研究领域之一。产生大气压等离子体射流的方法有多种,本文首先对比不同射流产生方法及其特点,优选出电晕放电和火花放电作为研究对象,研制出两种便携式的等离子体射流装置。主要工作如下:一、便携式电晕放电装置:首先,通过改变电压、电极间距等方式来改变放电喷射出的等离子体射流的强度。研究发现该装置喷射出的等离子体射流强度较弱,电晕放电的等离子体射流含有大量的臭氧(人体长时间吸入臭氧,会危害健康)。为了克服此缺点,紧接着研制了火花放电装置。二、便携式火花放电装置:与电晕空气放电装置相比,火花空气放电装置的最大优点是等离子体射流臭氧含量很少而射流强度显着增强。这是由于火花放电装置在放电的过程中会释放出较强焦耳热,放电装置腔体内部的等离子体气体温度很高(约8286℃),在这高温下臭氧被快速分解。另外,使用高速像机拍摄了火花放电等离子体激波射流纹影,用热电偶测量了射流温度。结果表明激波效应使得喷出的等离子体射流气体温度从约44℃迅速降至室温,因而对人体没有热损害。叁、重点对便携式火花放电装置的等离子体射流特性做了研究:(1)等离子体射流长度的影响因素。通过改变放电条件,研究不同电压、不同放电间距等对等离子体激波射流长度的影响。研究结果表明,随着电压值的变化,等离子体射流长度呈正比例变化;放电间距不同等离子体激波射流的长度也影响较大;得出最佳放电条件为5000V和2 mm。(2)等离子体射流的生物医学效应初探。使用高速像机拍摄了等离子体射流作用于猪皮组织的影像。结果表明火花放电的光辐射能够穿透6mm的猪皮组织,且透过组织的光还能激发多级光电离;显示出高能光子的强度较高,强高能光子能够活化组织细胞、杀菌消炎,进而促进伤口愈合。另一方面,使用光谱仪测定的光谱揭示等离子体射流的主要成份为一氧化氮。若一氧化氮溶解到组织液内,则能够促进细胞的免疫机制激活、抗感染、促进伤口愈合及减少愈后疤痕等有益生物医学效果。(本文来源于《安徽工业大学》期刊2019-05-14）

刘万波,孙鑫,张然,马懿星,李坤林[5]（2019）在《放电条件对电晕放电等离子体脱除羰基硫的影响研究》一文中研究指出采用了负电晕放电方法转化脱除羰基硫(COS),对不同电极形状、电极间距、温度、输入能量比(specific inputenergy,SIE)、转化效率、总能量产率进行考察。实验结果表明,圆钢型电极比锯齿型和狼牙棒型电极对COS的转化效果更好,从能量利用的角度考虑,圆钢型电极也比锯齿型和狼牙棒型更适合转化COS;极间距越小,COS的转化效率越高,总能量产率也越高;温度升高时,较低电压下就获得一定的转化效率,并且负载电压升高,COS的转化效率升高;相同SIE时,COS的转化效率随着温度的升高而降低。(本文来源于《高校化学工程学报》期刊2019年01期）

郝春艳,孟健,苏展,于金山[6]（2019）在《电晕放电等离子体处理对聚丙烯/硅橡胶界面击穿强度的影响》一文中研究指出近年来,聚丙烯作为电缆主绝缘材料的研究成为热点之一。在电缆系统中,附件内由于结构复杂、电场畸变严重,易引发在主绝缘和附件绝缘界面处的击穿现象。探讨界面击穿的形成机制并找到抑制界面绝缘击穿的方法,对于保障聚丙烯电缆系统的安全可靠运行具有重要意义。选取等规聚丙烯材料和高温硫化硅橡胶材料为试样,构建界面击穿实(本文来源于《电气应用》期刊2019年01期）

李苗,董发勤,霍婷婷,周磊,李刚[7]（2018）在《氮气对电晕放电等离子体降解甲基蓝的影响》一文中研究指出电晕放电等离子体技术是近年发展起来的一种新型高级氧化工艺,因其处理效果好、操作简单、占地面积小的特点在印染废水处理领域得到了广泛应用。目前因大部分有机污染物的降解机理不详,该技术尚处于探索阶段。因此,为了尽早将电晕放电等离子体技术应用于工业印染废水的处理,不同污染物降解机理的研究对该技术的工业化和产业化应用具有重要意义。至今,电晕放电等离子体技术对研究较多的染料的降解效果均较好,然而,是否适合所有染料的降解有待进一步研究。采用电晕放电等离子体技术处理叁苯甲烷类染料甲基蓝,研究了溶液的初始浓度对甲基蓝紫外-可见光谱中芳香环的降解率、发色基团吸光度变化的影响,测定了溶液的浓度、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、pH值等指标随着放电时间的变化,并对其相关性进行了分析。结合紫外-可见光谱(UV-Vis)、叁维荧光光谱(3D-fluorescence)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)叁种光谱学手段分析了电晕放电降解甲基蓝过程溶液的颜色、荧光物质和官能团变化,分析了电晕放电降解甲基蓝30min后生成的中间产物。结果表明:电晕放电等离子体降解甲基蓝过程,溶液的浓度随着放电时间的延长逐渐减小,表明该技术对甲基蓝溶液有一定的降解能力;降解过程高压电极放电击穿含有大量氮气的空气产生N,NO·,N_2~+等含氮高活性粒子,这些粒子通过扩散作用迁移至液相,使得溶液中TN含量在整个降解过程逐渐升高;另有部分含氮高活性粒子与钨钢针电极溶出的C元素键合生成发色的C=N双键,使得溶液中的总有机碳在放电5min时有所升高。延长反应时间产生的高活性粒子与溶液中的有机物(甲基蓝及中间产物)继续作用,部分有机物矿化生成CO_2,引起溶液中TOC含量的下降。电晕放电相同时间内产生的活性粒子数量相当,增大甲基蓝浓度,未被降解的甲基蓝分子越多,导致甲基蓝降解率的减小。电晕放电过程甲基蓝分子之间的聚合与发色C=N双键的生成共同促使甲基蓝发色基团吸光度在放电5min时达到最大;且甲基蓝溶液的初始浓度越高,吸光度(A5-A0)升高的越多。概括来说,甲基蓝结构中发色C=N双键的存在是电晕放电等离子体降解甲基蓝过程溶液颜色加深再变浅的主要原因。反应过程羟基自由基的消耗导致放电5min时溶液的pH值升高;随着反应的进行溶液中生成的硝酸及小分子酸增强了溶液的酸性,导致pH值降低。叁维荧光光谱结果表明,甲基蓝降解过程出现了叁类明显的荧光峰,位于EX/EM=310～320/430～450,E_X/E_M=240～250/320～340和E_X/E_M=280/340,分别代表腐殖酸类物质、芳香族蛋白质和溶解性微生物代谢副产物。甲基蓝溶液降解前的荧光物质主要为腐殖酸类,随着降解时间的延长,腐殖酸类物质首先降解生成了芳香族蛋白质,进一步降解产生可溶性微生物代谢副产物。比较电晕放电前后甲基蓝溶液的红外光谱图和红外分峰图发现,甲基蓝结构中N—H键3 432.8cm~(-1)处不对称伸缩振动峰红移了0.3cm~(-1),烯烃和苯环上C—H键2 975.9cm~(-1)处的伸缩振动峰向高波数偏移了0.5cm~(-1),1 638.7cm~(-1)处RCH=CHR的双键伸缩振动位置蓝移了3.2cm~(-1),芳仲胺的C—N伸缩振动峰1 341.6cm~(-1)向高波数偏移了1.3cm~(-1),磺酸基S=O的伸缩振动峰1 121.1和1 034.3cm~(-1)分别红移了3.8和13cm~(-1),甲基蓝结构中的环外C=C双键与C=N双键吸收峰消失,在1 692.4和1 400.4cm~(-1)处分别出现了C=O和N=O的伸缩振动吸收峰,产生了2,5-环己二烯-1,4-二酮、对硝基苯磺酸钠和芳香酮类等中间产物。该结果对于利用电晕放电等离子体技术处理甲基蓝废水具有重要的理论意义和实用价值。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2018年11期）

熊匡,杨长河,李坚[8]（2018）在《电晕放电等离子体降解酸性嫩黄2G及其机理》一文中研究指出运用电晕放电等离子体来降解染料废水中的酸性嫩黄2G。探讨了不同条件对酸性嫩黄2G的去除率的影响。实验结果显示,电晕放电等离子体可有效降解酸性嫩黄2G溶液。在放电功率90 W、频率5 k Hz、初始浓度20 mg·L-1、电极间距5 mm、空气流速1.6 L·min-1条件下反应30 min,酸性嫩黄2G的去除率可达到98.46%。降解反应遵循一级反应动力学。酸性嫩黄2G废水经放电处理后的中间产物主要为甲酸、乙酸、哌嗪、乳酸、R-3氨基哌啶、对硝基苯酚、对甲基苯甲酸、2.3-氨基-1丁烯、1-羟基-2-氨基-丙烯、2-氨基-丁烷、丙二酸、顺丁烯二酸等,这表明酸性嫩黄2G的降解过程中也有NN的断裂,以及苯环上的Cl原子被取代等反应。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年28期）

李苗,董发勤,周磊,霍婷婷,马杰[9]（2018）在《电晕放电等离子体与H_2O_2氧化降解甲基蓝的光谱行为比较》一文中研究指出采用紫外-可见光谱和FT-IR研究了电晕放电等离子体与H_2O_2氧化两种方法降解甲基蓝过程溶液的颜色变化和光谱行为差异。紫外-可见光谱结果表明,电晕放电等离子体降解甲基蓝过程溶液的颜色先加深再逐渐变浅,而H_2O_2氧化甲基蓝过程溶液的颜色一直变浅;H_2O_2氧化甲基蓝过程产生的中间物质在紫外-可见谱图中279 nm与372 nm处产生新吸收峰,而电晕放电等离子体降解甲基蓝过程的紫外-可见谱图中603 nm处甲基蓝发色基团吸收峰的强度先增强后减弱,并无新吸收峰出现。FT-IR分析结果表明,电晕放电等离子体技术破坏了甲基蓝结构中不稳定的环外C=C及C=N,在1 692.4 cm-1和1 400.4 cm-1处分别生成C=O和N=O的吸收峰;而H_2O_2氧化过程只破坏了C=N,在1 386.4 cm-1处产生N=O的吸收峰,表明这两种处理方法均对甲基蓝溶液有一定的降解能力。(本文来源于《西南科技大学学报》期刊2018年03期）

贺珍珍,蒋林秀,陈彦伶,邓敏超,蒋永荣[10]（2018）在《针—菌液电晕放电与辉光放电实现等离子体灭菌》一文中研究指出为满足医疗器械的灭菌要求,采用直流(DC)放电设计了一种针—菌液等离子体消毒灭菌装置。在大气压环境、室温、无外部通入气流的条件下,由0~-20 000 V可调的直流负高压电源驱动,镇流电阻值12 MΩ,测试电阻值1 kΩ,在电压为-5 k V和-9.6 k V时分别产生了电晕和辉光放电。放电装置中1 mm钨针接负高压,1 00μL菌液接地。实验表明:在相同条件下,相较电晕放电,辉光放电的灭菌效果更好,且可在60 s内杀灭大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2018年08期）

### 电晕等离子体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

氯苯是产生二恶英的主要前驱物。利用脉冲电晕等离子去除叁氯苯,从电源参数电压、频率、脉宽、上升沿几个方面探讨了其对叁氯苯去除效果及作用机理。结果表明:1)在输入电压16 k V,频率300 Hz,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns的条件下,叁氯苯去除率最高可达70%左右。2)当输入频率500 Hz,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns时,叁氯苯去除率随着电压升高增大;当输入电压分别为14,16 k V,脉宽100 ns,上升/下降沿100 ns时,调节频率为100～800 Hz,随着频率升高,叁氯苯去除率增大,继续增加频率,叁氯苯去除率不变。3)脉宽和上升沿对叁氯苯的处理效果影响不大。同时对脉冲电晕等离子体降解叁氯苯的机理进行探讨,认为其降解主要是通过巨大能量引起断键脱氯脱氢,其次是氧化。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电晕等离子体论文参考文献

[1].李佳奇,程晨,薛宇,陈鹏,马懿星.直流电晕放电等离子体分解转化CS_2[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集（中册）.2019

[2].姜媛媛,梁美生,陈扬,王俊峰,魏石豪.脉冲电晕等离子体降解二恶英前驱物叁氯苯的影响因素分析[J].环境工程.2019

[3].姜媛媛.脉冲电晕等离子体同时去除汞和叁氯苯的机制研究[D].太原理工大学.2019

[4].周本宽.大气压便携式电晕和电火花空气等离子体射流的装置研究[D].安徽工业大学.2019

[5].刘万波,孙鑫,张然,马懿星,李坤林.放电条件对电晕放电等离子体脱除羰基硫的影响研究[J].高校化学工程学报.2019

[6].郝春艳,孟健,苏展,于金山.电晕放电等离子体处理对聚丙烯/硅橡胶界面击穿强度的影响[J].电气应用.2019

[7].李苗,董发勤,霍婷婷,周磊,李刚.氮气对电晕放电等离子体降解甲基蓝的影响[J].光谱学与光谱分析.2018

[8].熊匡,杨长河,李坚.电晕放电等离子体降解酸性嫩黄2G及其机理[J].科学技术与工程.2018

[9].李苗,董发勤,周磊,霍婷婷,马杰.电晕放电等离子体与H_2O_2氧化降解甲基蓝的光谱行为比较[J].西南科技大学学报.2018

[10].贺珍珍,蒋林秀,陈彦伶,邓敏超,蒋永荣.针—菌液电晕放电与辉光放电实现等离子体灭菌[J].传感器与微系统.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cfaad964b85e279d6f5eff95.html