# 电子通信工程中设备抗干扰措施分析

身份证号：13102619861017XXXX河北石家庄050000

摘要：目前，电子通信工程的重要性愈发突出。设备的稳定运行有利于保障电子通信工程的可靠性。对一些干扰因素而言，要引起人们的重视，并采取有效的抗干扰措施，降低设备运行效果的受损率。电子通信工程中，深入研究抗干扰措施至关重要。

关键词：电子通信工程；设备抗干扰；因素；措施

1抗干扰概述

电子通信工程中，设备的有效连接使其有序运行，而连接方式对设备安全和通畅性产生直接影响。因此，选择何种连接方式极其关键。一般来说，无电压状态最安全。运行过程中，通过地线使信号源产生回流现象，降低地线产生的电位差，并大大降低干扰性能，从而保证电子通信工程的稳定运行。但是，实际操作过程中会产生电位差和干扰现象，影响设备的稳定运行。因此，需采取有效的措施预防干扰因素，以确保设备稳定运行。

2电子通信工程中设备干扰因素研究

设备运行对准确性和可靠性提出了更高要求，因此需要深入研究各类干扰因素。

2.1设备杂波产生的干扰

电子通信工程实际运行时，由于设备数量不断增加，类型出现很大差异，导致出现一系列不达标的现象，如杂波、谐波问题，影响设备运行效果和运行精确度，同时可能伴有一些载波噪声问题。

2.2电磁产生的干扰

设备运行时产生的电磁干扰较为突出。电磁干扰的干扰类型较多，如微波、噪音等，都会影响传输效果，对设备安全运行造成一定干扰。

2.3邻近信道之间产生的干扰

邻近信道之间存在的干扰比较突出，主要由邻近信道产生的频率不同，或者出现重叠现象而引发。邻近信道之间产生的干扰会造成噪音威胁，且随着不断增加的信道数量，干扰逐渐增加。

2.4人为因素产生的干扰

各类设备运行过程中，人为产生的干扰也是一个重要因素。人为干扰是一种通信干扰方式，主要出现在军事中，处理方法也多种多样。

2.5互调因素产生的干扰

电子通信工程中，互调因素产生的干扰是一种比较常见的现象。它又称之为交调干扰，是通过不同频率区域中的两种或者两种以上的信号，经过同一非线性电路所产生的干扰。它能够造成相互调制，导致交调信号出现问题，进而影响电子通信系统的安全性与稳定性。

3电子通信工程中设备抗干扰措施分析

为了提升抗干扰效果，需要结合出现的干扰因素，采取有效的抗干扰措施。

3.1降低接地线阻抗

对提升设备抗干扰效果来说，接地方式是较为关键的一种方法。通过有效的接地方式控制干扰问题，可大大提高设备的运行价值和精确度。有效选择接地线，研究接地线的电感和电阻，降低阻抗，合理选择材质，适当增大截面积，可有效满足接地技术的相关需求。

3.2有效规避环路干扰现象

通过分析抗干扰效果可知，多点接地方式效果明显，但会引发地环路问题，影响整个设备的运行。因此，要选择合适的接地位置，保证接地点的合理性，平衡设计电路，大大提升整体性，并合理使用光电耦合器。

3.3实时检查

电子通信工程中，实时检查设备接地处理非常重要。有效处理出现的各类问题，保证接地系统的可靠运行，能够提高抗干扰性能。

3.4强化布线精度

随着现代化进程的加快，电子通信工程迅速发展，人们的生活水平逐渐提高。因为大多设备中都会产生比较复杂的接线，所以对接地线技术提出了越来越高的要求。施工过程中，若接线过程中存在问题，会对运行造成一定影响。因此，想要避免出现这类现象，就要合理运用接地方式，降低干扰现象。当选择接点位置和数据时，要与实际有效结合，合理选择接地方式，保证设备的可靠运行。

3.5合理设置屏蔽线阶段

由于市场上出现了各种各样的接地系统，因此设备进行屏蔽线接地的过程中，要与实际情况相结合，有效分析，杜绝选择不符合要求的接地系统。使用不合要求的接地系统，会对设备造成安全隐患。实际使用时，要确保接地线长度大于信号波长度的1/4。另外，对于设备产生的问题，接地过程中要确保不能将暖气和地下水管道作为接地线使用，否则会增大干扰。

3.6强化无线电技术

当前，电子通信工程中需无线电技术提供支持。系统运行过程中，导致信号出现重多干扰现象的主要原因是频谱资源。为了确保系统稳定运行，需要规范无线电技术，控制各项技术指标。由于无线电技术的抗干扰性能较高，因此需详细研究频谱环境。如果没有其他信号占用，通过合理运用频谱资源，可以提升通信的频率，扩充系统容量，提高抗干扰性能。

3.7跳频技术的加强

跳频技术是一种相对成熟的技术，对设备的抗干扰性能较高，广泛应用于民用无线通信，应用范围是超短波。使用该技术的过程中，要严格按照规定的规律和速度进行。与频率不变的技术相比较，跳频技术通过多频率频移键选择码序列，进而发生不间断跳变，实现了频谱扩展。跳频系统中，如果跳速越高，抗干扰性能将越强；如果跳速较低，抗干扰性能将减弱。此外，如果适当增大跳频的带宽，将会大大增加抗干扰性能；反之，若带宽减小，抗干扰性则会变弱。因此，想要达到理想效果，需要适当增大跳速和带宽，从而提升电子通信系统的抗干扰性能。

3.8抗干扰设置时需注意的问题

第一，增强通信工程的抗干扰性能。信号源接地连接时，要确保其科学合理性，合理选择位置，结合设备抗干扰性能准确测量。

第二，接地线多种多样。

如继电器和高电平电路，使用这类噪声地线时，要严格按照运行要求并深入研究，从而合理设置噪声地线。

第三，有机结合数字信号和模拟信号，单独设置，避免与接地线设备出现混淆现象；安装时要分开进行，避免存在不必要的干扰因素。抗干扰设置过程中，要规避上述现象，提升设备的抗干扰性能。

4案例分析

为了提升设备的稳定性，需要采取有效的抗干扰措施。本文以某电子通信工程抗干扰措施为例展开分析。

4.1接地技术

抗干扰措施中，接地技术是应用最广泛的一种技术，设计时需要对其进行重点研究。实际布置接地线时，要重点关注其长度，因为其长度与信号波长具有一定关联。结合相关规定，接地线长度要大于信号波长的1/4，且不能是奇数倍，以有效提高设备的安全性和稳定性。电子通信工程中，信号波频率为2335MHz。按照规定，最小接地线长度是3.2cm。除了确定接地线长度外，为了避免环路电流产生干扰，还要验证整个系统。为了规避电感引发的干扰，需要限制其阻抗，即接地电阻应不大于3Ω。系统选择多点接地方式，能够有效降低阻抗，但增加了接地点数量，增大了环路形成率。因此，为了有效降低干扰现象，需要严格控制接地点的数量和位置。

4.2其他措施

为了大大提升电子通信工程中设备的抗干扰能力，需要在合适的位置安装避雷器，有效预防雷电干扰性。此外，需成立巡视小组，定期检查和维护设备，有效规定布线工作，提升其精确度。

5结论

综上所述，电子通信工程是一项比较复杂的工程，需要分析、研究设备的运行情况，采取相应的抗干扰措施，规避各类干扰因素造成的影响，提升工程的安全性和稳定性。

参考文献

[1]刘开云，曾远征.电子通信中常用的抗干扰方法分析[J].电子制作，2017，（3）：32，34.

[2]程曦.电子通信工程中的设备抗干扰措施探讨[J].电脑迷，2016，（7）：66.

[3]万瀚莱.电子通信工程中的设备抗干扰措施探究[J].通讯世界，2016，（10）：28-29.

[4]曲君国.电子通信工程中的设备抗干扰接地措施探讨[J].中国新通信，2016，（15）：26.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d01db781b0795e6311fe7031.html