# 除尘阻力论文-孙志顺,钱付平,张天

导读:本文包含了除尘阻力论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:通风除尘管网,阻力平衡计算,软件开发,可调孔板式阻力平衡器

### 除尘阻力论文文献综述

孙志顺,钱付平,张天[1]（2018）在《通风除尘管网阻力平衡系统的改进及平衡计算软件开发》一文中研究指出针对通风除尘管网中阻力平衡计算问题,采用调整支管管径、增设插板阀及改变阀门开度、设置可调孔板式阻力平衡器进行阻力调节等措施对阻力平衡系统进行改进,并在VB平台上依据改进后的方案进行软件开发,实现管网的计算和绘图一体化。结果表明:可调孔板式阻力平衡器的使用有效地避免了管网阻力发生变化时阻力平衡器的整体更换,从而降低了成本;所设计软件有效地解决了管网在计算上的步骤冗长、计算繁杂、数据记载易混乱等问题;采用VB、Excel和CAD之间的相互通讯绘制管网系统图更为精准快捷。(本文来源于《安徽工业大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期）

孙志顺[2]（2018）在《通风除尘管网阻力平衡计算的软件开发及应用》一文中研究指出在工业化快速发展的今天,世界各国都越来越重视大气环境污染的问题,我国所面临的污染问题十分严重,尤其是空气的粉尘污染。这就要求许多的工厂大量配备通风除尘系统,但对于目前的通风除尘系统而言仍存在许多亟待解决的问题,尤其对于大型的通风除尘管网,其结构复杂、分支管路多和抽风点多,导致管网中的风量很难调试,若管内的风量达不到要求,将会造成通风除尘系统达不到设计要求。另外,对于大型通风除尘管网利用假定流速法进行设计计算和节点处的阻力平衡计算时存在步骤冗长、数据记载易混乱、计算繁杂等问题,图纸设计及修改也较为复杂。因此,如何有效的解决通风除尘系统中风量的合理分配、简化计算、数据记载、快速而精确的出图等问题具有重要意义。本文采用Visual Basic6.0对通风除尘管网阻力平衡计算进行软件开发,软件主体部分为通风除尘管网的设计计算与平衡计算,平衡计算部分采用调整支管管径、增设插板阀改变阀门开度以及使用可调孔板式阻力平衡器仅更换不同孔径比的孔板插件使节点达到阻力平衡(节点阻力差小于10%),同时该软件连接Microsoft Access软件建立数据库以实现对相关的运行参数、设计计算和平衡计算结果的信息进行存储管理,将该数据库与Excel进行连接可实现数据以Excel表格的形式导出,并可实现与AutoCAD的相互通讯。结论总结如下:(1)软件界面简单实用,方便用户操作,对用户的相关专业性知识要求不强。只需在软件的界面上进行参数的输入、设计、查询、添加和删除等工作。在通风除尘管网的设计中,仅需将设计参数输入便可进行设计计算和平衡计算,尤其对抽风点多,节点多的大型管网,具有方便、快捷、准确的特点,同时软件与Excel连接,进行有关数据的输出,方便数据的记载。(2)在平衡计算方面,本软件使用了管径调节、插板阀阀门调节和可调孔板式阻力平衡器。此类的调节方法只需要将风量进行重新分配,不用改变总的设计风量,也不用更换设备,平衡后的通风除尘管网较以前的增大风机风量或将管网进行改造而言,不仅可以保证除尘效果,达到环保要求,还能节省投资,节约能源。(3)采用可调孔板式阻力平衡器进行阻力调节时,仅通过更换不同孔径比的孔板插件来进行阻力调节,不同孔径比的孔板插件对应具体不同的局部阻力系数值。当管网阻力发生变化时更换孔板插件相对于更换整个阻力平衡器而言节约成本和材料费用,相对于其它阀门调节减少了调试等烦琐工作。(4)利用该软件与AutoCAD和Excel相互通讯,在绘制通风除尘管网的系统图上形成一个回路,可将平衡计算的结果实时地反应在系统图上,从而大大提高设计效率及精准率。(本文来源于《安徽工业大学》期刊2018-05-31）

张秀江[3]（2017）在《完全平衡法—除尘管路阻力平衡计算方法的探讨》一文中研究指出对常用的除尘管路几种阻力平衡计算方法进行分析比较,指出它们存在的不足,介绍了完全平衡法的基本思路和具体做法,举例说明了完全平衡法的设计计算方法,总结了完全平衡法的优势。(本文来源于《第十一届中国钢铁年会论文集——S15.能源与环保》期刊2017-11-21）

王勇,邱金鑫,邱永辉[4]（2017）在《低低温电除尘系统阻力匹配的力学机理探究》一文中研究指出经济高速发展,环境污染越发严重,政府监管越发严格,史上最严《火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》出台。国内的环保企业推出低低温电除尘系统,其在大大降低粉尘排放的同时,也存在一些区别于传统电除尘的地方。本文基于工程流体力学概念和CFD技术,对热交换器阻力变化对整个系统的阻力匹配及流量分配的影响进行研究。(本文来源于《第十七届中国电除尘学术会议论文集》期刊2017-10-23）

韩雯戈,霍飞,王培,蔡生会,刘文茂[5]（2017）在《大型集中式除尘系统阻力平衡自动控制方法的探讨》一文中研究指出介绍了大型集中式除尘系统的发展趋势和存在问题,提出利用恒动压值控制设计流量的基本原理。恒动压的控制可借助于取压传感器组合原件和阀门定位执行器,并通过可编程控制仪,最终完成试运行风量调节的目的,可以确保在投产、试车、调试过程中系统的阻力达到平衡,从而达到满意的除尘效果。(本文来源于《燃料与化工》期刊2017年03期）

周广文,王宇鹏[6]（2016）在《旋流除尘器阻力损失及除尘效率影响因素的模拟研究》一文中研究指出基于Fluent软件建立了某型旋流除尘器内部流场模拟的仿真模型,研究了旋流除尘器叶片宽度、叶片倾角,以及处理风量对旋流除尘器阻力损失和除尘效率的影响。结果表明,叶片宽度和叶片倾角的减小以及风量的增大都会导致旋流除尘器阻力损失的显着增大,但同时旋流除尘器内旋流体上部的烟气离心加速度明显增大,即除尘效率会提高。由此可见,研究旋流除尘器内流场及相关参数对阻力损失和除尘效率的影响对工程实际具有重要的指导意义。最后,通过工程实例验证了计算结果的合理性和准确性。(本文来源于《环境工程》期刊2016年S1期）

刘金一[7]（2016）在《工业除尘系统管道阻力系数研究及推广》一文中研究指出针对工业环境除尘的要求,通过试验测算出管道阻力系数的数值,对正确设计除尘管网提供参考依据,同时具有一定的指导意义。日常除尘系统的计算都参考除尘系统设计手册,余量较大,其误差同样很大,不同的参考书上给出的系数在0.02~0.15之间,误差过大,因此本试验的目的就是通过试验测试出更加具体的摩擦系数,用于设计时,能够更准确的选择风机的全压值,防止系统设计失误等问题出现。(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2016年10期）

丁涛,周捍东,田爱军[8]（2012）在《MDF砂光粉除尘装置滤料阻力的研究》一文中研究指出以MDF砂光粉为试验粉尘,考察过滤风速,粉尘浓度和脉冲周期对脉冲袋式除尘装置滤料粉尘层阻力的影响。结果表明,过滤风速和粉尘浓度对滤料粉尘层压力损失都具有显着影响。其中,过滤风速对压力损失的影响最为显着。在试验参数范围内,粉尘层压损随脉冲周期的延长而产生的增幅并不显着,在生产实践中,这意味着可以在一定范围内适当调长清灰周期,而又不会导致压力损失的明显增加,从而减少能量消耗和滤料损耗。(本文来源于《木材加工机械》期刊2012年06期）

肖轶,张英杰,陈平[9]（2010）在《运用参数自整定模糊算法的电炉除尘阻力控制系统设计》一文中研究指出设计了一种将专家经验和智能控制相结合,根据电炉除尘系统烟气量的变化模糊推断阻力控制目标值,再根据实际阻力与控制目标值的偏差模糊推理清灰周期和脉冲间隔时间的参数自整定模糊算法。在宝钢股份南通分公司30t电炉除尘系统中实际运行表明,该系统稳定,清灰能耗降低,在正常情况下排放浓度由通常的小于50mg/m3,下降到小于15mg/m3。(本文来源于《现代制造工程》期刊2010年11期）

黄勇波[10]（2010）在《除尘管网阻力平衡与节能运行研究》一文中研究指出解决除尘管网系统的阻力平衡是保证除尘效果、减少系统运行能耗的首要问题。本文从阐述除尘管网的自身特点和运行规律入手,论述了除尘管网阻力平衡与系统节能运行的关系。最后,采用管网平衡计算软件模拟了一套除尘管网的运行工况,对比管网平衡前后的系统能耗差异,进一步分析了通过改善管网平衡特性来实现系统的节能运行,为推进冶金行业节能减排提供有力支持。(本文来源于《钢铁技术》期刊2010年05期）

### 除尘阻力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在工业化快速发展的今天,世界各国都越来越重视大气环境污染的问题,我国所面临的污染问题十分严重,尤其是空气的粉尘污染。这就要求许多的工厂大量配备通风除尘系统,但对于目前的通风除尘系统而言仍存在许多亟待解决的问题,尤其对于大型的通风除尘管网,其结构复杂、分支管路多和抽风点多,导致管网中的风量很难调试,若管内的风量达不到要求,将会造成通风除尘系统达不到设计要求。另外,对于大型通风除尘管网利用假定流速法进行设计计算和节点处的阻力平衡计算时存在步骤冗长、数据记载易混乱、计算繁杂等问题,图纸设计及修改也较为复杂。因此,如何有效的解决通风除尘系统中风量的合理分配、简化计算、数据记载、快速而精确的出图等问题具有重要意义。本文采用Visual Basic6.0对通风除尘管网阻力平衡计算进行软件开发,软件主体部分为通风除尘管网的设计计算与平衡计算,平衡计算部分采用调整支管管径、增设插板阀改变阀门开度以及使用可调孔板式阻力平衡器仅更换不同孔径比的孔板插件使节点达到阻力平衡(节点阻力差小于10%),同时该软件连接Microsoft Access软件建立数据库以实现对相关的运行参数、设计计算和平衡计算结果的信息进行存储管理,将该数据库与Excel进行连接可实现数据以Excel表格的形式导出,并可实现与AutoCAD的相互通讯。结论总结如下:(1)软件界面简单实用,方便用户操作,对用户的相关专业性知识要求不强。只需在软件的界面上进行参数的输入、设计、查询、添加和删除等工作。在通风除尘管网的设计中,仅需将设计参数输入便可进行设计计算和平衡计算,尤其对抽风点多,节点多的大型管网,具有方便、快捷、准确的特点,同时软件与Excel连接,进行有关数据的输出,方便数据的记载。(2)在平衡计算方面,本软件使用了管径调节、插板阀阀门调节和可调孔板式阻力平衡器。此类的调节方法只需要将风量进行重新分配,不用改变总的设计风量,也不用更换设备,平衡后的通风除尘管网较以前的增大风机风量或将管网进行改造而言,不仅可以保证除尘效果,达到环保要求,还能节省投资,节约能源。(3)采用可调孔板式阻力平衡器进行阻力调节时,仅通过更换不同孔径比的孔板插件来进行阻力调节,不同孔径比的孔板插件对应具体不同的局部阻力系数值。当管网阻力发生变化时更换孔板插件相对于更换整个阻力平衡器而言节约成本和材料费用,相对于其它阀门调节减少了调试等烦琐工作。(4)利用该软件与AutoCAD和Excel相互通讯,在绘制通风除尘管网的系统图上形成一个回路,可将平衡计算的结果实时地反应在系统图上,从而大大提高设计效率及精准率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 除尘阻力论文参考文献

[1].孙志顺,钱付平,张天.通风除尘管网阻力平衡系统的改进及平衡计算软件开发[J].安徽工业大学学报(自然科学版).2018

[2].孙志顺.通风除尘管网阻力平衡计算的软件开发及应用[D].安徽工业大学.2018

[3].张秀江.完全平衡法—除尘管路阻力平衡计算方法的探讨[C].第十一届中国钢铁年会论文集——S15.能源与环保.2017

[4].王勇,邱金鑫,邱永辉.低低温电除尘系统阻力匹配的力学机理探究[C].第十七届中国电除尘学术会议论文集.2017

[5].韩雯戈,霍飞,王培,蔡生会,刘文茂.大型集中式除尘系统阻力平衡自动控制方法的探讨[J].燃料与化工.2017

[6].周广文,王宇鹏.旋流除尘器阻力损失及除尘效率影响因素的模拟研究[J].环境工程.2016

[7].刘金一.工业除尘系统管道阻力系数研究及推广[J].橡塑技术与装备.2016

[8].丁涛,周捍东,田爱军.MDF砂光粉除尘装置滤料阻力的研究[J].木材加工机械.2012

[9].肖轶,张英杰,陈平.运用参数自整定模糊算法的电炉除尘阻力控制系统设计[J].现代制造工程.2010

[10].黄勇波.除尘管网阻力平衡与节能运行研究[J].钢铁技术.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d043ec3569fe90a7d4d6ab0b.html