# 岩土工程深基坑支护施工中存在问题及改进措施陆高飞

浙江交工路桥建设有限公司浙江杭州310051

摘要：深基坑支护支护技术直接影响到整个岩土工程的正常施工与建设的质量，具有较大的风险性与复杂性。因此，在施工中需要加强支护施工的管理工作，增强支护结构的稳定性与承载能力，及时总结施工经验，提升施工质量，为今后的岩土工程开发提供可靠经验与资料。

关键词：岩土工程；深基坑支护；施工

在岩土工程施工中，深基坑支护至关重要，必须不断创新创新和改进深基坑支护技术。在岩土工程施工中，首先需要明确岩土工程深基坑支护施工要求，然后结合工程实际需要，选用岩土工程深基坑支护技术，包括混凝土灌注桩支护施工技术、锚杆支护施工技术、组合型支护施工技术以及自立式支护施工技术，有效避免岩土工程施工中出现深基坑支护问题。

1岩土工程深基坑支护施工要求

1.1深基坑支护的设计要求

深基坑支护技术设计作为岩土工程的重要组成部分，在进行设计时需要具有科学性、合理性、安全性、变形性与稳定性。一旦深基坑施工结构出现倾斜、歪倒、滑动等现象，就表明深基坑支护技术达到极限承载能力状态。在这种极状态下进行深基坑开采，就会对支护结构产生巨大影响，造成一定的安全隐患，缺乏对深基坑结构进行极限状态分类。由此可见，岩石工程进行深基坑支护工作时，需要确保支护结构承载力的安全性，这样才能够有效提升建筑工程深基坑支护结构的稳定性能。

1.2深基坑支护的技术要求

实施深基坑支护技术操作时，需要根据施工所在地区的施工条件、地质特征、施工面积等方面进行合理计算与整合，严格按照相关施工要求与规章进行合理施工，提升深基坑支护结构的科学性、合理性与安全性。另外，进行深基坑支护技术施工时，还需要考虑建筑工程的防渗漏问题，做好防水措施，增强建筑工程的可靠性与稳定性。

2岩土工程深基坑支护施工技术分析

2.1岩土工程深基坑支护设计

其一，支护深层搅拌桩。在进行深层搅拌桩施工时，一般会使用到水泥、石灰等材料，这类材料可以作为固化剂，然后利采用搅拌的方式，将浆液、粉体和软土充分搅拌，使其产生化学反应和物理反应。进而实现软土的硬化工作，这样就能够有效的保证水泥搅拌桩具有非常大的强度。其二，排桩支护。排桩支护具有钻孔灌注桩、人孔挖孔桩、钢板桩功能。进行排桩支护时，需要严格依照驻列方式开展，并进行支护设置。其三，地下连续墙支护。通常情况下，地下挖彩深度不能小于10米，能够有效防止地下管线出现沉降，最大最大程度上符合当地环境的需求。由于地下连续墙支护整体性强度高，能够避免受到外界环境的影响，提升施工质量与安全性。

2.2混凝土灌注桩支护施工技术

混凝土灌注桩的详细流程包括：对钻孔的场地进行平整操作、测量放线布孔、挖出排水沟并且布置出泥浆池、使桩机就位、准备好泥浆、用钻机进行钻孔操作、洗孔清孔、布置钢筋笼、浇筑灌注桩水下混凝土。混凝土灌注桩在质量检验上比起其他桩种较为严格，所以在现场施工时，不仅要将施工措施事先规划好落实好，还要对该工艺流程的各环节进行严格把关，严格执行，这样才能确保工程施工过程的顺利进行，并且可以提高工程支护的质量，达到建筑工程预期的目标要求。就混凝土灌注桩施工来看，该施工过程需要做好各种辅助的施工措施，包括测量放线布孔以及对场地进行必要的平整处理、机桩准确定位、泵的提升速度控制等等，这样才能提高混凝土灌注桩的施工质量，使基坑支护达到预期的目标。

2.3锚杆支护施工技术

锚杆支护指的是在边坡、岩土深基坑等地表工程及隧道、采场等地下洞室施工中采用的一种加固支护方式。即用金属件、木件、聚合物件或其他材料制成杆柱，打入地表岩体或洞室周围岩体预先钻好的孔中，利用其头部、杆体的特殊构造、尾部托板，或依赖于黏结作用将围岩与稳定岩体结合在一起而产生的悬吊效果、组合梁效果、补强效果，以达到支护的目的。这种支护形式可以增加支撑体所承受的拉力，增加了其稳定性，使其不易变形。同时该支护形式还可以节约能源以及人力资源，并且具有高效的特点。根据实践证明，采用这种方法，在深基坑支护期间，周围建筑物无明显变形现象，且坑壁稳定性很好，没有出现坍塌的现象。综上所述，混凝土灌注桩支护和锚杆支护施工方案的可行性比较高，不仅可以保证施工过程的顺利进行，而且还能使周围的建筑物构筑物受到的影响很小或不受影响锚杆的构造。

2.4组合型支护施工技术

土地环境条件有很大差别的深基坑内部，就应当根据当时的环境条件使用组合型支护的方法，使得各种支护结构类型充分发挥其优越性。支护类型主要是：组合钢筋混凝土的H型钢和灌注桩与水泥土墙；组合预应力锚索和土钉墙；组合水泥土搅拌桩和土钉墙；组合微型注浆桩和土钉墙；组合桩间高压旋喷桩和钢筋混凝土排桩；组合各种支护结构由高压旋喷桩和水泥土搅拌桩造成的封闭止水帷幕。这些组合型支护结构中，深基坑支护近些年最主要的形式是土钉墙和排桩的支护结构。

2.5自立式支护施工技术

水泥搅拌桩挡墙支护和悬臂式排桩支护是自立式支护的主要形式。水泥搅拌桩挡墙支护其优势在于即使深基坑内没有支撑，也能够使得地下工程和机械挖土正常施工。但是，这种支护方式挡墙面积太大，在施工过程中土层的有机质含量和含水量会影响支护强度。悬臂式排桩是利用人工冲、钻孔或者挖孔灌注桩，其应用优势在于即使深基坑内没有支撑，也能够使得地下工程和机械挖土正常施工。但是，如果地质条件差或者坑基深，则会使支护桩顶部的水平位移加大，增加工程的成本和造价。所以这种方式通常运用在坑基小于等于6m，并且地质条件好的施工场地。自立式支护施工技术的应用优势在于高整体性、高稳定性、大厚度的坑基挡墙、高效率，并且深坑基的隔水效果很好，造价也不高。

结论

在岩土工程施工中，运用深基坑支护的措施和手段有利于保证建筑物稳定性，在此基础上全面改进现阶段的支护施工工艺流程。在施工进程中，施工人员有必要密切结合深基坑支护的现场状况，依照因地制宜的基本思路来选择最适合用于支护施工的措施和手段。未来的施工实践中，施工人员还需要摸索经验，进而服务于岩土工程施工质量的全面提高。

参考文献

[1]严元。论岩土工程深基坑支护施工技术措施[J].城市建筑，2012（15）：56+58.

[2]刘祝明。岩土工程深基坑支护的施工技术[J].江西建材，2015（13）：113—114.

[3]梁刚。岩土工程基础施工中深基坑支护施工技术的应用探析[J].中国建材科技，2014（04）：150—151.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d05f86d4b6713e14aed5241f.html