# 聚乙烯醇在建筑墙面应用的研究

中国交通建设第一公路工程局海外事业部北京100024

摘要：本文论述聚乙烯醇，是由石油化工行业生产链中某一环节提取的一种材料，我们通过一定的配比研究，得到合适浓度的水溶液，再配合水泥等作为新型建筑墙面等用料，在建筑工程项目中常用来制造建筑用新型“腻子”，取代了原市场中成品刮墙腻子，从而用来提高墙面的光洁平滑度、粘结强度和防水性能，更重要的大量节约成本，起到物美价廉的良好效果，现在建筑领域广泛应用。

关键词：聚乙烯醇；建筑应用；

一、聚乙烯醇建筑方面特性简述

我们在项目工程上使用的聚乙烯醇外观为白色絮状粉末，是一种用途相当广泛的水溶性高分子聚合物，性能介于塑料和橡胶之间。溶于水，水温越高则溶解度越大，但几乎不溶于有机溶剂，它可在80--90℃水中溶解。其水溶液有很好的粘接性和成膜性，且能耐油类、润滑剂和烃类等大多数有机溶剂。

二、在项目施工中的实际研究与应用

聚乙烯醇可以在热水中溶解，但由于聚合度、醇解度高低的不同，醇解方式等不同在溶解时间、温度上有一定的差异，因此在使用不同品牌聚乙烯醇时，溶解方法和时间需要进行现场实验室摸索配比实验。

聚合物水泥中的聚乙烯醇水溶液的配比，溶解方法和时间只有通过实验室多次进行摸索与实验，最终得到最适合的实际混合物水溶液。项目上实验室研究的实际聚乙烯醇配比的方法与步骤如下：先准备好一个干净的容器或大铁盆，先根据预计的配比放入定量的水，再放入聚乙烯醇絮状物放入水中溶解时，可边搅拌边将该品缓缓加入20℃左右的冷水中充分溶胀、分散和挥发性物资的逸出，如色泽能均匀扩散，说明已完全溶解。基本上以聚乙烯醇与水按1：4的比例配比，在水融合后加热到80℃至90℃，一边加热一边均匀搅动，搅动的速度一般为50圈/分钟，加热时间一般为一个小时左右，这需要根据火候大小根据经验来适当调整，最后，用干净的盖子盖住容器，以防渣滓杂物等掉入容器，让次聚合物一直冷却到常温。

根据我们项目实验室自身的研究聚乙烯醇水溶液与型号425的水泥的配合比来看，效果最好的质量配比为水泥：水：聚乙烯醇水溶液为1.2：1:4.8。这种配比的稠度和柔韧度都十分好，且瓦工工人在披刮上墙时，使起来得心应手，很容易粘结在墙面砂浆层面。

三、这种配比的实际使用后显著效果及优势有：

1.墙面平滑光洁水平，基本上技术水平好的瓦工师傅刮一次就能达标，个别的地方用尺靠检验不平时再补刮一次即可成型。这样节省了一般瓦工多次刮墙面腻子的工时。

2.节约了原先传统工艺使用腻子的成本。目前市场上，墙面腻子有各式各样，价格也较贵，而聚乙烯醇絮状原材料也才几块钱一公斤，这种新工艺的每平米的综合成本比市场上的成品腻子也便宜；不但如此，而使用了这个聚乙烯醇水溶液与水泥混合配比后，每一平方米所需耗用的量比一平方米所需的腻子的量要节省得多。因此，这对施工总成本的目标控制找到了新工艺的技术措施。

3.节省了涂料或油漆的使用量。建筑室内墙面在使用聚乙烯醇水溶液后，在进行下道工序油漆工程或涂料工程中，节省了油漆或涂料的用量。在原工艺墙面刮腻子后进行的涂刷油漆，一般需要三至四遍，而且油漆或涂料会在头两遍的时候会在墙体腻子面层吸收很大一部分，油漆或涂料在被从表层至内吸收后，才从质感上感觉到油漆已经“着色”，这样实际消耗的油漆或涂料使用量也较大。而新工艺中聚乙烯醇配比水泥刮墙面后，在使用油漆或涂料后，油漆很快能在墙面相容着色，并且不被大量的吸收至墙体砂浆层，这样以来可以节省油漆或涂料的用量，从而达到节约成本的目的。

4.聚乙烯醇配比水泥的墙面具有更好的防水性与耐水性。聚乙烯醇为有机高分子物质，掺人建筑石膏浆体后，随着水分子的消耗和蒸发，聚乙烯醇在建筑石膏制品中逐渐形成具有阻水和防水作用的不规则网膜，填充于砂浆晶体间的孔隙内，从而降低整个墙面砂浆层的孔隙率，同时这种聚乙烯醇本身就是一种有机分子材料，在配合水泥后，具有更好的防水性能，提高建筑制品表层的防水性能。

5.提高墙面混合物的粘结性。另外，它还能减少摩擦，从而增强了工作效能以及质量。它具有防止砂浆抹灰层的开裂脱落，增加附着强度和平滑性。项目工程中经常有墙体的裂缝、空鼓松动的水泥砂浆、凸凹不平的墙面及阴角阳角等，均可以使用聚乙烯醇与水泥的配比后作为新工艺披刮来维护。同时，这种配比混合物具有良好的稳定性，水溶液具有稳定性，保质期更长，抗细菌霉变性能强，而且不发酵。

当然，这种聚乙烯醇与水泥混合物也有很多的缺陷地方，由于聚乙烯醇属于石油化工的下游产品，本身就含有一些化学物质，变成水溶液后会散发出微微的有害气味，它不但能污染工地环境，最主要的是会危害施工人员的身体健康，还会成为居室的污染源，一般在室内墙面上施工披刮后，室内通风两月后，墙面的污染才慢慢消减完。

另外，聚乙烯醇与水泥的配比混合物是含有有机物成分，其阻燃性能也不如腻子和水玻璃等无机胶黏剂，也不耐热，这是其弱势之处。

四、聚乙烯醇的使用注意事项与保存措施。

在正式使用聚乙烯醇前，一般先进行现场小面积试验段，在确认达到预期使用效果和用量后再大面积使用；墙面砂浆层表面应坚固结实、无浮灰和油渍，若有如上情况，先需要清除掉；此聚乙烯醇混合物在熬制后丙贮存一段时间后，会出现局部轻微的分层，这属正常现象，不影响施工的继续使用，并且在使用前搅拌均匀后即可；若在使用过程中如溅到眼睛、口腔及皮肤上时，请用清水冲洗即可；这种混合物的施工温度应在常温，甚至常温以上，但不能在寒冬地区或气温零度以下的冬季使用；另外，此聚乙烯醇混合物在使用时不得随意加水使用，且不可与其它溶剂或酯类混合或与其他品牌的胶黏剂混合使用。

聚乙烯醇的原料应存放于室温常温阴凉处、通风、避光和干燥的场所，摆放整齐，不能挤压、倾斜和倒置。仓库应当有良好的通风条件，应避免产生粉尘与氧化剂接触，工作场所除了有良好的通风还要远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。贮存期间出现沉淀属正常现象,使用前搅拌均匀。产品无毒，且不易燃，贮存运输可按非危险品办理相关运输手续。一般聚乙烯醇在标准状态下保质期为十二个月，有个别局部包装有稍微的沉淀现象时，在热水中搅拌均匀后可正常使用。项目上负责熬制聚乙烯醇并配比水泥混合物时，应该佩戴劳保，比如过滤防尘口罩，佩戴化学安全防护眼镜，工作人员要经过专业的培训，能够严格的遵守操作规范。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d0609c2621f84595201fd9d0.html