# 行波管发射机论文-王玄

导读:本文包含了行波管发射机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:发射机,栅控行波管,真空度,钛泵

### 行波管发射机论文文献综述

王玄[1]（2019）在《栅控行波管发射机典型故障的工程分析与排验方法》一文中研究指出本文主要通过介绍栅控行波管发射机的工作原理,结合工程实践中出现的典型故障现象,如高压打火、行波管打火、发射功率增益降低等进行分析并提出解决措施。行波管是发射机完成使命的核心部件,管子的真空度降低将导致系列故障现象,处理难度高,难以复现。在工程实践与理论分析结合的基础上,本文总结出常规行波管发射机故障,针对行波管真空度对阴极中毒的影响,提出增加钛泵解决方案,实践证明增加钛泵能够提高行波管的真空度,稳定度,使其可靠性大大提高。(本文来源于《中国新通信》期刊2019年08期）

谢刘宏,张可银,杨世航[2]（2016）在《基于SG1525的行波管发射机栅偏压电源设计》一文中研究指出本文介绍了一种行波管发射机栅偏压电源的设计,并论述了其工作原理。该电源基于PWM控制芯片SG1525,在传统不对称半桥电路的基础上做了一些改进。文中对功率变压器、控制电路和基于脉冲变压器隔离的驱动电路分别进行了详细设计,并设计了电压保护电路。实验结果验证了设计的有效性和该偏压电源的高可靠性。(本文来源于《真空电子技术》期刊2016年02期）

张剑,宋越,周明[3]（2016）在《脉冲行波管发射机保护功能的设计》一文中研究指出本文主要介绍了宽带栅控脉冲行波管发射机保护措施的重要性和必要性以及一些保护措施的实现方法。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2016年06期）

张伟[4]（2016）在《一种行波管发射机高压电源测试系统》一文中研究指出本文介绍了一种行波管发射机高压电源的测试系统,针对行波管高压电源的测试和维修需求,系统分别从硬件设计和软件设计两方面进行了设计,文章论证如何提高高压电源系统的测试和维修效率,改善高压电源系统调试环境。(本文来源于《电子世界》期刊2016年05期）

朱海,李晖,鞠凯宾[5]（2015）在《一种空间行波管发射机调制器的设计》一文中研究指出介绍一种空间行波管发射机调制器的原理和设计方法,重点叙述单匝变压器隔离驱动应用、串联开关管选择和高压灌封要求,并给出发射机调制波形和测试结果。(本文来源于《空间电子技术》期刊2015年05期）

张伟,柏光东[6]（2015）在《一种行波管发射机高压电源系统可靠性的提高》一文中研究指出本文以一种行波管发射机的高压电源系统为例,通过分析其组成的整流电源、逆变电源和高压电源在设计中的薄弱环节,论证如何提高整个高压电源系统的可靠性,确保行波管能够获得最佳的工作状态。(本文来源于《电子科学技术》期刊2015年03期）

张彦,胡平[7]（2014）在《一种Ka波段行波管发射机的设计》一文中研究指出介绍了一种Ka波段行波管发射机的技术参数及设计方法,主要叙述了发射机的构成:高压电源、高压隔离组件、控保电路及高频系统,并针对Ka波段发射机在精密跟踪雷达方面的应用,就其小体积、高电压情况下的电源模块化设计,高压绝缘设计作了详细说明。(本文来源于《舰船电子对抗》期刊2014年04期）

石浩[8]（2014）在《电磁兼容设计在某型行波管发射机中的应用》一文中研究指出行波管发射机在现代机载雷达领域得到了广泛应用。由于机载雷达对体积的小型化要求日益严格,电路结构更加紧密,因此,电磁兼容的重要性更为突出。文章通过理论分析和工程设计,阐述电磁兼容技术在发射机设计中的应用。结合实际应用,文章具体介绍了在电源入口的防雷保护、在信号线采取的屏蔽皮接地方法、空间屏蔽和在高压回路中的安全接地与保护等电磁兼容策略,并且讨论了发射机输出信号频谱控制的常用途径。(本文来源于《信息化研究》期刊2014年03期）

张登[9]（2014）在《雷达发射机的行波管保护设计》一文中研究指出行波管在雷达发射机中应用广泛。从行波管各极工作电流和工作电压方面介绍了发射机行波管的保护措施,并分析了保护措施的重要性及实现方法。(本文来源于《舰船电子对抗》期刊2014年02期）

刘洁[10]（2014）在《基于MCU+CPLD控制系统的高性能栅控行波管发射机设计》一文中研究指出本文所研制的发射机主要应用对象是某远程炮位侦察校射雷达。该雷达为车载系统,对发射机在功率、体积和重量等多方面都有着严格的要求。在发射机的研制过程中对控制检测系统、脉冲调制器和行波管高压电源等组合在电路形式设计和结构工艺上都采取了相应的措施,使得性能、体积和重量都能满足发射机系统的要求。栅控行波管发射机主要由微波放大链、高压电源、脉冲调制器、控制检测单元和冷却系统等组成。本文依据炮位侦校雷达的设计要求,对大功率高性能栅控行波管发射机展开了深入研究。本文重点分析了高性能栅控行波管发射机各个部件的主要功能和指标要求,着重设计了高性能栅控行波管发射机的控制检测系统、行波管高压电源和脉冲调制器。为本发射机设计的发射机控制检测系统电路以MCU为核心,以可程序设计逻辑器件(CPLD)集成外围逻辑电路及进一步扩展I/O接口、中断功能、定时功能组成的计算机控制型监控电路,有效提高了电路灵活性,减小了电路规模。脉冲调制器采用了脉冲形成电路和开关电路高低压分离的设计方法,调制器所用偏压电源采取高频开关电源的形式,提高了调制器的性能和可靠性;脉冲调制器高压部分采用高压绝缘胶灌封的方式,减小了调制器的体积和重量。设计的脉冲调制器占空比和脉宽连续可调、重复频率最高可达100kHz。行波管高压电源电路设计采用了PWM全桥移相零电压零电流软开关变化技术,有效的提高了高压电源的效率,不仅功率容量可以做大,而且效率高、开关噪声小、电磁兼容性好,电路的稳定性可靠性好;结构上采用干式固态绝缘高压灌封技术减小了高压电源的体积。为了适应现代战争的需要,雷达系统的小型化是一个重要的发展方向,因此发射机系统在电路和结构上精心设计以满足雷达系统的要求。研制的控制检测系统、脉冲调制器和行波管高压电源不仅在性能上满足发射机指标要求,在体积和重量上也达到了设计指标。(本文来源于《电子科技大学》期刊2014-04-01）

### 行波管发射机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了一种行波管发射机栅偏压电源的设计,并论述了其工作原理。该电源基于PWM控制芯片SG1525,在传统不对称半桥电路的基础上做了一些改进。文中对功率变压器、控制电路和基于脉冲变压器隔离的驱动电路分别进行了详细设计,并设计了电压保护电路。实验结果验证了设计的有效性和该偏压电源的高可靠性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 行波管发射机论文参考文献

[1].王玄.栅控行波管发射机典型故障的工程分析与排验方法[J].中国新通信.2019

[2].谢刘宏,张可银,杨世航.基于SG1525的行波管发射机栅偏压电源设计[J].真空电子技术.2016

[3].张剑,宋越,周明.脉冲行波管发射机保护功能的设计[J].电子技术与软件工程.2016

[4].张伟.一种行波管发射机高压电源测试系统[J].电子世界.2016

[5].朱海,李晖,鞠凯宾.一种空间行波管发射机调制器的设计[J].空间电子技术.2015

[6].张伟,柏光东.一种行波管发射机高压电源系统可靠性的提高[J].电子科学技术.2015

[7].张彦,胡平.一种Ka波段行波管发射机的设计[J].舰船电子对抗.2014

[8].石浩.电磁兼容设计在某型行波管发射机中的应用[J].信息化研究.2014

[9].张登.雷达发射机的行波管保护设计[J].舰船电子对抗.2014

[10].刘洁.基于MCU+CPLD控制系统的高性能栅控行波管发射机设计[D].电子科技大学.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d0bd6c2e47ad877150b4b663.html