# OTN技术在电力信息通信传输中的应用魏博文

（国网博尔塔拉供电公司新疆833400）

摘要：生活水平的不断提高，人们对电力信息通信传输速度也提出了更高的要求，传统的通讯服务已难以满足人们当前的实际需求，用户对IP业务的需求量越来越大，而OTN技术的应时出现恰恰解决了这一难题，其可有效提升信息传输速度。因此，本课题对OTN技术在电力信息通信传输中应用方式的研究具有现实意义。

关键词：OTN技术；电力信息；通信传输

随着社会的飞速发展，社会经济的发展速度也随之变得越来越快，在这样的发展趋势之下，科学新技术的发展进度就变得更为迅猛，电力信息通信传输技术也得到了飞速的发展。另外，不断出现的新技术也为电力信息通信传输行业带来了全新的挑战，这些挑战主要是在传输效率等方面。现阶段，要想有效的对电力信息通信传输的效率进行提升，并且确保其质量，那就需要利用到现代化科学信息技术发展过程中研究出来的重要成果，即：OTN技术。

1OTN技术的概念

能够将信息应用于光层网络的技术是OTN技术，该技术是在传统的波分复用技术的基础上逐渐更新过来的。这种新型的网络传输有3种传输体系，分别是G-872，G-709和G-798。在传统的通信中，密集波分复用（WDM）和同步数字体系（SDH）是最核心的技术，但是，在WDM和SDH技术的基础上引进了光传送体系（OTH）、可重构光分插复用器（ROADM）和G-709接口后，便形成了现如今应用广泛的OTN技术，该新型技术有效地解决了WDM网络无波长和子波长业务调度能力差以及网络自保护能力差等一系列问题。OTN技术是一种光传送网，可以使信息的传输效率得到明显的提高。OTN技术以其高传输率的优势，将广泛应用于今后的电网信息通信传输中。在国际上，对OTN技术的研究已经获得了一定的成果，如果该技术应用于我国，会因其良好的民众基础而使其具有一定的可行性。

通常OTN技术具有如下两个优点：①OTN技术包括光层网络和电层网络，具有SDH网络和WDM网络的优势，不仅能透明化传输信息，还能对不同类型的客户信息进行封装，有效复用大颗粒宽带，实现配置和交叉的有效性。同时OTN技术具有较强的维护及开销能力，有利于增强管理的合理性、科学性，改善组网能力及自我保护能力。②OTN技术的兼容性较强，可以做到前后地完全兼容，并且该技术能以现有SONET和SDH的管理功能为基础，确保通信的透明性及完全性，向WDM提供端的连接与组网能力、光层互联的规范，有效补充波长汇聚与疏导能力。总之，OTN技术有利于及时监测网络的故障，对网络性能加以维护，提高网络的维护效率，最大限度发挥其在信息通讯传输中的作用。

2OTN技术在电力通信传输中的应用

随着智能电网的高速发展，电力传输网不仅要服务于电力生产环节的指挥和调度，而且也要为数据互动化和办公现代化提供良好服务，以此来有效实现远程抄表或远程控制等业务的应用和普及。OTN技术在电力信息通信传输的应用过程中，相关电力人员应充分了解和掌握OTN技术的概念和应用方式，以此来最大限度地发挥OTN技术的积极作用。基于当前的应用现状，本课题结合电力信息市场的相关数据资料，对OTN技术在电力信息通信传输的应用方式进行了深入剖析，具体内容如下所示：

2.1OTN技术在电力信息通信骨干网络中的应用要求

如果从本质上来讲的话，OTN技术就属于一种比较先进的骨干传送网，要想对一些大颗粒业务的传输需求进行完美的解决，那么我们就可以在电力信息通信骨干层利用这种技术。通常情况下，在电力信息通信系统管理的工作环节当中，工作人员必须对站点中所有的传输数据进行高效的管理，除此之外，在对电力信息通信网络的恢复性能进行满足的时候，工作人员必须按照有关的需求来进行，当然，电力信息通信系统中的所有信息都必须按照时代的发展需求来做出一定的调整，这也是该系统运行的基本要求。由此我们可以看出，在通信网络中，其必须具备很强的灵活性，而且在日常运作的时候，有关人员还要按时的对系统进行维护，只有这样，信息传输的质量才能得到有效的保障。作为一种复用网络，OTN技术属于比较先进的复用网络，这主要是因为该种技术结合了WDM技术以及SDH技术当中的优点。但是在实际运用的时候，我们还是要让其具有一定的针对性。

2.2技术测试分析

对于OTN技术的测试，主要包括以下两大部分内容：第一，科学合理地选择测试内容，第二，建构行之有效的测试拓扑。OTN技术测试的流程为：首先，测试装置向OTN技术传输OUT帧，并要求OUT帧满足G709规范，其次，在OUT装置中导入相关的开销内容，主要囊括了SM、TCM以及PM三大开销，并对OUT装置的应用网络施加系统管理，在此基础上检查OUT装置，测试OUT装置能否有效接收来自网络分析器的开销，与此同时，对OUT装置中的SM、TCM以及PM三大开销进行调整，借助网络分析器对链路进行全面把控，以此来详细分析OUT装置的开销情况，并对其运行状态进行判断。

2.3组网规划

光纤传送网络技术一般都是对电力通信网络中的核心骨干区域加以利用，只要这样，才可以满足宽带业务的相关规定。在这一过程中使用的主要技术就是OTN技术。由于电力通信网络中有很多核心骨干区域，因而，需要承很大的数据业务。一般情况下，就需要使用组网规划结构，通过这样的方式来提高各个骨干间的灵活性与可变性。当今社会，科技水平逐渐提高，电力通信网络也步入到数据自动化时代，且在运行的过程中，可以对传统的数据业务进行接收，同时还可以和电力光纤网络通信客户端等相关系统共同构建多种服务体系，从而扩宽电力系统运行范围。在具体运行的过程中，该项技术通常都是依照数据业务流向及传输方式，实现对核心表层的控制。通过这样的方式，使数据任务理解的灵活性得到不断增强。除此之外，该项技术还可以积极向核心网络靠近，并对实际的情况进行分析，即，在电力信息传输中，还需要对信息传输线路作出科学、有效分析。通过分析，能够有效避免重复线路问题的发生，并能在同一方向对组网规划处理。当然，在这一过程中，还需要对资源的利用情况进行科学分析，一旦要转接光缆，需要近距离选择，并于及时进行调整。

3结语

总而言之，基于当前的技术发展背景，OTN技术不仅可有效满足电力企业和社会公众的电力信息通讯传输需求，而且可大大推动社会经济的可持续健康发展。因此，相关电力人员必须提高对OTN技术的重视程度，切实了解和掌握OTN技术在电力信息通信传输中的应用，以充分发挥其积极作用，促进电力企业发展。

参考文献：

[1]许振飞，张梅，许崇志，夏欢，柯望.OTN技术在电力信息通信传输中的应用[J].低碳世界，2017，（24）：44-45.

[2]胡光宇，刘龙.OTN技术在电力信息通信传输中的应用剖析[J].企业技术开发，2016，35（18）：80-81.

[3]隋伟香.OTN技术在电力信息通信传输中的应用[J].电子制作，2016，（04）：64.

[4]周岩，徐凌云.小议OTN技术在电力信息通信传输中的应用[J].中国新通信，2016，18（03）：85.

[5]邓增银.电力信息通信传输中OTN技术的应用探析[J].中国新通信，2015，17（14）：90-91.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d108a5b63d8a6f4ef544a0ce.html