# 馈电结构论文-周文阳,陈益凯,杨仕文

导读:本文包含了馈电结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:相控阵,紧耦合天线阵列,耦合线巴伦

### 馈电结构论文文献综述

周文阳,陈益凯,杨仕文[1]（2019）在《应用于超宽带垂直偶极子紧耦合阵列的简易馈电结构》一文中研究指出在现如今的紧耦合阵列设计过程中,馈电结构一般采用复杂的集成巴伦实现平衡到非平衡的转换,这样的结构会导致阵列天线不易于拓展至其他频段。本文设计了一种简单的运用耦合线巴伦的馈电结构并且针对耦合线巴伦进行了分析。由于这个馈电结构非常简洁且不用进行阻抗变换,因此它可以非常轻易地被运用到其他频段的紧耦合阵列设计。馈电结构中的耦合线巴伦可以很好的实现从偶极子端到非平衡端的转换并且保持偶极子本身的阻抗匹配性能。本文提出的馈电结构相对于不使用耦合线巴伦的馈电结构能实现更好的阻抗匹配,这也论证了耦合线巴伦的重要性。(本文来源于《2019年全国微波毫米波会议论文集（上册）》期刊2019-05-19）

刘明建,林福民,肖宇杰[2]（2018）在《采用新型馈电结构的双频宽带导航天线设计》一文中研究指出基于新馈电结构,设计了一款覆盖全球四大卫星导航系统的双频宽带贴片天线。采用了一种四分八馈电线路,以8个同轴馈电探针两两相连的方式将两路天线馈电信号合为一路,有效简化了馈电网络的复杂性,同时保证了天线辐射的增益、带宽和轴比性能。该双频辐射贴片单元采用正八边形层迭式结构设计,并在每个天线单元边缘对称添加两组矩形调谐单元,有效增加了天线辐射的波束带宽。该双频天线单元在高频1.482~1.617 GHz(增益带宽155 MHz)和低频1.191~1.252 GHz(增益带宽61 MHz)频段范围内,都能保证良好的辐射增益;高低频的3 d B轴比在θ方向覆盖的角度范围为-60°~60°,具备良好的圆极化性能。经实物样机对比测试分析,实测结果与仿真结果基本吻合。(本文来源于《电讯技术》期刊2018年06期）

黄凯琪,吴林晟,张显,毛军发[3]（2017）在《一种抑制高次模的贴片天线馈电结构》一文中研究指出本文提出了一种具有高次模抑制作用的贴片天线馈电结构。采用双孔偶对称馈电并在特定位置引入3个短路柱,可在不影响主模工作特性的情况下,对端口反射和增益频率响应中的高次模谐振实现有效抑制。该天线工作于28GHz,主模TM010模的10d B阻抗带宽仿真值为2.07GHz,带内增益5.65d Bi。与单孔馈电方式相比,高次TM200和TM210模的最大增益均下降8d B。(本文来源于《2017年全国天线年会论文集（上册）》期刊2017-10-16）

李刚,刘荣忠,郭锐,张利[4]（2015）在《偏心罩在内嵌馈电结构EFP战斗部中的应用》一文中研究指出采用中间馈电布局的毫米波敏感体制末敏弹,需要将部分敏感器件嵌入弹载爆炸成型弹丸(EFP)战斗部的装药内,改变了装药结构并影响了爆轰波的传播,给EFP的成型过程带来了较大的负面影响。为了调整药型罩的壁厚分布,进而对药型罩的压合过程施加影响,设计了偏心药型罩结构并配用于EFP战斗部,以控制药型罩完全向后翻转,使其形成大长径比的成型弹丸。实验中测得的EFP成型及侵彻结果基本符合数值模拟的预期,证明配用偏心布局药型罩的有内嵌结构EFP战斗部,能够得到飞行稳定的大长径比成型弹丸,可以解决敏感器件内嵌给战斗部成型带来的负面影响。(本文来源于《高压物理学报》期刊2015年06期）

韦学科,张华林,朱瑞平[5]（2015）在《基于新型空气板线结构的低损耗馈电网络》一文中研究指出介绍了一种馈电网络的构建方法,模块优化分段原则,并探讨了一种新型的馈电网络结构,该结构形式在空气板线结构的基础上演化而来。电路制作在以介质做支撑的基板上,双面印制电路采用金属化导通孔实现电磁信号偶模传输,该结构形式有空气板线结构的全部优点,而且易于加工生产。试验证明网络损耗满足预计指标。(本文来源于《现代雷达》期刊2015年09期）

卢瑛,沈亮,沈亚,蒋鹏,卢燕[6]（2015）在《一种异面馈电模式的CBCPW与SIW的转换结构》一文中研究指出介绍了一种共面波导(CBCPW)与基片集成波导(SIW)的转换结构。区别于广泛采用的馈电点在共面的转换结构,该结构采用异面的馈电形式。一种变异的电流探针实现了两种传输线间的能量耦合,在CBCPW中的准TEM模通过它转换成SIW中的TE模。计算机辅助设计优化了该结构。实际制作并测试了一组背靠背的转换结构。测试结果显示在整个有效带宽达36%的频带内转换结构插损小于0.35dB。在同类结构中插损较小。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2015年09期）

刘涛,康乐,黄丘林,史小卫[7]（2015）在《一种采用非对称共面馈电结构的叁频平面单极子天线》一文中研究指出本论文提出了一种采用非对称共面馈电结构的紧凑型叁频平面单极子天线,该天线适用于无线局域网(WLAN)和全球微波互联接入(Wi MAX)通信系统。通过采用非对称共面馈电结构,该天线的整体尺寸仅为11×25×1.6 mm3.天线的叁频谐振特性通过在梯形辐射片上加载两个L型缝隙来实现。由仿真和实验结果可得该天线的-10d B阻抗带宽分别是120 MHz(2.39–2.51 GHz),510 MHz(3.22–3.73GHz)和980MHz(4.93–5.91GHz),同时覆盖了2.4/5.2/5.8 GHz WLAN和3.5/5.5 GHz Wi MAX工作频率。并且在这叁个工作频带内天线具有良好的辐射特性。(本文来源于《2015年全国微波毫米波会议论文集》期刊2015-05-30）

黄懈[8]（2015）在《带状线结构馈电网络频扫天线设计》一文中研究指出迅速发展的空间技术及导弹技术对现代雷达与通信技术也提出了新的要求,其中特别要求雷达天线的波束能进行快速扫描。频率扫描天线,顾名思义,就是一种波束指向随工作频率变化的天线。本论文主要设计了一种工作于X波段的频扫天线阵列,主要研究工作如下:理论方面:首先,对频扫天线阵列的基本理论进行了较深入的分析与研究,给出了频扫天线阵列的基本结构参数(d,m,L,m?)及其相关计算公式;然后,结合泰勒综合法研究分析了按叁角形栅格矩形边界排布的平面天线阵列性质,根据栅瓣抑制条件及余量设计原则确定了天线阵列单元间距;最后,着重分析研究了对频扫天线性能起决定性作用的低损耗慢波线结构,选取了体积、质量较小、结构相对简单的蛇形线作为频扫阵列慢波线结构,并对微带线、带状线和倒置微带线在X波段的损耗情况进行了理论分析,最终设计出具有低损耗特性的空气带状线形式的蛇形线。仿真设计方面:首先,利用HFSS电磁仿真软件对本论文所采用的对称振子天线进行了仿真优化,得到了驻波、增益、波瓣宽度等性能参数较好的天线仿真模型。然后,根据计算得到的天线口径分布,确定了用于列馈的一分十八功分网络拓扑结构图,仿真设计了17个不等功分四分支带状线结构定向耦合器以实现功率分配,并在四分支定向耦合器结构中引入低通滤波结构来改善两输出口间的相位偏移。考虑到实验室计算机资源问题,将一分十八功分网络拆分成一分五、一分四、一分叁和一分六4个子功分网络进行单独仿真设计,然后拼接起来整体仿真优化,最终得到的一分十八功分网络在驻波、幅度、相位等性能上很好的满足了指标要求。同时,本文还仿真设计了威尔金森功分器形式的一分四等功率分配器以满足行馈需要。最后,仿真设计了4?18的频扫天线阵列,通过调试优化,最终得到的天线方向图达到了预期的扫描角度、波瓣宽度、增益和副瓣电平等指标要求。加工测试:把仿真设计的器件加工制作并进行相关实测,实测结果从整体上基本满足设计指标,证明了本论文所设计的频扫天线阵列在实际应用中的可行性。(本文来源于《电子科技大学》期刊2015-04-29）

王尧[9]（2015）在《馈电状态传感器传感头结构形式研究》一文中研究指出针对现有馈电状态传感器易受外界电磁场干扰而导致监控结果不准确以及无法监测AC3 300V及以上设备断电状态的问题,通过研究电容式非接触电场检测原理,设计出2种馈电状态传感器传感头结构形式,分别对铠装电缆和非铠装电缆电场变化进行检测,从而实现对被控设备的在线馈电监测,有效解决了现有矿用馈电状态传感器检测非铠装电缆时存在的易误报、抗干扰能力差、稳定性差的问题。(本文来源于《工矿自动化》期刊2015年03期）

李雪峰[10]（2014）在《微带多通带滤波器馈电结构改进》一文中研究指出当今日益拥挤的频谱制约着无线通信系统的发展。为了进一步提高频谱资源利用率和通信频段兼容性，多频带通信系统近年来得到了快速的发展。而多频滤波器作为通信前端的关键器件，也倍受关注。本论文主要总结了微带多通带滤波器的设计和实现形式，创新性的改进了多频谐振器抽头馈电结构的设计方法，在实现更好的带内带外响应的同时，增加了设计自由度，提高了各通带外部耦合的可控性。新型的馈电结构用遗传算法优化设计，并由两截非等长均匀传输线和非均匀传输线网络分别实现。该馈电结构在满足多频带的外部耦合需求同时，可自由选择馈电位置。这一自由度的增加使提高多通带滤波器频率选择性和谐波抑制度有了新的方法。通过调节馈电点使传输零点落在通带边缘，可提高边带陡度；在特定位置馈电的馈电失配谐波抑制法，让高次谐波的外部耦合严重失配从而抑制寄生通带。非均匀传输线多频多阻抗变换器对多个谐振模式外部耦合可以精确匹配，实现多通带。本文设计了多个由两截非等长均匀传输线阻抗变换器馈电的双通带滤波器和由非均匀传输线抽头外部耦合的多通带滤波器，仿真和测量结果吻合良好，并通过滤波器彼此之间的比较，证明了新型馈电方法的优越性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2014-03-01）

### 馈电结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于新馈电结构,设计了一款覆盖全球四大卫星导航系统的双频宽带贴片天线。采用了一种四分八馈电线路,以8个同轴馈电探针两两相连的方式将两路天线馈电信号合为一路,有效简化了馈电网络的复杂性,同时保证了天线辐射的增益、带宽和轴比性能。该双频辐射贴片单元采用正八边形层迭式结构设计,并在每个天线单元边缘对称添加两组矩形调谐单元,有效增加了天线辐射的波束带宽。该双频天线单元在高频1.482~1.617 GHz(增益带宽155 MHz)和低频1.191~1.252 GHz(增益带宽61 MHz)频段范围内,都能保证良好的辐射增益;高低频的3 d B轴比在θ方向覆盖的角度范围为-60°~60°,具备良好的圆极化性能。经实物样机对比测试分析,实测结果与仿真结果基本吻合。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 馈电结构论文参考文献

[1].周文阳,陈益凯,杨仕文.应用于超宽带垂直偶极子紧耦合阵列的简易馈电结构[C].2019年全国微波毫米波会议论文集（上册）.2019

[2].刘明建,林福民,肖宇杰.采用新型馈电结构的双频宽带导航天线设计[J].电讯技术.2018

[3].黄凯琪,吴林晟,张显,毛军发.一种抑制高次模的贴片天线馈电结构[C].2017年全国天线年会论文集（上册）.2017

[4].李刚,刘荣忠,郭锐,张利.偏心罩在内嵌馈电结构EFP战斗部中的应用[J].高压物理学报.2015

[5].韦学科,张华林,朱瑞平.基于新型空气板线结构的低损耗馈电网络[J].现代雷达.2015

[6].卢瑛,沈亮,沈亚,蒋鹏,卢燕.一种异面馈电模式的CBCPW与SIW的转换结构[J].电子元件与材料.2015

[7].刘涛,康乐,黄丘林,史小卫.一种采用非对称共面馈电结构的叁频平面单极子天线[C].2015年全国微波毫米波会议论文集.2015

[8].黄懈.带状线结构馈电网络频扫天线设计[D].电子科技大学.2015

[9].王尧.馈电状态传感器传感头结构形式研究[J].工矿自动化.2015

[10].李雪峰.微带多通带滤波器馈电结构改进[D].西安电子科技大学.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d1420e44975b02509da09733.html