# 光控衰减器论文-刘霖,叶玉堂,吴云峰,刘娟秀,陈镇龙

导读:本文包含了光控衰减器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高温超导,衰减器,微波,激光

### 光控衰减器论文文献综述

刘霖,叶玉堂,吴云峰,刘娟秀,陈镇龙[1]（2008）在《光控高温超导衰减器及其激光二次激励特性》一文中研究指出提出了一种新型激光光控高温超导微波可变衰减器。该衰减器的实质是利用高温超导薄膜卓越的激光响应特性和极低的微波表面电阻,实现优良的衰减性能。主要结论包括:高温超导衰减器的插入损耗小于0.2dB,比常规衰减器低1个数量级;当激光波长为0.68μm时,高温超导衰减器的可变衰减精度小于0.01dB,比常规衰减器至少低1~2个数量级;本实验条件下,首次激光激励后高温超导衰减器衰减量响应幅度约为0.09dB,激光热效应影响时长为3.5秒,而第2秒和第3秒的二次激光激励,响应幅度分别变为0.4dB和0.6dB,激光热效应持续时长分别变为0.9s和2s,说明激光热效应持续时长以及二次激光激励时间间隔是影响光控高温超导衰减器衰减性能的重要因素。(本文来源于《宇航学报》期刊2008年01期）

刘霖,叶玉堂,吴云峰,刘娟秀,陈镇龙[2]（2008）在《光控高温超导衰减器及光斑偏移对其光响应特性的影响》一文中研究指出研制了工作于液氮温度的高温超导系统使用的新型光控高温超导微波可变衰减器。该衰减器的实质是利用钇钡铜氧(YBCO)高温超导薄膜极低的微波表面电阻和卓越的激光响应特性,达到了优良的衰减性能。主要结果包括:可独立使用的光控高温超导微波可变衰减器样品尺寸为12mm×8mm×0.5mm,与高温超导系统集成时无需外壳,体积与重量将大幅减小;高温超导衰减器的插入损耗小于0.2dB,比常规衰减器低1个数量级;高温超导衰减器的可变衰减精度小于0.01dB,比常规衰减器至少低1～2个数量级;在本实验条件下,当激光光斑中心偏移微带线中心0.3、0.5和0.7mm时,其衰减器插损将由0.08dB变为0.05、0.03和0.01dB,说明激光光斑偏移量是影响YBCO高温超导衰减器性能的重要因素。(本文来源于《光电子.激光》期刊2008年01期）

刘霖,叶玉堂,吴云峰,刘娟秀,陈镇龙[3]（2007）在《星载光控高温超导衰减器及其光热效应影响时长》一文中研究指出提出了一种针对星载高温超导系统使用的新型光控高温超导微波可变衰减器。该衰减器的实质是利用高温超导薄膜极低的微波表面电阻和卓越的激光响应特性,实现优良的衰减性能。主要结论包括:高温超导衰减器的插入损耗小于0.2dB,比常规衰减器低1个数量级;当激光波长为0.68μm时,高温超导衰减器的可变衰减精度小于0.01dB,比常规衰减器至少低1～2个数量级;研究了激光热效应的影响时长,当激光功率为45mW时,高温超导微带线的激光响应幅度约0.09dB,空间热效应影响持续时长约3.5s。(本文来源于《通信学报》期刊2007年06期）

刘娟秀,羊恺,刘霖,补世荣,段杏娜[4]（2007）在《新型高性能光控高温超导微波可变衰减器研制》一文中研究指出提出了一种用于高温超导系统的新型星载光控高温超导微波可变衰减器,详细介绍了设计过程,并针对测试结果进行了分析。该衰减器的实质是利用液氮温区高温超导薄膜极低的微波表面电阻和卓越的激光响应特性,实现优良的衰减功能。在器件结构的设计上引入过渡材料和透明有机材料以保证器件良好的接地性能以及激光光束的对准。主要结论如下:光控高温超导微波可变衰减器在液氮温区工作,电路尺寸为12 mm×8 mm×0.5 mm,可单独使用也可集成于高温超导系统中,可大幅减小系统的体积与质量;高温超导衰减器的插损小于0.2 dB,比常规衰减器低1个量级;高温超导衰减器的可变衰减步进值小于0.01 dB,比常规衰减器低1~2个量级。根据激光功率大小对衰减器插损变化特性的影响,该衰减器也可以实现步进式调谐。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2007年02期）

王宗欣,赵汝军[5]（1991）在《光控毫米波介质波导衰减器和移相器研究》一文中研究指出本文介绍了两种光控介质波导衰减器和移相器.一种是用高阻硅制成的介质波导.计算表明,由于高阻硅中非平衡载流子的扩散长度较长,由光照产生的电子-空穴对将分布在整个介质波导内,因此这种衰减器有较好的线性.另一种是用高阻硅薄片覆盖在陶瓷介质波导上组成的.用带修正的有效介电常数法计算了这种由两层高介电常数材料制成的介质波导的轴向传输常数、衰减常数和相位常数.实验测量了这两种结构的衰减量、相移量,并与理论计算作了比较.(本文来源于《固体电子学研究与进展》期刊1991年04期）

### 光控衰减器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研制了工作于液氮温度的高温超导系统使用的新型光控高温超导微波可变衰减器。该衰减器的实质是利用钇钡铜氧(YBCO)高温超导薄膜极低的微波表面电阻和卓越的激光响应特性,达到了优良的衰减性能。主要结果包括:可独立使用的光控高温超导微波可变衰减器样品尺寸为12mm×8mm×0.5mm,与高温超导系统集成时无需外壳,体积与重量将大幅减小;高温超导衰减器的插入损耗小于0.2dB,比常规衰减器低1个数量级;高温超导衰减器的可变衰减精度小于0.01dB,比常规衰减器至少低1～2个数量级;在本实验条件下,当激光光斑中心偏移微带线中心0.3、0.5和0.7mm时,其衰减器插损将由0.08dB变为0.05、0.03和0.01dB,说明激光光斑偏移量是影响YBCO高温超导衰减器性能的重要因素。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光控衰减器论文参考文献

[1].刘霖,叶玉堂,吴云峰,刘娟秀,陈镇龙.光控高温超导衰减器及其激光二次激励特性[J].宇航学报.2008

[2].刘霖,叶玉堂,吴云峰,刘娟秀,陈镇龙.光控高温超导衰减器及光斑偏移对其光响应特性的影响[J].光电子.激光.2008

[3].刘霖,叶玉堂,吴云峰,刘娟秀,陈镇龙.星载光控高温超导衰减器及其光热效应影响时长[J].通信学报.2007

[4].刘娟秀,羊恺,刘霖,补世荣,段杏娜.新型高性能光控高温超导微波可变衰减器研制[J].强激光与粒子束.2007

[5].王宗欣,赵汝军.光控毫米波介质波导衰减器和移相器研究[J].固体电子学研究与进展.1991

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d16061b9606ffd55905d2ed9.html