# 荧光测温论文-杨和平,朱杨凯,周正超,谢志迅,谢志行

导读:本文包含了荧光测温论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光纤探头制作,最小二乘拟合法,衰减系数

### 荧光测温论文文献综述

杨和平,朱杨凯,周正超,谢志迅,谢志行[1]（2019）在《荧光衰减型光纤测温》一文中研究指出基于对荧光在不同温度下寿命衰减曲线不同而提出的光纤测温思路,研究了荧光衰减参数的测量方法以及荧光探头的镀膜方式,进一步深入到对衰减参数p的算法研究,并通过数据检测和软件模拟分析后拟合出荧光衰减系数与温度之间的线性关系。通过实验测试,证明660nm稀土材料荧光粉对温度因变率较好,并成功制作光纤测温传感器探头进行数据测量,通过文中提出的拟合算法原理进行温度匹配,可以将准确率保持在0.1%,达到荧光衰减测温的精度要求,实现实验室中的温度测量。(本文来源于《传感器世界》期刊2019年05期）

贾丹平,王岩[2]（2018）在《光纤测温系统中荧光材料的光谱和温敏特性研究》一文中研究指出在荧光光纤温度测量系统中,荧光材料作为感温元件,其发光强度及灵敏度对测温系统的准确性会产生很大影响。为了了解并掌握其物理化学性能、强荧光发射波段、荧光温度及时间衰减特性,对荧光材料进行了理论分析,并对其进行了光谱特性和温敏特性实验,为荧光材料的选取提供理论依据。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2018年07期）

翟盼盼[3]（2018）在《基于荧光测温的开关柜触头无线监测系统》一文中研究指出电力系统运行时,电网安全保障的一个重要环节就是高压开关柜运行的安全可靠性。开关柜触头是高压开关柜的关键部位,在长期运行过程中,触头的损坏常常引起接触处温度升高进而氧化,接触电阻增加,温度进一步的上升,进而导致局部熔焊,产生火花或放电,损坏电气设备。因此,对开关柜的触头温度进行实时监测,减少上述事故的发生,对电力系统的正常运行具有重要的意义。通过查阅相关文献,了解了国内外开关柜触头温度监测技术的研究现状及各种温度监测方式的优缺点。考虑到开关柜安全运行的实际需求,在荧光寿命测温原理的基础上,结合计算机采集和无线通信等技术,设计了开关柜触头温度无线监测系统。通过对开关柜工作环境的分析,确定了系统的整体设计方案。以STM32F407为核心,完成了温度数据采集节点的设计,又以CC2530为基础,设计了温度数据传输的无线通信网络。荧光测温节点部分通过对荧光信号一系列的处理,将得到的温度信息通过ZigBee无线网络传输出去,协调器端接收到温度后,通过串口通信将其发送给上位机。编写了开关柜触头温度监测系统的上位机显示界面,该界面能够实现温度监测、数据分析及存储等功能。在实验室的条件下对系统进行了测试,测试表明该系统能够实现对开关柜触头的无线监测功能。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2018-06-02）

贾丹平,翟盼盼[4]（2018）在《基于荧光测温的开关柜触头无线监测系统》一文中研究指出为避免人工巡检带来的不便,文中提出了基于荧光测温的开关柜触头无线监测系统方案。以STM32F407为核心搭建光纤温度测量系统,设计了激励光驱动电路、光电转换电路及宽带放大电路。利用荧光寿命测温原理,结合FFT算法完成对开关柜触头温度的测量。通过ZigBee无线芯片CC2530将测量的温度数据传输至监控室,使用LabVIEW设计上位机显示温度信息。本系统实现了无需人工巡检,实时监测开关柜运行状况的目标。(本文来源于《物联网技术》期刊2018年05期）

康凯[5]（2018）在《光纤荧光测温仪关键技术研究》一文中研究指出光纤荧光测温仪是一种基于荧光材料的光致发光现象的温度测量设备,相对于传统热电偶式测量方法,具有抗电磁干扰、抗腐蚀、耐高温高压等优势,能够在更加恶劣的外界环境下实现温度的实时检测,具有广阔的应用前景。论文中首先介绍了光纤荧光测温技术的国内外发展现状,阐述了相对于其他温度测量方式光纤荧光测温技术所具有的独特优势,以及本文的研究目的。并通过介绍光纤荧光测温仪的工作机理,分析了影响温度测量的关键因素,为光纤荧光测温仪的设计建立了理论基础。然后对光纤荧光测温仪进行了整体的设计,包括了光路、电路、软件、结构以及算法等内容。为验证整体方案的可行性,设计了温度测量的对比实验,由实际的数据对整体方案进行分析研究。最后就所设计内容进行了总结和展望,提出了后续的改进方向和思路。本文以实际的工程项目为基础,对光纤荧光测温仪的关键技术进行了深入的研究和探讨,主要研究了以下关键技术:(1)光机结构的关键技术包括:采用单光纤同时实现光源信号和荧光信号的传递,减小光纤荧光测温仪的体积和荧光损失;采用多个滤光片实现激励光和荧光的筛选;采用高温熔融技术实现光纤荧光探头的密封。(2)解调电路的关键技术包括:采用矩形波信号和电压动态调整信号两路输入实现光源的周期性开关和输出功率调整,间接实现采样信号的振幅调整;采用差分放大电路和差分修正信号实现采样信号的放大和偏置的修正;精简电路元器件,将控制、处理、通讯等功能集成在一张芯片,利于光纤荧光测温仪的小型化;采用最小二乘拟合算法,并利用电压信号代替光信号实现荧光寿命的计算和温度换算;对荧光寿命结果进行滤波算法处理,减少误差,提高输出结果精度。针对以上关键技术,本文在样机制作的过程提出了以下创新点:一、光路的荧光探头部分采用高温熔融密封替代金属保护外罩或热缩管等传统探头保护方案,增加探头的灵活性和密封效果;二、解调仪部分器件的电特性随温度而产生一定变化,为减小该部分对信号解调的影响,向电路中添加了动态调节信号用于调整信号波形的稳定,平衡波形精度和误差;叁、数据处理部分提出组合滤波方法进行数据处理,有效减少误差,提高输出结果精度;四、软件部分设计多种工作模式和参数读取配置功能,提高本系统的适应性。(本文来源于《中国航天科技集团公司第一研究院》期刊2018-05-01）

王红英[6]（2018）在《基于荧光光纤传感的油浸式变压器绕组测温研究》一文中研究指出采用荧光光纤传感监测系统对油浸式变压器叁相绕组温度、顶层油温及底层油温升进行直接实时测量,同时,采用PT100温度传感器测量电力变压器的顶层油温、底层油温以及中部油温.根据PT100温度传感器测量数据间接计算出电力变压器的热点温度.实验研究结果表明,荧光光纤测温能够真实反映变压器绕组温度,PT100温度传感器能够真实反映变压器的顶层油温、底层油温以及中部油温,并且与荧光光纤所测的顶层油温、底层油温相近.理论计算结果表明,根据《导则》计算的热点温度与光纤实测温度偏差较大.但是,计算的顶层油温、底层油温以及中部油温与两种方式实测的结果比较相近.(本文来源于《西安文理学院学报(自然科学版)》期刊2018年02期）

孙岩[7]（2018）在《光纤荧光接触式测温系统研究及实现》一文中研究指出本文从荧光寿命式测温机理出发,对光纤荧光测温系统的光路及电路进行优化设计,完成了信号的采样和传输。为提高系统检测精度,对荧光寿命的补偿方法进行探讨,选择模糊补偿方法进行数据处理。最后通过实验测试平台对完成的测温系统进行整机实验验证,结果表明设计完成的光纤荧光接触式温度检测系统具有良好的测温性能和工程实用价值。(本文来源于《电气技术》期刊2018年02期）

高树国,高骏,陈志勇,贾伯岩,王亚林[8]（2018）在《基于等温松弛电流的变压器测温用荧光光纤护套的老化状态评估》一文中研究指出基于等温松弛电流方法,使用沿面电极布置的形式,对光纤护套材料的油中热老化状态进行分析评估,并通过机械拉伸实验和傅里叶红外光谱对试样力学性能和化学结构进行辅助分析。结果表明:光纤护套在变压器油中热老化后力学性能劣化,拉伸强度和断裂伸长率在老化前期迅速下降,后期降速减缓;傅里叶红外光谱结果表明光纤护套在变压器油中热老化后没有明显的醛类产物生成,亚甲基、甲基等振动峰强度有一定程度的减弱,可能有分解过程发生;等温松弛电流结果表明随着老化时间及温度的增加,老化因子A的值逐渐增加,说明等温松弛电流法能够反映光纤护套在变压器油中的热老化程度,可以作为老化评估的有效手段。(本文来源于《绝缘材料》期刊2018年01期）

李汶青,曾玉好[9]（2017）在《荧光光纤测温技术在水轮发电机定子上的研究和应用》一文中研究指出对于水轮发电机,由于其发电机长期处于强磁场、大电流的环境中,发电机关键部件的运行温度能很好的反应发电机运行情况,因此测温传感器一直是发电厂最重要的传感器之一。本文对发电厂常用的几种测温方法原理进行了分析,对各种测温方法的优缺点进行了对比,并详细介绍了某水电站单机容量120MW,其发电机定子由于采用常规铂电阻测温不可靠而在定子改造时在新定子上、下压指上根据压指结构特点首次对荧光式光纤测温装置进行设计、研究和应用。(本文来源于《水电厂自动化》期刊2017年03期）

索毅[10]（2017）在《基于荧光强度的光纤测温系统》一文中研究指出温度的测量在人们的生活、生产、科研、工程等领域都至关重要,目前常用的温度测量仪器种类繁多,实际应用时,需要根据测温环境和所需量程、精度等具体指标选用基于不同原理的温度传感器。在电力系统中,由于光纤温度传感器具有抗电磁干扰、体积小、寿命长、耐腐蚀等优点而受到广泛关注。其中荧光光纤测温技术的荧光材料选择具有很强的灵活性,是光纤测温领域的重点研究方向之一。本文描述了一个用于电力系统中的低成本、耐高温荧光强度型温度测量系统。文章首先描述了整体光路结构。系统光路采用反射式测量方案,使用一根1X2多模光纤,激励光从入射端进入,反射端与荧光材料耦合,探测端收集荧光,最终通过测量荧光的强度来测量温度。在光纤探头制作方面,使用红宝石材料和陶瓷插芯等现有元件制作了低成本、抗高温的光纤探头,并通过实验验证红宝石的荧光强度在30℃～130℃时,具有线性可逆的温度响应。在光源选取方面,实验选择405nm的LD作为激发光源,直接与光纤耦合并达到了理想的耦合效果。文章第二部分设计并仿真、测试了荧光探测电路。使用HB630滤波片滤除激发光,之后使用PIN型硅光电二极管探测荧光强度。借鉴了小电流的测量方案,将光电二极管产生的电流进行两级放大并转换成电压信号,使用MSP430系列单片机对放大后的电压信号进行ADC采样读取数值,并采用串口通信的方式,将数值传给上位机,之后给出了多通道系统的测量思路。最后使用LabVIEW设计了简洁的用户界面,并探讨了如何计算温度以及如何提高温度分辨率等问题。本文对整个测温系统进行了详细描述,搭建系统并给出了温度测量的结果,展示了荧光强度测温的可行性和有效性。(本文来源于《浙江大学》期刊2017-05-01）

### 荧光测温论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在荧光光纤温度测量系统中,荧光材料作为感温元件,其发光强度及灵敏度对测温系统的准确性会产生很大影响。为了了解并掌握其物理化学性能、强荧光发射波段、荧光温度及时间衰减特性,对荧光材料进行了理论分析,并对其进行了光谱特性和温敏特性实验,为荧光材料的选取提供理论依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 荧光测温论文参考文献

[1].杨和平,朱杨凯,周正超,谢志迅,谢志行.荧光衰减型光纤测温[J].传感器世界.2019

[2].贾丹平,王岩.光纤测温系统中荧光材料的光谱和温敏特性研究[J].仪表技术与传感器.2018

[3].翟盼盼.基于荧光测温的开关柜触头无线监测系统[D].沈阳工业大学.2018

[4].贾丹平,翟盼盼.基于荧光测温的开关柜触头无线监测系统[J].物联网技术.2018

[5].康凯.光纤荧光测温仪关键技术研究[D].中国航天科技集团公司第一研究院.2018

[6].王红英.基于荧光光纤传感的油浸式变压器绕组测温研究[J].西安文理学院学报(自然科学版).2018

[7].孙岩.光纤荧光接触式测温系统研究及实现[J].电气技术.2018

[8].高树国,高骏,陈志勇,贾伯岩,王亚林.基于等温松弛电流的变压器测温用荧光光纤护套的老化状态评估[J].绝缘材料.2018

[9].李汶青,曾玉好.荧光光纤测温技术在水轮发电机定子上的研究和应用[J].水电厂自动化.2017

[10].索毅.基于荧光强度的光纤测温系统[D].浙江大学.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d207e2e55e496879a5bba6c9.html