# 基于建筑电气设备的施工安装技术分析孙金堂

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：电气安装在建筑工程中是十分繁杂并与其它专业高度相关性的一项技术工作，主要体现在施工过程复杂。近年来，人们物质生活逐渐丰富，对建筑物电气施工的质量也有了更高的需求。对于建筑工程来说，不断完善施工技术，加强对施工过程的分析和研究，从而提升自身电气施工质量才是当下的发展道路。因此，不仅要提升施工人员的同时，更要保证建筑工程电气安装的安全性。

关键词：建筑工程；电气安装；技术

引言

当今时期，电气设施已成为人们日常生活过程中时刻不可脱离的基本用具，人们在日常生活和工作中每天均必须和电气工具打交道。由于当今社会我国的科技水平在日益提升，智能型、人本型的运用思维开始融入当今社会国民的日常生活当中，此种条件下，建筑电气设施开始变成全社会共同关注的焦点内容。加之建筑施工过程本来即具备深度的繁杂性质，在建筑电气工程施工环节中要求各类相异工种之间彼此默契匹配和沟通，其单体项目施工过程中涵盖的工程内容亦极为繁杂。

1电气安装施工技术的前期准备工作

1.1设计准备工作

电气安装施工中，设计准备工作尤为重要，它决定着电气安装施工方案的合理性与科学性，只有确保电气安装施工方案能够科学合理，才能使电气安装施工变得有条不紊。在设计准备工作中，负责电气安装施工方案的编制与设计人员必须要亲自深入到施工现场当中，并对施工现场的实际情况进行充分掌握，在方案设计工作中，还要严格按照国家的法律法规及技术标准来开展设计工作，此外还要对建筑工程中的重点部分进行详细掌握，明确技术要点，以此设计出具体、详细、合理的电气安装施工设计方案。

1.2图纸审核工作

施工图纸是电气安装施工的重要依据与参考，更关系到电气安装施工的位置是否合理、线路分布是否科学、管线埋设是否到位等，因此建筑施工企业必须重视图纸的审核工作。图纸的审核工作应由专业的设计部门来进行审核，并且要确保对图纸进行审核的人员能够对施工现场的实际情况与施工特点进行明确掌握，在审核中不仅要对图纸中的技术标准严格按照国家相关标准进行检查，还要对图纸的合理性、可行性与经济性进行严格审核，以此确保图纸能够满足电气安装施工的要求。

1.3设备选择工作

古人云：“兵马未动，粮草先行”，在电气安装施工中，大量电气设备的准备工作便是电气安装施工的“粮草”，只有确保这些电气设备准备充足，才能使电气安装施工得以顺利的进行。因此，施工企业应在电气安装施工进行之前，将这些需要用到或可能用到的电气设备准备齐全，并安排检查人员对这些设备的质量进行严格的检查，确保这些设备不会存在质量问题，此外还要对这些设备的合格证、进场手续等进行检查，以此保证电气设备的性能、质量与价格能够满足电气施工的标准，使电气安装施工工作能够得以顺利的开展。

2电气安装施工技术的实施阶段

电气工程施工对于专业水平的要求比较高，因此，如果工程施工周期紧、作业面大、工序繁杂而且对于整体工程质量要求高时，一定要先确定好工作的重点难点，这样才能够有针对性的开展工作，更好地控制施工成本。实际开展管理工作时，必须要善于学习和积累经验，并善于根据工程实际情况来分析问题、解决问题，这样才能够更好的保证工程质量，并使工作效率有一定的提升。

2.1配电装置的安装要求。配电装置是电气工程的核心，它如同人的心脏，一旦出了毛病，人员和设备就无法正常工作，造成供电可靠性下降。为此，对配电装置从设备进货到安装调试，都要毫不放松，严格按图施工和按标准、规范验收。

2.2电力电缆的安装要求。电能都是依靠电缆来完成输送的，如果电缆的质量得不到保障，则极易造成火灾等恶劣事故。实际施工期间采用的电缆一般都是顺着竖井、桥架或者沟道来铺设的，电缆的规格十分多样，而且在施工期间需要用到大量各式各样的电缆，因此一定要严格开展审查工作，这样才能够很好的保证施工的秩序，避免产生施工混乱的问题，在电缆完工之后，也能够更好的保证整个电网系统运行的安全性。

2.3配电箱的安装要求。配电箱是电力负荷的现场直接控制器。要使电气工程中的动力、照明负荷能正常工作，配电箱内元器件的工作性能至关重要。工程中配电箱元器件型号复杂、数量多，部分配电箱包含楼宇、消防等弱电专业的设备、电气系统涉及各个专业且各专业又有自己的特点，因此设计工作中常常会受到各种因素的干扰，这便使得后期常常需要进行多次修改，尤其是回路部分。如果施工企业订货时一味按照施工图纸来进行，安装时也没有认真严格的开展技术审核工作，则无法使其相关功能都符合规定。因此施工企业一定要按照设计规定逐个核对施工图纸，并解决好开关容量偏大偏小、回路数不足等问题。此外，还要保证上下级之间容量的科学性，只有确保其符合技术规定，这样才能够保证系统运行的安全稳定性，减少事故的发生。

2.4安装开关插座。安装过程严格按照图纸进行，门框与开关盒的距离一般控制在150-200mm。在进行开关和暗装插座的安装过程中，连接好线盒内的导线与插座、开关，并将其放入线盒中使用螺丝进行固定；在进行开关和明装插座的安装时，则要将线盒内引出的导线通过塑料台的孔穿出，将其和封面盒对齐并固定。

2.5防雷接地系统施工。在电气安装施工过程中，为了使电气安装工程能够具备良好的可靠性，应进行防雷接地系统的施工，首先，施工企业应对易受雷击部位进行明确，并对所有暴露在外界环境中的电气构件进行防雷接地处理。其次，作业人员要严格按照技术要点进行防雷接地系统布置，尤其是在主筋焊接中，应通过双面焊接的方式将防雷接地装置的主筋和建筑基础中的主筋进行焊接。

2.6实施好各电气设备的接地引线工作。电气设备地线设置工作重点涵盖避雷型地线设置、防护性地线设置及直流型地线设置三类情况，工程作业人员一定要依照建筑体电路结构状态把此类地线设置工作实施好，比如线路末端线杆、配电总箱、转弯处电杆、分线处控制箱等重点设备均须实施重复性地线设置，且确保达到用电过程的稳妥性

3加强建筑工程电气安装技术的措施

3.1对施工图纸反复审核

施工工程的质量和成本以及工期都与施工图纸都很大的关系，在进行施工前反复审核图纸能够进一步保证每个施工阶段的顺利，及时改正施工图纸中出现的问题能够有效减少施工工期，提升施工质量，降低施工成本；严格控制设计变更，要保证在审核批准后才能实施。

3.2规范施工管理

建筑工程中电气的安装只有在施工技术方案审批后才能够进行，施工前期的设计图纸以及施工和验收的规范都受到合同和法律的保护、规定。若施工人员发现图纸中存在相应的错误，则也要进行再次上交，提出相关申请，只有在申请被批准之后才能够进行变更。另外，在施工过程中，施工人员的规范性是指施工效果的规范，不仅要施工单位现场管理，还需要有相关监督部门的控制和管理，从而为顺利施工提供进一步的保障。

3.3连接导电体等电位

建筑物中一些导电体的安装需要使用总等电位或局部等电位连接，如水管、空调管、建筑物金属构件和其他导电体，使用这种连接方式能够保证连通导电的可靠性，做到意外漏电时用电安全性，保护人员安全。

4结束语

总之，现今智能建筑已经成为建筑行业发展的主流，而电气设备作为智能建筑的主要构成，高度重视其安装和施工工艺是一项十分重要的工作，在今后的工作中我们更加要给予电气设备施工安装技术足够的重视，这样才能够不断的提高技术水平。

参考文献：

[1]叶卫军.建筑工程机电安装施工技术管理浅析[J].科技传播，2011（3）.

[2]黄鹏.浅谈机电安装工程质量、安全及信息技术管理[J].科技资讯，2010（28）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d2a88d5335d70931ab41d178.html