# 浅议农村人饮工程建设与运行管理

临夏县水务水电局甘肃省临夏县731800

摘要：近年来，随着我国经济的发展，我国农村饮用水建设越来越完善。在一些地区的农村安全饮水工程建设中存在一定的特点，即点多面广、村庄分布比较分散，在饮水的过程中需要建立比较长的管线和管道的架设，后期的运行和管理也比较困难。因此，做好人饮工程的建设非常重要。农村人饮工程建设的目的是为了提升管理水平，提升运转的效率，让农民能够及时喝上健康的饮水。

关键词：农村；人饮工程建设；管理

引言

在农村人饮工程的建设中，管网流量是整个管线的主要部位。在管网设计中要保证，管网全部管段沿线出流量的总和要超过日最高用水量。在设计管网时，要依据当地人口的人均用水量、用水大户用水量、各个管段的用水人口等等确定配水流量。

1农村饮水安全工程运行管理存在的问题

1.1建设工程管理问题凸显

在建设工程中，入户工程是工程建设的重要内容，若埋深尺度达不到标准，即深度不够，会造成冬季入户的管道被冻。若入户管道是群众自己所挖，有些用户怕损坏自己家的墙基，特别是通向墙根的管道，容易存在管道深度不够的情况，导致部分用户冬季吃不上水；还有一些用户怕自己家刚铺好的地面被损坏，将管道接在院中或空闲的房间中，也会造成管道冬天被冻。冬天的水管被冻坏，给管理运行部门带来很多麻烦。饮水安全工程中的主要管材和入住管材都是由政府集中采购，一般水表和配件，都是由指定单位采购。虽然材料符合国家标准，但在使用的过程中，存在一定的问题，增加了水资源流失，造成水资源浪费。

1.2资金投入不足，筹措渠道较狭窄

农村人饮工程的建设施工所需要的资金由国家提供和农户自筹，相关的工作部门依据地区的实际情况进行资金的投入，政府主要负责建好水厂和铺设供水主管道，而供水支管网需要农户进行自筹建设，但是一些群众的认识和思想意识不够积极主动，进行资金的筹措比较困难和缓慢，不能进行支管网铺设就给整体工程带来严重的阻碍。

1.3地方运行管理的相关条例不够健全

工程建成后，由于缺乏相关部门的有效监管，容易出现管理漏洞，产生水质水量的变化，最终导致建设工程管理系统瘫痪。由于部分管理制度不完善，缺乏专业团队运营，仅由一些技术薄弱、缺乏专业技术知识的人员进行运维服务，导致出现相关设备检修不及时、维修不彻底等情况，最终影响整个工程。

2农村饮水安全工程管理解决措施

2.1管道安装与管理

管材的质量和管道的大小直接影响工程的质量，其中输配水管道内径设计应采用公式：D=18.8（Q/V）1/2计算，如果过高流速的话，直接增加运行的费用和增加水损失的可能性。如果流速太低的话，水中存在的杂质会发生沉淀，相应增加管网的造价，因此在进行管径选用时需要特别注意。工程管道设计中的V值需要进行优化的选择，计算求得管网造价和运行费用之和最小的经济流速。进行输配水管道的埋设需要对架设区域寒冷程度来进行深度的确定，管顶应该埋在冻深线以下。而管道最佳的埋设位置是原状土层上面，在埋设完成之后需要进行及时的回填，回填的范围是二百毫米，回填土是细土，压实系数应该在0.9左右。如果污水管和供水管出现交叉情况的话需要进行处理，可以将供水管布置在上面的位置，千万不要出现重叠的情况。如果供水管必须铺设在下面的话需要进行加设钢套管和钢管，而套管需要比交叉管长出三米左右，同时还需要使用防水材料进行封闭处理。在进行供水管道铺设的过程中需要注意一些问题，即其他管道和建筑物之间的净距，净距的测定需要结合管道附属构件大小、管径、内水的工作压力、管道埋深、路面类型、建筑基础结构等因素进行。举例而言，供水管道和建筑物基础水平距离需要控制在至少三米，与煤气管道和污水管道的距离最少为1.5米。而和高压电线杆的距离应该最少为三米左右。和照明、通讯、电力电缆等设施的水平净距至少为一米。为了保护管道，应该设置设有调节管理的伸缩设施，同时需要进行保温和防冻处理。

2.2建立并完善饮水工程管理机制

输配水管线的管理是工程运行不可忽视的重要环节：其一，需要对输配水管道的附属设施运行、占压、覆土、漏水等情况进行定期巡查，及时发现和处理问题。其二，依据输水管运行的情况、原水含沙量等，对输水管中积累的淤泥做定时清理工作。其三，在树枝状的配水管网中，末梢位置安装有泄水阀，一个月必须开启至少一次，将滞水排出。其四，一年至少要检修一次管道的附属设施，同时要在外露钢制部分刷防锈漆。其五，供给饮用水的管道，不能连接到自备的供水系统、非应用水的管网上。其六，在没有得到批准的情况下，不能在配水管网上私自接管。其七，定期维修和更换管道和附属设备，并进行严格地冲洗和消毒工作。其八，对供水系统水表做定期检查，不能随便移动或更换水表的位置。供需水量基本上是随着季节的变化而产生的，为此管理着应掌握辖区村社高峰期与低峰期供水特点，特殊地段要经常留意，经常观察调节管道压力表，调稳的区域应做好记号，在没有特殊情况的时段，不要随意加大调试管道压力，上游因特殊事宜停水而开始供水时，千万不要随意加大行水速度，观察排气阀运行情况，有必要时用手动调节放气，加快供水速度还是很可行的笨办法之一。管道维修大多都在初冬、初春季节，此时的管道稍有不慎就会出现各类问题。在维修前要观察了解人饮管道架设路线，了解清楚是否有穿渠、过路地段，管道架设时，很有可能沟道起伏不平，有没有坡度，停水后管道中水源是否流完，很有可能出现冻住现象，开挖维修时尽量不要用胶水粘接，因胶水粘接过的地方，今后运行时间不会太长，使用R接头完成维修工作，缩短停水时间，否则将导致维修地段维修后，供水运行工作不能正常化，维修工作也就无济于事。

2.3拓宽工程资金渠道，加强工程的监管

要通过利用各项政策，整合相关资金，拓宽资金渠道保障农村饮水安全工程顺利进行。要加强建设施工的质量管理，在加快工程建设进度的同时，加强建设施工质量管理，确保建设工程质量、建设的全过程都要始终执行各项制度标准，做好材料的采购、施工队伍工程质量的监督，严格执行建设项目，保证建设工程的质量，使建好的每一处工程，都能成为政府的放心工程和群众满意的工程。项目工程不仅改变了农村的风貌，还推动了农村经济的快速发展和社会进步，密切了党组织干部关系，促进了社会的进步。多数农村饮水工程建设施工反馈良好，开展的各个项目工作效果较好。

2.4加强水源保护，确保水源安全

为了加强水源保护，首先需要对保护的范围进行确定，对确定的地区进行科学合理的管理，避免生活污染、工业污染、养殖业污染等。如果有条件的话还可以建立污水处理厂，对水源地进行及时的保护。为了提升保护的效率，可以加强宣传的力度，让很多的群众认识到水源保护的重要性。在一些地区，如学校、乡村、企业等进行保护水源的宣传，让这种保护意识在人们的心中生根发芽。

结语

随着国家对农村建设的投入力度的增强，尤其是在农村人饮工程方面的建设。同时随着人们生活水平的不断提升，其对饮水提出了更高的要求，为了满足人们的愿望，相关的工作部门应该与时俱进、不断创新，解决农村人饮工程管理中存在的问题，更好的实现为人们群众服务。

参考文献：

[1]朱桂超.实现农村人饮安全工程持续稳定运行的思考[J].农业开发与装备，2018（04）：116+122.

[2]程军梅.浅析农村人饮工程的运行管理[J].农业科技与信息，2018（15）：66-67.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d33db1e7f8e3713fb103873f.html