# 李官堡水源地论文-尹慧,王新民

导读:本文包含了李官堡水源地论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:傍河型地下水,克里金,粒子群优化,地下水监测网

### 李官堡水源地论文文献综述

尹慧,王新民[1]（2013）在《基于克里金插值的井网优化方案设计——以沈阳市浑河李官堡水源地为例》一文中研究指出傍河型水源地具有水量稳定、水质清洁的优点,因此水源地水井肩负采水和检测水质双重作用。结合李官堡水源地实例,基于克里金空间插值方法,建立关于叁氮污染物多目标监测井网优化模型;以李官堡水源地近十年的地下水监测井网观测数据为依据,利用多目标粒子群优化算法提出一种较为合理的监测井网分布方案。(本文来源于《世界地质》期刊2013年04期）

曹广祝,强毅,李峰,李雪艳[2]（2011）在《李官堡水源地地下水流场数值模拟及预测》一文中研究指出随着工业规模的发展,各城市都面临着地下水资源如何科学利用的难题,北方缺水城市沈阳李官堡水源地就面临着新增工业造成的用水压力,如何对该水源地的水资源进行科学评价是合理取用水的前提。在对模拟区范围、边界条件和孔隙水介质进行概化和对水文地质参数及其他参数确定的基础上,将该区域地下水流系统概化为均质、各向同性、二维、潜水非稳定地下水流系统,运用GMS模型软件对研究区的地下水流场进行了数值模拟预测。通过模型识别和可靠性分析认为,所率定的模型参数符合实际且模型边界条件合理;预测认为该区域地下水资源量不能满足新增企业用水量9.8万m3/d的需求。该评价方法不仅具有应用和推广价值,而且具有为地下水资源科学规划提供科学依据的重要作用。(本文来源于《中国水能及电气化》期刊2011年08期）

张超宇[3]（2009）在《沈阳李官堡水源地地下水资源合理开发利用研究》一文中研究指出李官堡水源地位于沈阳市区西南部,浑河北岸,属于傍河型水源地。近年来,随着工业需水量的不断加大,原设计20万m3/d的供水能力已不能代表水源地的实际可开采能力,为了查明该水源地地下水的实际可开采量,制定合理的开采利用方案,避免在地下水开发利用中引发环境地质问题,有必要对已运行约45年的水源地进行重新评价。本文以李官堡水源地为研究区,在收集整理已有的研究成果和资料基础上,系统分析研究区地质、水文地质条件,应用GMS软件实现李官堡水源地的水文地质结构叁维可视化,从而更清楚、明了地展现含水层的空间分布情况。对研究区的边界条件、含水层内部结构及水力特征等进行概化,建立地下水流数值模型,应用Visual MODFLOW软件对模型进行求解、识别及验证。为了检验数值模拟的结果的准确性,运用水量均衡法再次对数值模拟的计算结果进行验证,利用已验证的数值模型预报不同方案下研究区地下水流场及地下水位的变化情况,并结合地下水开采现状分析地下水资源可开采潜力,从而制定合理的地下水资源合理开发利用方案。(本文来源于《吉林大学》期刊2009-05-01）

丁元芳,迟宝明,易树平,吴法伟[4]（2006）在《Visual MODFLOW在李官堡水源地水流模拟中的应用》一文中研究指出数值模拟方法目前是模拟地下水流动和评价地下水资源量的主要技术方法之一。Visual MODFLOW软件具有系统化和可视化的突出特点,因此应用该软件建立地下水系统的数学模型,对沈阳市李官堡水源地的水流情况进行了模拟和预测。模拟结果表明,该水源地为建设项目提供所需的9.8×104m3/d水量是可行的。模型的建立对傍河型水源地的建设和开采水量的预测有一定的借鉴价值。(本文来源于《水土保持研究》期刊2006年05期）

易树平,迟宝明,吴法伟,周彦章[5]（2006）在《傍河地下水源地数值模拟与评价研究——以沈阳市浑河李官堡水源地为例》一文中研究指出傍河水源地以其水量稳定、水质洁净等优点在我国北方普遍应用,地下水资源的准确评价为其良性运行的关键。结合实例,运用VisualM odflow对傍河水源地进行模拟,并在此基础上对其地下水资源进行评价及优化开采模拟分析。通过研究发现:①傍河水源地的模拟对河流的敏感性最强,其次为人工开采,而表征地下水系统特征的K、μ、a等参数的影响却不明显;②傍河水源地的模拟关键在于河流的处理。对非完整河流,在河床底部设置一层弱透水的缓冲区可取得满意效果;③傍河水源地的地下水资源量丰、枯年份相差不大,比较稳定;同时,地下水的资源量是个变量,随开采量增大而增大,且与开采井到河流的距离有关;④运用建立的水源地模型,可方便直观地对地下水开采进行优化调整,以更充分地袭夺地表水资源,从而促进水源地的良性生产。(本文来源于《自然资源学报》期刊2006年01期）

张曲明[6]（1987）在《浑河污染对李官堡水源区地下水次生污染影响的研究》一文中研究指出前言南部污水是沈阳市叁大污水排放系统中排污量最多的污水排放系统。日排47.1万吨,占全市排水的38.13%,有机污染负荷最高,COD 达173.6吨/日,有机污染占90%以上。它接纳和平区、沈河区的全部和铁西区、大东区、东陵区一部分污水。这些污水通过叁个排污口和两个泵站直接排入浑河大闸蓄水区上游。沿岸分布着市政竞赛和李官堡水源(图1),由于浑河是地下水的主要补给来源,因此北岸李官堡水源区受其影响最大,故研究这段河水污染后,对李官堡水源区地下水质的次生污染影响具有重要意(本文来源于《环境保护科学》期刊1987年03期）

董凤英[7]（1985）在《李官堡水源水处理试验小结》一文中研究指出一、前言沈阳市是全国重工业基地之一,由于工业“叁废”的大量排放,致使地下水连年受到污染。据近年水质分析评价,沈阳市区地下水均受到不同程度的污染,尤以市区西南部的李官卜水源水质污染较重。李官卜水源共有水井四十二眼,设计供水能力20万吨/日。一九六一年建成投产当(本文来源于《环境保护科学》期刊1985年04期）

### 李官堡水源地论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着工业规模的发展,各城市都面临着地下水资源如何科学利用的难题,北方缺水城市沈阳李官堡水源地就面临着新增工业造成的用水压力,如何对该水源地的水资源进行科学评价是合理取用水的前提。在对模拟区范围、边界条件和孔隙水介质进行概化和对水文地质参数及其他参数确定的基础上,将该区域地下水流系统概化为均质、各向同性、二维、潜水非稳定地下水流系统,运用GMS模型软件对研究区的地下水流场进行了数值模拟预测。通过模型识别和可靠性分析认为,所率定的模型参数符合实际且模型边界条件合理;预测认为该区域地下水资源量不能满足新增企业用水量9.8万m3/d的需求。该评价方法不仅具有应用和推广价值,而且具有为地下水资源科学规划提供科学依据的重要作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 李官堡水源地论文参考文献

[1].尹慧,王新民.基于克里金插值的井网优化方案设计——以沈阳市浑河李官堡水源地为例[J].世界地质.2013

[2].曹广祝,强毅,李峰,李雪艳.李官堡水源地地下水流场数值模拟及预测[J].中国水能及电气化.2011

[3].张超宇.沈阳李官堡水源地地下水资源合理开发利用研究[D].吉林大学.2009

[4].丁元芳,迟宝明,易树平,吴法伟.VisualMODFLOW在李官堡水源地水流模拟中的应用[J].水土保持研究.2006

[5].易树平,迟宝明,吴法伟,周彦章.傍河地下水源地数值模拟与评价研究——以沈阳市浑河李官堡水源地为例[J].自然资源学报.2006

[6].张曲明.浑河污染对李官堡水源区地下水次生污染影响的研究[J].环境保护科学.1987

[7].董凤英.李官堡水源水处理试验小结[J].环境保护科学.1985

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d3841f3c4b2ff5f7e7acd3c8.html