# 试论道桥工程混凝土施工的冬季浇筑技术

黑龙江省八达路桥建设有限公司

在北方地区，进行道桥施工的过程中，混凝土施工作业需要面临严峻的气候环境问题。尤其是混凝土施工作业中，受到自然环境的影响较为严重。一旦温度过低，就会使混凝土结构产生变形影响，从而威胁混凝土结构的强度以及荷载能力，对道桥工程的整体质量产生较大影响。这就要求在具体施工作业中，需要采取有效的措施，对混凝土浇筑作业质量进行严格控制，降低环境温度对混凝土施工作业所造成的影响，从而提升道桥工程的整体施工质量。

一、在冬季道桥建设中混凝土浇筑中存在的问题

1、水化时没有采取保温措施

混凝土因具有一定的流动性含有一定量的水分，对温度的变化较为敏感。混凝土是水、砂石和水泥的混合物经水化作用后获得一定的强度，因此水分状态的变化和温度的改变都会对它产生很大的影响。温度低于标准时，混凝土会迅速凝结，其粘性和强度完全无法达到使用的要求，直接影响建筑的质量。如何控制温度变化，保证混凝土的合理温度是研究的重点。在实际施工中最常用的方法就是对混凝土进行保温或是对配置材料进行升温两种方法。虽然效果不错但操作起来成本较高，耗时较长。

2、混凝土浇筑中温度控制不到位

由于冬季的气温低，使得水化后的混凝土温度不断降低，但在降低的时候是有层次的，表面的温度降得快，里面的下层温度降得慢。这就要求在温度控制上要协调好，可以利用这种特性将表面温度变化控制到最小，保持混凝土的整体温度，才能进行施工。

二、混凝土冬季浇筑技术探讨

1、混凝土施工的保温措施

混凝土施工作业中，对混凝土自身的温度具有一定的要求。而在冬季较为寒冷的区域进行混凝土浇筑施工时，混凝土的自身温度很难控制。一旦混凝土温度超出合理的范围，就会对混凝土浇筑作业的质量产生影响。这就要求在具体浇筑作业前，需要考虑到气候因素，采取有效的保温措施来控制混凝土的自身温度。就混凝土运输操作而言，应合理设计运输路线，尽量缩短运输时间，避免在运输的过程中，混凝土自身温度大幅度降低，从而产生混凝土结构凝固问题，致使产生大量材料浪费的现象。而在进行混凝土搅拌的操作时，也需要采取电加热法或者水加热法来提升混凝土自身的温度，避免由于温度过低造成混凝土提前凝固的现象。在混凝土施工的各个环节中，均需要采取相应的保温措施，从而降低外界环境温度对混凝土自身温度所造成的影响，使其始终保持在规范范围之内，确保混凝土浇筑的整体质量。

（1）使用合适的保温材料。进行浇筑完成后，混凝土的温度下降的很快，这时可采取外加保温材料蓄热的方法进行保温。在保温模板的外侧添加保温材料，在添加时要快速，确保温度不会下降很快。如果施工位置上存在空洞就要注意风对温度的影响，加大保温材料的使用量，同时边角处也要加强注意添加材料。

（2）添加防冻剂。防冻剂是现在应用较广的方法，使用防冻剂可以使混凝土在较低的温度下进行水化反应，较快的达到初期硬度。复合防冻剂是使用较多的产品，它可以在施工现场进行配置，可以根据实际的施工条件和天气状况适当的调节配比，虽然有了防冻剂但混凝土中对水的比例还要考虑温度的关系。混凝土在浇筑完成后会受到冻融的侵蚀，影响浇筑后的硬度和质量。

2、道路桥梁混凝土的低温浇筑措施

在温度较低的季节进行施工作业时，应使用有效的办法对建筑主体进行保温处理。例如承台的保温，在承台的施工过程中可以使用电热毯或保暖的麻袋片对承台进行覆盖，减缓热量的散失。在施工结束后可以在承台上面铺设土堰对承台进行相应的保温处理。系梁的侧面保温可以使用保温木板或彩条布对其进行围护。对道路表面的浇筑作业，可以使用土工布覆盖工程表面，待混凝土的表面凝固后在表面铺设10cm厚的土层进行保温处理。在墩柱的浇筑作业时可以对模板进行加热处理，然后用保温板对墩柱进行保温，若温度在5℃以下时可以使用加热毯进行加热保温，当墩柱混凝土浇筑作业结束后，立即采取保温防护处理，保证其有合适的凝结温度。

3、冬季施工中质量保证措施

在冬季混凝土凝固时形成快速的热量扩散，昼夜较大的温差造成内部温度和外部温度差异，产生不一样的凝固温度会造成应力的不均衡，从而导致道路和桥梁的开裂。因此，在寒冷冬季对道路和桥梁作业时，浇筑作业必须在冰点以上温度开展，浇筑作业完成后必须立即采取相应的保温措施进行保温处理。如果必须进行冰点以下作业，则要采取必要的加热和升温措施，确保混凝土的浇筑温度在5℃以上。道路和桥梁中采用连续不间断方式进行浇筑施工时，还应避免由于浇筑作业的中断引起混凝土凝结分层的问题。在浇筑的过程中应使用多台振动棒进行振捣，减缓混凝土在浇筑过程中出现分层现象。

4、关键工艺控制

厂拌热再生施工是道路工程施工作业中较为常见的施工技术，在进行厂拌热施工之前，需要对道路工程中存在的病害问题进行全面分析，并且采取适当的修复工艺进行处理，从而保证厂拌热再生施工技术的有效开展。沥青混凝土材料在施工作业中，对其自身的温度具有较高的要求，要想保证路面的施工质量，就需要根据施工需求对沥青混合料的温度进行严格控制。而在具体施工作业中，也需要对路面施工的实际情况进行全面了解。同时，综合考虑周边的环境温度问题，对沥青混合料以及再生剂的使用进行合理控制。在混凝土施工作业中，各类搅拌机械设备的使用也是影响施工质量的关键因素。在实际摊铺作业中，也需要对各类机械设备的应用进行严格控制。针对混凝土路面进行摊铺作业时，要保证摊铺作业的连续性以及摊铺机运行速度的合理性。对运输车辆以摊铺机的距离进行严格控制，避免在摊铺机急停的过程中，与运料车发生碰撞，对道路施工的整体质量造成影响。

参考文献：

[1]张信瑞.试论道路桥梁冬季施工中混凝土浇筑的施工技术[J].建材与装饰,2016(13);

[2]丛秀峰.混凝土冬期施工技术在道桥中的运用[J].民营科技,2015(7):178-178.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d3def822ba81bf7b3fc943c1.html