# 液压推进论文-秦东晨,周鹏,李帅远,张强

导读:本文包含了液压推进论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:Modelica,MWorks,液压推进,建模仿真

### 液压推进论文文献综述

秦东晨,周鹏,李帅远,张强[1]（2019）在《基于Modelica的盾构液压推进系仿真分析》一文中研究指出盾构推进系实现了盾构机的前进及转弯功能。针对盾构推进系统的结构特点,对系统中的各元器件进行原理结构分析并建立数学模型。基于Modelica语言在多领域仿真平台MWorks中建立推进系统动态特性分析的通用模型组件库,对推进系统的仿真模型进行动态特性分析。分析结果表明,换向过程中系统压力出现突变,系统震荡加剧,不利于系统的稳定;而系统中流量的波动变化较小,对系统稳定性影响较弱;减小压力波动对实现系统稳定意义重大。该模型符合盾构机在实际工况下推进系统的工作特性,在模型中能获得时域范围内系统的压力和流量脉动情况。(本文来源于《第十五届中国CAE工程分析技术年会论文集》期刊2019-08-17）

王平豪,陈岗,李宏波[2]（2019）在《TBM液压推进系统设计及同步控制特性研究》一文中研究指出以深圳轨道交通8号线梧桐山隧道双护盾TBM为研究对象,对双护盾TBM的主推进液压系统进行系统设计,并分析了双护盾TBM的液压推进系统的工作原理,依托双护盾TBM同步控制试验平台对双护盾TBM推进油缸的同步控制特性进行研究,研究表明该文设计的这种双护盾TBM推进系统抗干扰能力强,响应迅速,稳态性能好,该文的研究可以为深圳地铁类似工程双护盾TBM设计提供有益的参考。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2019年08期）

李留柱[3]（2019）在《船舶机械液压推进系统控制方法》一文中研究指出传统的控制方法在控制船舶机械液压推进系统时,控制效果维持时间很短。针对这一问题,研究一种新的船舶机械液压控制方法,利用液压动力单元、电磁阀箱单元、执行单元、控制单元和应急操作单元建立控制模型,通过选择液压动力源、确定控制方案、确定调速方案、控制工作的实现4步实现控制过程。为了检测该方法的实际工作效果,与传统控制方法进行实验对比,结果表明,给出的方法具有很强的控制能力,控制效果能够长时间维持。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年04期）

田烈余,周锋,张培豪,陈宗恒[4]（2018）在《液压推进型水下机器人的运动控制方法研究》一文中研究指出针对液压推进型水下机器人的定向控制问题,对液压推进器的比例滞环、机器人多自由度运动模型、控制器设计等方面进行了研究,提出了液压推进器转速PI控制与ROV定向PID控制相结合的控制方法;在Matlab/Simulink中建立了海马号水下机器人的六自由度动力学模型,并设计了带螺旋桨转速PI闭环的定向控制器;该定向控制器包括控制手柄输入、定向PID控制器、推力分配及合成矩阵、螺旋桨转速PI控制器等,利用仿真试验模型对控制器进行了抗干扰测试。仿真结果表明:所提出的复合PID控制器可显着减小由于液压推进器推力不一致引起的定向角度控制误差,具有比常规PID控制器更好的控制性能。(本文来源于《机电工程》期刊2018年07期）

周洋[5]（2018）在《盾构机液压推进系统故障诊断技术研究》一文中研究指出盾构机是一种集机械、电气、液压、测量等多学科融合的重型工程机械,承担着隧道施工的主要任务。液压系统为盾构机作业提供主要动力,具有精密性强,流量压力大,动作准确,系统复杂等特点,加上恶劣的施工条件以及液压元件使用和维护上的不当,使得盾构机液压系统故障频发。盾构施工在地下完成,当液压系统某处发生故障,在未知故障发生确切位置时,贸然对液压元件进行拆卸和检修,势必会耗费较长时间,影响盾构工作的正常进行,直接的延长了施工工期,导致工程成本增加。同时,拆卸元件必然造成系统污染。因此,为了提高盾构机液压系统故障诊断的精确性以及工作效率,减少停机次数,探究与盾构机液压系统相适应的、及时有效的故障诊断及预测方法很有意义。本研究针对叁菱盾构机施工过程中液压推进系统出现的液压泵、液压缸、液压阀等使用频繁的液压元件以及液压油的故障原因进行分析。本文的主要工作和成果有:1、从液压推进系统工作原理出发,详细分析了系统主要元件常见故障的机理,在AMESim仿真平台建立各元件的仿真模型,结合各元件在系统中的作用建立了推进系统仿真模型;通过更改元件关键参数仿真各类故障,提取六类故障数据。2、结合故障诊断的特点,将变量加权Fisher判别分析的故障诊断方法应用于盾构机液压推进系统。运用仿真故障数据得到每一类故障的加权向量,建立VW-FDA模型。利用加权马氏距离的平方决定测试样本的归属。3、变量加权(VW)与LVQ神经网络结合起来,提出了基于VW-LVQ神经网络的故障诊断方法。故障数据经过变量加权(VW)后,组合故障数据集能够包含更多的故障信息,从而提高LVQ神经网络学习速度和故障识别能力。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2018-05-01）

于天刚,陈海波,白林杰[6]（2018）在《双臂液压推进硬封顶格构式跨越架的系列化设计》一文中研究指出上海送变电工程公司研制的双臂液压推进硬封顶格构式跨越架,具有跨越高压线和铁路的多次应用,在推广过程中不断优化。为减少计算量,本文针对不同的跨越情况,形成了适用范围内系列化典型设计方案,供技术人员配对选用。(本文来源于《电器工业》期刊2018年02期）

李强[7]（2017）在《盾构机液压推进系统稳定性研究》一文中研究指出盾构机是隧道施工过程中常用的一种工程机械,在施工过程中盾构机液压推进系统工作的稳定性对施工有比较大的影响。通过建立盾构液压推进系统分析模型,对系统稳定性进行了分析。研究证明,通过提高液压缸无杆腔活塞面积、降低调速阀流量增益、降低液压阻尼比可以提升盾构机液压推进系统的稳定性。(本文来源于《城市道桥与防洪》期刊2017年08期）

李阁强,牛彦杰,陈馈,徐莉萍,郭冰菁[8]（2017）在《基于BP-PID控制器的盾构液压推进控制系统研究》一文中研究指出为解决盾构在复杂地层施工时推进速度和压力难以控制的问题,在压力流量控制的基础上提出BP神经网络控制策略。通过AMESim建立推进系统物理模型,并利用Simulink设计出BP神经网络控制器,最后对系统进行联合仿真,分析推进系统液压缸在变流量和变负载工况下推进速度和压力的响应特性。仿真结果表明:该控制策略与常规PID控制相比,波动幅度降低,调节时间快。采用BP神经网络PID控制能够有效地提高盾构在负载突变情况下速度和压力控制精度,稳定性好、适应能力强,为盾构控制系统设计和优化提供理论参考。(本文来源于《隧道建设》期刊2017年07期）

董一龙[9]（2017）在《液压推进式可拆卸环空测井防喷装置的研制》一文中研究指出针对环空测井密闭防喷装置存在的不易安装与测井仪下井困难等问题,研制了液压推进式可拆卸防喷装置;使用液压推进技术,改进井口连接装置。结合现场实验和数十井次测井,该装置可以在抽油机正常生产压力下实现环空测井,并且达到了密闭测井要求。选取两口井进行实验,对比密闭和非密闭测井环境下的产出剖面资料的差异性,分析井内流量变化和压力变化,得出井内压力变化对测井结果的影响。证实了密闭式环空测井的重要性,即密闭测井过程与油井生产环境一致,从而得到更加准确的产出剖面资料。(本文来源于《石油管材与仪器》期刊2017年03期）

李林,陈皓,陈雷[10]（2017）在《ROV液压推进系统的基本组成及其控制原理》一文中研究指出液压推进系统在深海作业型ROV中被广泛使用,本文简单介绍了该系统的基本组成和性能要求,分析了典型的ROV液压推进系统的控制原理。最后从实际使用的角度出发提供了一些关于该推进系统维护保养建议。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2017年10期）

### 液压推进论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以深圳轨道交通8号线梧桐山隧道双护盾TBM为研究对象,对双护盾TBM的主推进液压系统进行系统设计,并分析了双护盾TBM的液压推进系统的工作原理,依托双护盾TBM同步控制试验平台对双护盾TBM推进油缸的同步控制特性进行研究,研究表明该文设计的这种双护盾TBM推进系统抗干扰能力强,响应迅速,稳态性能好,该文的研究可以为深圳地铁类似工程双护盾TBM设计提供有益的参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 液压推进论文参考文献

[1].秦东晨,周鹏,李帅远,张强.基于Modelica的盾构液压推进系仿真分析[C].第十五届中国CAE工程分析技术年会论文集.2019

[2].王平豪,陈岗,李宏波.TBM液压推进系统设计及同步控制特性研究[J].液压气动与密封.2019

[3].李留柱.船舶机械液压推进系统控制方法[J].舰船科学技术.2019

[4].田烈余,周锋,张培豪,陈宗恒.液压推进型水下机器人的运动控制方法研究[J].机电工程.2018

[5].周洋.盾构机液压推进系统故障诊断技术研究[D].华北水利水电大学.2018

[6].于天刚,陈海波,白林杰.双臂液压推进硬封顶格构式跨越架的系列化设计[J].电器工业.2018

[7].李强.盾构机液压推进系统稳定性研究[J].城市道桥与防洪.2017

[8].李阁强,牛彦杰,陈馈,徐莉萍,郭冰菁.基于BP-PID控制器的盾构液压推进控制系统研究[J].隧道建设.2017

[9].董一龙.液压推进式可拆卸环空测井防喷装置的研制[J].石油管材与仪器.2017

[10].李林,陈皓,陈雷.ROV液压推进系统的基本组成及其控制原理[J].中国石油和化工标准与质量.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d46f4f14324d84ab8f9289ff.html