# 解析房屋建筑施工工程中的地基处理技术章琦

浙江祥生建设工程有限公司浙江诸暨311800

摘要：做好地基处理工作，对确保房屋建筑施工质量具有重要的意义。通过对地基进行科学、有效的处理，可以显著提高其强度、密实度、抗剪能力等特性，进而为房屋建筑提供更加稳定、可靠、安全的基础。在应用房屋建筑施工地基处理技术时，应先明确地基处理的主要特点，并结合施工现场的环境、施工条件、施工目标等，选择最合适的一种或多种地基处理技术对地基进行改良，以此保证房屋建筑工程的质量。

关键词：房屋建筑；施工工程；地基处理技术

1导言

在社会与经济水平不断提高的当下，人们对居住条件与环境也有了更高标准，这就使得他们对房屋建筑的施工质量更为关注。而地基处理是房屋建筑施工过程中的难点与重点内容，只有确保地基处理得当，才能为整个房屋建筑施工质量满足相关标准奠定基础。从这里可以看出，细致探究房屋建筑施工工程中的地基处理技术，具有重大现实意义。

2房屋建筑工程施工中地基处理重要性

2.1通过地基处理能够提升地基土抗剪强度

建筑工程基础地基本身抗剪强度较弱，施工中可能会发生剪切力破坏，这与地基承载力具有一定的影响。由于侧向的土壤压力或者荷载力，导致建筑物向着某一侧发生偏移，影响建筑质量。同时荷载与填土过程中，会导致地基出现隆起问题，对土方开挖过程中边坡稳定性也会造成影响。通过有效的地基处理，能够提升地基土抗剪强度，避免上述问题发生。

2.2促进地基压缩性减缓

地基压缩性，指的是建筑物沉降问题。而建筑物沉降问题的发生，会影响建筑物本身的稳定性，尽管在地质、周边环境等因素的影响，沉降问题不可避免，但通过有效的地基处理工作，能够避免不均匀沉降的发生，提升建筑物整体的稳定性，还能够利用相关的地基土压缩模量指数，对地基沉降次数、幅度等进行控制。

3房屋建筑工程地基处理技术要点

3.1前期工程勘察

在建筑工程地基施工初期，必须进行有效的工程勘察工作，对现场进行地质调查与研究，不仅需要了解和工程相关的地质情况，同时需要根据施工设计等资料，对建筑工程进行详细的地质勘察，具体包括：根据建设现场地表动态水文活动情况，分析其对地质工程造成的影响，同时提出针对性的解决对策。地下水对地质工程结构会造成一定的影响与破坏，必须能够对其造成的破坏进行判断，并搜集相关的数据，坚持因地制宜的原则，根据工程施工特点、建筑工程要求等提出对应的策略。另外，必须重视区域构造稳定性问题，在地质勘察工作中，需要对基础工程地质条件、施工区域周边建筑物工程地质进行调查，同时分析周边生活用水情况，为工程建设提供更为全面的地质分析数据。

3.2做好地基基础选型工作

地基基础作为建筑工程的基础，承载着建筑工程整体的竖向荷载力，关系到建筑工程的稳定性。在地基处理工作中，确定地基基础选型尤为关键，若建筑地基基础荷载力过大，同时建筑主体与基础竖向分布结构保持一致，地基基础选型中可以设置独立的地基结构。若建筑工程垂直高度过高，对地基基础承载力要求更高，一般选择筏形地基结构。这种结构形式承载力更强，地基稳定性更高，但缺点在于施工成本更高。另外，施工前需要对施工现场进行详细的勘察，对于软土地基进行妥善的处理，根据现场实际情况选择恰当的地基处理方法。

3.3做好相关的施工准备工作

建筑工程基础施工中，施工单位需要严格的按照相关施工规范，选择更加合理、更加科学的施工方案实施：①根据施工现场地基土质，选择施工方式，保证施工质量。对于淤泥土质，同时上层土层薄，必须选择合适的施工方式，减少淤泥对施工造成的影响。同时，施工方式的选择必须综合考虑水文、地形地貌、施工材料、建筑特点等因素；②地基处理过程中，必须重视地基的刚度、强度，不断的提升建筑地基对于不均匀沉降问题的适应能力。当然，还需要进行必要的测试，最终选择最佳的地基处理办法。

4房屋建筑施工工程中的地基处理技术

4.1强夯技术

在使用强夯技术的过程中，施工人员应：①对地基的施工环境进行全面了解，并将地基施工环境中的信息详细记录下来。并且在地势平坦的其区域进行地基试压，并对房屋建筑地基深度以及目标深度进行测量，如果实际地基深度小于目标地基深度，则要对地下水位进行检测。如果地下水位偏高，施工人员要采取相应的措施降低地下水位，如果地下水位在正常范围内，则可以通过推土压实法对地基深度进行改善。如果实际地基深度大于目标地基深度，可以在地基底部填充砂石缩短二者之间的差距。同时，在强夯过程中要对施工顺序进行严格的控制，将地基施工分为几个阶段，并逐一对其进行强夯。这种施工方式能够在提高施工质量的同时，缩短施工时间。②确定强夯地点后对地基进行填充工作以及排水工作，其中常用的填充材料为砂石。并且根据房屋建设区域中的土质进行强夯施工的排序，通常情况下，土质较软的地点先实施强夯技术。③在施工过程中对地基的陷落问题进行控制，避免在施工时设备出现陷落。

4.2地基处理中的排水固结技术

排水固结法是房屋建筑施工中提升软土地基抗剪强度的首选方法。这种方法通过利用房屋建筑对软土地的重力荷载，能有效降低软土地基中的水分。通过在地基中设置相应的竖向排水孔，达到排除水分，降低孔隙水比例的目的。这样就能有效促进软土地地基的固结，从而提升地基的承载能力和抗剪强度，对提升房屋建筑的稳定性具有重要的意义。目前的排水固结法主要包括以下三种具体方法：①砂井排水固结法。这种方式需要在软土地基设置砂井，并在砂井中的设置砂沟或砂垫层，设置排水通道将软土地基中的多余水分排出后，就能有效提升地基强度；②堆载预压固结法。这种方法需要在地基处理之前，堆填大量土石重物等（重物宜大于建筑物荷载）于地基施工地，这样就能对软土地形成预压，达到排水固结的效果，并进一步提高地基的承载能力；③电渗排水法。这种方法需要在软土地中插入金属电极，在通上直流电后，软土地基中的水分会在电流的带动下由阴极流向阳极。通过引导阳极方向的水分排出，就能有效降低地基中的水分含量，从而提升地基的承载能力。

4.3碎石桩结合技术

碎石桩结合技术的应用能够有效提升房屋建筑地基中的稳定性以及承受能力。①对房屋建筑地基的建筑厚度进行测量，并根据厚度对击打地基的次数以及力度进行初步计算。②对地基中土壤的性质进行检验，判断土壤具有的性质，例如，土壤中的碎石较多，则土壤的抗压性能较好，进而地基的性能也比较稳定。如果土壤中的黄土较多，则土壤在建筑施工过程中容易发生变形，在该种土壤中建设地基的稳定性也不会太高。③根据土壤的性质、房屋建筑的厚度进行综合考虑，确定每次击打的力度、次数以及最终的击打效果。另外，在实施这项技术的过程中应注意对地基的结构进行保护，其中主要包括地基排水位置的选择，在确定排水位置之后，利用压强将地基中的碎石桩击碎，并将击碎后的碎石通过柱桩进入到地基的泥土中，最终使地基中的土壤以复合层的形式出现，并通过不断的击打提高地基的稳定性。

5结语

总之，在房屋建筑施工过程中恰当应用地基处理技术，是提高地基稳固性的有效措施，也是优化整个房屋建筑施工质量的关键途径。因此，施工企业应充分了解房屋建筑施工现场的各种因素，在此基础上选择恰当的地基处理技术，并严格按照其应用方法与规范开展施工活动，以便获得较为理想的处理结果，从而给整个房屋建筑施工质量的优化创造有利条件，最终明显优化房屋建筑工程施工的经济收益与社会收益。

参考文献：

[1]崔和平.房屋建筑施工工程中的地基处理技术[J].门窗，2016（06）：74+76.

[2]赵飞越，潘肖，张国敬.房屋建筑施工工程中的地基处理技术探讨[J].住宅与房地产，2016（06）：209.

[3]王斌.房屋建筑施工工程中的地基处理技术探究[J].江西建材，2015（18）：73+75.

[4]陈清辉.房屋建筑施工工程中的地基处理技术探究[J].门窗，2012（09）：353-354.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d4a9e4f80cca1205f8004258.html